Świnoujście, dn. 04.03.2010r.

„Komunikacja Autobusowa” sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4a

72 – 600 Świnoujście

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o

udzielenie zamówienia na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów

komunikacji miejskiej- niskopodlogowych

Znak sprawy:    ZP/1/KA/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I.  W pkt. 6 SIWZ Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty ofertowe Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie pkt. 6.2 o treści:

Dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.: w stosunku do osób fizycznych aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

II.  W pkt. 13.2  SIWZ  w  Kryterium Nr 2

W tabeli   z wymienionym podkryterium T.7  zmienia się zapis w brzmieniu:

| L.p. | Nazwa kryterium | Maksym. liczba punktów | Metodologia oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| T.7 | Unifikacja pojazdu i silnika. | 5 | Silnik i autobus tego samego producenta | 5 |
|  |  |  | Inne. | 1 |

Na zapis w brzmieniu:

| L.p. | Nazwa kryterium | Maksym. liczba punktów | Metodologia oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| T.7 | Odporność na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia | 5 | Minimum 180 miesięcy (od daty przekazania autobusu). | 5 |
|  |  |  | Minimum 150 miesięcy (od daty przekazania autobusu). | 3 |
|  |  |  | Minimum 120 miesięcy (od daty przekazania autobusu). | 1 |

III.   W Załączniku nr 1 i nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna w pkt. 21 Inne urządzenia i wyposażenie zmienia się zapis w brzmieniu:

| 21. | Inne urządzenia i wyposażenie | centralny układ smarowania z autodiagnozą, separator wody w układzie zasilania, system automatycznego uzupełniania oleju w silniku z elektroniczną pamięcią rejestrującą ilość zużytego oleju wraz z urządzeniem kontrolno-pomiarowym. zamykany na klucz wlew zbiornika paliwa (korek lub klapka), zaczepy holownicze, przedni i tylny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, dwa kliny podkładowe pod koła, koło zapasowe, wyłącznik główny prądu, ramka do tablicy z numerem linii o wymiarach wys. 295 mm, szer. 395 mm, gr. 3 mm dla niedowidzących wsuwana z góry, umieszczona w okolicach pierwszych drzwi widoczna dla pasażerów zewnątrz pojazdu, montaż w miejscu uzgodnionym z zamawiającym, zbiornik paliwa wystarczający do przejechania minimum 600 kilometrów w warunkach komunikacji miejskiej, przystosowany do szybkiego tankowania o szybkości 100, 120 litrów/minutę, wlew zbiornika czynnika AdBlue komplet filtrów potrzebny do wykonania obsług technicznych w okresie gwarancyjnym, zakładając, że pojazd w jednym roku przejedzie 65 000 km, autobusy muszą być wyposażone w drogomierz-prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu, kompletne oświetlenie diodowe typu LED na tylnej części pojazdu, z przodu autobusu oświetlenie diodowe LED do jazdy w dzień, dwie gaśnice GPS 6 kg każda, |
| --- | --- | --- |

Na zapis w brzmieniu:

| 21. | Inne urządzenia i wyposażenie | centralny układ smarowania z autodiagnozą, separator wody w układzie zasilania, system automatycznego uzupełniania oleju w silniku z elektroniczną pamięcią rejestrującą ilość zużytego oleju wraz z urządzeniem kontrolno-pomiarowym. zamykany na klucz wlew zbiornika paliwa (korek lub klapka), zaczepy holownicze, przedni i tylny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, dwa kliny podkładowe pod koła, koło zapasowe, wyłącznik główny prądu, ramka do tablicy z numerem linii o wymiarach wys. 295 mm, szer. 395 mm, gr. 3 mm dla niedowidzących wsuwana z góry, umieszczona w okolicach pierwszych drzwi widoczna dla pasażerów zewnątrz pojazdu, montaż w miejscu uzgodnionym z zamawiającym, zbiornik paliwa wystarczający do przejechania minimum 600 kilometrów w warunkach komunikacji miejskiej, przystosowany do szybkiego tankowania o szybkości 100, 120 litrów/minutę, wlew zbiornika czynnika AdBlue komplet filtrów potrzebny do wykonania obsług technicznych w okresie gwarancyjnym, zakładając, że pojazd w jednym roku przejedzie 65 000 km, autobusy muszą być wyposażone w drogomierz-prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu, kompletne oświetlenie diodowe typu LED na tylnej części pojazdu, z przodu autobusu oświetlenie diodowe LED do jazdy w dzień, dwie gaśnice GPS 6 kg każda, wielofunkcyjne urządzenie pokładowe, kierujące wyświetlaniem treści na tablicach kierunkowych, tablicach linii i wewnętrznych, emitujące zapowiedzi przystanków i innych urządzeń oraz rejestrujące dane dotyczące przewozów i pracy całego pojazdu (funkcje określi zamawiający), system monitoringu wizyjnego załączany od momentu włączenia głównego włącznika prądu w układzie 4 kolorowych kamer o minimalnej rozdzielczości 530 linii wewnątrz pojazdu, w tym jedna kamera czołowa bez podglądu obrazu na monitorze kierowcy, monitorujące jazdę autobusu po trasie linii wraz z osprzętem podłączonym do urządzenia wielofunkcyjnego z rejestracją (nagrywaniem) obrazu do ewentualnego odtworzenia po czasie minimum 7 dni (np. materiał dowodowy do zdarzenia), nagrywanie głosu, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i archiwizacje zapisanych danych monitoringu z możliwością przeglądania materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery, w danym przedziale czasowym, przewijania obrazu do przodu i tyłu z różnymi prędkościami, zatrzymanie obrazu i jego wydruk oraz zapisanie w formie pliku, |
| --- | --- | --- |

IV.   W Załączniku nr 1 i nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna w pkt. 24 tabeli Warunki gwarancji zmienia się zapis w brzmieniu:

| 24. | Warunki gwarancji | Minimalne wymagane przez zamawiającego warunki gwarancji są następujące: na autobus – min. 36 miesięcy (lub 200 000 km przebiegu), licząc od daty przekazania autobusu, na powłoki lakiernicze – co najmniej 60 miesięcy (od daty przekazania autobusu), na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia – nie mniej niż 180 miesiące (od daty przekazania autobusu). Z gwarancji wyłączone mogą być materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny szczęk (klocków) hamulcowych. Gwarancje na opony, akumulatory oraz wyposażenie jak np. tablice kierunkowe, kasowniki, automatyczną skrzynię biegów, silnik itp. udziela Wykonawca pojazdu w zakresie zgodnym z gwarancją udzieloną przez dostawców /producentów/ tych elementów, części i zespołów. Wykonawca zapewni zamawiającemu autoryzację na obsługi i naprawy dostarczonych autobusów na potrzeby własne zamawiającego, na warunkach określonych w umowie sprzedaży. |
| --- | --- | --- |

Na zapis w brzmieniu:

| 24. | Warunki gwarancji | Minimalne wymagane przez zamawiającego warunki gwarancji są następujące: na autobus – min. 36 miesięcy (lub 200 000 km przebiegu), licząc od daty przekazania autobusu, na powłoki lakiernicze – co najmniej 60 miesięcy (od daty przekazania autobusu), na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia – nie mniej niż 120 miesięcy (od daty przekazania autobusu). Z gwarancji wyłączone mogą być materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny szczęk (klocków) hamulcowych. Gwarancje na opony, akumulatory oraz wyposażenie jak np. tablice kierunkowe, kasowniki, automatyczną skrzynię biegów, silnik itp. udziela Wykonawca pojazdu w zakresie zgodnym z gwarancją udzieloną przez dostawców /producentów/ tych elementów, części i zespołów. Gwarancja na silnik minimum 24 miesiące (lub 150 000 km przebiegu), licząc od daty przekazania autobusu. Wykonawca zapewni zamawiającemu autoryzację na obsługi i naprawy dostarczonych autobusów na potrzeby własne zamawiającego, na warunkach określonych w umowie sprzedaży. |
| --- | --- | --- |

V.   W  Załączniku nr 6 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży w § 7 ust. 1  zmienia się zapis w brzmieniu:

- Sprzedawca udziela Kupującemu następującej gwarancji:

- na autobus - 36 miesięcy  (lub 200.000 km przebiegu), licząc od daty przekazania autobusu,

- na powłoki lakiernicze  - co najmniej 60 miesięcy od daty przekazania autobusu,

- na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia –nie mniej niż 180 miesięcy od daty przekazania autobusu.

Sprzedawca oświadcza, że umieszczanie na autobusach (poszycie autobusu oraz szyby) reklam wykonanych metodą wyklejania folią, nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych określonych w §  7 ust. 1 pkt 1) – 3).

Na zapis w brzmieniu:

1.   Sprzedawca udziela Kupującemu następującej gwarancji:

- na autobus - 36 miesięcy  (lub 200.000 km przebiegu), licząc od daty przekazania autobusu,

- na powłoki lakiernicze  - co najmniej 60 miesięcy od daty przekazania autobusu,

- na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia –nie mniej niż 120 miesięcy od daty przekazania autobusu.

Sprzedawca oświadcza, że umieszczanie na autobusach (poszycie autobusu oraz szyby) reklam wykonanych metodą wyklejania folią, nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych określonych w §  7 ust. 1 pkt 1) – 3).

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 15.04.2010r. godz. 11:00 na dzień 21.04.2010r. godz. 11:00.  Zmianie ulegają terminy określone w następujących punktach SIWZ (godziny nie ulegają zmianie) :

- pkt  8.   Wymagania dotyczące wadium,

- pkt 10.  Opis sposobu przygotowania ofert,

- pkt 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie tylko tym wykonawcom, którym została przekazana specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający

Kazimierz  Reimus

### Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki

„Komunikacja Autobusowa” sp. z o.o.