#### SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

# Dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna obejmować swym zakresem wszystkie elementy, które umożliwią uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej a następnie przeprowadzenie postępowania na wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

# 2.     W związku z faktem, iż  niniejsze zamówienie ma doprowadzić do uzyskania projektu budowlano-wykonawczego tylko niektórych elementów ulicy Jachtowej,  zaś  ulica  ta wymaga gruntownej przebudowy –  niezbędnym wymogiem  jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulicy a następnie projektów budowlano-wykonawczych branżowych dla budowy ścieżki rowerowej i chodnika ( chyba, że z koncepcji wyniknie możliwość  zaprojektowania  tylko ciągu pieszo-rowerowego).

# 3.    Koncepcja ulicy Jachtowej ( 3 egz. drukowane  + wersja elektroniczna) powinna być sporządzona z uwzględnieniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dla jednostki obszarowej „Rejon Basenu Północnego i Fortów”) – wg ustaleń dla terenu o symbolach: 01 KDZ, 06 KDD oraz   05 KDD. Koncepcja powinna zawierać:

# a/     planszę z przebiegiem projektowanej ulicy ( jezdni, chodników, ścieżki rowerowej) wraz

# z  uwzględnieniem skrzyżowania z planowaną drogą  oznaczoną jako 07 KDD;

# b/  oznaczenie na planszy z planem ulicy - linii przyszłego podziału terenu, ukazując 
        docelowy pas drogowy ulicy Jachtowej,

# c/   przekrój normalny ulicy: lokalizację chodników i ścieżki rowerowej w stosunku do    
        jezdni;

# d/     proponowane konstrukcje ( alternatywne): dla poszczególnych ciągów jezdnych i

# pieszego;

# e/     wyliczenie szacunkowego kosztu realizacji  inwestycji.

# 4.     Projekty budowlano – wykonawcze niezbędne dla budowy ścieżki rowerowej i 
        chodnika:

# a/     branża drogowa ( nawierzchnia ścieżki i chodnika  przedstawione wariantowo),

# b/  odwodnienie ( sposób odwodnienia wybiera  projektant, w zależności od sytuacji   
        terenowej, warunków technicznych przyłączenia, sugestii wynikających z opracowanej 
        koncepcji),

# c/   stała organizacja ruchu, zaopiniowana przez Komendę Miejską Policji i zatwierdzona 
        przez Zarządcę dróg;

# d/    gospodarka zielenią, zawierająca inwentaryzację drzewostanu w docelowym pasie 
       drogowym ulicy Jachtowej,  zestawienie drzew do wycinki ( tylko dla ścieżki 
       rowerowej i chodnika), proponowane zagospodarowanie pasa zieleni pomiędzy istniejącą 
       obecnie   jezdnią i projektowaną ścieżką – jeśli taka sytuacja  wystąpi.

# 5.     Projekty  branżowe, przedmiary  oraz STWiOR winny być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w następujących ilościach egzemplarzy:

# projekty branżowe – po 5  egz.  w formie wydruku + wersja elektroniczna;

# STWiOR dla każdej z branż  – po 2 egz. w formie wydruku + wersja elektroniczna,

# przedmiary robót dla każdej z branż– po 2 egz. w formie wydruku + wersja elektroniczna,

# 6.   Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) i w następujących ilościach:

# kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż – 2 egz. w formie wydruku + wersja elektroniczna

# 7.     Dodatkowo należy sporządzić przedmiary robót w formie tabelarycznej  z następującymi rubrykami: l.p, podstawa wyceny ( tu należy  wyszczególnić kod CVP ze STWiOR), rodzaj robót ( tu wpisać  odpowiednią nazwę robót wg  pozycji ze STWiOR), j.m., ilość robót , cena jedn. netto ,  wartość netto, wartość brutto ( z VAT) – w ilości  po 1 egz. w formie wydruku + wersja elektroniczna.

# 8.1.    Projekt docelowej organizacji ruchu, posiadający pozytywną opinię Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu  oraz zatwierdzenie  Zarządcy dróg należy sporządzić  w ilości 6 egz. w formie wydruku ( 5 egz. dla zamawiającego, 1 egz. zostaje po zatwierdzeniu u zarządcy) oraz w wersji elektronicznej.,

# 8.2.  Inwentaryzację zieleni wraz z ewentualnym planem wyrębu, który będzie stanowił podstawę do wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew – 5 egz. w formie wydruku .

# 9.   Dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna  ponadto zawierać następujące dokumenty :

# mapę do celów projektowych, którą po zakończeniu prac Wykonawca przekaże zamawiającemu w formie elektronicznej wraz z KERG;

# badania geotechniczne podłoża  ( w 5 egz. oraz wersji elektronicznej),

# wystąpienia do właściwych organów ( Zarząd Województwa, Minister Zdrowia, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorski Wojewódzki konserwator Zabytków, Prezydent Miasta Świnoujście, ew. inne nie wymienione) w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie proponowanego przebiegu drogi – wg art.  11 d. ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 lipca 2008  O zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 26 sierpnia 2008r. Nr 154, poz. 958)

# pozyskane od w/w Organów opinie,

# Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia,

# wszelkie uzgodnienia ( m.in. z ZUDP, z zarządcą drogi, z  Dyrektorem Urzędu Morskiego i inne nie wymienione) oraz decyzje ( w tym o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwolenie wodno-prawne o ile zajdzie taka potrzeba)  niezbędne do  uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

# Wykonawca przekaże zamawiającemu po 1 egz. każdego oryginalnego uzgodnienia, opinii  lub decyzji.

10.        Opracowania przekazywane w wersji  w wersji elektronicznej muszą być w plikach o 
        rozszerzeniu pdf lub jpg, nie przekraczających 2 MB.

11.    W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć koszty wykonania innych,   
        powyżej nie wymienionych opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, 
        wymagań odpowiednich organów, dostawców mediów oraz zasad sztuki inżynierskiej i 
        dobrej praktyki wynika taka konieczność.

12.         Opisy z projektu planu zagospodarowania dla poszczególnych terenów składających   
        się na przebieg ulicy Jachtowej oraz projektowanej ulicy krzyżującej się z ul. 
        Jachtową, są następujące:

| 62. | Ustalenia dla terenu o symbolu | 01 KDZ | - powierzchnia 3,388 ha | ark. nr ul. Rogozińskiego, odcinek ul. Jachtowej i cześć projektowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu | a) | publiczna droga gminna - ulica klasy zbiorczej, |
|  |  | b) | na odcinku od drogi 07 KDD w kierunku płd. przebieg międzynarodowej trasy rowerowej; |
| 2) | kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu | a) | szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m, z poszerzeniami - wg rysunku planu, |
|  |  | b) | przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, - chodniki obustronne - ścieżka rowerowa, - pasy zieleni przyulicznej oddzielające jezdnię, |
|  |  | c) | nawierzchnie chodników i ścieżki rowerowej z wysokogatunkowych elementów drobnowymiarowych, |
|  |  | d) | oświetlenie obustronne na słupach; |
| 3) | zasady podziału terenu |  | dopuszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; |
| 4) | ustalenia w zakresie ochrony środowiska | a) | obowiązuje zachowanie istniejącego drzewostanu, w tym alejowego, nie kolidującego z podstawowym zagospodarowaniem, z uzupełnieniem szpaleru drzewami jednego gatunku, - dopuszcza się działania pielęgnacyjne i cięcia sanitarne, |
|  |  | b) | obowiązuje zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew; |
| 5) | ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków |  | obszary i obiekty objęte ochroną nie występują; |
| 6) | ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | istniejące i projektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna; |
| 7) | ustalenia wynikające z przepisów odrębnych | a) | część terenu (patrz rysunek planu) położona w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej - obowiązują ustalenia wg § 11, |
|  |  | b) | część terenu (patrz rysunek planu) położona w granicach portu morskiego Świnoujście - obowiązują ustalenia wg § 11, - po wprowadzeniu zmiany przebiegu granic portu teren wyłączony z jego granic, |
|  |  | c) | część terenu (patrz rysunek planu) położona w granicach obszaru i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11; |
| 66. | Ustalenia dla terenu o symbolu | 05 KDD | - powierzchnia 0,4163 ha; | ark. nr płn. część ul. Jachtowej |
| 1) | przeznaczenie terenu |  | publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; |
| 2) | kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu | a) | szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0 m z placami do zawracania - wg rysunku planu |
|  |  | b) | przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, - chodniki obustronne, - pasy zieleni przyulicznej oddzielające jezdnię, |
|  |  | c) | nawierzchnie jezdni, chodników z wysokogatunkowych elementów drobnowymiarowych, |
|  |  | d) | oświetlenie min. jednostronne na słupach; |
| 3) | zasady podziału terenu |  | dopuszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; |
| 4) | ustalenia w zakresie ochrony środowiska |  | obowiązuje zachowanie istniejącego drzewostanu nie kolidującego z podstawowym zagospodarowaniem, z uzupełnieniem szpaleru drzewami jednego gatunku, |
| 5) | ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków |  | teren położony w strefie „E” ochrony ekspozycji – obowiązuje kształtowanie zieleni zapewniające ekspozycję fortu na terenie 12 UK,UT; |
| 6) | ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | istniejące i projektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna; |
| 7) | ustalenia wynikające z przepisów odrębnych | a) | teren położony w granicach portu morskiego Świnoujście - obowiązują ustalenia wg § 11, - po wprowadzeniu zmiany przebiegu granic portu teren wyłączony z jego granic, |
|  |  | b) | teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11. |
| 67. | Ustalenia dla terenu o symbolu | 06 KDD | - powierzchnia 0,9061 ha; | ark. nr część ul. Jachtowej |
| 1) | przeznaczenie terenu |  | publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; |
| 2) | kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu | a) | szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0÷17,0 m, z poszerzeniami i placem do zawracania - wg rysunku planu, |
|  |  | b) | przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, - chodniki obustronne, - pasy zieleni przyulicznej oddzielające jezdnię, |
|  |  | c) | nawierzchnie jezdni, chodników z wysokogatunkowych elementów drobnowymiarowych, |
|  |  | d) | oświetlenie min. jednostronne na słupach, |
|  |  | e) | przy granicy z terenem 8 UTc istniejąca przepompownia ścieków sanitarnych – do dalszego użytkowania, z możliwością modernizacji; |
| 3) | zasady podziału terenu |  | dopuszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; |
| 4) | ustalenia w zakresie ochrony środowiska |  | obowiązuje zachowanie istniejącego drzewostanu, w tym alejowego, nie kolidującego z podstawowym zagospodarowaniem, z uzupełnieniem szpaleru drzewami jednego gatunku; |
| 5) | ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków |  | teren położony w strefie „E” ochrony ekspozycji – obowiązuje kształtowanie zieleni zapewniające ekspozycję fortu na terenie 13 UK,UT; |
| 6) | ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | istniejące i projektowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna; |
| 7) | ustalenia wynikające z przepisów odrębnych | a) | część terenu (patrz rysunek planu) położona w granicach portu morskiego Świnoujście - obowiązują ustalenia wg § 11, - po wprowadzeniu zmiany przebiegu granic portu teren wyłączony z jego granic, |
|  |  | b) | część terenu (patrz rysunek planu) położona w granicach obszaru i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11. |
| 68. | Ustalenia dla terenu o symbolu | 07 KDD | - powierzchnia 0,2264 ha; | ark. nr ulica projektowana łącząca płn. cz. ul. Jachtowej z drogą 01 KDZ |
| 1) | przeznaczenie terenu | a) | publiczna droga gminna - ulica klasy dojazdowej; |
|  |  | b) | na odcinku od ciągu 021 KPR do 01 KDZ przebieg międzynarodowej trasy rowerowej; |
| 2) | kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu | a) | szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m z poszerzeniami - wg rysunku planu, |
|  |  | b) | we wsch. części terenu Brama Forteczna – przewężenie do 7,0 m, |
|  |  | c) | przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia - 2 pasy ruchu, - chodniki obustronne, - pasy zieleni przyulicznej oddzielające jezdnię, |
|  |  | d) | nawierzchnie jezdni, chodników z wysokogatunkowych elementów drobnowymiarowych, |
|  |  | e) | oświetlenie min. jednostronne na słupach; |
| 3) | zasady podziału terenu |  | dopuszcza się scalenie w liniach rozgraniczających; |
| 4) | ustalenia w zakresie ochrony środowiska |  | obowiązuje zachowanie istniejącego drzewostanu, w tym alejowego, nie kolidującego z podstawowym zagospodarowaniem; |
| 5) | ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków | a) | część terenu (patrz rysunek planu) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – zespół fortyfikacji nowożytnych - patrz § 8, |
|  |  | b) | Brama Forteczna proponowana do wpisu do rejestru zabytków; |
| 6) | ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna; |
| 7) | ustalenia wynikające z przepisów odrębnych |  | teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego - obowiązują ustalenia wg § 11. |

13.        Ulica Jachtowa kończy bieg przechodząc w ciąg pieszo-jezdny oznaczony w 
         projekcie   planu jako 023 KPJ. Ciąg ten jest obecnie projektowany. Wszystkie dane 
         projektowe  niezbędne do włączenia projektowanej ścieżki rowerowej w w/w ciąg – 
         Wykonawca otrzyma w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Również w tym 
         terminie Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dane wyjściowe do kosztorysowania.

14.        Cena ryczałtowa za przedmiot umowy określona w załączniku nr 1 do umowy 
         zawiera  wszystkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu umowy, także w tych 
         przypadkach, gdy nie zostały one  imiennie wymienione w umowie.

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: