#### Zakres rzeczowy

w ramach zamówienia publicznego WIM/ZP/340/24/2010

Przedmiot zamówienia stanowi: „Remont dachu budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkól Morskich w Świnoujściu.

Zakres robót:

roboty budowlane:

- wzmocnić lub wymienić wszystkie płatwie drewniane o przekroju 100 x 155

mm na przekrój 125 x 220 mm, rysunek konstrukcyjny nr 4.

- uszkodzone fragmenty poszycia dachowego z desek wymienić na nowe o tej

samej grubości

- na spękanych elementach pasa dolnego należy wykonać nakładki z desek o

długości 200 cm grubości 50 mm i wysokości 160 mm - wysokość pasa

( połączenia na SPAX Ǿ 8 o długości 240 mm i M16 w rozstawie co około 60

cm ) – szczegóły patrz rysunki konstrukcyjne nr 5.

- na spękanych elementach pasa górnego naleŜy wykonać nakładki z desek o

długości około 200 cm o grubości 50 i wysokości 215 mm – wysokość pasa

( połączenia na SPAX Ǿ 8 o długości 240 mm i M16 w rozstawie co około 60

cm ) – szczegóły patrz rysunki konstrukcyjne 6.

- wszystkie wymienione elementy konstrukcji dachu oraz całość więźby należy

oczyścić i zaimpregnować środkami grzybobójczymi, bakteriobójczymi oraz

ogniochronnymi np. typu GORI, INTOX, FOBOS, OGNIOCHRON

- obmurować końce wiązarów,

- sprawdzić szczelność odwodnienia połaci dachu.

- sprawdzić skuteczność instalacji odgromowej (łącznie z pozytywnym protokołem

skuteczności działania).

Wykonać wentylację przestrzeni poddasza poprzez:

- rozebranie zamurowanych otworów okiennych w ścianach szczytowych,

wykonać otwory 55,5x126,5 cm i przygotować do osadzenia kratek wentylacyjych

- zamontować kratki wentylacyjne –przepływowe KWP-oc o wym. 525x1225 mm

-osadzić przy kalenicy dachu wywietrzniki połaciowe 200 cm2 - 28 szt.

-osadzić przy pasie nadrynnowym dachu wywietrzniki połaciowe 200 cm2 - 28 szt.

Należy doprowadzić do tego aby stropodach był wentylowany.

Roboty elektryczne (wykonać remont instalacji oświetlenia w części poddasza nieużytkowego).

Istniejącą Instalację oświetlenia należy sprawdzić, wykonać dodatkowe punkty

oświetleniowe - 12 pkt.

Przewody w podwójnej izolacji oraz w atestowanych rurkach dostosowanych do drewnianego podłoża na poddaszu, lampy oświetleniowe kanałowe nie gorsze niż typu HERMI 7063 NB, IP 54 firmy Kanalux .

Na poddaszu wykonać drewniane kładkę komunikacyjną szerokości nie mniejszej niż 1,20 m biegnącą wzdłuż  środkowej części poddasza nieużytkowego równolegle do ścian zewnętrznych. Konstrukcja kładki z desek sosnowych klasy II gr.35 mm wys. 200 mm układanych na rąb, opartych na pasie dolnym kratownic. Pokład kładki z desek sosnowych 25 - 30 mm ,

Jednostronna balustrada drewniana na wys. 1,1 m. Długość kładki około 40 mb.

Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 2.3. do SIWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymieniona w załączniku nr 2.3. do SIWZ.