#### SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

# 1.     Dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna obejmować swym zakresem wszystkie elementy, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na budowę ( zgłoszenia robót) a następnie przeprowadzenie postępowania na realizację robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

# 2.     Przedmiotem dokumentacji projektowej jest przebudowa:

# -     ulicy Kołłątaja ( drogi powiatowej 5704Z klasy Z) na całej długości   507 mb wraz z 
            infrastrukturą  związaną z funkcjonowaniem drogi ( tj. kanalizacją deszczową i 
            oświetleniem) oraz infrastrukturą wbudowaną w pas drogowy przewidzianą do 
            przebudowy: kanalizacją sanitarną oraz  siecią wody pitnej;

# -     skrzyżowania ulic Kołłątaja i Wilków Morskich  wraz z infrastrukturą  drogową,

# -     ulicy Wilków Morskich ( drogi gminnej klasy L) na odcinku od ul. Kołłątaja w 
           kierunku ulicy  Grunwaldzkiej  na długości  ok.  95 mb   tj.  max. do  przejścia dla 
           pieszych  w rejonie  skrzyżowania z ul. Grunwaldzką ( również z niezbędną 
           infrastrukturą drogową).

3.     Pierwszym etapem prowadzenia prac projektowych jest opracowanie Koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulicy Kołłątaja oraz dwóch działek przylegających do niego ( nr 276 oraz 281/2), na których istnieje możliwość  usytuowania miejsc postojowych. Koncepcja  ( 3 egz. drukowane  + wersja elektroniczna) powinna być sporządzona z uwzględnieniem  zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Świnoujście dla jednostki obszarowej  II „Osiedla” – wg ustaleń dla terenu o symbolach:  11.II.KD.L, CM/U.II.C.26, CM/U.II.C.29,  OG/U.II.C.33 oraz innych o zapisach ogólnych dla jednostki obszarowej. Koncepcja powinna zawierać:

# a/    planszę z przebiegiem przebudowywanych ulic i zaznaczeniem parametrów jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na  drogi wewnętrzne istniejące i projektowane wg planu, skrzyżowań z drogami publicznymi istniejącymi i projektowanymi wg planu, inne elementy charakterystyczne, projektowaną zieleń oraz  drzewa przewidziane do usunięcia.

# b/     przekroje normalne  dla poszczególnych  odcinków ulic,

# c/     proponowane  ( alternatywne) nawierzchnie chodników oraz miejsc postojowych

# d/     wyliczenie szacunkowego kosztu realizacji  inwestycji, odrębnie dla robót w pasie drogowym, odrębnie dla  każdej z działek nr   276 i 281/2).

# Pod  zapisem  w 1 p. 1 załącznika nr 1 do umowy ( zał. nr 2.1. do SIWZ/WIM/ZP/340/31/2010)  w brzmieniu: ” Koncepcja zagospodarowania ulicy Kołłątaja ”

# należy rozumieć  cały zakres prac wyszczególniony w niniejszym punkcie.

# 4.     Projekt budowlano – wykonawczy niezbędny dla realizacji inwestycji ( bez zakresu objętego w koncepcji działkami  nr 276 i 281/2) powinien składać się z :

# a/   branży drogowej ( rodzaje nawierzchni  chodnika   ew. ciągu pieszo-rowerowego i

# rodzaje nawierzchni miejsc postojowych - przedstawione wariantowo zaś  jezdnia 
      powinna mieć konstrukcję dostosowaną do rodzaju ruchu  przyjętego na podstawie  
      pomiarów, które wykonawca  ma obowiązek  przeprowadzić),

# b/   branży sanitarnej ( kanalizacji deszczowej, kanalizacji ściekowej,  kolektora wody pitnej),

# c/   branży oświetlenia pasa drogowego,

# d/  stałej organizacji ruchu, zaopiniowanej przez Komendę Miejską Policji i zatwierdzonej 
      przez Zarządcę dróg;

# e/   gospodarki zielenią, zawierającą  pełną inwentaryzację drzewostanu  istniejącego,     
      zestawienie drzew do  ew. wycinki oraz propozycje nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej;

# f/   projekty branżowe związane z ew. usunięciem kolizji z pozostałymi sieciami  istniejącymi 
      w pasie drogowym.

# g/  badania geotechniczne podłoża gruntowego,
5.     Projekty  branżowe, przedmiary  oraz STWiOR winny być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w następujących ilościach egzemplarzy:

# projekty branżowe – po 5  egz.  w formie wydruku + wersja elektroniczna;

# STWiOR dla każdej z branż  – po 2 egz. w formie wydruku + wersja elektroniczna,

# przedmiary robót dla każdej z branż– po 2 egz. w formie wydruku + wersja elektroniczna,

# 6.   Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) i w następujących ilościach:

# kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż – 2 egz. w formie wydruku + wersja elektroniczna

# 7.     Dodatkowo należy sporządzić przedmiary robót w formie tabelarycznej  z następującymi rubrykami: l.p, podstawa wyceny ( tu należy  wyszczególnić  numer ze STWiOR), rodzaj robót ( tu wpisać  odpowiednią nazwę robót wg  pozycji ze STWiOR wraz z podaniem kodu CVP), j.m., ilość robót , cena jedn. netto ,  wartość netto, wartość brutto ( z VAT) – w ilości  po 1 egz. w formie wydruku + wersja elektroniczna.

# 8.1.    Projekt docelowej organizacji ruchu, posiadający pozytywną opinię Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu  oraz zatwierdzenie  Zarządcy dróg należy sporządzić  w ilości 6 egz. w formie wydruku ( 5 egz. dla zamawiającego, 1 egz. pozostanie po zatwierdzeniu u zarządcy) oraz w wersji elektronicznej.,

# 8.2.  Inwentaryzację zieleni wraz z zestawieniem drzew do usunięcia i projekt nowych nasadzeń  – 5 egz. w formie wydruku + wersja elektroniczna.

# 8.3. Pozostałe  rodzaje dokumentacji – nie wymienione powyżej ( np. badania podłoża) sporządzić należy w  5-ciu egz.  w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej.

# 9.   Dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna  ponadto zawierać następujące dokumenty :

# mapę do celów projektowych, którą po zakończeniu prac Wykonawca przekaże zamawiającemu w formie elektronicznej wraz z KERG;

# uzgodnienia od  wymaganymi prawem Organów (np. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków),

# uzgodnienia z właścicielami posesji w sprawie istniejących zjazdów,

# Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz wniosek o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

# wszelkie uzgodnienia ( m.in. z ZUDP, z zarządcą drogi i inne nie wymienione) oraz decyzje ( w tym o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwolenie wodno-prawne o ile zajdzie taka potrzeba)

# Wykonawca przekaże zamawiającemu po 1 egz. każdego oryginalnego uzgodnienia, opinii  lub decyzji.

10.        Opracowania przekazywane w wersji  w wersji elektronicznej powinny być w plikach 
        o  rozszerzeniu pdf lub jpg, nie przekraczających 2 MB.

11.    W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć koszty wykonania innych,   
        powyżej nie wymienionych opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, 
        wymagań odpowiednich organów, dostawców mediów oraz zasad sztuki inżynierskiej i 
        dobrej praktyki wynika taka konieczność.

12.         Opisy z projektu planu zagospodarowania dla poszczególnych terenów składających   
        się na zakres opracowania  a także dla  charakterystycznych terenów przyległych są 
        następujące:

§ 209. Dla terenu 11.II.KD.L o powierzchni 0,7833 ha

1) przeznaczenie terenu:

ulica lokalna kategorii powiatowej (ulice: Hugo Kołłątaja - droga powiatowa nr 5704Z i Wilków

Morskich);

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 11,0 do 30,0 m, zgodnie z rysunkiem

planu,

b) wymóg zachowania i uzupełnienia dwustronnego nasadzenia drzew wzdłuŜ ulic z

zachowaniem gatunków drzew,

c) oświetlenie ulicy o formie dostosowanej do charakteru krajobrazu miasta,

d) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego:

- sieci wodociągowej o średnicy Ø 200 - 500 mm,

- sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 – 500 mm,

- sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 300 – 600 mm,

- sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia,

- linii energetycznych średniego i niskiego napięcia,

- sieci ciepłowniczej,

- kanalizacji telekomunikacyjnej;

3) warunki ochrony:

a) teren częściowo objęty strefą „A5” ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego –

pośredniej ochrony historycznego zespołu urbanistycznego osiedla mieszkaniowego,

obowiązują ustalenia zawarte w § 30 i § 31,

b) teren objęty strefą „C” ochrony uzdrowiskowej, obowiązują ustalenia określone w § 34,

c) teren położony w obszarze górniczym dla ochrony wód solankowych, obowiązują ustalenia

określone w § 35,

§ 150. Dla terenu CM/U.II.C.26 o powierzchni 1,0933 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów centralnych miasta i miejsc

koncentracji usług określonymi w § 40;

b) dopuszczalna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach

oraz obiektów technicznych dla potrzeb obsługi osiedla;

2) zasady i warunki parcelacji terenu:

podziały terenu zgodnie z rysunkiem planu;

3) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,3,

b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ = 0,8,

c) minimalny wskaźnik powierzchni ekopozytywnych TZ = 0,3,

d) wysokość zabudowy 3 kond, lecz nie więcej niż HZ = 15,0 m n.p.t,

e) forma zabudowy inspirowana formami historycznej obrzeżnej zabudowy kwartałów,

f) dachy wysokie o nachyleniu 40-45°, dopuszczalne lukarny o wielkości do 30% szerokości

połaci dachu, dopuszczalne dachy płaskie,

g) dominujące materiały elewacji: cegła licowa,

h) zakaz wprowadzania ogrodzeń, dopuszczalne wyłącznie ogrodzenia wokół placów zabaw dla

dzieci i przedogródków o wysokości do 90 cm,

i) miejsca postojowe wyłącznie dla pojazdów samochodowych osobowych o dopuszczalnej

masie całkowitej do 3,5 t. w zespołach do 10 miejsc postojowych wkomponowanych w zieleń,

dopuszczalna lokalizacja garaży podziemnych pod budynkami i powierzchnią podwórzy

międzyblokowych, naziemne miejsca postojowe wydzielone żywopłotami o wysokości do1,2 m

oraz zacienione drzewami, wymóg nasadzenie minimum 1 drzewa na 5 miejsc postojowych;

4) obsługa inżynieryjna terenu:

obsługa inżynieryjna i komunikacyjna terenu z sieci miejskich zlokalizowanych w sąsiednich

ulicach.

5) warunki ochrony:

a) budynki przy ul. Kołłątaja 12, 13, 14 oraz przy ul. Tadeusza Kościuszki 37, 39. objęte ochroną

konserwatorską, wpisane do ewidencji konserwatorskiej, obowiązują ustalenia określone w

§ 32, wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy uzgadniać ze służbami konserwatorskimi,

b) teren objęty strefą „C ” ochrony uzdrowiskowej, obowiązują ustalenia określone w § 34,

c) teren położony w obszarze górniczym dla ochrony wód solankowych, obowiązują ustalenia

określone w § 34.

§ 152. Dla terenów OM/MW.II.C.28 o powierzchni 0,5252 ha i OM/MW.II.C.29 o

powierzchni 1,2527 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów wyłącznie mieszkaniowych

określonymi w § 38;

b) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obiektów technicznych dla potrzeb

obsługi osiedla;

2) zasady i warunki parcelacji terenu:

podziały terenu zgodnie z rysunkiem planu;

3) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,3,

b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ = 0,8,

c) minimalny wskaźnik powierzchni ekopozytywnych TZ = 0,3 ,

d) wysokość zabudowy: 3 kond, lecz nie więcej niŜ HZ =15,0 m n.p.m,

zabudowa gospodarcza i techniczna 1 kond, lecz nie więcej niŜ HZ=3,5 m n.p.t,

e) forma i koloryt zabudowy zgodne z historyczną, obrzeżną zabudową kwartałów,

f) dachy wysokie, symetryczne, kryte dachówką w kolorze ceglastym,

g) wymóg przeprowadzenia sanacji zabudowy i likwidacji obiektów obniżających standard

zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności obiektów tymczasowych,

h) miejsca postojowe wyłącznie dla pojazdów samochodowych osobowych o dopuszczalnej

masie całkowitej do 3,5 t. w zespołach do 10 miejsc postojowych wkomponowanych w zieleń,

dopuszczalna lokalizacja garaży podziemnych pod budynkami i powierzchnią podwórzy

międzyblokowych, naziemne miejsca postojowe wydzielone żywopłotami o wysokości do1,2 m

oraz zacienione drzewami, wymóg nasadzenie minimum 1 drzewa na 5 miejsc postojowych,

i) wewnątrz kwartału, pomiędzy ogródkami dopuszczalne ażurowe ogrodzenia o wysokości 1,2

m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych;

4) obsługa inżynieryjna terenu:

a) obsługa inżynieryjna i komunikacyjna terenu z sieci miejskich zlokalizowanych w sąsiednich

ulicach,

b) wymóg zachowania wydzielenia układu ogólnodostępnych dojść i dojazdów obsługujących

teren osiedla w granicach terenów oznaczonych symbolami II.C.28/1 i II.C.29/1;

5) warunki ochrony:

a) budynki objęte ochroną konserwatorską (wpisane do ewidencji konserwatorskiej) znajdują

się: na terenie OM/MW.II.C.28 – przy ul. Poznańskiej 2, 4, 6, 8, 10, 12, (zabudowa

szeregowa), przy ul. Kołłątaja 2c, 2d oraz przy ul. Kujawskiej 11a; na terenie OM/MW.II.C.29

– przy ul. Poznańskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (zabudowa szeregowa), przy ul. Kołłątaja 2e, 2f,

oraz przy ul. Kujawskiej 10, 11, obowiązują ustalenia określone w § 32, wszelkie zamierzenia

inwestycyjne należy uzgadniać ze służbami konserwatorskimi,

b) teren częściowo objęty strefą „A5” ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego –

pośredniej ochrony historycznego zespołu urbanistycznego osiedla mieszkaniowego,

obowiązują ustalenia zawarte w § 29 i § 30,

c) teren objęty strefą „C ” ochrony uzdrowiskowej, obowiązują ustalenia określone w § 34,

d) teren położony w obszarze górniczym dla ochrony wód solankowych, obowiązują ustalenia

określone w § 34.

§ 156. Dla terenu OG/U.II.C.33 o powierzchni 0,0385 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów dla potrzeb powszechnych

gminy określonymi w § 41,

b) istniejący obiekt specjalnego przeznaczenia należy bezwzględnie zachować, zgodnie

z wymogami w zakresie obrony cywilnej, określonymi w przepisach szczegółowych,

c) dopuszcza się wprowadzenie tymczasowego wykorzystania budowli (np. na cele funkcji

usługowo - magazynowej) pod warunkiem uzyskania pozytywnego uzgodnienia

z Wojewódzkim Inspektoratem Obrony Cywilnej w Szczecinie,

d) wokół budowli należy zabezpieczyć i odpowiednio zagospodarować strefę ochronną o zasięgu

określonym odrębnymi przepisami;

2) zasady i warunki parcelacji terenu:

podział terenu zgodnie z rysunkiem planu;

3) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,3,

b) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ = 0,4,

c) minimalny wskaźnik powierzchni ekopozytywnych TZ = 0,4

d) wysokość zabudowy: do3 kond, lecz nie więcej niŜ HZ = 15,0 m n.p.t,

e) linie regulacyjne zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

f) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy trwałej i tymczasowej uniemożliwiającej wykorzystanie

obiektu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem;

4) obsługa inżynieryjna terenu:

a) obsługa komunikacyjna i inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w sąsiednich ulicach,

b) istniejący ciepłociąg, przebiegający po północnej stronie terenu oraz urządzenia z nim

związane należy przenieść poza wymaganą odrębnymi przepisami odległość, nie mniejszą

niż 10 m;

5) warunki ochrony:

a) teren objęty strefą „C ” ochrony uzdrowiskowej, obowiązują ustalenia określone w § 34,

b) teren położony w obszarze górniczym dla ochrony wód solankowych, obowiązują ustalenia

określone w § 34.

§ 30. Dla stref ochrony konserwatorskiej wymagane jest uzgadnianie dokumentacji projektowych,

wszelkich prac inżyniersko-budowlanych (za wyjątkiem wewnętrznych robót budowlanych w

budynkach niepodlegających ochronie), podziałów katastralnych i wycinek drzew z

Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (ZWKZ) oraz uzyskanie zezwolenia

ZWKZ na wykonanie wszelkich prac wymienionych powyżej w trybie i zakresie określonym przepisami

odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 31.1. W obiektach wpisanych do rejestru zabytków ochronie podlega:

1) forma architektoniczna obiektu we wszystkich jej elementach (wysokość, forma dachu,

kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarką, materiał budowlany);

2) funkcja obiektu, której ewentualna zmiana wymaga zgody Zachodniopomorskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ZWKZ).

2. Dla ochrony obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje:

1) trwałe zachowanie formy architektonicznej i substancji budowlanej;

2) zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacją oraz utrzymanie obiektu

w odpowiednim stanie technicznym, zawiadomienie ZWKZ o działaniach mogących mieć ujemny

wpływ na stan obiektu;

3) utrzymanie otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym zagospodarowaniem;

4) uzyskanie zezwolenia ZWKZ na przeprowadzenie wszelkich zmian w obiekcie zabytkowym oraz

jego najbliższym otoczeniu, w trybie i zakresie określonym przepisami odrębnymi, dotyczącymi

ochrony zabytków.

§ 34.1. W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia i rozwijania

lecznictwa uzdrowiskowego oraz w celu kształtowania innych czynników środowiskowych dla

uzdrowiska na terenie objętym planem zgodnie z przepisami odrębnymi wyznaczone zostały: ustalono

następujące obszary ochrony:

1) obszar „B” ochrony uzdrowiskowej;

2) obszar „C ” ochrony uzdrowiskowej;

3) obszar i teren górniczy „Świnoujście” dla ochrony wód leczniczych;

4) obszar i teren górniczy „Płachcin” dla ochrony złóż borowiny leczniczej.

2. Szczegółowy przebieg granic obszarów pokazano na rysunku planu.

3. W obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na terenach i w obszarach górniczych zabudowa i

zagospodarowanie terenu winny spełniać ustalenia niniejszego planu oraz dodatkowe wymogi w trybie

i zakresie określonym przepisami odrębnymi.

13.  WARUNKI PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

A. TECHNICZNE WARUNKI PODŁĄCZENIA:

1.	Określenie miejsca włączenia do sieci:

1.1.	WODOCIĄG

-	z rur  żeliwnych ośr. 250mm i z rurAC400mm na działce nr 629,2; 629,3; 629,4; 
      330/6;  68/2, ul. Kołłątaja i ul. Matejki, na działce 275,285 ul. Kołłątaja , ul. Kościuszki, 
      na działce nr 268, 269, 261 ul. Wilków Morskich , ul. Staszica obręb 0008 ,ciśnienie 
      robocze w  sieci  miejskiej 0,32-0,35 MPa

1.2.	KANALIZACJA ŚCIEKOWA:

-	z rur kamionkowych o śr.200m w ul. Kołłątaja , ul. Matejki, i z rur kamionkowych o 
      śr. 250  mm i 600 mm w ul. Kołłątaja i ul. Wilków Morskich - kolektor sanitarnyCC-2

2.	Wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na sieciach wodociągowych i
kanalizacyjnych:

- Na przyłączach wodociągowych oraz sieciach zewnętrznych stosować zasuwy z żeliwa  
  sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym o połączeniach kołnierzowych . Na 
  przyłączach dopuszcza się stosowanie zasuw o połączeniach mufowych.

- Na przyłączach wodociągowych należy stosować rury z   PE o połączeniach zgrzewanych

- Na sieciach wodociągowych należy stosować rury z PE .żeliwa lub żywic

- Na sieciach wodociągowych jako elementy eksploatacyjne do płukania sieci należy 
  stosować hydranty typu podziemnego o sr. 80 mm instalowane na odgałęzieniach , z  
  zasuwą odcinającą (w wyjątkowych przypadkach hydranty nadziemne , po 
  wcześniejszym uzgodnieniu z ZWiK).

3.	Pozostałe warunki dotyczące projektowania i wykonywania zewnętrznych sieci i przyłączeń wod.-kan.

- Koncepcja programowa i projekt techniczny wymagają uzgodnienia w ZWiK.

- W przypadku konieczności prowadzenia przewodów wod.-kan. przez grunty osób   
   trzecich, inwestor winien uzyskać i przedłożyć w ZWiK pisemną zgodę właścicieli tych 
   terenów na przebieg przewodów oraz lokalizację studni wodomierzowej i kanalizacyjnej  
   lub decyzję odpowiedniego organu.

- Należy zabezpieczyć możliwość odwadniania każdej nowoprojektowanej sieci 
         wodociągowej.

- Przewody wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych należy oznakować taśmą   
   ostrzegawczą z wkładką metalową (dla kanalizacji kolor zielony, dla wodociągów - kolor 
   niebieski lub biało-niebieski).

- Do studzienek kanalizacyjnych należy zapewnić dojazd ciężkiego sprzętu   
   specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

- Sieci i przyłącza wodociągowe należy układać z minimalnym przykryciem 1,1 m licząc   
   od projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury.

- Skanalizowanie piwnic dopuszczalne jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga 
   stosowania odpowiednich zamknięć przeciw zalewowych o konstrukcji umożliwiającej 
   ich szybkie automatyczne lub ręczne zamknięcie.

- Każdorazowe odstąpienie od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji 
   projektowej wymaga uzgodnienia ze ZWiK.

4.    Odbiór techniczny i włączenie do sieci:

  - Odbiór techniczny nowobudowanego przyłącza lub sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w  
 zakresie próby technicznej wodociągu i kanalizacji winien się odbyć w obecności    
 przedstawiciela ZWiK przed zasypaniem instalacji.

4.2. Do odbioru końcowego nowobudowanego przyłącza lub sieci wodociągowej i kanalizacyjnej inwestor winien dostarczyć:

- ważne warunki przyłączenia do sieci miejskiej wydane przez ZWiK.

    - Jeden   egzemplarz   dokumentacji   projektowej   powykonawczej   podpisanej   przez   uprawnionego wykonawcę robót i sporządzonej na egzemplarzu z oryginalnym uzgodnieniem ZWiK.

    - Jeden egzemplarz geodezyjnego szkicu powykonawczego i inwentaryzacji wybudowanego uzbrojenia podziemnego wod.-kan.

    - Protokół z dokonania próby ciśnienia,   wynik badania wody wykonany przez uprawnioną jednostkę (Terenową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, laboratorium wody ZWiK lub inne).

4.3.  Włączenie do eksploatacji  nowo-budowanych  przyłączy i sieci wodociągowych  oraz  kanalizacyjnych wykonuje ZWiK , lub osoba uprawniona pod nadzorem przedstawiciela ZWiK.

4.4.Montaż wodomierzy wykonuje wyłącznie ZWiK po zawarciu umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

B. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:

- Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

- Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;

- Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną ,za pierwszą studzienką licząc od strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości.

- Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 , ze zm.) za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych wraz z urządzeniem pomiarowym odpowiada odbiorca usług. Dopuszcza się możliwość przekazania do eksploatacji przez przedsiębiorstwo przyłączy wod -kan. z jednoczesnym pokrywaniem kosztów ich eksploatacji prze usługobiorcę.

5.    W przypadku gdy inwestor nie zawrze umowy na dostawę wody i odbiór ścieków w i mimo tego będzie pobierać wodę i odprowadzał ścieki, ZWiK Sp. z o.o. podejmie działania na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, które mogą spowodować nałożenie na inwestora kar pieniężnych przewidzianych w art. 28 ustawy.

6.  Warunki dotyczące odprowadzania ścieków i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej: ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiadać ściekom komunalnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ścieki nie odpowiadające warunkom należy podczyszczać.

7.  W  kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

8.  Ustalenia dodatkowe: dane techniczne oraz usytuowanie przewodów podajemy na załączonej mapie w skali 1 :500.

9.  Ważność warunków technicznych podłączenia ustala się na 2 lata od daty wydania .

W załączeniu przedkładamy projektowany układ węzła w ul. Kołątaja-Matejki. Wodociąg tranzytowy o śr. 400 mm nie łączy się z wodociągiem w ul. Wilków Morskich i ul. Staszica, a dopiero w ul. Grunwaldzkiej. Nie ma potrzeby projektować zasuwy na wodociągu tranzytowym w ul. Kołłątaja i ul. Wilków Morskich. Wodociąg rozdzielczy o śr. 250 mm łączy się z wodociągiem w ul. Wilków Morskich i ul. Staszica. W załączeniu szkic projektowanego węzła  ( rysunki w pdf ).

Ponadto wodociąg z ul. T. Kościuszki o śr. 125 mm należy włączyć do rurociągu rozdzielczego

14.   WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr bieżący warunków: WTP.D. 07/10

Dotyczy: przebudowy sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Kołłątaja w Świnoujściu

# Określenie miejsca włączenia

Za punkt włączenia należy przyjąć betonowe studnie rewizyjne zlokalizowane na kolektorach kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowań ulicy Kołłątaja z ulicami: Wilków Morskich, Kościuszki, i Matejki w Świnoujściu.

# Wymagania na etapie projektowania

### Wymagania formalne

- Na etapie projektowania wskazany jest kontakt projektanta z zarządcą/właścicielem sieci kanalizacji deszczowej w celu uściślenia koncepcji projektowej w zakresie przebiegu trasy, lokalizacji studni oraz rozwiązań technicznych w obszarze pasa drogowego.

- Projekt powinien być opracowany na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500.

- Zaprojektować należy materiały o odpowiedniej wytrzymałości i posiadające atest do stosowania w budowie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

- Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia z Wydziałem Inżyniera Miasta przed złożeniem do ZUDP. Jeden egzemplarz projektu wykonawczego na etapie uzgodnień pozostaje w Wydziale Inżyniera Miasta.

### Wymagania projektowe

- Studnie rewizyjne projektować jako studnie z elementów betonowych Ø1000 lub Ø1200 montowanych na uszczelkę gumową, z osadnikiem o głębokości 0,5m oraz włazami żeliwno-betonowymi dostosowanymi do rodzaju ruchu.

- Wpusty uliczne projektować jako wpusty żeliwne z zawiasami oraz zabezpieczeniem śrubowym, montowane na studzienkach z elementów betonowych Ø450, z osadnikiem 0,5 m, dostosowanymi do rodzaju ruchu.

- Zastosować materiały o odpowiedniej wytrzymałości i posiadające atesty do stosowania w budowie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

# Wymagania na etapie realizacji zadania

- W każdym przypadku odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni (które z definicji są ściekami – Ustawa prawo wodne z dnia 18.07.2001 Dz.U. Nr 115 poz. 1228 z późniejszymi zmianami) może nastąpić z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.11.2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 16.12.2002 r.).

- Odbiór techniczny sieci i instalacji deszczowej włączonej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej winien odbyć się przy udziale przedstawiciela Zarządcy Drogi.

- Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej należy na dzień odbioru końcowego robót przygotować niżej wymienione dokumenty:

- 1 egz. Dokumentacji projektowo-powykonawczej,

- 1 egz. Inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,

- szkice geodezyjne powykonawcze w 1 kpl.,

- zestawienie ilościowe wykonanych elementów w 1 egz.,

- badania stopnia zagęszczenia gruntu,

- atesty wbudowanych materiałów,

- protokoły z prób szczelności.

# Inne warunki formalno-prawne

- Każde odstąpienie od w/w warunków i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia z Wydziałem Inżyniera Miasta.

- Warunki tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wystawienia.

- Przyłącze kanalizacyjne stanowi własność inwestora i inwestor odpowiada za jego późniejszą eksploatację.

- W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy obecnie obowiązujące.

## 15. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA I PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ   
      SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

Nr bieżący warunków: WTP.OU. 03/10

- Oświetlenie zaprojektować jako oświetlenie uliczne obejmujące jezdnię i chodniki przebudowywanych ulic.

- Projekt oświetlenia wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie. Projektant winien dokonać wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod projektowaną przebudowę.

- Projektant winien zaprojektować najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne oświetlenie uliczne, które będzie spełniało wymagania dobranej, przez Projektanta w porozumieniu z Inwestorem, grupy i klasy oświetleniowej dla danej drogi (ulicy).

- Jako oświetlenie uliczne zastosować oprawy II klasy izolacji, stopień ochrony min. IP 67 dla części optycznej (min. IP 45 dla komory osprzętu), z płaską szybą hartowaną, z obudową odporną na promieniowanie ultrafioletowe, np. LUNOIDA, z sodowymi źródłami światła, o regulowanym położeniu źródła światła i oprawy, tj. analogiczne jak na sąsiednich ulicach z nowowybudowanym oświetleniem ulicznym. Typ uzgodnić z Inwestorem. Przedłożyć karty katalogowe.

- Jako oświetlenie uliczne zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe stożkowe bez szwów anodowane na kolor szampański, np. typu SAL, o wysokości około 8-9 metrów posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej II, tj. analogiczne jak na sąsiadujących ulicach z nowowybudowanym oświetleniem ulicznym. Typ uzgodnić z Inwestorem. Przedłożyć karty katalogowe.

- Zasilanie podstawowe projektowanego oświetlenia ulicy Kołłątaja zaprojektować z istniejącej szafki oświetleniowej, tj. nr 29 zlokalizowanej przy ulicy Szkolnej (nieopodal skrzyżowania z ulicą 11go Listopada).

- Zasilanie podstawowe projektowanego oświetlenia odcinka ulicy Wilków Morskich zaprojektować z istniejącej szafki oświetleniowej, tj. nr 24 zlokalizowanej przy ulicy Grunwaldzkiej (przy skrzyżowaniu z ulicą Wilków Morskich).

- Projektant winien dla każdej wskazanej wyżej szafki oświetleniowej określić niezbędną moc przyłączeniową (uwzględniającą ponowny rozruch oświetlenia tzw. na ciepło) na potrzeby projektowanego oświetlenia i przedłożyć ją inwestorowi celem ewentualnego wystąpienia do ENEA Operator Sp. z o.o. z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

- Projektant winien zapewnić zasilanie tej części oświetlenia ulicy Wilków Morskich, która nie jest objęta niniejszym projektem.

- Sieć oświetlenia zaprojektować kablem YAKY 4x..... mm2 z płaskownikiem Fe/Zn. W słupach zastosować złączki kablowe typu IZK. Wszystkie słupy łączyć z bednarką za pomocą przewodu LgY o odpowiednim przekroju.

- Zaprojektować wzajemne połączenia rezerwowe projektowanego oświetlenia ulicznego, tj. ulicy Kołłątaja z ulicami: 11go Listopada, Poznańską, Kościuszki i Wilków Morskich.

- Dla obniżenia kosztów eksploatacji oświetlenia oraz zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem zastosować reduktor mocy (uwzględniający ponowny rozruch oświetlenia tzw. na ciepło – wszystkich odbiorów zasilanych z szafki nr 29), który należy zainstalować przy szafce oświetleniowej.

- Szczegóły techniczne należy uzgodnić z konserwatorem oświetlenia ulicznego przy udziale Inwestora.

- Istniejące słupy i oprawy należy demontować  w taki sposób, aby nie uległy one uszkodzeniu. Słupy i oprawy nadające się do dalszej eksploatacji (wskaże je Inwestor po rozpoczęciu robót budowlanych) należy przekazać na plac składowy Urzędu Miasta, pozostałe należy złomować i utylizować.

- Projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację techniczną wykonać w wersji papierowej (w osobnych teczkach) i elektronicznej w formacie PDF. Wersja elektroniczna i papierowa muszą być tożsame.

- Kosztorys inwestorski wykonać w wersji papierowej i elektronicznej (rozszerzenie ath) z zastosowaniem cen i parametrów kosztorysowych aktualnie obowiązujących na rynku.

16.        Cena ryczałtowa za przedmiot umowy określona w załączniku nr 1 do umowy 
         zawiera  wszystkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu umowy, także w tych 
         przypadkach, gdy nie zostały one  imiennie wymienione w umowie.

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: