Załącznik nr 2.3. do SIWZ/WIM/ZP/340/46/2010

Załącznik nr 3

do umowy nr WIM/…../2010

z dnia ……...……….. 2010r.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Przedmiot prac projektowych:

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu.

- Zakres objęty projektowaniem:

I etap – odcinek ulicy od granicy polsko – niemieckiej do skrzyżowania z ul Bałtycką (wraz ze skrzyżowaniem) – dł. ok. 450 mb.

II etap – odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. 11-go Listopada i ul. Moniuszki (wraz ze skrzyżowaniem) -  dł. ok. 1100 mb.

- Branże:

- Drogowa wraz z projektem zagospodarowania terenu (pasa drogowego);

- Instalacyjna w zakresie odwodnienia drogi;

- Instalacyjna w zakresie oświetlenia drogi.

- Oczekiwane parametry techniczne drogi:

-	Kategoria drogi – powiatowa

-	Klasa drogi – Z

-	Prędkość projektowa – 40 km/h

-	Dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 100 kN.

- Szczegółowe wytyczne i oczekiwania Zamawiającego:

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej należy przeanalizować wszystkie możliwe warianty lokalizacji, parametrów i rozwiązań technicznych poszczególnych elementów pasa drogowego i zaproponować rozwiązania optymalne biorąc pod uwagę ekonomikę i funkcjonalność.

Wskazania i sugestie Zamawiającego dla poszczególnych branż:

  - Branża drogowa wraz z projektem zagospodarowania terenu (pasa drogowego):

- Układ drogowy:

-	skrzyżowania wymagające dokładnego przeanalizowania to: skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Bałtycką (z uwagi na planowane przez Miasto przeznaczenie terenów przy ul. Bałtyckiej dla lokalizacji hali widowiskowo – sportowej, pływalni,  hali targowej oraz obiektu handlowego wielkopowierzchniowego), a także skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Moniuszki i 11-go Listopada (skrzyżowanie ulic z założenia będących ulicami głównego układu komunikacyjnego miasta, gdzie krzyżują się dwa główne kierunki ruchu – ruch w stronę granicy polsko – niemieckiej oraz do Dzielnicy Nadmorskiej).

-	rozwiązanie połączenia granicznego w oparciu o koncepcję firmy PTV AG z Drezna, przekazaną przez Zamawiającego.

-	przeanalizowanie układu funkcjonujących zjazdów oraz propozycje rozwiązania dojazdu do planowanej lokalizacji obiektu handlowego wielkopowierzchniowego w rejonie ul. Bałtyckiej.

-	zaproponowanie rozwiązań, które ograniczałyby możliwości przekraczania przepisów drogowych, szczególnie prędkości projektowanej.

-	wyodrębnienie zatok postojowych przy jezdni tam gdzie jest to możliwe.

-	przystanki autobusowe w formie zatok.

-	chodniki dla pieszych, zapewniające komfort i uwzględniające dosyć duże natężenie ruchu pieszych, zwłaszcza w sezonie turystycznym.

- Konstrukcje i materiały:

-	jezdnia – sugerowana nawierzchnia bitumiczna o podwyższonym standardzie trwałości, komfortu jazdy i zmniejszonej emisji hałasu.

-	zjazdy, zatoki postojowe i zatoki autobusowe – sugerowane wykorzystanie kostki kamiennej z rozbiórki jezdni, spoinowanie zatok autobusowych fugami o wysokiej trwałości i odporności.

-	chodniki – sugerowane płytki chodnikowe małych rozmiarów i wysokiej jakości wykonania.

-	podbudowy pod zjazdy, zatoki i chodniki w rejonie drzew – sugerowane jako wegetacyjne, zapewniające drzewom dostęp powietrza do systemu korzeniowego.

- Zieleń:

-	analiza i ewentualne uzupełnienie posiadanej przez Zamawiającego inwentaryzacji zieleni istniejącej wraz z wytypowaniem drzew do wycinki (kolidujących bądź chorych nie rokujących)

-	propozycje nasadzeń w celu uzupełnienia alejowego zadrzewienia wzdłuż ulicy oraz propozycje zabiegów i cięć korekcyjnych – formujących w istniejącym drzewostanie.

- Mała architektura:

-	propozycje lokalizacji i rozwiązań technicznych miejsc służących do odpoczynku pieszych i rowerzystów (ławki, stojaki dla rowerów, kosze na śmieci).

  - Branża instalacyjna – Odwodnienie:

- System odwodnienia:

-	spadki poprzeczne i podłużne do wpustów ulicznych połączonych ze studniami rewizyjnymi z osadnikiem i odprowadzenie wód opadowych do istniejących sieci i instalacji odwodnieniowych w ulicach przyległych lub tam gdzie nie jest to możliwe odprowadzenie wód do rowu przyulicznego.

-	do rozważenia – wspomagający odwodnienie ściek przykrawężnikowy.

b) Konstrukcje i materiały:

-	studnie rewizyjne – betonowe z osadnikiem o głęb. 0,5m z włazami żeliwno – betonowymi dostosowanymi do rodzaju ruchu.

-	wpusty uliczne – żeliwne na studzienkach ściekowych betonowych z osadnikiem o głęb. 0,5 m, wyposażone w kratę  mocowaną na zawiasach.

-	ewentualny ściek przykrawężnikowy - sugerowane wykorzystanie kostki kamiennej z rozbiórki jezdni.

  - Branża instalacyjna – Oświetlenie:

- System oświetlenia:

-	zasilanie  - sugeruje się wykorzystać istniejące szafki oświetleniowe obecnie zasilające istniejące oświetlenie ulicy Wojska Polskiego, zlokalizowane przy ulicach: Kruczkowskiego i Kossaków oraz określić niezbędną moc przyłączeniową celem ewentualnego zwiększenia zapotrzebowania mocy.

-	pozostawić istniejące w ulicy zasilanie oświetlenia ulic sąsiednich.

-	należy przewidzieć połączenia rezerwowe projektowanego oświetlenia oraz połączenia rezerwowe sieci kablowej z sieciami oświetleniowymi ulic sąsiednich.

-	należy zaprojektować oświetlenie uliczne dobierając grupę sytuacji i klasę oświetlenia z uwzględnieniem parametrów technicznych ulicy podanych w pkt. 4.

- Konstrukcje i materiały:

-	sugeruje się wykonać sieć z kabli typu YAKY 4x.… mm2 z płaskownikiem Fe/Zn.

-	stosować złączki kablowe typu IZK i bednarkę LgY o odpowiednim przekroju.

-	słupy i oprawy o odpowiedniej konstrukcji (uwzględniającej strefę wiatrową) i mocy (uwzględniającej odległości).

- Inne warunki i informacje:

-	Przebudowa ulicy w zakresie I etapu planowana jest do realizacji w ramach wspólnego projektu polsko – niemieckiego p.n. „Transgraniczne połączenie pomiędzy Miastem Świnoujście i gminą Ostseebad Heringsdorf” będącego przedmiotem wniosku o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013 (INTERREG IVA).

-	Ulica na odcinku od granicy polsko – niemieckiej do ulicy Bałtyckiej znajduje się w obszarze Natura 2000 PLH320019 Wolin i Uznam.

-	Ulica znajduje się w całości w strefie ochrony uzdrowiskowej „C” i graniczy ze strefą ochrony uzdrowiskowej „B” na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Moniuszki.

-	Ulica na odcinku od ul. Bałtyckiej do ulicy Moniuszki znajduje się w granicach obszaru górniczego dla ochrony wód solankowych.

- Materiały dodatkowe, które Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy:

-	Koncepcja „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu”, opracowana w październiku 2008r przez ZBDiO DROGBUD.

-	Rysunek koncepcyjny połączenia granicznego (ulica Wojska Polskiego Swinemunder Chausee), opracowany przez PTV AG.

-	Analiza możliwości poprawy warunków ruchu na ulicach Grunwaldzkiej i 11 Listopada na odcinku od ulicy Nowokarsiborskiej do ul. Wojska Polskiego w Świnoujściu, opracowana przez EUTRA Krzysztof Rosiek.

-	Pomiar natężenia ruchu drogowego na ulicy Bałtyckiej (pomiędzy granicą a ul. Bałtycką), wykonany w dniach 01/02.08.2008r (24h).

-	Pomiary natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicami 11 Listopada i Moniuszki, wykonane w dniach: 18.04.2008 (12h), 19.04.2008r (12h), 25.07.2008r (12h) i 26.07.2008r (12h).

-	Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy ulicy Wojska Polskiego, opracowana w listopadzie 2008r przez ZBDiO DROGBUD.

-	Inwentaryzacja zieleni i projekt wycinki drzew dla przebudowy ulicy Wojska Polskiego, opracowana w styczniu 2009r przez ZBDiO DROGBUD.

-	Warunki Techniczne Przyłączenia Do Sieci Kanalizacji Deszczowej nr WTP.D.18/08 z dnia 21.10.2008r.

-	Warunki Techniczne Przyłączenia Do Sieci Kanalizacji Deszczowej nr WTP.D.18/08 - uzupełnienie z dnia 30.10.2008r.

-	Warunki Techniczne Przyłączenia i Przebudowy Sieci Oświetlenia Ulicznego Miasta Świnoujście nr WTP.OU.02/10 z dnia 22.03.2010r.