# Zakres rzeczowo – finansowy

# zamówienia publicznego pn.:

„Budowa mostu nad Stara Świną łączącego wyspy Wolin i Karsibór wraz z rozbiórką Mostu Piastowskiego w Świnoujściu”

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Cena ryczałtowa netto (zł) |
| --- | --- | --- |
| 1. Wymagania ogólne (suma poz. 1.1 do 1.6) |  |
| 1.1 | Projekt wykonawczy – Budowa mostu i dojazdów. |  |
| 1.2 | Projekt wykonawczy – Rozbiórka Mostu Piastowskiego. |  |
| 1.3 | Projekt wykonawczy - Odwodnienie mostu i dojazdów. |  |
| 1.4 | Projekt wykonawczy - Przebudowa wodociągu i kanalizacji ściekowej. |  |
| 1.5 | Projekt wykonawczy - Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej |  |
| 1.6 | Projekt wykonawczy - Oświetlenie mostu i dojazdów. |  |
| 2. Roboty drogowe (suma poz. 2.1 do 2.10) |  |
| 2.1 Roboty przygotowawcze (suma poz. 2.1.1 do 2.1.18) |  |
| 2.1.1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. |  |
| 2.1.2 | Usunięcie drzew ø 5-15 cm. |  |
| 2.1.3 | Usunięcie drzew ø 15-50 cm. |  |
| 2.1.4 | Usunięcie drzew ø 50-150 cm. |  |
| 2.1.5 | Usunięcie krzewów. |  |
| 2.1.6 | Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm z wywiezieniem w rejonie budowy. |  |
| 2.1.7 | Rozbiórka barier betonowych. |  |
| 2.1.8 | Rozbiórka nawierzchni jezdni i wjazdu gr. 10-15 cm. |  |
| 2.1.9 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 5 cm. |  |
| 2.1.10 | Demontaż krawężników drogowych. |  |
| 2.1.11 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa lub z trylinki. |  |
| 2.1.12 | Rozbiórka podbudowy z kostki kamiennej. |  |
| 2.1.13 | Demontaż znaków drogowych. |  |
| 2.1.14 | Demontaż sygnalizatorów do sterowania ruchem. |  |
| 2.1.15 | Rozbiórka elementów odwodnienia. |  |
| 2.1.16 | Rozbiórka wpustów ulicznych. |  |
| 2.1.17 | Demontaż nieczynnych linii kablowych. |  |
| 2.1.18 | Wywóz gruzu poza teren budowy i utylizacja. |  |
| 2.2 Roboty ziemne (suma poz. 2.2.1 do 2.2.6) |  |
| 2.2.1 | Wykopy w gruntach kat. I-V z podparciem skarp (+ usunięcie starych nasypów dojazdów). |  |
| 2.2.2 | Wywóz gruntu poza teren budowy i utylizacja. |  |
| 2.2.3 | Usunięcie warstwy namułu i torfu. |  |
| 2.2.4 | Wywóz namułu i torfu poza teren budowy i utylizacja. |  |
| 2.2.5 | Wykonanie nasypów i zasypki. |  |
| 2.2.6 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego. |  |
| 2.3 Odwodnienie korpusu drogowego (suma poz. 2.3.1 do 2.3.1) |  |
| 2.3.1 | Wykonanie odwodnienia parkingu z sączków drenarskich ø 130 mm. |  |
| 2.4 Podbudowy (suma poz. 2.4.1 do 2.4.10) |  |
| 2.4.1 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – pod jezdnie. |  |
| 2.4.2 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – pod chodniki. |  |
| 2.4.3 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – pod zjazdy i drogę dojazdową. |  |
| 2.4.4 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – pod pobocza umocnione. |  |
| 2.4.5 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – pod parking. |  |
| 2.4.6 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy ochronnej, emulsją asfaltową. |  |
| 2.4.7 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej i warstwy podbudowy zjazdów bitumicznych. |  |
| 2.4.8 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa niesortu 0/63 mm, grub. 10 cm. |  |
| 2.4.9 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa kruszywa 0/31,5 mm, grub. 10 cm. |  |
| 2.4.10 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa kruszywa 0/31,5 mm, grub. 15 cm. |  |
| 2.5 Nawierzchnie (suma poz. 2.5.1 do 2.5.9) |  |
| 2.5.1 | Tymczasowa nawierzchnia gruntowa ulepszona + utrzymanie – wyrównanie powierzchni gruntowej niesortem 0/63 mm. |  |
| 2.5.2 | Tymczasowa nawierzchnia gruntowa ulepszona + utrzymanie – nawierzchnia z niesortu 0/31,5 mm, grub. h = 10 cm. |  |
| 2.5.3 | Nawierzchnia żwirowa z mieszanki 0/20 mm, grub. h = 10 cm (droga dojazdowa i zjazdy gruntowe). |  |
| 2.5.4 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca #0/12,8 mm, grub. 6cm. |  |
| 2.5.5 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca #0/12,8 mm, grub. 3cm (na warstwie ochronnej izolacji mostu). |  |
| 2.5.6 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza #0/12,8 mm, grub. 3-6cm. |  |
| 2.5.7 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo – mastyksowej (SMA) – warstwa ścieralna #0/11 mm – grub. 4 cm (jezdnie i zjazdy bitumiczne). |  |
| 2.5.8 | Wzmocnienie nawierzchni siatką stalową z prętów ø 8 mm ocynkowanych (m=980 kg) |  |
| 2.5.9 | Nawierzchnia a betonowej kostki brukowej h=8 cm, kolor szary, na podsypce cementowo – piaskowej. |  |
| 2.6 Roboty wykończeniowe (suma poz. 2.6.1 do 2.6.7) |  |
| 2.6.1 | Umocnienie powierzchniowe skarp – wykonanie umocnienia brzegów narzutem kamiennym ze żwiru 8/25 mm, warstwa grub. min. 20 cm. |  |
| 2.6.2 | Umocnienie powierzchniowe skarp – wykonanie umocnienia brzegów narzutem kamiennym 120/250 mm. |  |
| 2.6.3 | Umocnienie powierzchniowe skarp – wykonanie umocnienia brzegów płotkiem faszynowym i darnią. |  |
| 2.6.4 | Umocnienie powierzchniowe skarp – wykonanie umocnienia darniną na płask (wał p.powodz. i skarpy). |  |
| 2.6.5 | Umocnienie powierzchniowe skarp – dowóz z odkładu i rozłożenie humusu o gr. 20 cm na skarpach. |  |
| 2.6.6 | Umocnienie powierzchniowe skarp – wykonanie obsiania trawą skarp i pielęgnacja. |  |
| 2.6.7 | Wykonanie pobocza umocnionego kruszywem łamanym 0/25 mm, grub. min. 15 cm. |  |
| 2.7 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (suma poz. 2.7.1 do 2.7.6) |  |
| 2.7.1 | Oznakowanie poziome – oznakowanie czasowej organizacji ruchu, etapy + utrzymanie. |  |
| 2.7.2 | Oznakowanie poziome – oznakowanie docelowej organizacji ruchu wg projektu stałej organizacji ruchu. |  |
| 2.7.3 | Oznakowanie pionowe – oznakowanie czasowej organizacji ruchu, etapy + utrzymanie, kpl (znaki, tablice, zapory itp.). |  |
| 2.7.4 | Oznakowanie pionowe – oznakowanie docelowej organizacji ruchu wg projektu stałej organizacji ruchu (słupki + znaki). |  |
| 2.7.5 | Bariery ochronne stalowe – SP-06/1 |  |
| 2.7.6 | Bariery ochronne stalowe – SP-06/2 |  |
| 2.8 Elementy ulic (suma poz. 2.8.1 do 2.8.4) |  |
| 2.8.1 | Wykonanie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie żwirowej grub. 10 cm i podsypce cementowo – piaskowej grub. 3 cm (parking). |  |
| 2.8.2 | Wykonanie krawężników betonowych ulicznych 20x30 cm na ławie z betonu B15 (C12/15) i podsypce cementowo – piaskowej grub. 3 cm. |  |
| 2.8.3 | Wykonanie krawężników betonowych drogowych 10x25 cm na ławie z betonu B15 (C12/15) i podsypce cementowo – piaskowej grub. 3 cm. |  |
| 2.8.4 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu B15 (C12/15). |  |
| 2.9 Zieleń (suma poz. 2.9.1 do 2.9.4) |  |
| 2.9.1 | Zieleń uliczna – drzewa liściaste + pielęgnacja. |  |
| 2.9.2 | Zieleń uliczna – krzewy iglaste + pielęgnacja. |  |
| 2.9.3 | Zieleń uliczna – dowóz z odkładu i rozłożenie warstwy humusu o gr. 30 cm. |  |
| 2.9.4 | Zieleń uliczna – wykonanie trawników siewem na terenie płaskim + pielęgnacja. |  |
| 2.10 Inne roboty (suma poz. 2.10.1 do 2.10.2) |  |
| 2.10.1 | Parking – ułożenie płyt ażurowych betonowych typu ECO-AZUR na podsypce cem. – piaskowej gr. 3 cm z otworami wypełnionymi humusem i obsianiem trawą. |  |
| 2.10.2 | Rekultywacja terenów po rozbiórce nasypów i nawierzchni drogowych. |  |
| 3. Roboty mostowe (suma poz. 3.1 do 3.21) |  |
| 3.1 Roboty przygotowawcze (suma poz. 3.1.1 do 3.1.2) |  |
| 3.1.1 | Wytyczenie obiektu mostowego. |  |
| 3.1.2 | Wytyczenie podpór mostu. |  |
| 3.2 Fundamenty (suma poz. 3.2.1 do 3.2.10) |  |
| 3.2.1 | Wbicie pali prefabrykowanych żelbetowych o wym. 40x40 cm, na głębokość do 12 m – na lądzie. |  |
| 3.2.2 | Wbicie pali prefabrykowanych żelbetowych o wym. 40x40 cm, na głębokość ponad 12 m – na lądzie. |  |
| 3.2.3 | Wbicie pali prefabrykowanych żelbetowych o wym. 40x40 cm, na głębokość do 14 m – na wodzie. |  |
| 3.2.4 | Dodatek za wbicie pali ukośnych – na lądzie. |  |
| 3.2.5 | Dodatek za wbicie pali ukośnych – na wodzie. |  |
| 3.2.6 | Wykonanie próbnych obciążeń żelbetowych pali prefabrykowanych. |  |
| 3.2.7 | Ławy fundamentowe - wykonanie betonu wypełniającego i wyrównującego w ściankach szczelnych z grodzić stalowych. |  |
| 3.2.8 | Ławy fundamentowe - wykonanie ław fundamentowych w ściankach szczelnych z grodzić stalowych, beton B35, na betonie wyrównującym. |  |
| 3.2.9 | Ławy fundamentowe - wykonanie ław fundamentowych z oczepami w deskowaniu, beton B35, w ściankach stalowych. |  |
| 3.2.10 | Ławy fundamentowe - wykonanie zbrojenia ław i oczepów ze stali A-IIIN. |  |
| 3.3 Roboty ziemne przy fundamentach (suma poz. 3.3.1 do 3.3.9) |  |
| 3.3.1 | Wykonanie wykopów w ściance szczelnej. |  |
| 3.3.2 | Wykonanie korka betonowego pod wodą. |  |
| 3.3.3 | Pompowanie wody z wykopów. |  |
| 3.3.4 | Wykopy przy fundamentach rozparte. |  |
| 3.3.5 | Wykonanie rozparcia ścian wykopu. |  |
| 3.3.6 | Zasypanie wykopów gruntem rodzimym. |  |
| 3.3.7 | Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych – na lądzie, z obcięciem po robotach fundamentowych. |  |
| 3.3.8 | Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych – na wodzie, z obcięciem przed wykonaniem oczepów. |  |
| 3.3.9 | Wykonanie rozparcia ścianek stalowych. |  |
| 3.4 Korpusy podpór (suma poz. 3.4.1 do 3.4.12) |  |
| 3.4.1 | Wykonanie korpusów przyczółków – ściankowe, z betonu kl. min. B35 |  |
| 3.4.2 | Montaż przepustów z rur PVC-U w przyczółkach. |  |
| 3.4.3 | Wykonanie zbrojenia przyczółków ze stali klasy A-IIIN. |  |
| 3.4.4 | Wykonanie skrzydełek przyczółków z betonu kl. min. B35. |  |
| 3.4.5 | Wykonanie zbrojenia skrzydełek ze stali klasy A-IIIN. |  |
| 3.4.6 | Wykonanie filarów masywnych na wodzie, z betonu kl. min. B35. |  |
| 3.4.7 | Montaż przepustów z rur PVC-U w filarach. |  |
| 3.4.8 | Wykonanie zbrojenia filarów masywnych ze stali klasy A-IIIN. |  |
| 3.4.9 | Wykonanie filarów słupowych na wodzie, z betonu kl. min. B35. |  |
| 3.4.10 | Wykonanie zbrojenia filarów słupowych ze stali klasy A-IIIN. |  |
| 3.4.11 | Wykonanie ciosów podłożyskowych z betonu kl. min. B35. |  |
| 3.4.12 | Wykonanie zbrojenia ciosów podłożyskowych ze stali klasy A-IIIN. |  |
| 3.5 Ustrój nośny stalowy – część N (suma poz. 3.5.1 do 3.5.6) |  |
| 3.5.1 | Montaż konstrukcji ze stali spawalnej o Rm>470 MPa. |  |
| 3.5.2 | Wytworzenie konstrukcji stalowej ze stali spawalnej o Rm>470 MPa. |  |
| 3.5.3 | Montaż sworzni zespalających. |  |
| 3.5.4 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez metalizację – grub. 200 µm. |  |
| 3.5.5 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez doszczelnienie zestawem malarskim typu EP i PUR – grub. 150 µm. |  |
| 3.5.6 | Wytworzenie i montaż stołków stalowych. |  |
| 3.6 Ustrój nośny stalowy – część M (suma poz. 3.6.1 do 3.6.5) |  |
| 3.6.1 | Montaż konstrukcji ze stali spawalnej o Rm>470 MPa. |  |
| 3.6.2 | Wytworzenie konstrukcji stalowej ze stali spawalnej o Rm>470 MPa. |  |
| 3.6.3 | Montaż sworzni zespalających. |  |
| 3.6.4 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez metalizację – grub. 200 µm. |  |
| 3.6.5 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez doszczelnienie zestawem malarskim typu EP i PUR – grub. 150 µm. |  |
| 3.7 Ustrój nośny stalowy – część S (suma poz. 3.7.1 do 3.7.6) |  |
| 3.7.1 | Montaż konstrukcji ze stali spawalnej o Rm>470 MPa. |  |
| 3.7.2 | Wytworzenie konstrukcji stalowej ze stali spawalnej o Rm>470 MPa. |  |
| 3.7.3 | Montaż sworzni zespalających. |  |
| 3.7.4 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez metalizację – grub. 200 µm. |  |
| 3.7.5 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez doszczelnienie zestawem malarskim typu EP i PUR – grub. 150 µm. |  |
| 3.7.6 | Wytworzenie i montaż stołków stalowych. |  |
| 3.8 Płyta pomostu zespolona z konstrukcją stalową – część N (suma poz. 3.8.1 do 3.8.2) |  |
| 3.8.1 | Wykonanie płyty pomostu z betonu B35, nad wodą. |  |
| 3.8.2 | Wykonanie zbrojenia płyty pomostu ze stali klasy A-IIIN. |  |
| 3.9 Płyta pomostu zespolona z konstrukcją stalową – część M (suma poz. 3.9.1 do 3.9.2) |  |
| 3.9.1 | Wykonanie płyty pomostu z betonu B35, nad wodą. |  |
| 3.9.2 | Wykonanie zbrojenia płyty pomostu ze stali klasy A-IIIN. |  |
| 3.10 Płyta pomostu zespolona z konstrukcją stalową – część S (suma poz. 3.10.1 do 3.10.2) |  |
| 3.10.1 | Wykonanie płyty pomostu z betonu B35, nad wodą. |  |
| 3.10.2 | Wykonanie zbrojenia płyty pomostu ze stali klasy A-IIIN. |  |
| 3.11 Kapa żelbetowa prosta „na mokro” – część N (suma poz. 3.11.1 do 3.11.3) |  |
| 3.11.1 | Wykonanie kapy z betonu B35, nad wodą. |  |
| 3.11.2 | Wykonanie zbrojenia i kotew kapy ze stali klasy A-IIIN. |  |
| 3.11.3 | Montaż przepustów z rur z tworzyw sztucznych. |  |
| 3.12 Kapa żelbetowa prosta „na mokro” – część M (suma poz. 3.12.1 do 3.12.3) |  |
| 3.12.1 | Wykonanie kapy z betonu B35, nad wodą. |  |
| 3.12.2 | Wykonanie zbrojenia i kotew kapy ze stali klasy A-IIIN. |  |
| 3.12.3 | Montaż przepustów z rur z tworzyw sztucznych. |  |
| 3.13 Kapa żelbetowa prosta „na mokro” – część S (suma poz. 3.13.1 do 3.13.3) |  |
| 3.13.1 | Wykonanie kapy z betonu B35, nad wodą. |  |
| 3.13.2 | Wykonanie zbrojenia i kotew kapy ze stali klasy A-IIIN. |  |
| 3.13.3 | Montaż przepustów z rur z tworzyw sztucznych. |  |
| 3.14 Łożyska (suma poz. 3.14.1 do 3.14.7) |  |
| 3.14.1 | Montaż łożysk o nośności 1,5 MN, +/- 50 mm, nad lądem. |  |
| 3.14.2 | Montaż łożysk o nośności 2,5 MN, +/- 50 mm, nad wodą. |  |
| 3.14.3 | Montaż łożysk o nośności 2,5 MN, +/- 100 mm, nad wodą. |  |
| 3.14.4 | Montaż łożysk o nośności 2,5 MN, +/- 150 mm, nad wodą. |  |
| 3.14.5 | Montaż łożysk o nośności 6,0 MN, +/- 50 mm, nad wodą. |  |
| 3.14.6 | Montaż łożysk o nośności 6,0 MN, +/- 100 mm, nad wodą. |  |
| 3.14.7 | Montaż łożysk o nośności 6,0 MN, stałych, nad wodą. |  |
| 3.15 Urządzenia dylatacyjne (suma poz. 3.15.1 do 3.15.4) |  |
| 3.15.1 | Montaż dylatacji jednomodułowych o przesuwie do 100 mm. |  |
| 3.15.2 | Montaż dylatacji wielomodułowych o przesuwie 160 mm. |  |
| 3.15.3 | Montaż dylatacji wielomodułowych o przesuwie 240 mm. |  |
| 3.15.4 | Montaż dylatacji z wkładek uszczelniających z tworzyw sztucznych. |  |
| 3.16 Odwodnienie płyty pomostu (suma poz. 3.16.1 do 3.16.7) |  |
| 3.16.1 | Montaż mostowych wpustów żeliwnych przykrawężnikowych klasy D400, min d=150 mm z odpływem pionowym. |  |
| 3.16.2 | Montaż sączków dla odwodnienia izolacji pomostu. |  |
| 3.16.3 | Wykonanie drenów podłużnych i poprzecznych do sączków, dren HDPE + grys lakier. w uformowanym korycie warstwy ochronnej. |  |
| 3.16.4 | Wykonanie instalacji z rur HDPE d >= 50 mm, nad wodą. |  |
| 3.16.5 | Wykonanie instalacji z rur HDPE d = 160 mm, nad wodą. |  |
| 3.16.6 | Wykonanie instalacji z rur HDPE d = 200 mm, nad wodą. |  |
| 3.16.7 | Wykonanie instalacji z rur HDPE d = 315 mm, nad wodą. |  |
| 3.17 Hydroizolacja (suma poz. 3.17.1 do 3.17.4) |  |
| 3.17.1 | Wykonanie powłoki izolacji bitumicznej układanej „na zimno” – powłoka trójwarstwowa R+2G, powierzchnie poziome i pionowe. |  |
| 3.17.2 | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej o grub. >= 5 mm układanej na powierzchniach betonowych (jedna warstwa). |  |
| 3.17.3 | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej o grub. >= 5 mm układanej na powierzchniach betonowych (dwie warstwy). |  |
| 3.17.4 | Wykonanie warstwy ochronnej izolacji – beton asfaltowy #0/8 mm, grub. 25-30 mm. |  |
| 3.18 Wyposażenie pomostu (suma poz. 3.18.1 do 3.18.5) |  |
| 3.18.1 | Montaż bariero poręczy sztywnej h=1,1 m na płycie chodnikowej (montaż słupków na kotwy wklejane). |  |
| 3.18.2 | Montaż bariero poręczy sztywnej h=1,1 m z prowadnicą rurową na opasce (montaż słupków na kotwy wklejane). |  |
| 3.18.3 | Ułożenie krawężników kamiennych typ MA 180 kl. I na podlewce z zaprawy niskoskurczowej. |  |
| 3.18.4 | Ułożenie krawężników kamiennych typ MA 180 kl. I na podlewce z zaprawy niskoskurczowej i ławie z betonu B30. |  |
| 3.18.5 | Wykonanie uszczelnienia między krawężnikami kamiennymi i płytą chodnika/opaski. |  |
| 3.19 Roboty przyobiektowe (suma poz. 3.19.1 do 3.19.9) |  |
| 3.19.1 | Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółków z użyciem warstwy filtracyjnej gr. 1 m ze żwiru. |  |
| 3.19.2 | Wykonanie nasypów i zasyoki przyczółków z gruntu niespoistego. |  |
| 3.19.3 | Wykonanie odwodnienia zasypki z drenów ø 113 mm. |  |
| 3.19.4 | Wykonanie płyt przejściowych z betonu kl. B35, na 2 warstwach folii grub. 1 mm i betonie wyrównawczym. |  |
| 3.19.5 | Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych ze stali klasy A-IIIN. |  |
| 3.19.6 | Wykonanie schodów na skarpie do obsługi. |  |
| 3.19.7 | Wykonanie balustrady z przeciągami rurowymi dla schodów na skarpie. |  |
| 3.19.8 | Wykonanie umocnienia skarp przyczółków kostką kamienną regularną grub. 10 cm, na podsypce cem. – piaskowej i podkładzie betonowym B15 (C12/15) grub. 10 cm. |  |
| 3.19.9 | Wykonanie oporników betonowych 30x80 cm do umocnienia skarp B30 (C25/30), zbrojonych, na ławie z betonu B15. |  |
| 3.20 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczające (suma poz. 3.20.1 do 3.20.3) |  |
| 3.20.1 | Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych na pow. chodników i opasek, grub. 5 mm. |  |
| 3.20.2 | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego pow. betonowej podpór powłoką grub. min. d = 0,3 mm. |  |
| 3.20.3 | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego pow. betonowej płyty pomostu i gzymsów powłoką grub. min. d = 0,3 mm. |  |
| 3.21 Inne roboty (suma poz. 3.21.1 do 3.21.9) |  |
| 3.21.1 | Opracowanie projektu próbnego obciążenia. |  |
| 3.21.2 | Wykonanie próbnego obciążenia statycznego. |  |
| 3.21.3 | Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego. |  |
| 3.21.4 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i reperów stałych po obu stronach mostu. |  |
| 3.21.5 | Montaż znaków wysokościowych (bolce ze stali nierdzewnej) – na przęsłach i podporach. |  |
| 3.21.6 | Montaż wodowskazu na filarze. |  |
| 3.21.7 | Montaż tymczasowego oznakowania nawigacyjnego. |  |
| 3.21.8 | Montaż tablic pamiątkowych metalowych (rok budowy) na ścianach przyczółków. |  |
| 3.21.9 | Montaż tablic oznakowania nawigacyjnego (na gzymsach i wspornikach). |  |
| 4. Przebudowa linii telekomunikacyjnej (suma poz. 4.1 do 4.18) |  |
| 4.1 | Ręczne kopanie i zasypanie wykopów pod rury osłonowe RHDPE 40/3,7 mm i studnie. |  |
| 4.2 | Układanie rury osłonowej RHDPE 40/3,7 mm w gruncie. |  |
| 4.3 | Wciąganie rury RHDPE 40/3,7 mm do rury osłonowej RHDPE 110/10 mm na moście. |  |
| 4.4 | Budowa studni telekomunikacyjnych SRK-2. |  |
| 4.5 | Zasobniki na kabel światłowodowy. |  |
| 4.6 | Zakup światłowodu typ 12J. |  |
| 4.7 | Wyciąganie światłowodu z kanalizacji telekomunikacyjnej. |  |
| 4.8 | Wciąganie światłowodu do kanalizacji telekomunikacyjnej. |  |
| 4.9 | Montaż zabezpieczeń PIOCH do studni telekomunikacyjnych SRK-2. |  |
| 4.10 | Montaż zamków ABLOY do zabezpieczeń PIOCH. |  |
| 4.11 | Demontaż złącza światłowodowego. |  |
| 4.12 | Montaż złączy światłowodowych. |  |
| 4.13 | Pomiary linii światłowodowej. |  |
| 4.14 | Demontaż studni teletechnicznych. |  |
| 4.15 | Demontaż stalowej rury osłonowej na moście, nad wodą. |  |
| 4.16 | Demontaż kanalizacji telefonicznej rura RHDPE 40/3,7 mm. |  |
| 4.17 | Odwiezienie zdemontowanych materiałów. |  |
| 4.18 | Odwiezienie ziemi z wykopów poza teren budowy i utylizacja. |  |
| 5. Przebudowa sieci wodociągowej (suma poz. 5.1 do 5.13) |  |
| 5.1 | Wykonanie wykopów rozpartych, z zasypaniem, pod rurociąg i studnie. |  |
| 5.2 | Montaż rur osłonowych ø 315 mm HDPE nad wodą (kielichy kompensacyjne, uchwyty itp.) – na moście. |  |
| 5.3 | Montaż studni ø 1500 mm. |  |
| 5.4 | Montaż wodociągu z rur DN 110 PE-HD zgrzewanych doczołowo, w wykopach rozpartych. |  |
| 5.5 | Montaż wodociągu z rur DN 110 PE-HD zgrzewanych doczołowo, w rurach osłonowych na moście. |  |
| 5.6 | Montaż zasuw kołnierzowych DN 100 z obudową teleskopową. |  |
| 5.7 | Montaż zasuw kołnierzowych DN 80 z obudową teleskopową. |  |
| 5.8 | Montaż hydrantów podziemnych kołnierz. DN80 z obudową teleskopową. |  |
| 5.9 | Próba ciśnieniowa sieci wodociągowej DN 110. |  |
| 5.10 | Demontaż wodociągu z rur ø 110 mm w ociepleniu i osłonie z blachy cynkowej, nad wodą. |  |
| 5.11 | Demontaż wodociągu z rur ø 110 mm w gruncie. |  |
| 5.12 | Odwiezienie zdemontowanych materiałów. |  |
| 5.13 | Odwiezienie ziemi z wykopów poza teren budowy i utylizacja. |  |
| 6. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej (suma poz. 6.1 do 6.11) |  |
| 6.1 | Wykonanie wykopów rozpartych, z zasypaniem, pod rurociąg i studnie. |  |
| 6.2 | Montaż rur osłonowych ø 315 mm HDPE nad wodą (kielichy kompensacyjne, uchwyty itp.) – na moście. |  |
| 6.3 | Montaż studni ø 1500 mm. |  |
| 6.4 | Montaż rurociągu kanalizacji ściekowej z rur DN 110 PE zgrzewanych doczołowo, w wykopach rozpartych. |  |
| 6.5 | Montaż rurociągu kanalizacji ściekowej z rur DN 110 PE zgrzewanych doczołowo, w rurach osłonowych na moście. |  |
| 6.6 | Próba ciśnienia sieci kanalizacji ściekowej DN110. |  |
| 6.7 | Demontaż rurociągu z rur ø 110 mm w ociepleniu i osłonie z blachy cynkowej, nad wodą. |  |
| 6.8 | Demontaż rurociągu z rur ø 110 mm w gruncie. |  |
| 6.9 | Odwiezienie zdemontowanych materiałów. |  |
| 6.10 | Odwiezienie ziemi z wykopów poza teren budowy i utylizacja. |  |
| 6.11 | Montaż zaślepek. |  |
| 7. Kanalizacja deszczowa (suma poz. 7.1 do 7.15) |  |
| 7.1 | Wykonanie wykopów i zasypanie, pod kanały i studnie, wyloty, o szer. 1,2-1,4 m, umocnionych.. |  |
| 7.2 | Montaż kompletnych kanałów ø 315 mm PVC-U, lite, SN8 |  |
| 7.3 | Montaż kompletnych kanałów ø 250 mm PVC-U, lite, SN8 |  |
| 7.4 | Montaż kompletnych kanałów ø 200 mm PVC-U, lite, SN8 |  |
| 7.5 | Studnie kanalizacyjne kompletne ø 1000 mm, beton B45, h = 1,8-2,5 m z wpustem ulicznym kl. D 400. |  |
| 7.6 | Studnie kanalizacyjne kompletne ø 1000 mm, beton B45, h = 1,8-2,5 m z włazem kanałowym kl. C250. |  |
| 7.7 | Studnie kanalizacyjne kompletne ø 1000 mm, beton B45, h = 2,5-3,5 m z włazem kanałowym kl. C250. |  |
| 7.8 | Studnie osadnikowe kompletne ø 1500 mm, beton B45, h = 2,5-3,5 m z włazem kanałowym kl. C250. |  |
| 7.9 | Maty z sorbentem olejowym ø 600 mm. |  |
| 7.10 | Wpusty uliczne kompletne ø 450 mm, beton B45, h = 2,0-2,5 m z wpustem deszczowym kl. D 400. |  |
| 7.11 | Wykonanie wylotów brzegowych kd300 z betonu B30 (C25/30) w ściankach szczelnych drewnianych. |  |
| 7.12 | Umocnienie wylotów narzutem kamiennym #120/250 mm. |  |
| 7.13 | Obetonowanie włazów i zabrukowanie kostką kamienną. |  |
| 7.14 | Próby szczelności kanałów. |  |
| 7.15 | Odwiezienie ziemi z wykopów poza teren budowy i utylizacja. |  |
| 8. Oświetlenie ulic (suma poz. 8.1 do 8.15) |  |
| 8.1 | Ręczne kopanie i zasypanie wykopu dla kabli i fundamentów słupów oświetleniowych. |  |
| 8.2 | Montaż rur ochronnych DVK75 w wykopach wąskoprzestrzennych. |  |
| 8.3 | Sieć kablowa YAKY 4x35 mm2 układana w wykopach wąskoprzestrzennych i rurach ochronnych. |  |
| 8.4 | Sieć kablowa YAKY 4x35 mm2 układana w rurach osłonowych na moście. |  |
| 8.5 | Montaż bednarki FeZn 100 mm2 w rowie kablowym. |  |
| 8.6 | Montaż uziomów pionowych z prętów FeCu ø 14 o dł. 6 m. |  |
| 8.7 | Montaż kompletnych słupów oświetleniowych aluminiowych o powierzchni anodowanej, L = 8,2-9,0 m – w gruncie na fundamentach.. |  |
| 8.8 | Montaż kompletnych słupów oświetleniowych aluminiowych o powierzchni anodowanej, L = 8,2-9,0 m – na moście. |  |
| 8.9 | Montaż kompletów opraw oświetleniowych w II kl. ochronności, IP67/45 ze źródłem światła sodowym 150W. |  |
| 8.10 | Pomiar linii kablowej. |  |
| 8.11 | Pomiar natężenia oświetlenia. |  |
| 8.12 | Demontaż słupów betonowych WZ-10 z wysięgnikami, oprawami i fundamentami. |  |
| 8.13 | Demontaż słupów stalowych z oprawami i fundamentami. |  |
| 8.14 | Odwiezienie zdemontowanych materiałów. |  |
| 8.15 | Odwiezienie odpadów i ziemi z wykopów poza teren budowy i utylizacja. |  |
| 9. Rozbiórka Mostu Piastowskiego (suma poz. 9.1 do 9.6) |  |
| 9.1 Roboty przygotowawcze (suma poz. 9.1.1 do 9.1.10) |  |
| 9.1.1 | Wytyczenie obiektu do rozbiórki. |  |
| 9.1.2 | Wytyczenie podpór obiektu do rozbiórki. |  |
| 9.1.3 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznych. |  |
| 9.1.4 | Rozbiórka krawężników betonowych. |  |
| 9.1.5 | Rozbiórka opasek i gzymsów. |  |
| 9.1.6 | Rozbiórka balustrad stalowych. |  |
| 9.1.7 | Rozbiórka umocnień stożków z dybli betonowych i murków umocnienia. |  |
| 9.1.8 | Rozbiórka płyt przejściowych. |  |
| 9.1.9 | Wywóz gruzu poza teren budowy i utylizacja. |  |
| 9.1.10 | Wywóz złomu poza teren budowy i sprzedaż. |  |
| 9.2 Fundamenty (suma poz. 9.2.1 do 9.2.11) |  |
| 9.2.1 | Rozbiórka i demontaż pali żelbetowych prefabrykowanych 30x30 cm. |  |
| 9.2.2 | Rozbiórka i demontaż pali żelbetowych prefabrykowanych 35x35 cm. |  |
| 9.2.3 | Rozbiórka narzutu kamiennego i materacy przy fundamentach palowych. |  |
| 9.2.4 | Wyrównanie dna po fundamentach palowych. |  |
| 9.2.5 | Wykopy rozparte w ściankach szczelnych przy fundamentach podpór. |  |
| 9.2.6 | Zasypanie wykopów rozpartych w ściankach szczelnych przy fundamentach podpór i wyrównanie gruntem rodzimym. |  |
| 9.2.7 | Rozbiórka ław fundamentowych żelbetowych sprzętem mechanicznym (szczęki kruszące, młoty udarowe, cięcie itp.). |  |
| 9.2.8 | Wykonanie pomostów pod sprzęt do robót rozbiórkowych fundamentów – na wodzie. |  |
| 9.2.9 | Rozbiórka pomostów pod sprzęt do robót rozbiórkowych fundamentów – na wodzie. |  |
| 9.2.10 | Transport (dostarczenie i usunięcie) sprzętu i materiałów do robót rozbiórkowych fundamentów – na wodzie. |  |
| 9.2.11 | Wywóz gruzu na terenie budowy. |  |
| 9.3 Korpusy podpór (suma poz. 9.3.1 do 9.3.2) |  |
| 9.3.1 | Rozbiórka ścian żelbetowych filarów sprzętem mechanicznym (szczęki kruszące, młoty udarowe itp.). |  |
| 9.3.2 | Rozbiórka ścian żelbetowych skrzydeł i korpusów przyczółków sprzętem mechanicznym (szczęki kruszące, młoty udarowe itp.). |  |
| 9.4 Przęsła betonowe (suma poz. 9.4.1 do 9.4.3) |  |
| 9.4.1 | Rozbiórka pomostu betonowego prefabrykowanego z płyt żelbetowych. |  |
| 9.4.2 | Rozbiórka przęseł z belek prefabrykowanych i monolitycznej płyty pomostu. |  |
| 9.4.3 | Rozbiórka przęsła monolitycznego. |  |
| 9.5 Przęsła stalowe (suma poz. 9.5.1 do 9.5.2) |  |
| 9.5.1 | Rozbiórka dźwigarów stalowych o konstrukcji kratowej – nad wodą. |  |
| 9.5.2 | Demontaż łożysk stalowych. |  |
| 9.6 Inne roboty (suma poz. 9.6.1 do 9.6.3) |  |
| 9.6.1 | Wykonanie i demontaż rusztowań do rozbiórki przęseł i podpór – nad wodą |  |
| 9.6.2 | Wykonanie i demontaż pomostów do rozbiórki przęseł i podpór – nad wodą |  |
| 9.6.3 | Wykonanie atestu nurkowego czystości dna. |  |
| Suma pozycji 1 – 9 (KWOTA RYCZAŁTOWA NETTO): |  |
| Podatek 22 %VAT (zł) |  |
| OGÓŁEM CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO: |  |

ZAMAWIAJĄCY  :                        	                                                   	WYKONAWCA: