Świnoujście, dnia 2010-10-28

WIM/EP/ZP/340/54/               /2010

- Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/54/2010

- Wykonawcy-uczestnicy postępowania.

Dotyczy postępowania WIM/ZP/340/54/2010  „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu”

ZMIANA NR 2

uzupełnienie projektu wykonawczego zieleni

w zał. nr 3 do SIWZ/WIM/ZP/340/54/2010

Zamawiający na mocy przysługujących mu uprawnień niniejszym uzupełnia treść projektu wykonawczego zieleni o wymagania dotyczące materiału roślinnego, zaprojektowanego do obsadzeń terenów zieleni miejskiej w przebudowie centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu, w następujący sposób:

- Drzewa:

- materiał roślinny winien pochodzić ze sprawdzonych i znanych gospodarstw szkółkarskich posiadających odpowiednie certyfikaty szkółkarskie,

- pień drzewa prawidłowo wykształcony, prosty, bez oznak chorób i szkodników drzew oraz uszkodzeń mechanicznych,

- korona drzewa prawidłowo wykształcona, posiadająca liczne młode odrosty z pąkami kwiatowymi i liściowymi,

- obwód pnia winien być w granicach 16-18cm, mierzony na wysokości 100cm od podstawy pnia,

- średnica bryły korzeniowej winna znajdować się w granicach 55-65cm,

- korona drzew, w przypadku drzew szczepionych lub formowanych winna się znajdować na wysokości 230-250cm, w zależności od gatunku i rodzaju nasadzeń

- Krzewy:

- materiał roślinny winien pochodzić ze sprawdzonych i znanych gospodarstw szkółkarskich posiadających odpowiednie certyfikaty szkółkarskie,

- wysokość krzewów winna być w granicach 30-35cm,

- krzewy powinny mieć minimum 2-3 pędy z typowymi dla poszczególnych odmian rozgałęzieniami,

- materiał szkółkowany z prawidłowo wykształconą bryłą korzeniową posiadająca liczne młode pędy

- róże muszą być dostatecznie zdrewniałe, system korzeniowy dobrze wykształcony i rozgałęziony (klasa A), wysokość krzewów róż nie mniej niż 60cm,

- Byliny:

- materiał roślinny winien być zdrowy, jędrny, nie zasuszony, nie zagniwający, bez objawów chorobowych (pokrycia pleśnią), nie uszkodzone mechanicznie, z gładkimi powierzchniami cięcia zbyt długich korzeni lub kłączy, z widocznymi pąkami odnawiającymi, ewentualnie zamiast pąków rozety liściowe,

- Cebule:

- wielkość cebul dla poszczególnych gatunków:

crocus tommasinianus – 5+

eranthis hyemalis – 5+

galanthus ivalis – 6/7

narcissus –14/16

scilia bifolia – 4+

traubenhyacinthe – 8+

- cebule muszą być suche, bez uszkodzeń mechanicznych, nie zagniwające, bez objawów chorobowych (pokrycia pleśnią)