UCHWAŁA  NR L/420/2005

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2006-2008”.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747,                   zm. z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 96, poz. 956, Nr 173, poz. 1808, z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                          i kanalizacyjnych na lata 2006-2008” do stosowania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Bartkowiak

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  i Urządzeń Kanalizacyjnych  Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji   Sp. z o.o. w Świnoujściu na lata 2006 – 2008

Zgodnie z art. 21 Ustawy  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę  i odprowadzaniu  ścieków  Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Świnoujściu  opracował projekt „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  i Urządzeń Kanalizacyjnych .Plan określa elementy  wymagane powyższą ustawą a w szczególności :

- planowany  zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych

- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

- sposoby  finansowania planowanych  inwestycji.

Plan  jest  skorelowany  z kierunkami  rozwoju  gminy  i  z  projektem  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Świnoujścia .Został sporządzony  w oparciu o  Strategię rozwoju ZWiK sp. z o.o. w Świnoujściu zatwierdzoną uchwałą  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 17/2004 a w szczególności  wariantem III a  do  strategii przyjętym uchwałą Nr 12/2005 Zwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników ZW i K. Sp. z o.o. Wariant ten  określa  kwoty przeznaczone na inwestycje na następującym poziomie :

- 2000 tys. zł w roku 2006

- 1500 tys. zł w roku 2007

- 1500 tys. zł w roku 2008.

Wieloletni plan inwestycyjny ZW i K określa poszczególne inwestycje w ramach dwóch celów strategicznych  :

- Pozyskiwanie i produkcja wystarczającej  ilości dobrej jakościowo wody

- Rozbudowa i podwyższenie sprawności technicznej i ekonomicznej sieci oraz obiektów technologicznych.

W ramach  tworzenia rocznych  planów działalności ZW i K Sp. z o.o. będzie precyzować zakres konkretnych  zadań inwestycyjnych w poszczególnych  programach.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  i Urządzeń Kanalizacyjnych  Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu na lata 2006 – 2008 zakłada realizację ważnych zadań inwestycyjnych, takich  jak :

- modernizację ujęcia wody GRANICA umożliwiającą uruchomienie całości  zasobów wodnych dla tego ujęcia oraz poprawę jakości  wody  ze źródeł tego ujęcia do  norm wymaganych  obowiązującymi przepisami,

- modernizację ujęcia wody WYDRZANY umożliwiającą utrzymanie pełnego  wykorzystania przepustowości technologicznej tj. 300 m3/h oraz utrzymanie  odpowiedniego stanu technicznego pracujących  urządzeń,

- kontynuację modernizacji ujęcia wody ODRA  umożliwiającą uzdatnianie 120 m3/h wody surowej tj  pełne wykorzystanie zatwierdzonych  dla tego ujęcia zasobów

- poprawienie sprawności  technicznej oczyszczalni ścieków przede wszystkim w zakresie modernizacji programu  sterowania i  wizualizacji,

- rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , której zakres będzie corocznie korelowany z zamierzeniami Miasta w zakresie budowy i modernizacji ulic.

Posiadanie wieloletniego planu inwestycyjnego jest poza tym konieczne przy tworzeniu rocznych taryf na wodę i ścieki.

### Załącznik do Uchwały

### Nr L/420/2005

Rady Miasta Świnoujścia

z dnia 24 listopada 2005r.

# MIASTO  ŚWINOUJŚCIE

## WIELOLETNI  PLAN  ROZWOJU

## I  MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ  WODOCIĄGOWYCH

I  URZĄDZEŃ  KANALIZACYJNYCH

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu.

LATA  2006 – 2008

### SPIS TREŚCI 									Strona

- Gospodarka wodna Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Świnoujściu 							     2

- Planowany zakres usług wod.-kan.					     10

- Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne

w poszczególnych latach				      			     10

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach			     11

- Sposoby finansowania poszczególnych inwestycji 			     11

- Zestawienie tabelaryczne planowanych inwestycji na lata 2006-2008 -załącznik

## I.GOSPODARKA  WODNA  ZAKŁADU  WODOCIĄGÓW  i  KANALIZACJI

#### SPÓŁKA  z o.o.  w  ŚWINOUJŚCIU .

##### TECHNOLOGIE  UZDATNIANIA WODY

ŚWINOUJSCIE LEWOBRZEŻNE

Ujęcie wody nr. 1 Granica / Zachód /

Jest to drugie  co do wielkości ujecie znajdujące się w gestii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. .Zasoby tego ujęcia wynoszą 230 m3/godzinę.

Woda surowa pozyskiwana ze studni głębinowych podawana jest bezpośrednio na cztery dwupółkowe filtry żwirowe. Przed zbiornikami filtracyjnymi jest poddawana natlenieniu w zbiorniku aeracyjnym za pomocą powietrza. Ma to na celu utlenienie głownie dwuwartościowych związków żelaza do nierozpuszczalnych związków trójwartościowych. Każda półka filtra wypełniona jest pięcioma  warstwami żwiru o zróżnicowanych granulacjach. Wysokość  wypełnienia kształtuje się na poziomie 1,1 – 1,5 m. Po przefiltrowaniu woda  uzdatniona kierowana jest rurociągiem do zbiornika wody czystej  o pojemności 50 m3. Do miasta woda tłoczona jest za pomocą zestawu czterech  pomp o wydajności  60 m3 /godzinę każda, pracujących naprzemiennie .Woda uzdatniona może być  przetłaczana  bezpośrednio do sieci miejskiej lub pośrednio ,poprzez zbiorniki retencyjne ( dwie komory o łącznej pojemności  3500 m3 ) . Ilość wody kierowana do miasta jest regulowana automatycznie za  pomocą przepustnic , w zależności od ciśnienia wody w sieci miejskiej.

Na terenie ujęcia znajduje się również pompownia sieciowa. Służy ona do  przepompowywania nadwyżek wody z sieci miejskiej do zbiorników  retencyjnych. Wykorzystywana jest ona w okresie letnim , gdy praca ujęcia  Granica nie zapewnia napełnienia  zbiorników w godzinach nocnych ze względu na duże zapotrzebowanie miasta na wodę.

W roku 2005 wykonano sieć kanalizacyjną  , umożliwiającą odprowadzenie wód popłucznych do kanalizacji miejskiej w rejonie ul. Zamkowej. W ramach  tego zadania zrealizowano 945 m rurociągu tłocznego z PE o średnicy 110 mm i 890 m kanalizacji  grawitacyjnej z PE o średnicy 125 mm. Wykonana inwestycja umożliwia przeprowadzenie modernizacji ujęcia  wody GRANICA z możliwością zastosowania  środków chemicznych w technologii uzdatniania.

Ujęcie wody nr. 2 „Osmoza”  / „Odsalarnia”/.

Po szczegółowej analizie ekonomicznej i technicznej Zarząd Spółki podjął decyzję o zaprzestaniu w roku 2005  eksploatacji ujęcia wody Nr 2 „ Osmoza”.

W ostatnich latach  na potrzeby  stacji eksploatowane były  dwie studnie.

Ze względu na niską wydajność eksploatowanych studni możliwość produkcyjna stacji wynosiła ok. 28-30 m3/h . Stacja eksploatowana  była  sporadycznie w okresie letnim ( w latach 2004/2005 nie była eksploatowana) oraz w razie potrzeb , w przypadkach awarii. W czasie zawieszonej eksploatacji stacja , ze  względów na wymogi technologiczne , uruchamiana była codziennie na okres  około jednej godziny.

Należy jeszcze wspomnieć  o nieczynnym ujęciu wody nr 2 Park , położonym na  terenie parku miejskiego. Zasoby tego ujęcia wynoszą 60m3 /godzinę .Składa się z trzech studni o zróżnicowanych  parametrach  fizykochemicznych. Rurociąg przesyłowy wody ze studni na stację uzdatniania był   wykorzystywany do przesyłu wody słonej na stację odsalania –taka była także  jedna z przyczyn wyłączenia z ruchu w/w studni.

Decyzja o zaprzestaniu eksploatacji w roku  2005 dotyczy także tego ujęcia.

W ramach   utrzymywanych  w eksploatacji studni ZWiK Sp. z o.o. zabezpieczy studnie  nr V  przy ul. Uzdrowiskowej na cele  OC.

Ujęcie wody nr 6 WYDRZANY / Południe/.

Jest to podstawowe ujęcie Świnoujścia , zaopatrujące w wodę ok. 60%  lewobrzeżnej części miasta. Surowiec dostarczany jest z kilkunastu studni głębinowych położonych na terenie leśnym.

Stacja uzdatniania składa się z trzech ciągów technologicznych o  wydajności  100 m3/godzinę każdy, pracujących niezależnie od siebie. W roku  2003 zostały włączone do eksploatacji dwie nowo wykonane studnie S11 i S14 o  wydajności projektowanej  76 m3/h a w roku  2005 studnie  2 b ( 29 m3/h) i 3b ( 30 m3/h)  i  12b ( 40 m3/h) .

Pierwszym elementem procesu uzdatniania na SUW WYDRZANY  jest natlenienie wody. Odbywa się to za  pomocą tlenu zawartego w powietrzu atmosferycznym w zraszaczach , oraz za pomocą dozowanego w  sposób ciągły nadmanganianu potasowego.

Napowietrzona  woda spadkiem grawitacyjnym spływa do zbiorników  reakcyjnych , które za pomocą przegród podzielone są na trzy części. Do pierwszej dozowany jest środek o nazwie PIX 112D oraz okresowo  zawracane są wody popłuczne ze wstecznego płukania filtrów .Za  pomocą szybkobieżnych mieszadeł media są intensywnie mieszane i rozpoczyna się  proces wytrącania się zanieczyszczeń – tworzenie się flokuł . Przed drugą  częścią komory reakcyjnej dodawany jest osad nagromadzony w komorach  sedymentacyjnych. Działa on jako katalizator w procesie tworzenia flokuł oraz  pozwala na oszczędniejszą gospodarkę chemikaliami. Przed ostatnią , trzecią częścią komory dozowany jest pomocniczy środek flokujący – poliakryloamid o nazwie Optifloc A305T . Powoduje on zbijanie się flokuł w większe  konglomeraty i dodatkowo ich stabilizację. Trzeci  fragment  komory reakcyjnej  wyposażony  jest  w wolnoobrotowe mieszadła.

Tak uzdatniona woda spływa do komór sedymentacyjnych. Sedymentator  wyposażony jest w układ ukośnych płócien rozdzielających flokuły od wody. Flokuły „spływają” po płótnach na dno i stąd w sposób ciągły odprowadzane są  przez specjalny system zaworów. Część flokuł kierowana jest powrotnie do komór reakcyjnych, natomiast ich nadmiar kierowany  jest do kanalizacji. Woda  oddzielona od osadów kierowana jest do zbiorczego dla trzech ciągów  technologicznych zbiornika pośredniego. Tutaj możliwa jest korekta pH  za pomocą ługu sodowego. Dodatkowo dozuje się nadmanganian potasowy w celu  utworzenia  na filtrach katalitycznej warstwy braunsztynowej.

Woda ze zbiornika pośredniego za pomocą pomp tłoczona jest na sześć filtrów  wielowarstwowych, gdzie następuje końcowe  zatrzymanie  zanieczyszczeń  wytrąconych z wody. Filtry płukane są automatycznie lub w razie konieczności –ręcznie. Wody popłuczne gromadzone są  w zbiorniku , stąd  okresowo  zawracane są na początek procesu uzdatniania do komór reakcyjnych .Woda uzdatniona / po uprzednim , w razie potrzeby chlorowaniu/ płynie do ziemnego zbiornika  wody czystej ,skąd pompami tłoczona jest do sieci miejskiej.

#### ŚWINOUJŚCIE  PRAWOBRZEŻNE

Ujęcie wody nr 4 PRZYTÓR.

Zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami ujecie wody P	RZYTÓR zostało w roku 2005 wyłączone z eksploatacji i zlikwidowane . Dzielnica  Przytór jest zaopatrywana w wodę ze zbiorczego wodociągu zasilanego  z zasobów ujęcia  WYDMY i ODRA.

Ujęcie wody nr 5 WYDMY.

Ujęcie to , o zasobach 60 m3/godzinę ,jako jedyne nie posiada stacji  uzdatniania. W wyniku  realizacji koncepcji integracji zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej  części  Świnoujścia Spółka zrealizowała w roku 2005 połączenie zasobów wodnych ujęć WYDMY i ODRA.  Woda z czterech studni głębinowych  tego ujęcia tłoczona jest na stację uzdatniania ODRA i  tam uzdatniana , po zmieszaniu z wodą z zasobów ujęcia ODRA .

Ujęcie wody nr 7 KARSIBÓR.

Ujęcie zostało wyłączone z eksploatacji  w grudniu  2003 r. Woda do dzielnicy Karsibórz doprowadzana jest wykonanym także w roku 2003 rurociągiem PE 110  ze stacji uzdatniania ODRA.  Po  zamontowaniu zestawu  hydroforowego w obiekcie byłej stacji uzdatniania KaARSIBÓR obiekt ten służy jako pompownia lokalna .

Ujęcie wody nr 8  ODRA.

Surowiec do uzdatniania podawany jest z trzech studni podstawowych oraz od połowy roku  2004 r  także z ujęcia wody WYDMY . Po nieudanej modernizacji stacji przeprowadzonej na przełomie roku 2004/2005 przez  firmę WEDECO z Kostrzyna  Wlkp. ujęcie pracuje na dotychczasowej technologii  tj: woda kierowana jest na kolumny filtracyjne. Już w rurociągu doprowadzającym woda napowietrzona zostaje za pomocą tlenu z powietrza wtłaczanego przez sprężarkę. Proces ten  obywa się dalej w  aeratorze.

Następuje tutaj wytrącenie żelaza Fe 3+ oraz usunięcie  nadmiaru rozpuszczonych gazów , między innymi dwutlenku  węglowego. Na  pierwszy stopień filtracji , gdzie usuwa się głównie barwę i żelazo, istnieje możliwość podawania   nadmanganianu potasowy w  celu dodatkowego natlenienia oraz wytworzenia warstwy katalizującej na  złożu, wspomagającej proces wytrącania związków manganu. W razie  potrzeby istnieje możliwość korekty pH wody wodorotlenkiem sodowym.

W skład stacji  uzdatniania wchodzą trzy , dwukomorowe  kolumny filtracyjne. Złoża filtracyjne  to pięć warstw piasku kwarcowego o zróżnicowanej granulacji. Płukanie filtrów  wsteczne , odbywa się za pomocą wody i powietrza. Wody popłuczne odprowadzane są do systemu kanalizacyjnego. Kolejnym elementem technologicznym  jest odmanganiacz firmy Vattenteknik. Jest to filtr   o przepustowości 38m3 /h , wypełniony trzema  warstwami podsypki żwirowej oraz dwoma warstwami katalizującymi tzw. green-sandem  i hydroantracytem.

Praca filtra jest zautomatyzowana. Złoże  to wymaga okresowej regeneracji roztworem  nadmanganianu  potasowego. Woda  uzdatniona , która może być dezynfekowana podchlorynem sodowym , kierowana jest do naziemnego zbiornika o pojemności 500 m3 skąd zestawem  18 pomp tłoczona  jest do odbiorców.

We wrześniu  ‘2005 Spółka przystąpiła powtórnie do prac przygotowawczych związanych z przeprowadzeniem   modernizacji  technologii uzdatniania.

WNIOSKI

- w chwili obecnej zmiany lub rozbudowy technologii wymagają  stacje uzdatniania  znajdujące się na ujęciach wody nr 1 GRANICA oraz nr 8 ODRA. Dlatego też  prowadzi się obecnie  modernizację SUW ODRA i należy zakładać, że po jej zakończeniu zostanie uzyskana woda o parametrach zgodnych z normą. Nie jest  ekonomicznie uzasadniona eksploatacja stacji uzdatniania ODSALARNIA w technologii odwróconej osmozy , Dlatego Zarząd Spółki podjął  decyzję o wyłączeniu z eksploatacji tego ujęcia po sezonie letnim ‘ 2005  .

-   Wskazane  jest dążenie do maksymalnej automatyzacji wszystkich ujęć wody i stacji uzdatniania. Zoptymalizuje to efektywność eksploatacji i procesu obróbki oraz wykluczy ewentualne błędy eksploatacyjne . Obsługa stacji powinna pełnić wyłącznie  rolę kontrolną.

## PRODUKCJA WODY

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚC PRODUKCJI WODY.

ŚWINOUJŚCIE LEWOBRZEŻNE

Ujęcie wody nr 1 GRANICA

Zasoby ujęcia wody określone są na 230m3/godzinę ale nie jest to element ograniczający ilość wody  produkowanej z tego ujęcia.

Wpływ na produkcję ma  zdolność produkcyjna stacji uzdatniania  tj. przepustowość/skuteczność poszczególnych urządzeń technologicznych  . Co  prawda ilość czynnych studni i pozyskiwanego z nich surowca przekracza  wielkość dopuszczalnych zasobów , jednakże w praktyce jakość  fizykochemiczna wody z niektórych studni wyklucza ich eksploatację bez  ryzyka znacznego pogorszenia produktu końcowego – wody uzdatnionej.

Obecnie ilość surowca o odpowiednich parametrach ( gwarantujących po przejściu przez technologię stacji uzdatniania otrzymanie parametrów zgodnych z pozwoleniem na urzytkowanie)  kształtuje się na poziomie  około 100 m3/godzinę.

#### WNIOSKI

- nadrzędnym celem przy planowanych na tym ujęciu inwestycjach jest poprawa technologii , szczególnie w zakresie techniki napowietrzania wody oraz pozyskiwanie  dodatkowej ,  „przyzwoitej”  jakości surowca , poprzez wykonanie  nowych odwiertów i regenerację podstawowych studni , w celu  zabezpieczenia możliwości pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnej stacji uzdatniania .

#### Ujęcie wody nr 2 a OSMOZA

Ujęcie jest w trakcie likwidacji.

Ujęcie wody nr 6 WYDRZANY.

Zasoby wody dla ujęcia  WYDRZANY określone zostały na poziomie 300m3/na godzinę. Woda pobierana jest z kilkunastu studni . Wydajności  wszystkich studni łącznie przekraczają zasoby ujęcia , dlatego część studni traktowana jest jako awaryjna, część  z nich pracuje naprzemiennie .

Technologia  uzdatniania jak również wszystkie urządzenia  itp. przewidziane są na łączną przepustowość  300m3/godzinę.

#### WNIOSKI

- przy  eksploatacji ujęcia główną  uwagę należy zwrócić na utrzymanie posiadanych

zasobów  wodnych ujęcia , poprzez racjonalną eksploatację poszczególnych

studni   oraz  systematyczne  regeneracje studni i  wykonywanie  nowych odwiertów w miejsce

studni wyeksploatowanych. Należy także planować nakłady  finansowe na modernizację i remonty  zastosowanych   w technologii urządzeń.

Ujecie wody nr 2 PARK -  w trakcie likwidacji.

ŚWINOUJŚCIE PRAWOBRZEŻNE

Ujęcie wody nr 5 WYDMY.

Zasoby ujęcia wynoszą 60m3 wody /godzinę i czerpane są z czterech  naprzemiennie  pracujących studni , których łączna wydajność eksploatacyjna  przekracza zasoby. Ujęcie nie posiada żadnych urządzeń uzdatniających , woda   kierowana jest ze studni do stacji  uzdatniania ODRA . W tej sytuacji  wartością  ograniczającą wielkość produkcji  jest jakość pozyskiwanej wody  surowej i możliwości technologiczne stacji  uzdatniania ODRA , gdzie kierowania jest całość ujmowanej  wody z tego ujęcia.

Ujęcie wody nr 7 KARSIBÓR.

Wyłączone z eksploatacji w grudniu’ 2003r.

Ujęcie wody nr 8 ODRA.

W ramach  tego ujęcia eksploatowane są trzy studnie , których wydajność łączna  pokrywa wielkość zasobów. Stacja uzdatniania składająca się z filtrów żwirowych oraz z odmanganiacza , który ogranicza wielkość produkcji wody do 39 m3/godzinę . Pomimo , że przepustowość pozostałych filtrów jest znacznie  większa , jednak zastosowana technologia w stosunku do jakości surowca nie  zapewnia osiągnięcia zadowalających parametrów wody do spożycia przy produkcji powyżej 30m3/godzinę. Obecnie prowadzona jest modernizacja stacji , która ma zapewnić uzyskanie normowych parametrów produkowanej wody . Na początku roku 2004 zakończono budowę  zbiornika retencyjnego racjonalizującego ilość dostarczanej do sieci miejskiej wody .

WNIOSKI

- obecnie czynnikiem powodującym ograniczenie ilości produkowanej wody jest  eksploatowana  technologia  uzdatniania wody. Rozbudowa i modernizacja istniejącej  i częściowe wprowadzenie nowej technologii  zapewni  znacznie większe wykorzystanie zasobów  .

WODY POPŁUCZNE.

ŚWINOUJŚCIE LEWOBRZEŻNE

Ujęcie wody nr 1 GRANICA .

W roku  2005  zakończona została inwestycja  budowy  rurociągu odprowadzającego wody popłłuczne z tego ujęcia do kanalizacji  miejskiej w rejonie osiedla „Rycerskie”

Ujęcie wody nr 2 a OSMOZA.

W  przypadku dotychczasowej eksploatacji stacji  tj uruchamiania jej tylko technologicznie na okres jednej godziny dziennie ,ilość popłuczyn  wynosiła około 1500 - 2000 m3. Obecnie stacja jest  wyłączana z eksploatacji.

Ujęcie wody nr 6 WYDRZANY.

Do czasu wybudowania  stacji  uzdatniania wody w  1995 roku , z ujęcia  odprowadzane były wyłącznie  ścieki socjalno-bytowe, które  gromadzono w szambie , skąd beczkowozem były wywożone na  oczyszczalnię ścieków.

Po wykonaniu modernizacji stacji wody popłuczne , zgodnie z procesem technologicznym , są w całości zawracane na początek  cyklu uzdatniania. Dużym problemem  stało się jednak  zagospodarowanie – usunięcie –osadów pokoagulacyjnych powstałych w zbiornikach sedymentacyjnych .

Część z nich zawracana zostaje  wtórnie na początek procesu uzdatniania ,natomiast nadmierna  ich  część tworzy odpad technologiczny. Są  to głównie zanieczyszczenia wytrącone z wody surowej –żelazo, mangan itp. - , niezwiązane cząstki  związków chemicznych stosowanych w procesie. Stopień  ich  uwodnienia wynosi  ponad 99% .

Początkowo osady miały być  zatrzymywane na poletkach filtracyjnych i wywożone na specjalne  kwatery, jednakże ta metoda nie zdała egzaminu. W chwili obecnej osady te kierowane są do zbiornika , skąd za pomocą pompy tłoczone  są rurociągiem na oczyszczalnię ścieków. Wielkości  powstałych  ścieków są różne w zależności od wielkości produkcji wody i  parametrów  wody surowej i  wahają się w przedziale 4000-7000 m3 w ciągu miesiąca.

ŚWINOUJŚCIE PRAWOBRZEŻNE

Ujęcie wody nr 5 WYDMY.

Ujęcie to nie posiada stacji uzdatniania , a więc nie występuje problem wód popłucznych  . Jedynymi ściekami są ścieki socjalno-bytowe  gromadzone w szambie i wywożone okresowo beczkowozem.

Ujęcie wody nr 8 ODRA .

Ujęcie produkuje wody odpadowe, wytworzone w procesie płukania wstecznego  złóż  filtracyjnych. Całość wód wraz ze ściekami socjalno-bytowymi  odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej .

## UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu, bazuje  na zasobach wód podziemnych  z utworów czwartorzędowych polskiej części wyspy Uznam i zachodniej części wyspy Wolin ( Półwysep Przytorski).

W przypadku lewobrzeża są to zasoby eksploatacyjne wód podziemnych zatwierdzone decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w Warszawie dla całej polskiej części wyspy Uznam (z 1983r).

Dla prawobrzeża są to zasoby dyspozycyjne  Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 102) w granicach którego znajdują się ujęcia ZWiK . Indywidualnie dla każdego ujęcia są ustalane zasoby eksploatacyjne.

W ramach zadań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest realizowany „Bilans wodno-gospodarczy i warunki korzystania z wód dla obszaru Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspa Wolin i Uznam” . Dla uszczegółowienia  zagadnień związanych z gospodarowaniem wodą na obszarze wyspy Uznam jest realizowany  również program badań wspólnie ze stroną niemiecką.  Ten program między innymi ukierunkuje dalsze działania związane z zaopatrzeniem w wodę Świnoujścia.

ŚWINOUJŚCIE LEWOBRZEŻNE

Ujęcie „Zachód” ( Granica) posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w  ilości Q=230m3/h.  Dla uzyskania pełnej zdolności eksploatacyjnej ujęcia celowe jest wykonanie  studni zastępczych z jednoczesną likwidacją nieczynnych studni. Lokalizacja  studni o dobrych parametrach hydrogeologicznych jest przewidziana w rejonie ciągu C ale należy się liczyć z uzyskaniem wody o jakości odbiegającej znacznie od pobieranej ze studni  obecnie eksploatowanych.    Również niezbędne są regeneracje eksploatowanych studni dla przywrócenia  lub utrzymania ich  zdolności eksploatacyjnych ( zmniejszenia depresji).

Planuje się także  wprowadzenie monitoringu pracy agregatów w studniach głębinowych. Będzie ustanawiana dla ujęcia nowa strefa ochronna , gdyż termin ważności poprzedniej upłynął  w czerwcu’2005.Ustanoweinie nowej strefy jest uzależnione do uporządkowania gospodarki ściekowej ( wody popłuczne) . W sierpniu ‘2005 została zakończona budowa  odcinka  sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią od stacji uzdatniania do planowanej  pompowni w ul. Zamkowej. Uruchomienie systemu odprowadzania wód popłucznych  do kanalizacji  będzie możliwe z chwilą wybudowania tej pompowni oraz odcinka sieci  do istniejącej sieci  kanalizacyjnej  CC-2. Ten zakres kanalizacji wykona Miasto ( możliwość skorzystania z funduszu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych).

Ujęcie „Południe” ( Wydrzany) posiada  zasoby eksploatacyjne w wysokości  Q=300m3/h.  Dla  zabezpieczenia pełnej zdolności eksploatacyjnej ujęcia  niezbędne jest 17 sprawnych studni głębinowych.  Z uwagi jednak na  równomierne rozłożenie eksploatacji  i dużą awaryjność sieci technologicznych oraz  urządzeń pomiarowych  uznano za celowe zwiększenie ich liczby do 19. Postępujący na ujęciu proces wzrostu zawartości  jonu chlorkowego w studniach (zlokalizowanych w  niektórych rejonach) spowodował zmianę ich lokalizacji. Zachodzi więc również konieczność wykonania nowych sieci technologicznych. Wykonywanie studni zastępczych  prowadzone systematycznie w miarę wypadania z eksploatacji  kolejnych studni jest nieuniknione. Należy jednak podkreślić, że dla utrzymania jak i zwiększenia ich sprawności ( zmniejszenia depresji) . Za celowe uznaje się prowadzenie także zabiegów regeneracji studni.

Ujęcie na potrzeby oczyszczalni ścieków zostało wykonane w 1997r. Jedna studnia głębinowa posiadająca wydajność eksploatacyjną Q= 15 m3/h  nie wymaga obecnie podejmowania działań inwestycyjnych. Istnieje możliwość wykonania ew. zabiegu regeneracji.

ŚWINOUJŚCIE PRAWOBRZEŻNE

Ujęcie „Przytór - Na wydmach” zostało uruchomione w 1992r. i  obecnie zaopatruje w wodę mieszkańców  dzielnicy Warszów, Przytoru i Łunowa. Zasoby eksploatacyjne wynoszą  Q= 60m3/h przy jednoczesnej pracy trzech studni głębinowych.  Po dziesięciu latach eksploatacji ujęcia zaznacza się stały powolny wzrost zawartości  jonu chlorkowego w wodzie.  Konieczne jest  ciągłe monitorowanie pracy studni ( badanie  wydajności studni i zawartości jonu chlorkowego w wodzie ). Zaplanowano rozbudowę ujęcia w kierunku wschodnim w celu zmniejszenia koncentracji poboru .

W tym celu zaprojektowano wykonanie  otworu rozpoznawczego oraz studni zastępczej. Strefy ochronne dla ujęcia zostały ustanowione Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 6 marca 2003r.

Ujęcie „ODRA” zostało przejęte przez ZWiK w lipcu 1998r od PPDiUR „Odra”. Zweryfikowane w 2001r  zasoby eksploatacyjne ujęcia   wynoszą Q= 70m3/h ( dla trzech  studni głębionowych) . Obecnie trwają prace związane z modernizacją  SUW. Obecnie  woda z ujęcia „Na Wydmach” jest kierowana na SUW ODRA. Docelowo na SUW ODRA będzie uzdatniana  cała woda z ujęcia „Na wydmach” i kierowana na zaopatrzenie Warszowa, Ognicy i Karsiborza.    Na ujęciu niezbędna jest kontrola  zawartości jonu chlorkowego w wodzie połączona z pomiarem wydajności studni. W tym rejonie zasobowym  koncentracja poboru wody może powodować wzrost  jej zasolenia. Przewidziano możliwość rozbudowy ujęcia po modernizacji stacji uzdatniania. W tym celu zaplanowano wykonanie  otworu obserwacyjnego i  studnię zastępczą.

## JAKOŚĆ WODY SUROWEJ

Badaniem bieżącej jakości wody z poszczególnych ujęć wody, studni i sieci zajmuje się zakładowe laboratorium wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Do badań  próbek wody , oprócz metod pomiarowych konwencjonalnych - miareczkowych używa się fotometru LF-205 firmy Slandi.  Jednak do większości oznaczeń zastosowano system analityczny Spectroquant w połączeniu z nowoczesnym spektrofotometrem SQ 118 firmy MERCK.

Fotometryczna zasada określania wskaźników wody charakteryzuje się między innymi wysoką czułością i precyzyjnością pomiarów przy udziale minimalnej ilości odczynników chemicznych.

Próbki wody do analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych pobierane są zgodnie z PN z punktów wyznaczonych na stacjach uzdatniania wody:

- na przewodzie doprowadzającym wodę surową do  stacji uzdatniania

- na przewodzie odprowadzającym wodę uzdatnioną do sieci wodociągowej

- na przewodach  tłocznych  ze studni

W Polsce podstawą oceny jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11. 2002 roku /Dz.U.203, poz.1718/. Warunki bakteriologiczne i fizykochemiczne jakim powinna odpowiadać woda do picia określa  załącznik nr 1.Należy podkreślić, że w stosunku do poprzedniego rozporządzenia znacznemu obniżeniu uległa zawartość żelaza w wodzie  - z  0,5 mg/dm3 do 0,2 mg/dm3 i manganu z 0,1 mg/dm3 do 0,05 mg/dm3.

Badania składu fizykochemicznego wody wykazują , że woda ujmowana pochodząca tak z lewej jak i z prawej części miasta  jest na ogół wodą o znacznej twardości /wyjątek ujęcie Przytór Wydmy/, ma podwyższoną barwę , dość wysoką utlenialność  /wyjątek ujęcie Granica/ oraz zwiększoną zawartość żelaza, manganu i amoniaku /wyjątek ujęcie Granica/.

Żelazo i mangan są uznawane przez ekspertów Unii Europejskiej  za parametry wskaźnikowe i uważa się, że ich ponadnormatywny poziom może świadczyć o złej jakości wody. Skład bakteriologiczny  wody pitnej ze wszystkich ujęć jest dość stabilny i generalnie  zgodny z wymogami sanitarnymi.

ŚWINOUJŚCIE LEWOBRZEŻNE

#### Ujęcie wody nr 1 Granica

Analizy fizykochemiczne ujmowanej wody ze stacji uzdatniania Granica wykazują , że woda ta posiada podwyższone ilości żelaza - ok. 1,5- 2,0 mg/dm3, manganu - ok. 0,30 -0,45 mg/dm3 i podwyższoną barwę 18-25.

Skuteczność mechanicznego uzdatniania wody bywa nieznacznie  zachwiana w okresie letnim, co wiąże się z podwyższaną okresowo wydajnością.

W tym czasie obserwuje  się  wahania szczególnie zawartości manganu . Na obniżenie żelaza i manganu, a także amoniaku wpływa włączenie studni D-3 i D-4.

#### Ujęcie wody  nr 6 Wydrzany

Woda surowa z  UW-Wydrzany charakteryzuje się znaczną twardościa -ok.300 mg CaCO3/dm3, barwą - ok. 50 mg/dm3, żelazem - ok. 2mg/dm3, manganem - ok. 0,60 mg/dm3 , amoniakiem ok.1,5 mg/dm3 i podwyższoną utlenialnością - ok. 8,0 mg/dm3.

Po zastosowaniu nowej technologii od grudnia 1994 roku w procesie uzdatniania wody należy stwierdzić, że redukcja istotnych wskaźników zanieczyszczeń jest bardzo skuteczna .

ŚWINOUJSCIE PRAWOBRZEŻNE

Przeprowadzone badania analityczne wykazują , że woda z prawej części miasta –  największy problem stwarza przez  wysokie zabarwienie pochodzące z występowania dużej ilości związków organicznych, o czym świadczy wysoka utlenialność. Zawarty w wodzie surowej amoniak a także związki humusowe należą do najbardziej uciążliwych związków występujących w wodzie i ich obecność utrudnia znacznie  usuwanie zanieczyszczeń.

Jedynie woda z UW-Przytór Wydmy, ma niska barwę, jest miękka ale coraz częściej, przy zwiększonej eksploatacji, zaznaczają się, nieco wyższe od dopuszczalnych, wartości żelaza i manganu.

## JAKOŚĆ  WODY UZDATNIONEJ

ŚWINOUJŚCIE LEWOBRZEŻNE

Najbardziej eksploatowane ujęcie wody - Wydrzany spełnia we wszystkich parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych dopuszczalne wartości dla wody pitnej. Aczkolwiek  sporadycznie zauważa się  zwiększoną zawartość żelaza w wodzie uzdatnionej. Nie są to jednak wartości przekraczające  stężenie dopuszczalne.

Jednocześnie, przez odpowiednie łączenie i sterowanie wydajnością studni nie stwierdza się wyraźnego wzrostu stężenia chlorków w wodzie pitnej.

Do usuwania analizowanych składników wody wprowadzono związek organiczny – akryloamid , który należy do substancji o działaniu rakotwórczym.  W związku z tym, Państwowy Zakład Higieny w Warszawie bada w wodzie surowej i uzdatnionej poziom wolnego akryloamidu . Dotychczasowe badania z zastosowaniem chromatografii gazowej nie wykazały obecności tego związku po zastosowaniu koagulanta o nazwie optifloc A 305 T. Na ten wynik ma zapewne wpływ zaniechanie  chlorowania.

Stacja uzdatniania wody - Granica produkuje wodę o podwyższonej zawartości manganu i żelaza. Szczególnie ilość manganu podnosi się w okresie letnim, przy zwiększonej wydajności ujęcia.

ŚWINOUJŚCIE PRAWOBRZEŻNE

Ujęcia wody  Odra i Wydmy przekraczają normę w zakresie  manganu , W zakresie barwy  , amoniaku i utlenialności przekracza w niektórych przypadkach ujęcie Odra,

Obniżenie zawartości amoniaku w wodzie pitnej jest  szczególnym problemem na ujęciu -Odra /często ponad 2,0 mgNH4/dm3/.

#### WNIOSKI

Analizując wyniki badań próbek wody można stwierdzić dość wysoką niestabilność wskaźników , zwłaszcza w zakresie barwy, żelaza, manganu, amoniaku i utlenialności. Jest to wynikiem, między innymi, dużego udziału  w wodzie związków organicznych . Zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi  należy systematycznie prowadzić badania jakości wody z poszczególnych studni w celach eksploatacyjnych /związanych z technologią uzdatniania/ i badawczych tj. dla określenia ewentualnych zmian warunków hydrochemicznych warstwy wodonośnej.

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WOD. – KAN.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. planuje w latach 2006 – 2007 wykonywanie następujących usług:

- pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,

- działalność usługową w zakresie rozprowadzania wody,

- odprowadzanie ścieków,

- usługi sanitarne i pokrewne,

- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,

- unieszkodliwianie odpadów,

- wynajem sprzętu specjalistycznego  z operatorem ,

- wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych,

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych,

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

- pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH

LATACH

Zakład Wodociągów Sp. z o.o. w latach 2006-2008 zamierza kontynuować  bądź rozpocząć  przedsięwzięcia ujęte w załączniku tabelarycznym. Najważniejsze z nich to:

A. Modernizacja ujęcia wody GRANICA w ramach  której  planuje się realizację następujących

głównych  przedsięwzięć :

- Wykonanie nowych  studni  głębinowych na ujęciu wody GRANICA – Jest to niezbędny zakres przygotowawczy  przez przystąpieniem do modernizacji  technologii stacji uzdatniania GRANICA  umożliwiające wykorzystanie pełnych  zasobów eksploatacyjnych.

- Modernizacja ujęcia wody GRANICA  - planowane jest na przełomie roku  2005/2006 wykonanie koncepcji  modernizacji  ujęcia z określeniem kosztorysowym kosztów realizacji pozwoli w roku 2006  na wystąpienie  o  fundusze zewnętrzne .

- Regenerację studni eksploatowanych .

B. Modernizacja ujęcia wody WYDRZANY :

- Wykonanie nowych  studni głębinowych  w ramach  zasobów ujęcia wody  Wydrzany i przeprowadzenie regeneracji kilku studni pracujących

- modernizacja złóż filtracyjnych pracujących  w technologii uzdatniania wody  ujęcia Wydrzany.

- zakup i wymiana pomp i urządzeń technologicznych.

C. Modernizacja ujęcia wody ODRA :

- Kontynuacja modernizacji  stacji  uzdatniania ODRA   - zaplanowane środki  na rok 2006 to  790 tys. zł. Modernizacja ma zapewnić możliwość uzdatniania 120 m3/ h  wody zmieszanej  z zasobów ujęcia wody  WYDMY i  ODRA .

- Dla utrzymania możliwości korzystania z wielkości zatwierdzonych zasobów na potrzeby stacji uzdatniania ODRA na poziomie 120 m3/h spółka planuje wykonać nowe studnie głębinowe – przewidywana kwota na ten  cel to ok. 300 tys. z

- Wykonanie podłączenia energetycznego UW ODRA . Dotychczas wykorzystywane zasilanie realizowane było za pośrednictwem PPD i UR ODRA. ZE – wydaje nowe warunki podłączenia na te obiekty.

D. Poprawa sprawności oczyszczalni ścieków :

- Przeprowadzenie modernizacji  programu  wizualizacji , sterowników i jednostki  centralnej  na oczyszczalni ścieków w Świnoujściu .Ten tytuł inwestycyjny  został także zgłoszony  przez spółkę do wykonania w ramach  Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych .

- Zakup UPS ( układ podtrzymujący  zasilanie) dla poszczególnych  obiektów automatyki na oczyszczalni ścieków .Jest to inwestycja  konieczna , która zabezpieczy działanie systemu automatyki poszczególnych bloków technologicznych .

- Wymiana kabla transmisji danych.

E. Zakup środków transportu

Spółka posiada kilkunastoletni tabor samochodowy , którego koszty  remontów  zaczynają być nieekonomiczne . W miarę  posiadanych  środków finansowych  należy dążyć do odnowienia środków transportu , szczególnie w zakresie potrzeb  Wydziału sieci i  Wydziału  remontów.

F. Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zakres  rozbudowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie corocznie uzgadniany z Miastem  i skorelowany z zamierzeniami Miasta budowy i modernizacji ulic. Na rok  2006 są to następujące pozycje :

- ul. Konstytucji 3-go Maja-  kontynuacja wymiany przyłączy i armatury sieciowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej  do ul. Kościuszki

- ul. Zamkowa  - budowa wodociągu

- Plac Słowiański – wymiana przyłączy

- Modernizacja i rozbudowa  wodociągu i kanalizacji w ul. Sosnowej – koszt 600 tys. zł

UWAGA : jest to pozycja inwestycyjna  , która zostanie zrealizowana pod warunkiem uzyskania przez Spółkę środków finansowych ze  sprzedaży  działki po likwidacji stacji uzdatniania PARK.

- Monitoring  ciśnienia sieci wodociągowej – przewidywany koszt 20 000zł Zainstalowanie rejestratorów ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej pozwoli na  jej lepszą eksploatację , da możliwość śledzenia rozkładu ciśnień co pozwoli na szybszą reakcję służb eksploatacyjnych i poprawi stan zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta.

W planie zostały umieszczone pozycje , które nie zawierają przewidywanych  kwot na ich  realizację, takie jak :

- dalsza optymalizacja stacji dmuchaw ,

- zagospodarowanie osadów z SUW WYDRZANY

- zakup płuczki piasku

- przebudowa kanałów ściekowych  na hali  krat

- monitoring studni na ujęciu  GRANICA ,  ODRA  I WYDMY

- modernizacja systemu  wentylacji  dla rozdzielni elektrycznych  na oczyszczalni ścieków

Te inwestycje będą realizowane w miarę pozyskiwanych  środków  zewnętrznych bądź zwiększenia możliwości  inwestycyjnych  spółki.

Wymiana przyłączy wodociągowych i wodomierzy  będzie realizowana w zakresie działalności bieżącej . Są to działania konieczne wynikające ze statutowej działalności Spółki polegającej na zapewnieniu stałej dostawy wody i odprowadzeniu ścieków  - eksploatowane przyłącza ulegają zużyciu i wymagają stałej modernizacji. Działanie to ma także znaczący  wpływ na zmniejszanie strat wody .

IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Nakłady inwestycyjne przewidziane na realizację zadań inwestycyjnych  przedstawiono w załączonym planie rzeczowo – finansowym na lata 2006 – 2008.

### V. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Umieszczone w planie zamierzenia inwestycyjne dotyczące roku 2006 będą realizowane ze środków własnych spółki  z wyłączeniem pozycji :

- „Modernizacja ujęcia wody ODRA „  , na którą spółka wystąpi o kredyt inwestycyjny  do  NFOŚ

- „Modernizacja programu wizualizacji sterowników i jednostki  centralnej dla oczyszczalni ścieków” – spółka wystąpi  o finansowanie ( kredyt) do  Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych .