#### Zakres rzeczowy

w ramach zamówienia publicznego WIM.ZP.271.1.10.2011

Przedmiot i cel zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace przy przebudowie części pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świnoujściu przy ul. Batalionów Chłopskich nr 5  w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Przebudową i remontem zostały objęte pomieszczenia:

- w piwnicy - pomieszczenie konserwatora i korytarz – projektowana szatnia oraz hol, toaleta

i część klatki schodowej,

- na parterze – szatnia i pokój pracy indywidualnej – projektowana sala gimnastyczna,

- na pierwszym piętrze – pokój pracy indywidualnej – projektowana łazienka dla dzieci oraz sala

gimnastyczna – projektowana sala zajęć.

Zakres prac do wykonania:

Piwnica:

Prace demontażowe:

- demontaż ścian działowych, murowanych z cegły gr. 6,5 cm i 12 cm – między korytarzem

i pomieszczeniem konserwatora, w toalecie, między dwoma pomieszczeniami gospodarczymi,

- demontaż istniejących warstw posadzek w projektowanej szatni, pomieszczeniu gospodarczym,

holu i toalecie,

-  skucie tynków we wszystkich pomieszczeniach piwnicy objętych opracowaniem i glazury

w toalecie,

-  demontaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń  w obrębie holu i projektowanej szatni,

-  demontaż biegu klatki schodowej z poziomu piwnicy na półpiętro,

-  wykonanie otworu okiennego i drzwiowego w ścianie zewnętrznej gr. 38 cm

- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i dostosowanie otworów drzwiowych do montażu

projektowanych drzwi,

-  demontaż instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem,

-  demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych – łazienka w piwnicy,

-  przełożenie instalacji sanitarnych i elektrycznych – w obrębie projektowanej szatni i holu

w piwnicy.

Zakres projektowanych prac:

Podłoża i posadzki:

-  podsypka piaskowa gr. 10 cm,

-  chudy beton gr. 10 cm,

-  2 x papa na lepiku lub 1 x papa termozgrzewalna,

-  styropian gr. 10 cm,

-  wylewka betonowa gr. 5 cm,

Ścianki działowe – przedsionek:

-  ścianka gr. 12 cm, murowana z cegły kratówki,

Tynki:

-  tynki cementowo – wapienne klasy III + gładź tynkarska,

Roboty malarskie:

-  przygotowanie i zagruntowanie ścian,

-  malowanie ścian 2 x farbą olejną do wys. ościeżnic,

-  malowanie ścian 2 x farbą emulsyjną powyżej ościeżnic + sufity,

Okładziny ścienne:

-  glazura, gat. I do wys. ościeżnic – toaleta

Stolarka:

-  drzwi do wszystkich pomieszczeń w obrębie opracowania – przeciwpożarowe –EI30, stalowe

w kolorze siwym,

-  do pomieszczeń gospodarczych szer. min. 70 cm,

-  do szatni i toalety o szer. 90 cm - przeszklone,

-  drzwi do przedsionka – dwuskrzydłowe szer. 120 cm (90+30), przeszklone, profile PCV

w  kolorze białym,

-  drzwi zewnętrzne , dwuskrzydłowe szer.120 cm (90+30 cm) przeszklone, profile PCV

w kolorze białym,

-  okna w szatni i pomieszczeniu gospodarczym z profili PCV w kolorze białym,

Obudowa kanału wentylacji mechanicznej:

-  płyty gipsowo – kartonowe 2 x 12,5 mm GKF na stelażu metalowym, EI 60.

Schody wewnętrzne z piwnicy na półpiętro:

W celu podparcia nowego biegu należy w istniejących ścianach nośnych wykonać bruzdy, następnie na poduszkach betonowych (B25) osadzić belkę stalową z dwuteownika HEB 180 owiniętą siatką

Rabitza. Następnie w  bruzdach ułożyć zbrojenie (dolne pręty) podciągu żelbetowego. Belkę stalową należy obetonować i wykonać bieg schodowy – zgodnie z rysunkiem K3  PT.

Bok biegu schodowego należy oddylatować na odległość 1 cm od  istniejącej oraz projektowanej ściany a także od istniejącego opocznika. Podczas stawiania ściany murowanej gr. 24 cm ograniczającej schody z boku, nie łączyć jej trwale z konstrukcją schodów. Wykonać izolację przeciwwilgociową powierzchni, które będą miały styczność styczność z  gruntem – od spodu 2 x papa na lepiku, boki 3 x dysperbit lub 2 x abizol  r + p.

Parter:

Prace demontażowe:

-  demontaż ścian działowych, murowanych z cegły gr. 12 cm – między szatnią a pokojem,

-  demontaż istniejących warstw posadzki – wykładzina PCV + klepka parkietowa,

-  demontaż instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem,

Zakres projektowanych prac:

Posadzki:

-  po demontażu istniejącej wykładziny PCV i parkietu podłoże oczyścić, wyrównać, wylać masę

samopoziomującą,

-  wykładzina linoleum,  antyalergiczna min. IV klasy ścieralności z cokołem wywiniętym na ściany.

Malowanie ścian i sufitów:

-  istniejące tynki cementowo-wapienne uzupełnić  i naprawić, całość ścian zaszpachlować

i przygotować do malowania,

-  przygotowane ściany i sufity pomalować 2 x farbą emulsyjną, zmywalną.

Obudowa kanału wentylacji mechanicznej – z płyt GKF 2 x 12,5 na stelażu metalowym, EI 60.

Piętro I:

Prace demontażowe:

-  demontaż istniejących warstw posadzki – wykładziny i klepek parkietowych,

-  demontaż instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem,

Zakres projektowanych prac:

Posadzki:

-  po demontażu istniejącej wykładziny PCV i parkietu , oczyścić i wyrównać  podłoże, wylać

masę samopoziomującą,

-  wykładzina linoleum, antyalergiczna min. IV klasy ścieralności z cokołem wywiniętym na ściany,

- malowanie ścian i sufitów 2 x farbą emulsyjną zmywalną,

Obudowa kanału wentylacyjnego z płyt kartonowych 2 x 12,5 GKF na stelażu metalowym  EI60.

Schody zewnętrzne:

-  schody żelbetowe wylewane na gruncie,

-  okładziny schodów z płyt betonowych, antypoślizgowych z płukaną fakturą,

-  ściana oporowa schodów zewnętrznych, żelbetowa wylewana na budowie gr. 25 cm, beton

C20/25(B25),

- okładzina ściany oporowej z płytek ceramicznych, elewacyjnych identycznych do płytek

cokołowych budynku,

-  balustrada i poręcz ze stali nierdzewnej (zmiana do PT),

- daszek nad drzwiami  90 x 160 cm, typowy o konstrukcji stalowej malowanej w kolorze jasno

szarym, pokrycie z bezbarwnego poliwęglanu  jednokomorowego.

Instalacje sanitarne i instalacje elektryczne w części objętej opracowaniem, według  projektów branżowych.

Ewentualne wzory i kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji

Uwaga!

W opisie wyłączono roboty ujęte w Projekcie Budowlanym, które zostały  wykonane w 2010 r. tj.:

I piętro:

-  demontaż drzwi pomiędzy salami i do pokoju,

-  wykonanie otworu drzwiowego i okiennego między toaletą a salą zajęć,

-  toaleta – wykonana bez wentylacji mechanicznej,

-  montaż okien i drzwi,

- otwory powstałe po demontażu drzwi – zabudowane,

- przygotowanie i zagruntowanie ścian i sufitów.

Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany wymieniony w załączniku nr

2.3. do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  wymieniona w załączniku 2.3. do SIWZ.

Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycjach: 1, 2, oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymieniona w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycji 5, 6 i 7.