Załącznik nr 2.2  SIWZ/WEZ/Pdr/02/2011

załącznik nr 1

do umowy .......................

z dnia ...................... 2011

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT

UTRZYMANIE  ZIELENI  PRZYDROŻNEJ

_______________________________________________________________________

SPIS  TREŚCI

1.  WSTĘP

2.  MATERIAŁY

3.  SPRZĘT

4. TRANSPORT

5.  WYKONANIE  ROBÓT

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

7.  OBMIAR  ROBÓT

8.  ODBIÓR  ROBÓT

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

1.  WSTĘP

  - Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w pasach drogowych Gminy Miasto Świnoujście.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w  zieleni w pasach drogowych na drogach krajowych, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z:

- podcinką pielęgnacyjną drzew i krzewów;

- odsłanianiem poprzez podcinkę gałęzi drzew i krzewów zasłoniętych: znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej,  lamp  ulicznych,  reklam  umieszczonych w  pasach drogowych,

- ścinaniem drzew i krzewów;

- frezowaniem pni;

- usunięciem gałęzi i krzewów ograniczających skrajnie drogową oraz złamanych lub uszkodzonych;

- podcinarką i formowaniem żywopłotów;

- usuwaniem odrostów przy drzewach znakach drogowych, barierkach;

- koszeniem i zbieraniem skoszonej trawy;

- zgrabianiem liści z pasów drogowych;

- leczeniem drzew;

- sadzeniem drzew i krzewów  w pasach drogowych;

- sadzeniem drzew i krzewów  w pasach drogowych;

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1. Pielęgnacja   drzew   i  krzewów -    zespół   zabiegów   agrotechnicznych    tworzących

warunki   dla prawidłowego  ukorzenienia, wzrostu i  rozwoju  roślin  charakterystycznego

dla gatunku, rodzaju, odmiany z zachowaniem pnia oraz kształtu korony drzewa.

1.4.2. Podcinka  pielęgnacyjna  drzew   w  pasach  drogowych  -   zapewnienie   bezpieczeństwa

ruchu  drogowego   i    pieszego. Do   zagrażających   bezpieczeństwu    ruchu drogowego

należą  drzewa  tworzące z konarami łącznie  z liśćmi prześwit  mniejszy  niż  4,5  mb  w

pionie   i   mniejszy   niż   szerokość   jezdni  w   poziomie.  Dlatego  celem  zapewnienia

prawidłowej widoczności na drodze należy dokonać podcinki   drzew  tak  aby  zachować

skrajnię  pionową  wynoszącą  4,5 mb  powiększoną o 1,0 mb.

Usunięcie  gałęzi i  konarów   drzew   uszkodzonych, uschniętych  i  złamanych.

1.4.3. Podcinka  krzewów   i    żywopłotów   -     skrócenie   na   żądaną  wysokość  i  uzyskanie

pokroju krzewu.

1.4.4. Pielęgnacja  zadrzewień  przydrożnych  -   zespół  czynników  uprawnych,  ochronnych  i

melioracyjnych,   które   tworzą   sprzyjające   warunki   rozwoju  posadzonych  drzew   i

krzewów łączących drogę z otoczenie.

1.4.5. Odchwaszczanie  - niszczenie lub usuwanie roślin niepożądanych w danym miejscu.

1.4.6. Nawożenie - stosowanie nawozów organicznych i mineralnych do poprawy stosunku

związków  pokarmowych i struktury gleby.

1.4.7. Koszenie  trawy - usuwanie części roślin trawiastych na określoną wysokość.

1.4.8. Ziemia urodzajna -  ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy

rozwój.

1.4.9. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów.

1.4.10. Bryła korzeniowa- uformowana  przez  szkółkowanie  bryła  ziemi  z  przerastającymi ją

korzeniami rośliny.

1.4.11. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.12. Forma  pienna  -  forma  drzewa  i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce

z pniami  o  wysokości  od  180 - 220 cm,  z wyraźnym nie przeciętym przewodnikiem  i

uformowana koroną.

1.4.13. Forma  krzewiasta -   forma  właściwa  dla   krzewów  lub  forma  drzewa  utworzona  w

szkółce  przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskim

normami  i z opisem   podanym  w pkt. 5  "Wykonanie robót".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za   jakość   ich   wykonania,  zgodność  ze  ST

i zleceniami  Zleceniodawcy.

2.  MATERIAŁY

2.1. Paliki

Paliki, uzyskane najczęściej z drewna iglastego, powinny mieć długość od 2,0 m do 3,0 m i

średnicę od 8 cm  do 10 cm.  Ostro  zaciosany  jeden  koniec  powinien  być  zabezpieczony

środkami konserwującymi, nieszkodliwymi dla roślin lub opalony na długość koło 1,0 m.

2.2 Wiązadła

Wiązadłami  mogą  być : odcinki elastycznej  taśmy parcianej, szerokości około 2 cm, gruby

sznur średnicy  około  1  cm  z  tworzywa  naturalnego  (lnu, konopi)  lub  witki  wiklinowe

długości około 25 cm, umożliwiające przywiązanie drzewa do palika.

2.3. Preparaty impregnujące i powierzchniowe

Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym

przez   producentów   posiadając   właściwości   grzybobójcze  i   maskująco  -  izolacyjne.

Powinny one ograniczyć  parowanie  soków  komórkowych  i  zapobiegać  gniciu  drewna,

ułatwiając jednocześnie zarastanie ran powstających po cięciach.

2.4. Ściółka

Ściółką  mogą  być  rozdrobnione  produkty  uzyskane  z  resztek organicznych, np: pocięta

słoma, mokra skoszona trawa, trociny (wg Polskich Norm dla poszczególnych

asortymentów).

2.5. Nawozy organiczne

Do  nawozów   organicznych  należą: obornik, gnojowica, kompost (z resztek organicznych

przetworzonych  na  pryzmach),   torf  i  nawozy  zielone,  odpowiadające  PN  i  BN  ( dla

poszczególnych asortymentów).

2.6. Nawozy mineralne

Do  nawozów  mineralnych należą, dostarczane przez przemysł, zawiaski chemiczne lub ich

mieszanki , jak  np. dostępne  w  handlu  nawozy  azotowe,  fosforowe, potasowe, wapienne

oraz mikronawozy itp. odpowiadające PN i BN  ( dla poszczególnych asortymentów).

2.7. Środki ochrony roślin

Do  chemicznych  i  biologicznych  środków  ochrony  roślin należą preparaty owadobójcze,

grzybobójcze,    przeciw    gryzoniom,  a    także  regulatory  wzrostu   roślin   i   herbicydy,

odpowiadające np. PN i BN ( dla poszczególnych asortymentów).

2.8. Materiał roślinny

Sadzonki do uzupełnienia zadrzewień  w okresie  pielęgnacji powinny odpowiadać formie  i

standardom  roślin  użytych  do  zakładania  zadrzewień  zgodnie  z   pkt  5.6.  oraz  powinny

być zgodne z  PN ( dla poszczególnych asortymentów).

Sadzonki nie powinny posiadać następujących wad:

- uszkodzeń mechanicznych części nadziemnej j korzeni,

- śladów żerowania szkodników,

- oznak chorobowych,

- odrostów poniżej szczepienia,

- martwic i pęknięć kory oraz zmurszeń kory,

- uszkodzeń przewodnika i pąka szczytowego,

- posuszu systemu korzeniowego,

- uszkodzeń bryły korzeniowej.

3. SPRZĘT

Sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej:

Wykonawca   przystępujący  do   utrzymania   zielni   przydrożnej   powinien   wykazać   się

możliwością  korzystania z następującego sprzętu:

3.1.  Do utrzymania i sadzenia roślin - ręczne narzędzia do uprawy gleby i odchwaszczania.

3.2.  Do wycinki i podcinki drzew oraz pielęgnacji części nadziemnej roślin:

- piłę łańcuchową,

- piłę spalinową,

-  nożyce spalinowe,

-  sekator,

-  inne  urządzenia ręczne do cięcia drewna,

-  platformę z balustradką na podnośniku samochodowym,

- rębak,

- dmuchawę.

3.3.  Do  ochrony  roślin  -  cysternę  do  transportu  cieczy, opryskiwacz w zależności od zakresu

robót, agregowany z ciągnikiem lub przenośny do oprysków na mała skalę.

3.4.   Do karczowania pni - frezarkę do pni, ew. spycharkę, ciągnik wyposażony w wyciągarkę.

3.5.  Do koszenia trawy:

-   kosiarki mechaniczne,

-   ciągnik rolniczy z agregatem do koszenia trawy,

-   ciągnik do koszenia trawy ze zbiornikiem na skoszoną trawę,

-   kosiarki ręczne spalinowe,

-   kosy żyłkowe,

-  grabie do zdrabniania skoszonej trawy.

4. TRANSPORT

Środki transportu:

4.1. Transport materiałów do wykonywania nasadzeń

Transport  materiału  roślinnego  do  nasadzeń  można  wykonywać   dowolnymi  środkami

transportu. Drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed  uszkodzeniem pędów, korzeni

i  bryły   korzeniowej.   Rośliny   z   bryłą   korzeniową   powinny   mieć   opakowane  bryły

korzeniowe   lub   być    w    pojemnikach    oraz    powinny    być     zabezpieczone    przed

przesuszeniem i przemarznięciem.

Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynią ładunkową, zabezpieczającą rośliny

przed wyschnięciem.

Ciągnik  używany  do  oprysków  winien być  wyposażony  w przekaźnik mocy i urządzenie,

umożliwiające zagregowanie z   opryskiwaczem.

4.2. Transport   odpadów i innych materiałów

Do    wywozu    gałęzi,  dłużnicy,   chwastów    i   pozostałych   resztek   należy      stosować

dowolny  środek transportu, zwykle ciągnik z przyczepą.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.Koszenie trawników:

5.1.1.  z  pozostawieniem   masy  zielonej  –  wykonanie  koszenia  trawy  na  wysokość  5-7 cm

zestawem  maszyn  (ciągnik  +  agregat  do  koszenia  trawników),  kosiarka  ciągnikowa,

koszarki  ręczne  lub  kosy   żyłkowe,   pozostawienie   skoszonej   trawy  na  powierzchni

trawnika   bez   grabienia,  uprzątnięcie  terenu  z  nieczystości  stałych  (papiery,   butelki

plastikowe, szkło itp.- wywóz na  wysypisko), wyrównanie kretowisk,

5.1.2. z  zebraniem  masy  zielonej  –  wykonanie  koszenia trawy na wysokość 5-7cm zestawem

maszyn (ciągnik +  agregat do koszenia trawników), kosiarka ciągnikowa, kosiarki ręczne

lub kosy żyłkowe, zgrabienie skoszonej trawy na sterty,

5.1.3. wywiezienie  masy  zielonej  na     tymczasowe  składowisko odpadów zielonych lub inne

wskazane przez Zamawiającego miejsce,

5.1.4. uprzątnięcie  terenu z nieczystości stałych (papiery, butelki plastikowe, szkło itp.- wywóz

na wysypisko), wyrównanie kretowisk,

5.1.5. zgrabianie liści  na  sterty  i wywiezienie   ich   na   tymczasowe   składowisko  odpadów

zielonych.; uprzątnięcie   terenu   z   nieczystości   stałych   ( papiery,   butelki plastikowe,

szkło itp.- wywóz na  wysypisko), wyrównanie kretowisk.

- 5.2. Podcinka drzew:

- Usunięcie   gałęzi  i  konarów  liściastych  drzew  i  krzewów wrastających w światło skrajni

- drogowej  oraz  uszkodzonych,  uschniętych   i   złamanych   roślin   wykonuje   się  ostrymi

- narzędziami  (nożem  ogrodniczym -  krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna,

- piłą  łańcuchową  lub tarczową).  Grube  konary  i  gałęzie  należy  usunąć,  wykonując  trzy

- cięcia:

- pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi,

- drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew,

- trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który   powstał przy poprzednich dwóch cięciach. Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo, krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

Cięcie cieńszych gałęzi drzew i krzewów liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

Rodzaje podcinek drzew:

5.2.1. sanitarna  –  przy użyciu  piły  łańcuchowej  lub sekatora  oraz podnośnika  z koszem,

usunięcie posuszu gałęziowego i obumarłych lub zainfekowanych gałęzi,

5.2.2. formująca  –  przy  użyciu  piły  łańcuchowej,  nożyc  do   żywopłotu  lub  sekatora  oraz

podnośnika  z   koszem;  korekcja  korony  dotyczy   koron  zdeformowanych  i  obejmuje

usunięcie   niepotrzebnych    pędów   konkurencyjnych   i   zapobieganiu    niepożądanym

kierunkom rozwoju korony,

5.2.3. skrajnia  –  usunięcie  przy użyciu piły spalinowej oraz podnośnika z koszem wszystkich

gałęzi mogących stworzyć zagrożenie w ruchu pojazdów oraz pieszych, skrajnia drogowa

4,70m, nad chodnikiem lub drogą rowerową 2,50m,

5.2.4. prześwietlająca  –  usunięcie  przy  użyciu  piły  spalinowej  oraz  podnośnika  z  koszem

obejmuje cięcia których celem jest zmniejszenie naporu  oddziaływania  wiatru,  poprawy

warunków    świetlnych,   prześwietlenie   nie   powinno   przekraczać   5  -  10  %   masy

asymilacyjnej drzewa, jest wykonywane równomiernie w całej koronie drzewa,

5.2.5. odsłanianie (poprzez podcięcie)  znaków  drogowych,  sygnalizacji   świetlnych,  lamp   i

reklam – usunięcie wszystkich odrostów-pędów kolidujących swoim zasięgiem w  znaki i

urządzenia, wykonać należy piłą lub nożycami spalinowymi,  przy  użyciu  podnośnika  z

koszem,

5.2.6. usuwanie  odrostów  przy  drzewach,  sygnalizacji  świetlnej,  barierkach  –   wykonane

za pomocą nożyc spalinowych, poprawia estetykę terenu  oraz ogranicza niekontrolowany

rozrost drzew i krzewów,

5.2.7.  zrąbkowanie gałęzi i wywiezienie na tymczasowe składowisko odpadów zielonych lub

wykorzystanie  ich  jako  podściółka  krzewów;   pocięcie  grubych  konarów  (gałęzi)  i

wywiezienie  na   miejsce wskazane przez Zamawiającego .

5.3. Podcinka krzewów:

- formowanie, wykonane przy użyciu nożyc spalinowych lub elektrycznych mające na celu uformowanie krzewów w zwartą bryłę oraz pobudzenie ich do wytworzenia młodych pędów,

- odmładzanie, wykonane za pomocą piły spalinowej lub elektrycznej oraz sekatora ręcznego, ma na celu usunięcie wszystkich uszkodzonych, chorych lub obumarłych pędów,

- zrąbkowanie   gałęzi   i  wywiezienie  na  tymczasowe  składowisko  odpadów  zielonych  lub

wykorzystanie ich jako podściółka krzewów,

5.4. Frezowanie - obejmuje  ręczne  obkopanie  pnia  na  głębokość  umożliwiającą prawidłowe

wykonanie  prac;  frezowanie  odbywa  się  przy  pomocy  frezarki  na  głębokość minimum

20 cm  poniżej  powierzchni  krawężnika.  Po zakończeniu frezowania należy dół uzupełnić

ziemią  urodzajną  i  pozostawić  do  dalszego  użytkowania  (siew   traw   lub  uzupełnienie

nasadzeń  innym  drzewem),  po  zakończonej  pracy  teren  należy  uporządkować i odpady

wywieść na tymczasowe składowisko odpadów zielonych.

5.5. Zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne drzew:

- leczenie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi polega na oczyszczeniu powierzchni drzewa z martwych lub zainfekowanych warstw do „żywego drewna” a następnie zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni preparatem grzybobójczym,

5.6. Sadzenie drzew:

- przygotowanie miejsca do posadzenia (odchwaszczenie, usunięcie nieczystości stałych i kamieni), wykopanie dołu, uzupełnienie dołu ziemią urodzajną, podlanie wodą,

- posadzenie drzewa, zamontowanie rury napowietrzającej system korzeniowy, uzupełnienie ziemią urodzajną, podlanie wodą, wyrównanie terenu, wykonanie obrzeża z ziemi mającego za zadanie utrzymanie wody w obrębie systemu korzeniowego, palikowanie posadzonego drzewa,

- bryła korzeniowa musi zostać całkowicie przykryta ziemią, aby nie obsychał system korzeniowy,

- materiał roślinny winien pochodzić ze sprawdzonych i znanych gospodarstw szkółkarskich posiadających odpowiednie certyfikaty szkółkarskie,

- pień drzewa winien być prawidłowo wykształcony, prosty, bez oznak chorób i szkodników drzew oraz uszkodzeń mechanicznych,

- korona drzewa powinna być prawidłowo wykształcona, posiadająca liczne młode odrosty z pąkami kwiatowymi i liściowymi,

- obwód pnia winien zawierać się w granicach 16-18cm, mierzony na wysokości 100cm od podstawy pnia,

- średnica bryły korzeniowej winna znajdować się w granicach 55-65cm,

- korona drzew, w przypadku drzew szczepionych lub formowanych winna się znajdować na wysokości 180-220cm, w zależności od gatunku i rodzaju nasadzeń.

Sadzenie drzew o dużych rozmiarach należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

5.7.  Sadzenie krzewów:

- przygotowanie miejsca do posadzenia (odchwaszczenie, usunięcie nieczystości stałych i kamieni), wykopanie dołu, uzupełnienie dołu ziemią urodzajną, podlanie wodą,

- posadzenie krzewu, uzupełnienie ziemią urodzajną, podlanie wodą, wyrównanie terenu,

- przycięcie pędów ( długość cięcia uzależniona jest od gatunku i odmiany krzewu) w celu pobudzenia krzewu do wytworzenia nowych, młodych pędów.

5.8.  Odchwaszczanie krzewów na wysepkach:

- ręczne usuwanie chwastów jednorocznych i wieloletnich, wygrabienie nieczystości stałych oraz liści, wywiezienie masy zielonej na tymczasowe składowisko odpadów zielonych i zakompostowanie.

5.9. Inne zabiegi interwencyjne przy użyciu podnośnika z koszem, rębaka, piły

spalinowej, szpadla, grabi, wału:

- usuwanie powalonych drzew nie później niż 1 dzień od zgłoszenia przez Zamawiającego, gałęzie należy zrąbkować i wywieźć na tymczasowe składowisko odpadów zielonych w celu dalszego wykorzystania (kompost lub wyściółka pod krzewy), pnie należy pociąć na bele o długości 1 metra i wywieźć w miejsce składowania, podnośnik z koszem, rębak, piły spalinowe

- uzupełnianie uszkodzonych trawników, ręczna wymiana powierzchni trawnika – wycięcie zniszczonej powierzchni, uzupełnienie żyzną ziemią, wysiew nasion, zwałowanie i wyrównanie powierzchni. Można także uzupełnić zniszczoną powierzchnię gotowym trawnikiem.

- grabienie kretowisk – ręczne wyrównanie powierzchni trawnika przy pomocy grabek,

5.10. Usuwanie drzew:

- usunięcie gałęzi piłą łańcuchową,

- ułożenie gałęzi na stosie,

- pocięcie pnia na bele o długości ok. 1m lub na inny wymiar wskazany przez Zamawiającego,

- wywiezienie pociętego drewna w miejsce składowania,

- posprzątanie miejsca usuwania drzewa z pozostałości ściętych gałęzi, wygrabienie i wyrównanie terenu,

- do usuwania drzew należy wykorzystać podnośnik z koszem,

- zrąbkowanie gałęzi i wywiezienie na tymczasowe składowisko odpadów zielonych lub wykorzystanie ich jako podściółka krzewów,

- wywóz pociętego drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie   ich   przygotowaniem  i   wykonaniem  aby

osiągnąć założoną jakość robót.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robot  Wykonawca   powinien   uzyskać   wymagane  dokumenty

niezbędne do wykonawca robót.

6.3. Kontrola w czasie robót

6.3.1.   Kontrola   w  czasie  prowadzenia  prac  związanych  z  usunięciem  drzew  i   krzewów

polega na:

- wyznaczeniu drzew i krzewów do usunięcia zgodnie z dokumentacją projektową lub zleceniem Zamawiającego,

- wywiezieniu z terenu pozostałości po usunięciu drzew i krzewów.

6.3.2. Kontrola w  czasie prowadzenia prac związanych z podcinką drzew i krzewów polega na:

- wyznaczeniu drzew i krzewów do podcinki,

- wyznaczenie zakresu wykonywanej podcinki,

- wywiezieniu z terenu pozostałości po podcinaniu drzew i krzewów.

6.3.3.  Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

- jakości materiału roślinnego,

- wielkości dołków pod drzewa lub krzewy,

- zaprawieniu dołków ziemią urodzajną,

- zgodności realizacji obsadzenia z projektem lub zleceniem w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,

- prawidłowego wykonania podpór (3 paliki) i wiązań,

- podlania posadzonych roślin oraz rozłożenia ściółki.

6.3.4. Kontrola  robót  przy koszeniu trawników polega na sprawdzeniu prawidłowo i terminowo

wykonanych  czynności  pielęgnacyjnych,  usunięciu  chwastów  w  granicach  pasa drogowego.

Należy  zwrócić  uwagę  aby  trawa  nie powodowała ograniczeń w widoczności i nie zasłaniały

urządzeń   drogowych  (np.  znaków)  co  może   stworzyć   zagrożenie   bezpieczeństwa   ruchu

drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową  jest:

- szt (sztuka): dotyczy usuwania  drzew i krzewów, sadzenia drzew i krzewów, podcinki sanitarnej drzew, odsłaniania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, lamp ulicznych, reklam przez  zasłaniające gałęzie, frezowania pni, podcinania gałęzi drzew (-skrajnia drogi), leczenia drzew,

- m² (metr kwadratowy): dotyczy koszenia trawników, wywozu skoszonej trawy, podcinania żywopłotów i krzewów, odchwaszczania.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.2 Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ustalenia dotyczące płatności określone są w umowie.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania (bez  drzew i krzewów)

- pielęgnację posadzonych roślin,

- wartość pracy sprzętu, wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty wywozu wraz z uporządkowaniem terenu,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Ceny jednostkowa jest ceną netto.