#### Zakres rzeczowy

w ramach zamówienia publicznego WIM.ZP.271.1.16.2011

Przedmiot i cel zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace wykończeniowe i aranżacja wnętrz lokalu użytkowego w budynku przy Placu Słowiańskim nr 6 w Świnoujściu w ramach realizacji programu  pn.:  „Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu”.

Stan istniejący.

Lokal użytkowy oznaczony jest w projekcie budowlanym budynku mieszkalno – usługowego jako lokal Nr 1 obecnie jest w stanie surowym zamkniętym. Wykonane są ściany wydzielające jednoprzestrzenne wnętrze złożone z dwóch poziomów,  wewnętrznych schodów prowadzących na antresolę. Strop i ściany nie są otynkowane , podłogę stanowi podłoże z betonu gr 15 cm.. Do  lokalu

wprowadzone są  przyłącza mediów w zakresie wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. cwu z węzła cieplnego zlokalizowanego na parterze budynku. W otworach osadzone są okna i drzwi  z aluminium i PCV.

Powierzchnia użytkowa lokalu składa się z:

-  powierzchni podstawowej o wysokości H = 4,30 m,                         -  140,88 m²

- powierzchni podstawowej o wysokości  H = 2,50 m – antresola       -    33,24 m²

- powierzchni pomocniczej – komunikacja                                            -      6,56 m²

i wynosi                                                                                                     -  180,68 m²

Stan projektowany:

Zgodnie z przyjętymi przez inwestora rozwiązaniami funkcjonalnymi zawartymi w projekcie wstępnym , planuje się  wydzielenie z jednoprzestrzennego wnętrza kilku pomieszczeń:

| Nr pomieszczenia | Charakter pomieszczenia | Wysokość pomieszczenia | Powierzchnia pomieszczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Sala obsługi interesantów | 3,40 m | 60,40 m² |
| 1.1.2 | Biuro | 3,40 m | 11,91 m² |
| 1.1.2.1 | Korytarz | 3.40 m | 6,28 m² |
| 1.1.3 | Biuro | 3,40 m | 20,34 m² |
| 1.1.4 | Biuro + komunikacja | 3,40 m i 2,57 | 43,15 m² |
| 1.1.5 | Magazyn | 2,55 m | 11,14 m² |
| 1.1.6 | Pokój personelu | 2,55 m | 5,96 m² |
| 1.1.7 | Pomieszczenie porządkowe | 2,55 m | 1,32 m² |
| 1.1.8 | Korytarz | 2,55 m | 2,01 m² |
| 1.1.9 | WC personelu 2,55 | 2,55 m | 3,27 m² |
| 1.1.10 | Komunikacja | 3,40 m | 10,20 m² |
|  | Łącznie P u |  | 175,90 m² |

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe:

-  demontaż istniejących dwóch okien w tylnej ścianie lokalu,

-  wykonanie dwóch otworów dla osadzenia zdemontowanych okien w tylnej ścianie zgodnie

z dyspozycją zawartą na rysunku,

demontaż skrzydeł  drzwi wejściowych zewnętrznych od strony Placu Słowiańskiego w celu

zmiany kolejności otwierania skrzydeł.

Ścianki działowe:

Ścianki działowe wykonać z bloczków wapienno-piaskowych SILKA gr 12 cm murowanych na klej

wysokość ścianek  2,80 od wykończonej posadzki, oraz jako przeszklone wg zestawienia.

Uwaga! Zamawiający rezygnuje z przegrody szklanej oznaczonej jako element nr 1 na rys. nr. 5 projektu Aranżacji Wnętrz.

Drzwi:

Skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami drewniane, typowe z oferty firmy Porta wg zestawienia oraz skrzydła drzwiowe z płyty szklanej, bezprofilowe , szkło VSG  44.1 mm z folią matową środku , na zawiasach ze stali nierdzewnej, krawędzie szlifowane, bezpieczne bez ościeżnicy, stanowiące element szklanych przegród działowych.

Sufity podwieszone:

Nad pomieszczeniami pomocniczymi –WC , pom. socjalne, magazyn, pom. porządkowe – sufit z płyty G-K „zielonej”, wodoodpornej 1 x 12,5 mm na stelażu systemowym 50 mm. Nad pozostałymi pomieszczeniami poza pomieszczeniem antresoli, sufit podwieszony z płyt ECOPHON MASTER F 60 x 120 cm i gr. 40 mm.

Tynki:

Na ścianach murowanych oraz istniejących żelbetowych  wykonać tynk gipsowy mokry gr 1,5 cm.

Posadzki:

We wszystkich pomieszczeniach poza antresolą , podłogi wykonać z płytek gresowych.W pom. obsługi interesantów, pom. biurowe i komunikacja – płytki z kolekcji  CALEDONIA  NERO Półpoler i CALEDONIA BIANKO półpoler  CERAMIKA  PARADYŻ. W pomieszczeniach pomocniczych – płytki z kolekcji ARKESIA GRAFIT CERAMIKA PARADYŻ.

Na antresoli panele podłogowe o podwyższonych parametrach ścieralności oraz wysokich parametrach akustycznych .

Elementy wyposażenia stanowią oddzielne zestawienie ilościowo asortymentowe z wyszczególnieniem dla poszczególnych pomieszczeń i opisem technicznym w załączeniu.

Prace wykończeniowe należy przeprowadzić w sposób umożliwiający zamawiającemu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lokalu do dnia 30 czerwca 2011 roku. Niezbędny zakres robót dla uzyskania decyzji to wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z dostarczeniem zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych niezbędnych badań, pomiarów i prób tych instalacji. Ponadto do 30 czerwca 2011 r. należy wykonać wszystkie ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych SILKA gr. 12 cm (sanitariaty, pom. gospodarcze).

Uwaga, dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń  innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji i w  zakresie rzeczowym (tj. odpowiedników ) pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech materiałów i urządzeń zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z projektantem , inspektorem nadzoru i inwestorem.

Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycjach: 1, 2, oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymieniona w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycji 5, 6 i 7.