Ośrodek Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” w Świnoujściu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr

SIWZ/OSIR/ZP/6/2011

„Zakup i dostawa urządzeń do pielęgnacji boisk piłkarskich”.

| Projekt SIWZ | Data | Wyszczególnienie |
| --- | --- | --- |
| Przygotowanie: | Listopad 2011 rok | Komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 69/2011 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” z dnia 30 listopada 2011 roku. |
| Zatwierdził: | Listopad 2011 rok | Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” zarządzeniem nr 70/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku. |

| Numer postępowania: | OSIR/ZP/6/2011 |
| --- | --- |
|  | Świnoujście, listopad 2011 rok |

S P I S  T R E Ś C I  S I W Z

1. ZAMAWIAJĄCY	3

2. TRYB ZAMÓWIENIA	3

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

4. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY CZĘŚCIOWE	3

5. ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE	4

6. OFERTY WARIANTOWE	4

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	4

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA	4

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	4

10. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI	6

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	6

12. WADIUM	6

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	7

14. PRZYGOTOWANIE OFERT	7

14a. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I PODWYKONAWCY – ZAMIERZENIA WYKONAWCY I OGRANICZENIA ZAMAWIAJĄCEGO	8

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT	8

16. OBLICZENIE CENY OFERTY	8

17. WALUTY OBCE W ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ	9

18. KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT	9

19. FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY	10

20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	10

21. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	10

22. OCHRONA PRAWNA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU - POUCZENIE	10

WYKAZ ZAŁACZNIKÓW

| 1. |  | Oferta – formularz ..................................................................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Projekt umowy z załącznikami: ................................................................................................................. |  |
| 3. |  | Karta gwarancyjna ……………………………………………………………………………………….. |  |
| 4. |  | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych……………………………………………………………………………………… |  |
| 5. |  | Oświadczenie o braku podstaw. do wykluczenia z art.4ust.1 pkt 2 Ustawy Pzp ...................................... |  |

# 1.	ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego:

Ośrodek Sportu i Rekreacji WYSPIARZ

Adres:		ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście

Lokal:		sekretariat Dyrektora OSiR

Telefon:		(091) 321 37 81

Faks:		(091) 321 37 81

E-mail:		osir@uznam.net.pl

Internet:		http://www.um.swinoujscie.pl

NIP		855-000-62-42

Regon:		000330944

# 2.	TRYB ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie nr OSIR/ZP/6/2011 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 i następnych rozdziału 3, Oddział I Działu II ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź.zm.).

  - Tryb postępowania został zatwierdzony zarządzeniem nr 70/2011 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  WYSPIARZ w Świnoujściu z dnia  30.11.2011 r.

# 3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje zakup i dostawę:

- Aerator wgłębny

- szerokość robocza min. 130 cm,

- zaczep – 3 punktowy (TUZ),

- przekładnia zmianowa – 3 stopniowa,

- maksymalna głębokość pracy – 30 cm (bolcami pełnymi) i 20 cm (bolcami pustymi),

- wał przegubowo – teleskopowy ze sprzęgłem ciernym i wał wsporczy w zestawie,

- szerokość urządzenia nie większa niż 182 cm,

- waga urządzenia nie większa niż 585 kg,

- minimalna moc podnośnika traktora obsługującego: 930 kg,

- wyposażony w komplet bolców pustych (16x190 i 20x190),

- wyposażony w komplet bolców pełnych (12x220 i 20x220),

- centralna beznarzędziowa regulacja kąta nachylenia bolców w zakresie od 90o- 65o,

- centralna regulacja głębokości pracy z podziałką,

-ustawienie głębokości pracy musi zachodzić poprzez przeniesienie długości bolców na przesuwną skalę, a następnie musi następować centralne ustawienie żądanej głębokości roboczej,

- dwa niezależnie działające od siebie systemy amortyzujące VIBRA STOP i POWER PACK, chroniące narzędzia robocze, urządzenie ciągnika i operatora przed uderzeniami i wstrząsami wywołanymi przez kamienie lub pracę w bardzo twardym podłożu,

- podczas uderzenia w przeszkodę powinny uaktywnić się oba systemy jednocześnie. Jeden w postaci specjalnej sprężyny umiejscowionej w korbie do regulacji kąta nachylenia bolców, drugi również w postaci sprężyny znajdującej się między górnym zaczepem a uchwytem mocującym maszyny,

- zintegrowany system do szybkiego montażu i demontażu bolców,

- możliwość zamontowania dociskaczy bolców,

- możliwość zamontowania zbieraka ramieniowego i do zgarniania wykorków,

- system cofania nośników narzędzi,

- amortyzatory nośników narzędzi poprzez sprężynę amortyzującą,

- wał wsporczy sztywny i wał wyrównujący wahliwy,

-wydajność: min. 2700 m2/h przy założeniu wykonania 78 nakłuć na m2 przy prędkości 2 km/h i przy dostępach nakłuć o 110 mm,

- urządzenie musi mieć możliwość zamontowania wyposażenia dodatkowego w postaci:

- możliwość zamocowania na kopycie uchwytu wielobolcowego (od 8 do 73 bolców),

- możliwość zamontowania innych bolców pustych o wymiarach: 16x250, 20x190, 20x250, 25x250,

- możliwość zamontowania innych bolców pełnych o wymiarach 8x260, 12x275, 20x275,

- możliwość zamocowania bolców igłowych (5x65, 5x135, 8x65, 8x150 mm) na przystawkach kopyt,

- możliwość zamontowania bolców krzyżowych,

- możliwość zamontowania tylnej szczotki zaczesującej sterowanej hydraulicznie,

- Kosiarkę wrzecionową

- silnik od 5KM do 6,5 KM,

- szerokość całkowita max. 116 cm,

- szerokość robocza od 800 mm do 900 mm,

- długość do 1775 mm,

- wysokość do 1020 mm,

- wysokość cięcia od 6 mm do 56 mm,

- cylinder tnący spiralny z 8 nożami,

- maksymalny ciężar z przystawką roboczą do 210 kg,

- możliwość wymiany cylindra tnącego na 6 nożowy oraz możliwość montażu przystawek w formie kaset do: aeracji, wertykulacji, szczotkowania i nacinania,

- Pług odśnieżający wirnikowy + WOM do ciągnika Shibaura ST 333 M

- szerokość robocza – max 1500 mm,

- wyrzut śniegu od 8 do 20 m,

- waga max 260 kg,

- WOM  540-1000-2000 obr./min,

- Posypywarka do piasku, soli i nawozów

-wykonany ze stali,

- jedna tarcza rozsiewająca,

- pojemność min. 300 l,

-sprzęg z ciągnikiem: za pomocą tylnego TUZ,

- wyposażony w mieszadło wewnątrz leja umożliwiające rozbijane zgranulowanych części,

- Kosiarka samojezdna rotacyjna

- moc silnika min. 15 KM,

- liczba cylindrów min. 1,

- pojemność skokowa – min 477 cm3,

- szerokość koszenia min. 91 cm,

- moment obrotowy 34Nn przy 2600 obr/min,

- moc: min. 15 KM,

- pojemność skokowa: min 477 cm3,

- szerokość koszenia: min 91 cm,

- ogumienie darniowe szerokie,

- waga: max. 250 kg,

-  regulowana wysokość koszenia od min. 39 mm do 100 mm ,

- regulacja wysokości deka koszącego za pomocą pedała nożnego z pozycji operatora,

- ostrza tnące wykonane ze stali hartowanej,

-  kosz o pojemności min. 105 litrów,

- zapłon: elektroniczny,

- pojemność zbiornika paliwa min.  22 litry,

- Napęd trakcyjny: podwójny hydrostatyczny,

- prędkość w przód: min 11 km/h,

- prędkość w tył: min. 5,5 km/h,

- niezależne sterowanie każdym kołem napędowym,

- prędkość w przód, w tył, hamowanie i zawracanie –  sterowane za pomocą ręcznych dźwigni,

- hydrostatyczne hamulce z dynamicznym hamowaniem postojowym, który załącza się automatycznie po ustawieniu dźwigni sterujących w pozycji neutralnej,

- Opryskiwacz

- ciśnienie robocze min. 40 Bar,

- zbiornik Polietylen,

- montaż Tylny TUZ,

- wydajność min. 32l/min,

- szerokość robocza 4 m (lance składane),

- Szczotka do pielęgnacji trawy

- długość urządzenia nie większa niż 110cm,

- szerokość robocza urządzenia w granicach 187-190cm,

- wysokość urządzenia max 72cm,

- szerokość transportowa max 190cm,

- waga max 110kg (bez ramion), max. 220 kg z wysięgnikami bocznymi wahadłowymi,

- rodzaj włosia: twarde specjalistyczne do sztucznych nawierzchni,

- układ włosia: na listewkach ułożonych zygzakowato, dwie listwy prostopadłe do kierunku jazdy, pozostałe zygzakowate,

- sprzęg z ciągnikiem: trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)

- dwie nóżki wsporcze,

- możliwość pracy szczotki w przód,

- sprzęg fabryczny z opcjonalnym zgrzebłem zarówno z  tyłu jak i z przodu szczotki,

- wyposażona w fabryczne wysięgniki  boczne wahadłowe zwiększające szerokość roboczą do min.  3,95 m,

h) dragmata do pielęgnacji boisk z trawą naturalną-

- montowanej na tylnym TUZ-ie traktora,

- wykonanej z oczek stali nierdzewnej,

- wyposażonej dodatkowo w wysięgnik z łańcuchem,

- podtrzymujący przy zawieszeniu tylną część dragmaty,

- szerokość robocza: min. 180 cm.

Wymienione urządzenia muszą być bezwzględnie  kompatybilne z ciągnikiem Shibaura ST 333 M.

Miejsce dostawy i montażu obejmuje kompleks boisk położony przy ul. Matejki 22

w Świnoujściu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku 2.2. do SIWZ; (odpowiednio zał.2 do umowy).

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV: 16.00.00.00 – maszyny rolnicze.

# 4.	CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, o której mowa w art. 83, ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na skalę i specyfikę przedmiotu zamówienia.

# 5.	ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

# 6.	OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w tym postępowaniu.

# 7.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Pożądany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: do 19.12.2011 r.

# 8.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA

8.1	W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

8.1.1. 	Nie podlegają wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24 ustawy 		Prawo zamówień publicznych.

8.1.2.         Spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

8.1.3	Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawcy spełnili warunki określone w   art.22 ust. 1, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej  jeżeli wykażą się polisą ubezpieczeniową zawartą na kwotę nie mniejszą niż

100.000 zł w zakresie działalności gospodarczej,

    - Złożą ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz.

8.2	Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.

# 9.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY.

Poprawnie przygotowana i złożona oferta (zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) zawiera następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

  - Projekt umowy z załącznikami  należy zaakceptować przez podpisanie

  - Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp.

9.3	Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

9.4 W stosunku do osób fizycznych oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, złożony na formularzy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

9.5 W przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu – pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub do występowania wspólnie i zawarcia umowy.

9.6   Opłacona  polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż 100.000,00 zł.

9.7  Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów o których mowa w pkt. 9.3, 9.4 i 9.5). Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru (lub np. z ewidencji działalności gospodarczej) które należy dołączyć do oferty. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę wspólną dokonują wykonawcy w sposób zapewniający związanie z oferta każdego z wykonawców.

  - Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów,     o których mowa w pkt. 9.3, 9.4, 9.5).

Zamawiający dopuszcza wyżej przywołane dokumenty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W odniesieniu do obcokrajowców oraz wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie postanowienia zawarte w paragrafie 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

# 10.	POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

10.1	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.

10.2	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekaże dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# 11.	OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający upoważnia do kontaktów z wykonawcami następujące osoby:

Ryszard Teterycz

Telefon:		781 180 864

Faks:		(091) 321-37-81

Osobiście: w siedzibie zamawiającego w godz. od  08.00 do 15.00

a w razie nieobecności:

Mariusz Fryska

Telefon:		513 170 974

Faks:		(091) 321-37-81

Osobiście: w siedzibie zamawiającego w godz. od  08.00 do 15.00

# 12.	WADIUM

Zamawiający  nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

# 13.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach termin związania ofertą może zostać zmieniony na warunkach określonych w art. 85 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 14.	PRZYGOTOWANIE OFERT

14.1 	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość 	zamówienia.

14.2 	Wskazane jest, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

14.3 	Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym 	załącznik 1 do SIWZ.

14.4 	Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, tj. na 	maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz 	podpisana  przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

14.5.	Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być podpisane przez osobę 	podpisującą ofertę oraz opatrzone ciągłą numeracją. Zaleca się zszycie i 	opatrzenie  kolejną numeracją wszystkich kart oferty.

14.6 	Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być 	parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

14.7.	W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię 	dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez 	uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

14.8 	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być 	podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

14.9.	Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie 	wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

14.10	Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w sposób umożliwiający odesłanie oferty pocztą do wykonawcy:

- nazwa i adres zamawiającego,

- nazwa i adres wykonawcy.

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy umieścić w kopercie

zewnętrznej opisanej w następujący sposób:

Oferta na zakup i dostawę urządzeń do pielęgnacji boisk piłkarskich.

- (jak określono w pkt. 3.1 SIWZ),

- „Nie otwierać przed terminem komisyjnego, publicznego otwarcia ofert w dniu:  08.12.2011 r. godz. 12.30 ”

- (jak określono w pkt. 15.2 SIWZ).

Obie koperty po umieszczeniu w nich dokumentów należy zamknąć/zakleić w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie.

# 14a.	CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I PODWYKONAWCY – ZAMIERZENIA WYKONAWCY I OGRANICZENIA ZAMAWIAJĄCEGO

14a.1	Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Planowane do realizacji przez podwykonawców części zamówienia nie mogą przekroczyć kwoty 50% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie. W przypadku realizacji całego zamówienia siłami własnymi Wykonawcy, do oferty należy umieścić takie oświadczenie.

14a.2	Zamawiający nie wskazuje, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

# 15.	MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

  - Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - sekretariat Dyrektora OSiR „ WYSPIARZ”  pokój nr 4 (Ośrodek Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ”, ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście) nie później niż do dnia 08.12.2011 roku do godziny 12.00.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji WYSPIARZ (ul. Matejki 22 Świnoujście ) w dniu 08.12.2011 roku o godzinie 12.30.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

  - Zmiana lub wycofaniu oferty może nastąpić pod warunkiem równoczesnego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tej decyzji przez Wykonawcę. Kopertę zewnętrzną i wewnętrzną zawierająca zmianę oferty należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA”. Napisem „WYCOFANIE” oznaczone zostaną koperty oferty wycofanej.

# 16.	OBLICZENIE CENY OFERTY

  - Zamawiający wymaga określenia w ofercie wynagrodzenia ryczałtowego 	za realizację przedmiotu zamówienia w złotych polskich. z dokładnością 	do pełnych groszy.

  - Pod pojęciem „wynagrodzenie ryczałtowe” należy rozumieć wynagrodzenie na 	warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.

  - W każdym przypadku użycia zamiennie określenia „cena ryczałtowa” należy 	przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Pojęcia netto i brutto odnoszące się do wynagrodzenia ryczałtowego lub ceny 	ryczałtowej oznaczają odpowiednio: wynagrodzenie ryczałtowe bez 	uwzględnienia VAT (netto) lub wynagrodzenie ryczałtowe zawierające 	obowiązujący VAT (brutto).

  - Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów

stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

  - Zamawiający poprawia zauważone przez komisję przetargową omyłki

w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 90 ustawy roku Prawo zamówień publicznych.

# 17.	WALUTY OBCE W ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

# 18.	KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

18.1	Komisja przetargowa proponuje Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych (na podstawie art. 89 ustawy Prawo Zamówień publicznych), po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów ich spełnienia określonych w pkt. 8 i 9 SIWZ w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 działu II ustawy Prawo Zamówień publicznych.

18.2	O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez ofertę, obliczona przez komisję przetargową wg poniższego schematu.

Punktacja:	punkty za cenę obliczane są według wzoru:

Pc = (Cmin / Cp) x 100 pkt.

gdzie:			Cmin	- cena ryczałtowa brutto najniższa,

Cp	- cena ryczałtowa brutto rozpatrywana.

18.3	Wobec zastosowania jednego kryterium ceny, opisanego wyżej podanym wzorem, komisja przetargowa sporządzi zbiorcze zestawienie oceny ofert z pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty zawierającym wyliczenie punktów za cenę dla każdej nieodrzuconej oferty.

18.4	Dokumenty dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania (na podstawie art. 93 ustawy Prawo Zamówień publicznych) będzie zawierała dokumentacja postępowania określona w rozdziale 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

# 19.	FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

19.1	Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby oraz cenę oferty.

19.2	Wynik postępowania zostanie  zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń, na terenie OSiR oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Świnoujście.

19.3	Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, Zawiadamiający prześle niezwłocznie wybranemu wykonawcy.

19.4	Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty określi termin zawarcia umowy.

# 20.	UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

20.1	Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na zasadach określonych w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.2	Zamawiający określa wzór wymaganej umowy stanowiący załącznik 2 do SIWZ.

# 21.	OCHRONA PRAWNA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU - POUCZENIE

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź.zm.) zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy, o której mowa powyżej.