Załącznik nr 7 do SIWZ

........................................................... 		........................................ dnia ……………………

...........................................................

...........................................................

Pieczęć Wykonawcy

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Nazwa komponentu | Opis parametru wymaganego (nie gorszy niż, lub równoważny) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Funkcja | Infomat wolnostojący zewnętrzny (2 sztuki) - konstrukcja jednobryłowa bez dodatkowych osłon, zadaszeń |
| 2. | Obudowa | - warstwa wierzchnia: antyodblaskowa, odporna na wandalizm i zarysowania - obudowa uniemożliwiająca dostęp osób nieupoważnionych - obudowa malowana lub barwiona na wskazany przez Zamawiającego kolor (w oparciu o paletę barw RAL) - cała konstrukcja stabilna montowana do podłoża w sposób trwały - posadowienie infomatów - pas nadmorski. Zastosowany materiał zapewniający trwałość powłoki przez min. 5 lat (powłoka antygraffiti, odporna na działanie czynników atmosferycznych) - ergonomiczna konstrukcja infomatów - zapewnienie Zamawiającemu dostępu do podzespołów urządzenia - wykonanie na urządzeniach trwałego oznaczenia dotyczącego projektu unijnego zgodnie z wytycznymi RPO WZ oraz wyeksponowanie znaku Informacji Turystycznej „i” (bez stosowania naklejek) zgodnie z wytycznymi POT (wg ustaleń z Zamawiającym) - miejsce umieszczenia oznaczeń – przód urządzenia - wielkość oznakowania – proporcjonalnie dobrana do dostępnego miejsca na obudowie, tak aby zachować jego czytelność |
| 3. | Ekran | - przekątna ekranu 32" (w układzie pionowym) - typ technologii dotykowej - rozdzielczość nie mniejsza niż standard „HD ready” - wysoka przejrzystość obrazu - jasność nie mniejsza niż 700 cd/m² - częstotliwość odświeżania min 60 Hz - kąt widzenia nie mniejszy niż 178 stopni w poziomie i pionie - liczba wyświetlanych kolorów: przynajmniej 16,7 mln - obudowa monitora dotykowego szczelna i odporna na akty wandalizmu - nakładka dotykowa odporna na zarysowania i wilgoć - kąt pochylenia monitora w stosunku do podłoża od 45 do 90 stopni |
| 4. | Procesor | - 64 bitowy - uzyskujący co najmniej 1500 punktów w teście syntetycznym PassMark CPU Mark, wg http://cpubenchmark.net |
| 5. | Pamięć RAM | - 4 GB z możliwością rozbudowy (poprzez dołożenie modułów pamięci, a nie wymianę) |
| 6. | Karta graficzna | - oferowana karta graficzna wspierająca minimum DirectX w wersji 10, OpenGL w wersji 3.0 - obsługiwana rozdzielczość: 1980 x 1020 piksele przy min. 32 bitowej głębi koloru |
| 7. | Karta dźwiękowa | - zintegrowana karta dźwiękowa |
| 8. | Karta sieciowa | - zintegrowana z płytą główną |
| 9. | Porty i złącza | - 4 x USB 2.0, 1 x RS 232, 1 x RJ 45, 1 x D-Sub lub 1 x DVI, wyjście audio, wejście mikrofonowe |
| 10. | Dysk twardy | - wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 250 GB |
| 11. | Napęd optyczny | - napęd DVD |
| 12. | Zasilanie/zasilacz | - zasilanie 220-230 V / 50 Hz – wykonane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa (wyłącznik główny wewnątrz urządzenia uniemożliwiający dostęp osób trzecich) - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe urządzenia zgodne z obowiązującymi normami - pobór mocy: do 400 W |
| 13. | System operacyjny | - Microsoft Windows 7, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, system operacyjny w wersji 64 bit |
| 14. | Zarządzanie systemem | - RMA - remote managment agent - Wired for managment - Wake on LAN, - ACPI, - Wi-Fi |
| 15. | Oprogramowanie | - całość oprogramowania zainstalowana na wszystkich urządzeniach oraz przekazana wraz z licencjami na nośnikach CD/DVD - na każdym urządzeniu zainstalowane oprogramowanie do tworzenia bazy danych zapewniające możliwość łatwego wyszukiwania informacji oraz ich rozbudowy - zaawansowana, zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa przeglądarka internetowa (interfejs przeglądarki dowolnie modyfikowany) - możliwość zdalnego resetu z innego komputera - automatyczny restart w przypadku zawieszenia oprogramowania - możliwość zdalnego aktualizowania baz danych z innego komputera - możliwość przetransportowania bazy danych i oprogramowania na jeden komputer (w razie konieczności wysłania zdalnego danych na inne urządzenia) - możliwość wyświetlania wizualizacji i animacji przed właściwym trybem pracy infomatu - możliwość dodania tej samej bazy danych w innych językach - definiowanie przez administratora systemu, jakie aplikacje mogą być uruchamiane przez użytkowników |
| 16. | Wyposażenie dodatkowe | - urządzenia posiadające możliwość zasilania w sygnał internetowy zarówno drogą kablową jak również drogą bezprzewodową. Otrzymany sygnał powinien być rozsyłany drogą radiową za pomocą wbudowanej anteny nadawczej (anten nadawczych) - Bluetooth w standardzie 2.0 i 2 klasie nadawczej (do 10 m), moduł powinien umożliwiać przesył treści (plików) pomiędzy infomatem a urządzeniem zewnętrznym - sterowniki urządzenia: wszystkie wymagane sterowniki urządzenia zainstalowane na wszystkich urządzeniach - urządzenie wyposażone w głośniki stereo odporne na działanie czynników atmosferycznych (w tym na działanie wilgoci) - miejsce wewnątrz na podłączenie modemu USB (niedostępne z zewnątrz bez możliwości otworzenia obudowy) - urządzenie posiadające możliwość podłączenia z zewnątrz sieci Ethernet oraz zasilania - urządzenie wyposażone w system wentylacyjny i grzewczy zapewniający utrzymanie optymalnej temperatury pracy urządzeń elektronicznych niezależnie od warunków zewnętrznych (sterowany niezależnym modułem elektronicznym umożliwiającym zaprogramowanie określonych temperatur jak również stały monitoring temperatury wewnętrznej, zewnętrznej, oświetlenia) |
| 17. | Uwagi dodatkowe | - urządzenia i oprogramowanie wolne od wszelkich wad i dostarczone na koszt Wykonawcy do Zamawiającego - instalacja i konfiguracja urządzeń przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego - przygotowanie przyłączy mediów (prąd, internet) realizuje Zamawiający - przygotowanie fundamentów/postumentów pod infomaty realizuje Wykonawca - darmowe szkolenie z obsługi urządzenia, aktualizowania i utrzymywania baz danych dla 3 osób - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej, powykonawczej i dokumentacji użytkownika - gwarancja - jednostka centralna, podzespoły komputera, monitor, elementy szklane min. 24 miesiące - świadczenie usługi serwisowania urządzeń przez okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Nazwa komponentu | Opis parametru wymaganego (nie gorszy niż, lub równoważny) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Funkcja | Infomat wolnostojący wewnętrzny (1 sztuka) - zapewniający dostępność również osobom niepełnosprawnym - typ technologii dotykowej lub rozwiązanie z wykorzystaniem klawiatury |
| 2. | Obudowa | - warstwa wierzchnia: antyodblaskowa, odporna na wandalizm i zarysowania. - obudowa uniemożliwiająca dostęp osób nieupoważnionych. - konstrukcja umożliwiająca korzystanie z infomatu również osobom niepełnosprawnym (poruszającym się na wózkach inwalidzkich – np. stelaż z regulowaną wysokością, sterowany elektrycznie) - obudowa malowana lub barwiona na wskazany przez Zamawiającego kolor (w oparciu o paletę barw RAL) - cała konstrukcja stabilna z możliwością montażu do podłoża - zastosowany materiał zapewniający trwałość powłoki przez min. 5 lat - zapewnienie Zamawiającemu dostępu do podzespołów urządzenia - wykonanie na urządzeniu trwałego oznaczenia dotyczącego projektu unijnego zgodnie z wytycznymi RPO WZ oraz wyeksponowanie znaku Informacji Turystycznej „i” (bez stosowania naklejki) zgodnie z wytycznymi POT (wg ustaleń z Zamawiającym) - miejsce umieszczenia oznaczeń – przód urządzenia - wielkość oznakowania – proporcjonalnie dobrana do dostępnego miejsca na obudowie, tak aby zachować jego czytelność |
| 3. | Ekran | - przekątna ekranu min. 19" (w układzie poziomym) - rozdzielczość nie mniejsza niż standard „HD ready” - wysoka przejrzystość obrazu - jasność nie mniejsza niż 700 cd/m² - częstotliwość odświeżania min 60 Hz - kąt widzenia nie mniejszy niż 178 stopni w poziomie i pionie - liczba wyświetlanych kolorów: przynajmniej 16,7 mln - obudowa monitora szczelna i odporna na akty wandalizmu |
| 4. | Procesor | - 64 bitowy - uzyskujący co najmniej 1500 punktów w teście syntetycznym PassMark CPU Mark, wg http://cpubenchmark.net |
| 5. | Pamięć RAM | - 4 GB z możliwością rozbudowy (poprzez dołożenie modułów pamięci, a nie wymianę) |
| 6. | Karta graficzna | - oferowana karta graficzna wspierająca minimum DirectX w wersji 10, OpenGL w wersji 3.0 - obsługiwana rozdzielczość: 1980 x 1020 piksele przy min. 32 bitowej głębi koloru |
| 7. | Karta dźwiękowa | - zintegrowana karta dźwiękowa |
| 8. | Karta sieciowa | - zintegrowana z płytą główną |
| 9. | Porty i złącza | - 4 x USB 2.0, 1 x RS 232, 1 x RJ 45, 1 x D-Sub lub 1 x DVI, wyjście audio, wejście mikrofonowe |
| 10. | Dysk twardy | - wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 250 GB |
| 11. | Napęd optyczny | - napęd DVD |
| 12. | Zasilanie/zasilacz | - zasilanie 220-230 V / 50 Hz – wykonane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa (wyłącznik główny wewnątrz urządzenia uniemożliwiający dostęp osób trzecich) - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe urządzenia zgodne z obowiązującymi normami - pobór mocy: nie więcej niż 400 W |
| 13. | System operacyjny | - Microsoft Windows 7, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, system operacyjny w wersji 64 bit |
| 14. | Zarządzanie systemem | - RMA - remote managment agent - Wired for managment - Wake on LAN - ACPI - Wi-Fi |
| 15. | Oprogramowanie | - całość oprogramowania zainstalowana w infomacie oraz przekazana wraz z licencjami na nośnikach CD/DVD - na urządzeniu zainstalowane oprogramowanie do tworzenia bazy danych zapewniające możliwość łatwego wyszukiwania informacji oraz ich rozbudowy - zaawansowana, zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa przeglądarka internetowa (interfejs przeglądarki dowolnie modyfikowany) - możliwość zdalnego resetu z innego komputera - automatyczny restart w przypadku zawieszenia oprogramowania - możliwość zdalnego aktualizowania baz danych z innego komputera - możliwość przetransportowania bazy danych i oprogramowania na jeden komputer (w razie konieczności wysłania zdalnego danych na inne urządzenia) - możliwość wyświetlania wizualizacji i animacji przed właściwym trybem pracy infomatu - możliwość dodania tej samej bazy danych w innych językach - definiowanie przez administratora systemu, jakie aplikacje mogą być uruchamiane przez użytkowników |
| 16. | Wyposażenie dodatkowe | - urządzenie posiadające możliwość zasilania w sygnał internetowy zarówno drogą kablową jak również drogą bezprzewodową. Otrzymany sygnał powinien być rozsyłany drogą radiową za pomocą wbudowanej anteny nadawczej - Bluetooth w standardzie 2.0 i 2 klasie nadawczej (do 10 m), moduł powinien umożliwiać przesył treści (plików) pomiędzy infomatem a urządzeniem zewnętrznym - sterowniki urządzenia: zainstalowane wszystkie wymagane sterowniki urządzenia - urządzenie wyposażone w głośniki stereo - miejsce wewnątrz na podłączenie modemu USB (niedostępne z zewnątrz bez możliwości otworzenia obudowy) - urządzenie posiadające możliwość podłączenia z zewnątrz sieci Ethernet oraz zasilania - urządzenie wyposażone w system wentylacyjny i grzewczy zapewniający utrzymanie optymalnej temperatury pracy urządzeń elektronicznych niezależnie od temperatury zewnętrznej (sterowany niezależnym modułem elektronicznym umożliwiającym zaprogramowanie określonych temperatur jak również stały monitoring temperatury wewnętrznej, zewnętrznej, oświetlenia) |
| 17. | Uwagi dodatkowe | - urządzenia i oprogramowanie wolne od wszelkich wad i dostarczone na koszt Wykonawcy do Zamawiającego - instalacja i konfiguracja urządzenia przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - przygotowanie przyłączy mediów (prąd, internet) realizuje Zamawiający - darmowe szkolenie z obsługi urządzenia, aktualizowania i utrzymywania baz danych dla 3 osób - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej, powykonawczej i dokumentacji użytkownika - gwarancja - jednostka centralna, podzespoły komputera, monitor, elementy szklane min. 24 miesiące - świadczenie usługi serwisowania urządzenia przez okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |

.......................................................................

Podpis(y) osoby / osób upoważnionych