Świnoujście, 2012-03-02

1.	Wykonawcy - uczestnicy postępowania ZP.271.1.2012

2.	Strona internetowa, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.ZP.271.1.2012

Dotyczy:	odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 29.02.2012 r. dotyczące treści SIWZ.ZP.271.1.2012 „Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych zabytkowego budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego Świnoujściu, Plac Rybaka 1.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 29.02.2012 r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie z dnia  29.02.2012 r. wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

dotyczy: Przetarg na remont elewacji wraz; z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych zabytkowego budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, Plac Rybaka 1 Zgodnie z pkt 10.2.a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prosimy o wyjaśnienie treści zakresu rzeczowego zamówienia.

Załącznik 2.1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określa zakres prac w następujący sposób: (cyt.)

"Zakres rzeczowy w ramach zamówienia publicznego ZP.271.1.2012

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych zabytkowego budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego v Świnoujściu, Plac Rybaka 1", w niżej opisanym zakresie:

1.	Remont elewacji obejmujący:

- usunięcie uszkodzonych i odparzonych tynków na powierzchni około 240 ml przy powierzchn elewacji około 770 m2,

- wykonanie nowych tynków renowacyjnych,

- naprawa

- wymiana rynien z blachy miedzianej około 57 mb,

- wymiana rur spustowych z blachy miedzianej około 32 mb,

- remont cokołu,

- malowanie elewacji:

w zakresie określonym w dokumentacji wymienionej w punkcie 1 Załącznika nr 2.3, do SIWZ.ZP.271.1.2012 z wyłączeniem zapisów dotyczących remontu stolarki zewnętrznej.

2.	Wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w zakresie określonym w
dokumentacji projektowej autorstwa GOTYK  Sp. z o.o. wymienionej w punkcie 2 Załącznika nr
2.3. do SIWZ.ZP.271.1.2012, która w tym zakiesie unieważnia zapisy dotyczące remontu stolarki
zewnętrznej zawarte w dokumentacji wymienionej w punkcie 1.

Zakres zamówienia określa szczegółowo dokumentacja wymieniona w załączniku nr 2,3, do SIWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymieniona w załączniku nr 2.3. do SIWZ."

Zapis ten wyraźnie określa, że roboty naprawcze elewacji należy wykonać zgodnie z

dokumentacją wyszczególnioną w załączniku 2.3 pkt 1 natomiast wymianę stolarki zgodnie z

dokumentacją wyszczególnioną w załączniku 2.3 pkt 2.

W załączniku 2.3 zamieszczono tabelę przedstawiającą obowiązującą dokumentację:

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU ELEWACJI |
| --- |
| 1.1 | PROJEKT |
| 1.2 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót |
| 1.3 | Program prac konserwatorskich do elewacji Muzeum w Świnoujściu na Pl. Rybaka 1 |
| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYMIANY STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ |
| 2.1 | PROJEKT |
| 2.2 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót |

Wymieniony w pkt 1.1 projekt remontu elewacji z roku 2009, autorstwa mgr inż. arch.

Dariusza Ruty podaje następujący zakres prac: (cyt.)

„2. Zakres planowanych prac i rozwiązania materiałowe

- Ściany zewnętrzne

- Zewnętrzne roboty wykończeniowe

tynki zewnętrzne - cementowo - wapienne, należy przed położeniem nowych wypraw skuć stare tynki w miejscach odpażonych i popękanych, a na ich miejsce położyć tynk renowacyjny na zewnątrz np. Firmy Baumit - Bayosan RK 39 lub podobne prace wykonywać lak, aby nie było widać łączenia tynków starych z nowymi. Gruntowanie powierzchni gruntem PRIMAL AC33 lab podobnym

- cokół - uzupełnienie spoin pomiędzy kwadrami kamiennymi klejami epoksydowymi do szpachlowania i uzupełniania ubytków kamienia np. firmy Remmers Restauriermortel lub podobne

- gzyms - uzupełnienie spoin masami żywicznymi, ubytki w gzymsach naprawić i uzupełnić

- stolarka - malowanie lakierami do drewna po uprzednim oczyszczeniu stolarki okiennej z poprzednich warstw lakierów

- krata stalowa -, przed pomalowaniem należy usunąć stare powłoki malarskie, pomalować kratą najpierw 2 x minia, a nastąpnie farbą olejną w kolorze czarnym

- rynny i obróbki blacharskie z blachy miedzianej - wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania po uprzednim usunięciu starych blach, nowe wykonać z blachy miedzianej o czystości 99,99 % i grubości 0,7 mm

- po wykonaniu wszelkich napraw i uzupełnieniu tymków oraz po wykonaniu obróbek
blacharskich należy pomalować elewacją farbą w kolorze 32207 wg STO Color System

5.	Kolorystyka elewacji

Kolorystykę budowli ustalono jako stonowaną z wyróżnieniem brył w kolorze granitu
nawiązującym do historycznej kolorystyki obiektu. "

Przywołany z kolei w pkt 1.3 program prac konserwatorskich z roku 2012, autorstwa mg Ewy Palacz podaje zakres prac na elewacji w następujący sposób: (cyt.)

„ 7, OPIS SZCZEGOŁOWY DO PROJEKTU KONSERWACJI ELEWACJI

KONSERWACJA ELEWACJI: TYNK GŁÓWNY ELEWACJI

Przed przystąpieniem do prac osłonić malowany herb miasta Miejsca odparzone, wtórne:

- Całą elewację przed pracami należy umyć gorącą wodą pod ciśnieniem dwa razy. W miejscach silnych nalotów atmosferycznych myć z dodatkiem chemii np. preparatu Wendro lub Conil firmy Coverax. Preparat używać w silnym rozcieńczeniu wystarczający do usunięcia bieżących zanieczyszczeń na podstawie prób na elewacji pod nadzorem technologa.

- Należy skuć Tynk do powierzchni cegły w miejscach, gdzie jest założony wtórny (różnica w opracowaniu faktury), w miejscach silnie odparzonych, osypujących się, mocno spękanych, oraz silnie zawilgoconych Należy zwrócić uwagę na tynk parteru do połowy jego wysokości oraz na wszelkie powierzchnie nad i pod gzymsami dzielącymi

- Należy w miejscach skutego tynku pogłębić spoiną pomiędzy cegłami na głębokość 5 mm.

- Osłabione, osypujące się cegły powyżej 30% zniszczenia materiału ceramicznego należy wymienić na nowe. Pozostałe materiały przy mniejszych stopniu dezintegracji materiału należy wzmocnić preparatem StoPrim Grundex zmieszanym 1:1 ze StoFluid AF lub preparatami Funcosil Steinfestiger 100, 300 lub 500 firmy Remmers w zależności od stopnia dezintegracji materiału. Należy przyjąć 5% wymiany cegły, oraz 5% wzmocnienia powierzchni.

- Miejsca, gdzie cegła po skuciu tynku wykazuje zielone naloty biologiczne

należy zdezynfekować aktywnym preparatem bobójczym np. Optogrunt Fungith, dotyczy

zwłaszcza partii przycokołowych, oraz przyrynnowych -10%

powierzchni

- Jeżeli pod powierzchnią skutego tynku pokażą się rysy i spękania konstrukcyjne należy je wypełnić zaprawą Sto-Rissfulłer fein (0,1% powierzchni) po wcześniejszym poszerzeniu rysy do 1 cm. Całość szczeliny po wypełnieniu należy zaimpregnować preparatem Sto Prim Micro.

- Jako warstwą tynku podkładowego należy położyć materiał lekki, wapiennotrasowy o dużej paroprzepuszczalności i niskim skurczu, o wytrzymałości ok.

3MPa. Można użyć zaprawy np. Optosan RenoPutz. Grubość warstwy ok. 1,5 cm.

8.	Nawierzchniowo należy nałożyć tynk np. Optosan FeinPutz. Grubość warstwy
ok. 2-4cm. Należy bardzo dobrze dobrać fakturę tynku do istniejącej, która
będzie zachowana - patrz badania petrograficzne tynku. Wykonać próby
faktury do komisyjnego zatwierdzenia.

Miejsca dobrze zachowane:

9.	Należy zdjąć chemicznie stare farby elewacyjne preparatem, chemicznym np.
Sio-Fassadenabbeizer łub Wendro firmy Coverax. Po spulchnieniu zmyć
preparaty gorącą wodą pod ciśnieniem, doczyścić mechanicznie.

10.	Po umyciu elewacji wszystkie rysy skurczowe należy przekryć silikatową warstwą scalającą z wypełniaczem np. Optosan RissGrund.

- Wszystkie rysy konstrukcyjne należy przekryć zaprawą Sto Rissfuller fein.

- Całość elewacji zagruntować systemowym gruntem pod farbą i pomalować dwukrotnie farbą Mineralną w jednym kolorze np. Keim Granital wg. numeru z palety Keim 91S9 lub 9184. Farba powinna mieć dobrą paroprzepuszczalność (Sd<0,2m) i nasiąkliwość poniżej 0,5kg/m2. Farba powinna mieć matowy, mineralny charakter (dobrze, jakby posiadała badania zewnętrzne dowolnego instytutu potwierdzającego możliwość jej zastowania na obiekcie zabytkowym). Wykonać bezwzględnie próby koloru przed ich ostatecznym położeniem do zatwierdzenia komisyjnego.

Zaproponowaną technologię można zastąpić inną dostępną na rynku, np. Remmers, Baumit-Bayosan, czy inne specjalizujące się w preparatach do obiektów zabytkowych. Istotne jest, aby spełniała wymagane parametry (zwłaszcza wytrzymałości mechanicznej i stabilizacji wapna potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi w którymś z instytutów naukowych zajmujących się badaniem materiałów nadających się do konserwacji zabytków) i posiadała dodatki tufu wulkanicznego, lub innego materiału dzięki któremu zaprawa mogłaby osiągnąć wymagane cechy. Wymieniane preparaty należy uzgodnić z nadzorem konserwatorskim. Niski parter elewacji - granit wraz ze schodami:

- usunąć istniejącą spoinę spomiędzy bloków granitu.

- umyć granit gorąca wodą pod ciśnieniem z niewielkim dodatkiem chemii czyszczącej np. preparatem Steinreiniger firmy Akemi.

- W miejscach koniecznych doczyścić granit przez mikropiaskowanie z płaszczem wodnym.

- Uzupełnić ubytki preparatami na bazie żywic poliestrowych np. Marmorkitt 1000 Sz wypełniaczami pod kolor ubytku.

- Większe ubytki wylekować granitem pod kolor i fakturę uzupełnianego, kleić fleki na żywicy poliestrowej.

- Wyspoinować łączenia pomiędzy granitami oraz granitu z tymkiem, materiałem na bazie trasu np. TKF Trassfuge firmy Optholith.

- Zabezpieczyć granit preparatem hydrofobowym np. Stein-Impragnierung firmy Akemi. (przed zabezpieczeniem odczekać do właściwego związania spoiny łączącej granit).

Płyta granitowa parteru:

1 . Umyć granit gorąca wodą pod ciśnieniem z niewielkim dodatkiem chemii

czyszczącej np. preparatem Steinreiniger firmy Akemi.

- Odsolić płytą okładami na bazie wody demineralizowanej. Okłady wykonać na bazie ligniny, pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Okład wymieniać przynajmniej trzy razy.

- Uzupełnić ubytki preparatami na bazie żywic poliestrowych np. Marmorkitt 1000 Sz wypełniaczami pod kolor ubytku.

- Doczyścić zagłębienia liter rozcieńczonym preparatem typu Keim Steinreiniger -N, lub ACC 1000.

- Podkreślić kolorystykę liter bordową farbą akrylową.

Zabezpieczyć granit preparatem hydrofobowym np. Stein-Impragnierung firmy Akemi lub woskiem na gorąco Cosmoloid 80H w benzynie lakowej. Wypolerować powierzchnię.

Malowany herb na tynku:

- Przed rozpoczęciem prac wykonać dokumentację fotograficzną herbu.

- Przed przystąpieniem do prac należy wzmocnić tynk z polichromią preparatem KSE 300 firmy Remmners lub Keim Silex OH. Stworzyć odpowiednią wilgotność dla właściwego przereagowania preparatu,

- Całą powierzchnię herbu oczyścić gumkami chlebowymi

- Wykonać próby oczyszczania polichromii preparatami Conrad 2000 z wodą w proporcjach 1:8, 1:4, lub gotowym preparatem Keim Steinreiniger -N, lub ACC 1000.

- Wypunktowanie wyblakłej warstwy malarskiej farbami Keim Dekorfarben technika B na spoiwie Keim. Fiativ. Wykonanie prób wytypowanych kolorów Keim Restauro Lasur.   .

Opierzenia blacharskie

Należy przyjąć całkowitą wyminę opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych.

Inne fragmenty elewacji

Zamontowane elementy mocujące do chorągwi w elewacji należy oczyścić

mechanicznie. Miejsca trudnousuwalne należy zmiękczyć preparatem typu śkansol.

remosol, lub techsol Całość należy zabezpieczyć materiałem antykorozyjnym typu

Korina i nawierzchniowa matową farbą do metalu w kolorze czarnym, matowym.

Podczas remontu elewacji należy przeprowadzić szczegółowe badania organoleptyczne

kolorystyki potwierdzające przyjęte założenia programowe. Prace powinny być

prowadzone pod ścisłym nadzorem biura WKZ Szczecin oraz konserwatora technologa. "

Analizując te dwa opracowania można stwierdzić, że opisany w załączniku 2.1.1 do SIWZ,

zakres robót remontowych, w części dotyczącej prac elewacyjnych odpowiada zapisom projektu budowlanego, natomiast nie obejmuje całości robót z programu prac konserwatorskich, dotyczy to zarówno aspektu technologicznego jak i rzeczowego.

Szacunkowa wartość prac do wykonania, według technologii i zakresu podanych w programie

prac konserwatorskich, będzie dwukrotnie większa niż wartość prac podanych w projekcie

budowlanym.

W związku z tym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązujący zakres prac

remontowych elewacji został określony w programie prac konserwatorskich, a tym samym o rozszerzenie zakresu prac objętych postępowaniem przetargowym, zgodnie z

zapisami programu prac konserwatorskich i literalne przywołanie jego zapisów, jako

określenia zakresu rzeczowego remontu elewacji.

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia określa wyłącznie dokumentacja projektowa określona w punktach 1.1, 1.2 i 2.1, 2.2 załącznika 2.3. do SIWZ.

Program prac konserwatorskich do elewacji Muzeum w Świnoujściu na Pl. Rybaka 1 nie stanowi opisu przedmiotu Zamówienia.

(podpis na oryginale)