Załącznik do oferty

ZAŁĄCZNIK 2.2/ ZMIANA do SIWZ ZP.271.1.5.2012

#### SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

# Pomiarów natężenia ruchu – zapisu danych przy użyciu techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu wszystkich pojazdów, rowerzystów i pieszych na wskazanych skrzyżowaniach (poz. od 1 do 14 w tabeli nr 1);

# Pomiarów natężenia ruchu – zapisu danych przy użyciu techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu wszystkich pojazdów, rowerów i pieszych na przeprawach promowych (poz. od 15 do 18 w tabeli nr 1);

# Pomiar natężenia ruchu – zapisu danych przy użyciu techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu wszystkich pojazdów, rowerów i pieszych na przejazdach kolejowych (poz. od 19 do 24 w tabeli nr 1);

# Opracowań z wykonywanych pomiarów zapisanych danych przy użyciu techniki wideo, na odpowiednich   formularzach, w wersji papierowej i elektronicznej i przekazanie ich Zamawiającemu;

# Pomiar hałasu komunikacyjnego – zapisy danych zgodnie z metodyką referencyjną opublikowaną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzające drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824) ( Tabela nr 2)

# Ad. 1.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów przejeżdżających przez wloty skrzyżowań oraz liczby rowerzystów i pieszych przekraczających wloty skrzyżowań.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli nr 1.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego wlot skrzyżowania.

# W przypadku kilkakrotnych pomiarów należy je wykonywać w tych samych punktach pomiarowych i w zbliżonych warunkach pogodowych.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D5 (załącznik nr 7 do SIWZ).

# W godzinach od 700 do 1000 oraz od 1400 do 1700 należy zapisywać wyniki w formularzu co 15 minut. W pozostałym okresie co godzinę.

# Ad. 2.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów, rowerów i pieszych przejeżdżających/przekraczających przeprawy promowe.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli nr 1.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego przeprawę promową.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową, wykorzystując formularz typu D6a - załącznik nr 9 i zestawione na formularzu D6b (załącznik nr 10 do SIWZ).

# Wyniki pomiarów w formularzu D6a zapisywać należy dla każdego promu oddzielnie.

# Ad. 3.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów, rowerów i pieszych przejeżdżających/przekraczających przejazdy kolejowe.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli nr 1.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego przejazdy kolejowe.

# W przypadku kilkakrotnych pomiarów należy je wykonywać w tych samych punktach pomiarowych i w zbliżonych warunkach pogodowych.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D6c (załącznik nr 9).

# W godzinach od 700 do 1000 oraz od 1400 do 1700 należy zapisywać wyniki w formularzu co 15 minut. W pozostałym okresie co godzinę.

# Ad. 4.

# a)  Opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach powinno zawierać:

# -	mapkę odcinka pomiarowego z lokalizacją punktów pomiarowych;

# -	wypełnione formularze D7 i D8 zestawiające tabelarycznie i graficznie natężenie ruchu;

# - 	załączone formularze D5 i D6c;

# -	wersję elektroniczną wszystkich przekazywanych dokumentów na płycie CD

# Opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu na przeprawach promowych powinno zawierać:

# -	mapkę odcinka pomiarowego z lokalizacją punktów pomiarowych i oznaczeniem obserwatorów;

# - 	załączone formularze D6a zebrane od obserwatorów i zestawione w formularzu D6b;

# wersję elektroniczną wszystkich przekazywanych dokumentów na płycie CD.

# Ad. 5.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistego hałasu komunikacyjnego w danych punktach miasta Świnoujście;

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach określonych w tabeli nr 2;

# Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z metodyką referencyjną opublikowaną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzające drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824) określone w tabeli nr 2;

# Przeprowadzenie pomiarów tła akustycznego w każdym punkcie pomiarowym;

# Okres pomiarów może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D9 (załącznik nr 12).

Tabela 1 miejsc pomiarów natężenia ruchu:

| lp | Nr punktu pomiarowego | Lokalizacja | Kierunek pomiaru | Termin pomiaru | Ilość punktów pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKRZYŻOWANIA (całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle, rowery, pieszych) |
| 1 | 1a, 1b, 1c, 1d | skrzyż. rondo ul. Wolińskiej, Odrzańskiej, Pomorskiej | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 2 | 2a, 2b, 2c | skrzyż. ul. Barlickiego, i Ku Morzu | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| 3 | 3a, 3b, 3c, 3d | skrzyż. ul. Wolińskiej, Ludzi Morza i Skandynawskiej | wszystkie kierunki | 4 raz (dzień powszedni w pierwszej połowie czerwca) w godz. od 700 do 1900. | 4 |
| 4 | 4a, 4b, 4c, 4d,4e,4f | skrzyż. rondo Róży Wiatrów ul. B. Chrobrego,W. Sikorskiego, Piastowska i Mieszka I | wszystkie kierunki | 2 razy (pierwsza lub druga sobota maja i pierwsza lub druga sobota sierpnia). w godz. od od 600 do 220 | 6 |
| 5 | 5a, 5b, 5c | skrzyż.B. Chrobrego, Armii Krajowej, Władysława IV | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| 6 | 6a, 6b, 6c | skrzyż. ul. Wojska Polskiego i Bałtyckiej | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| 7 | 7a, 7b, 7c, 7d | skrzyż. ul. 11-go Listopada, Wojska Polskiego i Moniuszki | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 8 | 8a, 8b, 8c,8d | skrzyż. ul. Grunwaldzka, Wilków Morskich, W. Steyera | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 9 | 9a, 9b, 9c | skrzyż. ul. B. Chrobrego, Uzdrowiskowa | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| 10 | 10a, 10b, 10c, 10d | skrzyż. ul. 11-go Listopada, Matejki i Gdańska | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 4 |
| 11 | 11a, 11b, 11c | skrzyż. ul. J. Matejki i J. Słowackiego | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| 12 | 12a, 12b, 12c | skrzyż. ul. B. Prusa i J. Słowackiego | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| 13 | 13a,13b,13c | skrzyż. ul. Jachtowa, Mieszka I, S. Rogozińskiego | Wszystkie kierunki | 2 razy (trzecia lub czwarta sobota marca i pierwsza lub druga sobota sierpnia) .w godz. od od 600 do 220 | 3 |
| 14 | 14a, 14b, 14c | skrzyż. ul. Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) w godz. od 600 do 1800. | 3 |
| PRZEPRAWY PROMOWE (całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle, rowery, pieszych i pojazdy oczekujące w kolejce) |
| 15 | 15 | Przeprawa „Centrum” | z wyspy Wolin na wyspę Uznam | 5 razy (13 lub 20 marca, 12 lub 19 lipca, 22 lub 29 lipca, 19 lub 26 września, 9 lub 16 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 1 |
| 16 | 16 | Przeprawa „Centrum” | z wyspy Uznam na wyspę Wolin | 5 razy (13 lub 20 marca, 12 lub 19 lipca, 22 lub 29 lipca, 19 lub 26 września, 9 lub 16 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 1 |
| 17 | 17 | Przeprawa „Karsibór” | z wyspy Wolin na wyspę Uznam | 5 razy (13 lub 20 marca, 12 lub 19 lipca, 22 lub 29 lipca, 19 lub 26 września, 9 lub 16 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 1 |
| 18 | 18 | Przeprawa „Karsibór” | z wyspy Uznam na wyspę Wolin | 5 razy (13 lub 20 marca, 12 lub 19 lipca, 22 lub 29 lipca, 19 lub 26 września, 9 lub 16 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 1 |
| PRZEJAZDY KOLEJOWE(całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle, rowery, pieszych) |
| 19 | 19 | ul. N. Barlickiego (przy ul. Dworcowej) | dwa kierunki | 2 razy (dzień powszedni w kwietniu, dzień powszedni w lipcu) w godz. od 600 do 1800 | 1 |
| 20 | 20 | ul. N. Barlickiego (przy ul. Ludzi Morza) | dwa kierunki | 2 razy (dzień powszedni w kwietniu, dzień powszedni w lipcu) w godz. od 600 do 1800 | 1 |
| 21 | 21 | ul. Wolińskiej (przy ul. Wrzosowej) | dwa kierunki | 2 razy (dzień powszedni w kwietniu, dzień powszedni w lipcu) w godz. od 600 do 1800 | 1 |
| 22 | 22 | Ul. Wolińska ( przy ul. Sąsiedzkiej) | dwa kierunki | 2 razy (dzień powszedni w kwietniu, dzień powszedni w lipcu) w godz. od 600 do 1800 | 1 |
| PRZEJAZDY KOLEJOWE(całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle, rowery) |
| 23 | 23 | ul. N. Barlickiego (między ul. Ludzi Morza a Wolińską) | dwa kierunki | 2 razy (dzień powszedni w kwietniu, dzień powszedni w lipcu) w godz. od 600 do 1800 | 1 |
| PRZEJŚCIA KOLEJOWE(całkowita ilość z podziałem na pieszych, rowery) |
| 24 | 24 | ul. Norweskiej | dwa kierunki | 2 razy (dzień powszedni w kwietniu, dzień powszedni w lipcu) w godz. od 600 do 1800 | 1 |

Tabela 2 miejsc pomiarów hałasu komunikacyjnego:

| lp | Nr punktu pomiarowego | Lokalizacja | Termin pomiaru |
| --- | --- | --- | --- |

| SKRZYŻOWANIA ( Program ochrony środowiska przed hałasem dla trzech wybranych skrzyżowań, na każdym skrzyżowaniu 1 całodobowy punkt pomiarowy w miejscu zabudowy chronionej akustycznie) |
| --- |
| 1 | 1 | skrzyż. Powstańców Śląskich i S.Żeromskiego | od 1 lipiec do 31 sierpnia, oraz od 15 września do 15 listopada 2012 r. (może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru). |
| 2 | 2 | skrzyż. S.Żeromskiego i B.Prusa | od 1 lipiec do 31 sierpnia, oraz od 15 września do 15 listopada 2012 r. (może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru). |
| 3 | 3 | skrzyż. J.Słowackiego i J.Matejki | od 1 lipiec do 31 sierpnia, oraz od 15 września do 15 listopada 2012 r. (może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru). |

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA: