SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU PRAC

BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI

WYSOKIEJ I NISKIEJ ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE ZIELEŃCÓW GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE REJON II - PRAWOBRZEŻE

_______________________________________________________________________

SPIS TREŚCI

1. 	WSTĘP

2. 	MATERIAŁY

3. 	SPRZĘT

4. 	TRANSPORT

5. 	WYKONANIE PRAC

6. 	KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR PRAC

7. 	OBMIAR PRAC

8. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.	WSTĘP

- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z bieżącym utrzymaniem i pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej oraz konserwacją elementów małej architektury na terenach zieleńców Gminy Miasto Świnoujście Rejon II – prawobrzeże o powierzchni łącznej 29.466 m2.

- Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji prac utrzymania zieleni na terenach zieleńców Gminy Miasto Świnoujście Rejon II - prawobrzeże.

- Zakres robót objętych ST

- Koszenie trawników

- Pielęgnacja drzew

- Przycinka pielęgnacyjna krzewów

- Nasadzenia uzupełniające krzewów ozdobnych gatunku irga pozioma (Cotoneaster horizonatlis) z wymianą gruntu

- Pielęgnacja krzewów ozdobnych i bylin

- Obsada kwietników oraz ich odchwaszczanie i pielęgnacja

- Konserwacja ławek i siedzisk (malowanie, naprawy)

- Usuwanie drzew i krzewów

Szczegółowe zestawienie powierzchni zieleńców zawiera tabela nr 1 w załączniku nr 2.3.

- Zakres zleconej usługi obejmuje następujące tereny zieleni (zieleńce) w Rejonie II Gminy Miasto Świnoujście:

- Plac przy ul. Sosnowej / Jaracza.

- Zieleniec przy ul. Barlickiego / Sosnowej.

- Zieleniec przy ul. Sosnowej / Białoruskiej / Barlickiego / Norweska.

- Teren zieleni przy ul. Modrzejewskiej / Sosnowej.

- Boisko w Przytorze (obok budynku MDK).

- Określenia podstawowe

- Koszenie trawy – w rozumieniu skrócenia długości trawy, wraz ze zgrabieniem i utylizacją skoszonej masy.

- Pielęgnacja drzew – usuwanie posuszu w koronie drzew, usuwanie młodych odrostów, korekta korony i nadanie jej odpowiedniej formy wraz z zabezpieczeniem powstałych ran oraz uprzątnięciem terenu prac i wywozem powstałych odpadów.

- Sadzenie krzewów – w rozumieniu przygotowania powierzchni do sadzenia poprzez usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń, chwastów i samosiewów; wykopanie dołka na gł. 20-30 cm; zaprawienie dołka urodzajną ziemią zgodnie ze sztuką ogrodniczą; posadzenie rośliny i dociśnięcie; cięcie pielęgnacyjno – kształtujące zgodnie ze sztuką ogrodniczą; mulczowanie; podlewanie posadzonych krzewów po posadzeniu;

- Materiał szkółkarski do nasadzeń – krzewy w pojemnikach, wysokość roślin 20-40 cm, krzewy posiadające min. 2-3 pędy o przewodnikach równomiernie rozmieszczonych typowych dla danego gatunku i odmiany; bez uszkodzeń mechanicznych, o wysokim poziomie zdrowotności (brak zasychających pędów, wolne od chorób, szkodników); prawidłowo rozwinięty system korzeniowy bez symptomów i oznak chorobowych; parametry materiału szkółkarskiego zgodne z normami i zaleceniami jakościowymi dla danego gatunku krzewu opracowanego przez ZSP, pozwalające na zachowanie rocznego okresu gwarancji na dostarczony materiał szkółkarski.

- Usuwanie drzew – w rozumieniu ścięcia drzewa lub usunięcia wiatrołomu, pocięcia pnia i konarów na kloce opałowe, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych odpadów, realizowane zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego.

- Pielęgnacja krzewów – usuwanie starych przyrostów, cięcie gałęzi i nadanie odpowiedniej formy i kształtu wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem powstałych odpadów.

- Usuwanie krzewów – w rozumieniu wycinki krzewów, zebrania gałęzi, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych odpadów, realizowane zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego.

- Pielęgnacja bylin i krzewów ozdobnych – nadanie odpowiedniej formy i kształtu roślinom poprzez cięcia sanitarno – formujące i odmładzające.

- Nawożenie - stosowanie nawozów organicznych i mineralnych do poprawy stosunku składników pokarmowych i struktury gleby.

- Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

- Odchwaszczanie powierzchni – w rozumieniu usuwania chwastów z systemem korzeniowym, spulchnianie gleby oraz uzupełnianie korą.

- Mulczowanie korą – zmielona kora drzew iglastych lub liściastych, stosowana do ściółkowania gleby wokół roślin, pomaga utrzymać odpowiednią wilgotność gleby, odczyn i zmniejsza występowanie chwastów.

- Cięcie i formowanie żywopłotów – cięcie gałęzi w celu nadanie odpowiedniej formy i kształtu, wraz z uprzątnięciem terenu prac i wywozem powstałych odpadów.

- Różanka – rodzaj rabaty z nasadzeniami krzewów różanych.

- Rabata bylinowa – rabata z nasadzeniami roślin żyjących dłużej niż dwa lata, byliny wraz z krzewinkami, krzewami i drzewami określane są mianem roślin wieloletnich.

- Elementy małej architektury – ławki, śmietniczki, rzeźby, pomniki.

- Malowanie ławek – okresowe malowanie zabezpieczające i odświeżające powierzchni ławek z użyciem farb ftalowych.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskim normami i z opisem podanym w pkt. 5 "Wykonanie robót".

- Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność ze ST i ze szczegółowym wykazem prac.

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów w terenie objętym zamówieniem.

2. 	MATERIAŁY

2.1. 	Preparaty impregnujące i powierzchniowe

Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez producentów posiadając właściwości grzybobójcze i maskująco - izolacyjne. Powinny one ograniczyć parowanie soków komórkowych i zapobiegać gniciu drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran powstających po cięciach.

2.2. 	Ściółka

Ściółką mogą być rozdrobnione produkty uzyskane z resztek organicznych, np: rozdrobniona kora drzew iglastych lub liściastych, pocięta słoma, mokra skoszona trawa, trociny (wg Polskich Norm dla poszczególnych asortymentów).

2.3.	Hydrożele

Hydrożele (zwane też często agrożelami) są to. tzw. superabsorbenty - wielocząsteczkowe, usieciowane, nierozpuszczalne polimery, charakteryzujące się zdolnością pochłaniania wody, sorpcją kationów oraz wpływające na poprawę właściwości fizycznych gleby. Sprzedawane są zazwyczaj w postaci proszku lub granulatu, który należy wymieszać z glebą. Stosowanie hydrożeli pozwala zmniejszyć częstotliwość podlewania nasadzeń, a także zapewnia w miarę stały dostęp wilgoci dla korzeni roślin. Eliminujemy tym samym narażenie roślin na tzw. stres wodny. Odpowiednio stosowane hydrożele skutecznie zapobiegają więdnięciu i usychaniu roślin nawet podczas długotrwałych okresów suszy. Efektem jest zdrowszy wygląd roślin, bujny wzrost i piękne kwitnienie.

2.4. 	Nawozy organiczne

Do nawozów organicznych należą: obornik, gnojowica, kompost (z resztek organicznych przetworzonych na pryzmach), torf i nawozy zielone, odpowiadające PN i BN (dla poszczególnych asortymentów).

2.5. 	Nawozy mineralne

Do nawozów mineralnych należą, dostarczane przez przemysł, zawiaski chemiczne lub ich mieszanki, jak np. dostępne w handlu nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, wapienne oraz mikronawozy itp. odpowiadające PN i BN (dla poszczególnych asortymentów).

2.6. 	Środki ochrony roślin

Do chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin należą preparaty owadobójcze, grzybobójcze, przeciw gryzoniom, a także regulatory wzrostu roślin i herbicydy, odpowiadające np. PN i BN ( dla poszczególnych asortymentów).

2.7. 	Farby, lakiery:

Odporne na warunki atmosferyczne.

- SPRZĘT

Sprzęt do utrzymania zieleni wysokiej i niskiej.

Wykonawca przystępujący do utrzymania zielni wysokiej i niskiej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.1. 	Do utrzymania i sadzenia roślin - ręczne narzędzia do uprawy gleby i odchwaszczania.

3.2.	Do wycinki i podcinki drzew oraz pielęgnacji części nadziemnej roślin:

# piłę łańcuchową,

# piłę spalinową,

-	nożyce spalinowe,

-	sekator,

-	inne urządzenia ręczne do cięcia drewna,

-	platformę z balustradką na podnośniku samochodowym,

-	rębak,

-	dmuchawę.

  - Do ochrony roślin

-	cysternę do transportu cieczy,

- 	opryskiwacz w zależności od zakresu robót, agregowany z ciągnikiem lub przenośny do oprysków na mała skalę.

  - Do karczowania pni - frezarkę do pni, ew. spycharkę, ciągnik wyposażony w wyciągarkę.

  - Do koszenia trawy:

- kosiarki mechaniczne,

- ciągnik rolniczy z agregatem do koszenia trawy,

- ciągnik do koszenia trawy ze zbiornikiem na skoszoną trawę,

- kosiarki ręczne spalinowe,

- kosy żyłkowe,

- grabie do zdrabniania skoszonej trawy.

# TRANSPORT

Transport odpadów i innych materiałów

Do wywozu gałęzi, dłużnicy, chwastów, trawy i pozostałych resztek należy stosować dowolny środek transportu, zwykle ciągnik z przyczepą.

5. 	WYKONANIE ROBÓT

Wszystkie prace pielęgnacyjne należy wykonać na bieżąco z zachowaniem terminów obowiązujących przy pracach ogrodniczych.

5.1.	 Koszenie trawników:

- Z pozostawieniem masy zielonej – wykonanie koszenia trawy na wysokość 4-7 cm zestawem maszyn (ciągnik + agregat do koszenia trawników), kosiarka ciągnikowa, koszarki ręczne lub kosy żyłkowe, pozostawienie skoszonej trawy na powierzchni trawnika bez grabienia, uprzątnięcie terenu z nieczystości stałych (papiery, butelki plastikowe, szkło itp.- wywóz na wysypisko), wyrównanie kretowisk,

- Z zebraniem masy zielonej – wykonanie koszenia trawy na wysokość 5-7cm zestawem maszyn (ciągnik + agregat do koszenia trawników), kosiarka ciągnikowa, kosiarki ręczne lub kosy żyłkowe, zgrabienie skoszonej trawy na sterty,

- Wywiezienie masy zielonej na tymczasowe składowisko odpadów zielonych lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce.

- 5.2.	Podcinka drzew:

- Usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew i krzewów uszkodzonych, uschniętych i złamanych roślin, wykonuje się ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową).

Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia:

- pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi,

- drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew,

- trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach.

Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo, krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

Cięcie cieńszych gałęzi drzew i krzewów liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

5.3. 	Rodzaje podcinek drzew:

5.3.1. Sanitarna – przy użyciu piły łańcuchowej lub sekatora oraz podnośnika z koszem, usunięcie posuszu gałęziowego i obumarłych lub zainfekowanych gałęzi,

5.3.2. Formująca – przy użyciu piły łańcuchowej, nożyc do żywopłotu lub sekatora oraz podnośnika z koszem; korekcja korony dotyczy koron zdeformowanych i obejmuje usunięcie niepotrzebnych pędów konkurencyjnych i zapobieganiu niepożądanym kierunkom rozwoju korony,

5.3.3. Prześwietlająca – usunięcie przy użyciu piły spalinowej oraz podnośnika z koszem obejmuje cięcia, których celem jest zmniejszenie naporu oddziaływania wiatru, poprawy warunków świetlnych, prześwietlenie nie powinno przekraczać 5 - 10 % masy asymilacyjnej drzewa, jest wykonywane równomiernie w całej koronie drzewa,

5.3.4. Zrąbkowanie gałęzi i wywiezienie na tymczasowe składowisko odpadów zielonych lub wykorzystanie ich jako podściółka krzewów; pocięcie grubych konarów (gałęzi) i wywiezienie na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5.4. 	Podcinka krzewów:

- formowanie, wykonane przy użyciu nożyc spalinowych lub elektrycznych mające na celu uformowanie krzewów w zwartą bryłę oraz pobudzenie ich do wytworzenia młodych pędów,

- odmładzanie, wykonane za pomocą piły spalinowej lub elektrycznej oraz sekatora ręcznego, ma na celu usunięcie wszystkich uszkodzonych, chorych lub obumarłych pędów

- zrąbkowanie gałęzi i wywiezienie na tymczasowe składowisko odpadów zielonych lub wykorzystanie ich jako podściółka krzewów,

5.5. 	Frezowanie - obejmuje ręczne obkopanie pnia na głębokość umożliwiającą prawidłowe wykonanie prac; frezowanie odbywa się przy pomocy frezarki na głębokość minimum 20 cm poniżej powierzchni krawężnika. Po zakończeniu frezowania należy dół uzupełnić ziemią urodzajną i pozostawić do dalszego użytkowania (siew traw lub uzupełnienie nasadzeń innym drzewem), po zakończonej pracy teren należy uporządkować i odpady wywieść na tymczasowe składowisko odpadów zielonych.

5.6. 	Zgrabianie liści

Liście należy zgrabić na sterty i wywieźć je na tymczasowe składowisko odpadów zielonych.; uprzątnąć teren z nieczystości stałych ( papiery, butelki plastikowe, szkło itp.- wywóz na wysypisko), wyrównanie kretowisk.

5.7. 	Zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne drzew

Leczenie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi polega na oczyszczeniu powierzchni drzewa z martwych lub zainfekowanych warstw do „żywego drewna” a następnie zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni preparatem grzybobójczym,

5.8.  	Odchwaszczanie bylin i krzewów ozdobnych:

Ręczne usuwanie chwastów jednorocznych i wieloletnich, wygrabienie nieczystości stałych oraz liści, wywiezienie masy zielonej na tymczasowe składowisko odpadów zielonych i zakompostowanie.

5.9.	Inne zabiegi interwencyjne przy użyciu podnośnika z koszem, rębaka, piły spalinowej, szpadla, grabi, wału:

- usuwanie powalonych drzew nie później niż 1 dzień od zgłoszenia przez Zamawiającego, gałęzie należy zrąbkować i wywieźć na tymczasowe składowisko odpadów zielonych w celu dalszego wykorzystania (kompost lub wyściółka pod krzewy), pnie należy pociąć na bele o długości 1 metra i wywieźć w miejsce składowania, podnośnik z koszem, rębak, piły spalinowe

- uzupełnianie uszkodzonych trawników, ręczna wymiana powierzchni trawnika – wycięcie zniszczonej powierzchni, uzupełnienie żyzną ziemią, wysiew nasion, zwałowanie i wyrównanie powierzchni. Można także uzupełnić zniszczoną powierzchnię gotowym trawnikiem.

- grabienie kretowisk – ręczne wyrównanie powierzchni trawnika przy pomocy grabi.

5.10. 	Usuwanie drzew (zgodnie z wydaną decyzją):

- usunięcie gałęzi piłą łańcuchową,

- ułożenie gałęzi na stosie,

- pocięcie pnia na bele o długości ok. 1m lub na inny wymiar wskazany przez Zamawiającego,

- wywiezienie pociętego drewna w miejsce składowania,

- posprzątanie miejsca usuwania drzewa z pozostałości ściętych gałęzi, wygrabienie i wyrównanie terenu,

- do usuwania drzew należy wykorzystać podnośnik z koszem,

- zrąbkowanie gałęzi i wywiezienie na tymczasowe składowisko odpadów zielonych lub wykorzystanie ich jako podściółka krzewów,

- wywóz pociętego drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5.11. 	Utrzymanie w należytym stanie technicznym małej architektury:

- usuwanie aktów wandalizmu,

- ustawianie w miejsce docelowe poprzewracanych ławek,

- naprawa ławek,

- malowanie ławek,

- utrzymanie w czystości ławek.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORU PRAC

6.1.	Wykonawca powinien wykonywać prace zgodnie z szczegółowym wykazem prac w poszczególnych miesiącach,

6.2 	Odbiór i ocena wykonanych prac będzie przeprowadzana po upływie każdego miesiąca przez uprawnionego przedstawiciela zamawiającego, przez podpisanie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odbioru wykonanych prac.

  - Na przestrzeni całego miesiąca Zamawiający będzie kontrolować na bieżąco jakość i zakres prac. Wszelkie zaniedbania Wykonawcy stwierdzone podczas kontroli będą powodowały pomniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie do prac, których nie wykonano i okresu czasu występowania zaniedbań oraz dodatkowe naliczanie kar umownych. Na wezwanie Zamawiającego w pracach interwencyjnych Wykonawca zobowiązany jest wykonać zleconą usługę w czasie 24 godzin od momentu jej zgłoszenia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów prac określonych w harmonogramie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac, który powinien zawierać datę, zakres wykonywanych prac w danym dniu oraz podpis dokonującego wpis. Dziennik należy udostępnić na każde żądanie Zamawiającego.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:

- szt. (sztuka): dotyczy usuwania drzew i krzewów, podcinki sanitarnej drzew, frezowania pni, leczenia drzew, konserwacji ławek, śmietniczek itp.,

- m² (metr kwadratowy): dotyczy koszenia, wywozu skoszonej trawy, podcinania żywopłotów i krzewów, odchwaszczania, grabienia i zamiatania chodników.

8. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ustalenia dotyczące płatności określone są w umowie, ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne brutto stanowić będzie 1/12 części kwoty rocznej.