#### Zakres rzeczowy

w ramach zamówienia publicznego WO.DG.271.1.2012

Wykonanie robót budowlanych instalacji drenażu opaskowego wraz z przepompownią wód drenażowych oraz instalacji kanalizacji deszczowej na parkingu przy budynku Urzędu Miasta Świnoujście  ul. Wojska Polskiego 1/5 na działce nr: 553/13 w obrębie ewidencyjnym 4 w jednostce ewidencyjnej Miasto Świnoujście, w niżej opisanym zakresie:

- wykonanie drenażu opaskowego przy budynku nr 5 od zaprojektowanej studzienki rewizyjnej DR-11 (łącznie z tą studnią), do istniejącej studzienki rewizyjnej DR-5 zgodnie z dokumentacją projektową. Na odcinku od studzienki DR-11 do studzienki DR-14 należy przewidzieć roboty rozbiórkowe nawierzchni oraz roboty ziemne, na pozostałych odcinkach instalacji, roboty rozbiórkowe i roboty ziemne skalkulować razem z robotami izolacyjnymi,

- montaż prefabrykowanej przepompowni wód drenażowych zgodnie z załączoną dokumentacją zał. nr 3.

- wykonanie rurociągu tłocznego z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 zgodnie z załączoną dokumentacją zał. nr 3.

- wykonane instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC klasy SN8 na parkingu przy budynku Urzędu Miasta Świnoujście  ul. Wojska Polskiego 1/5 na działce nr: 553/13 zgodnie z załączoną dokumentacją zał. nr 3.

- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do przepompowni wód drenażowych zgodnie z załączoną dokumentacją zał. Nr 3.

Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt techniczny wymieniony w załączniku nr  3. do SIWZ , oprócz wykonanego odcinka instalacji drenażowej tj. ( od studni DR-11 łącznie z tą studnią do studni DR-5 bez tej studni ) oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załączona do niniejszego zakresu.