Załącznik nr 2.1

do umowy z dnia …………..2012

ZAKRES  CZYNNOŚCI

„ Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej na obszarze zlewni nr 2 w dzielnicy Łunowo w Świnoujściu w latach 2012-2015„

- Codzienna kontrola obiektów i urządzeń melioracji szczegółowej.

- Codzienne dozorowanie krat na studzienkach wlotowych.

- Czyszczenie osadników studzienek wlotowych 1 raz na 2 miesiące.

- Czyszczenie osadników studzienek rewizyjnych 1 raz na 2 miesiące.

- Czyszczenie rowów melioracyjnych z glonów 5 razy do roku

- Odmulanie i udrażnianie przepusty 4 razy do roku

- Odmulanie rowów melioracyjnych 2 razy do roku.

- Usuwanie zatorów na rowach i innych śmieci, z sprzątanie rowów – 3 razy na miesiąc

- Wykaszanie porostów i traw na skarpach po obu stronach rowów melioracyjnych  wraz z wygrabieniem i usunięciem skoszonej trawy – 4 razy do roku

- Wykaszanie porostów i traw na skarpach po obu stronach rowu opaskowego w obydwie strony od studni wlotowej z wygrabieniem i usunięciem skoszonej trawy – 4 razy do roku.

- Oczyszczanie komory pompowni z namułu i osadu – 4 razy do roku,

- Prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych – 4 razy do roku,

- Prace eksploatacyjne i konserwacyjne na pompowni 1 raz w miesiącu.

Inwentaryzacja melioracji szczegółowej zlewnia nr 2:

- Rowy melioracyjne  w tym: ,

  - Rów R 13-1 długość – 956 m w tym nowe rowy - 608 m

  - Rów R 13-3 długość – 314 m w tym nowe rowy-  258 m

  - Rów R 13-4 długość – 161 m w tym nowe rowy – 161 m

  - Rów R 13-6  długość - 190 m  w tym nowe rowy - 190 m

  - Rów R 13-9 długość  –  60 m

- Przepusty                                                         - szt. 9

- Wyloty czołowe                                               - szt. 1

- Studzienki wlotowe z kratą                              - szt. 2

- Studzienki kontrolne                                        - szt. 5

- Rurociągi średnicy 600 mm                              - m 218

- Rurociągi średnicy 400 mm                              - m 356

- Przepust wałowy średnicy 600 mm z klapą     - szt. 1

- Rów odprowadzający wodę do Wielkiej Strugi    – m 112

- Przepompownia pracuje  w zakresie stanów wody od (-0,20 m n.p.m.) do (-0,60 m n.p.m) odprowadza wodę do odbiornika za pomocą rurociągu tłocznego, na którego końcu przy wale przeciwpowodziowym znajduje się zawór zwrotny zabezpieczający rurociąg przed napływem wody przy wysokich stanach odbiornika, W pompowni są 2 pompy o wydajności 120 l/s – każda – jedna pompa rezerwowa.

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA