Załącznik nr 2.1 do projektu umowy

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia publicznego WIM.ZP.271.1.28.2012

I    Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany wymieniony w załączniku       nr 2.2 do SIWZ w pozycjach 1, oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót wymieniona w załączniku 2.2 do SIWZ w poz 2

II    Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową placów zabaw w ramach zadań:

- Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu- „Radosna        szkoła”w Szkole Podstawowej nr 2 w Świnoujściu’

- Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach  Rządowego programu – Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu.”

Zakres robót na zadaniu 1 obejmuje:                                                                                                                            -    wykonanie nawierzchni bezpiecznej (płytki gumowo-poliuretanowe) z podbudową,

-    montaż i dostawa urządzeń zabawowych,

- wykonanie nawierzchni trawiastej (trawa wysiewana) wraz z nasadzeniami    (uzupełnienie istniejącego  żywopłotu),

-   rozbiórka opaski betonowej gr. 10 cm m² 55 oraz wykonanie nawierzchni z kostki         betonowej  ( ok.70 m2, grubości 80 mm, spoiny wypełnione zaprawą cementową)  obrzeża betonowe 30x8 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem (betonC-15), wykonanie podestu betonowego o wym. 0,80x 1,30 x 0,15, wykonanie opaski żwirowej ok. 55m2

Zakres na zadaniu nr 2 obejmuje:

-    wykonanie nawierzchni bezpiecznej (płytki gumowo-poliuretanowe) z podbudową,

-    montaż i dostawa urządzeń zabawowych,

- wykonanie nawierzchni trawiastej (trawniki wykładane z rolki) wraz z nasadzeniami(uzupełnienie istniejącego żywopłotu),

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia place zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

Wszystkie urządzenia zabawowe należy wyposażyć w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania.

III   W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych,  nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

· gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  przy zachowaniu stref bezpieczeństwa oznaczonych  w projekcie (dotyczy urządzeń zabawowych).

· parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

· parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

· dobór urządzeń zabawowych w dokumentacji stanowi  jedynie określenie standardu jakościowego i funkcjonalnego.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.