#### Zakres rzeczowo – finansowy

CZĘŚĆ  I  -  Zakres  rzeczowy

1. Długości  dróg publicznych  na terenie Gminy Miasto Świnoujście są następujące:

| 1 | Drogi krajowe | 22 935,21 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Drogi powiatowe | 37 711,42 |
| 3 | Drogi gminne | 67 138,45 |
|  | O G Ó Ł E M | 127 785,08 |

2. Pełen wykaz dróg i ulic z nadanymi numerami  zawiera załącznik nr 2.2 do SIWZ ( zał. nr 2 do 
    umowy).

3. Zamawiający udostępni  Wykonawcy do wglądu  wyniki przeglądu  5-cio letniego z roku 2007.

4. Przegląd 5-letni dla poszczególnych ulic i dróg Gminy Miasto Świnoujście należy wykonać

kompleksowo, tj. dla każdej z branż:

4.1.      w branży drogowej – opis stanu istniejącego oraz:

a/   ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania jezdni,  chodników, ścieżek 
          rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok postojowych i autobusowych, 
          poprzez:

- ocenę wizualną nawierzchni  bitumicznych oraz betonowych i  kamiennych ( w tym z elementów drobnowymiarowych)  uwzględniającą:

-   uszkodzenia powierzchniowe: śliskość, ubytki, wyboje ( w tym zapadnięte studzienki i 
    włazy), wgniecenia, łaty;

-   odkształcenia nawierzchni: koleiny, garby i przemieszczenia, sfalowania, zapadnięcia i 
                 osiadania;

-   spękania liniowe, krawędziowe, poprzeczne, siatkowe i w śladach kół, połączenia 
                 technologiczne;

Wszystkie uszkodzenia należy sklasyfikować wg oceny punktowej i określić odpowiednio stan uszkodzeń i zużycia.

b/  ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania poboczy utwardzonych i 
         nieutwardzonych;

c/   ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania  oznakowania poziomego;

d/   ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania  oraz poprawności montażu 
         oznakowania pionowego;

e/   ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania  skrzyżowań z koleją;

f/   ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania  urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

g/   drogi o nawierzchni nieutwardzonej  należy ocenić biorąc pod uwagę kryterium przejezdności.

h/    zbadanie nośności   wszystkich dróg  krajowych i powiatowych klasy  G i Z.

4.2.     w branży sanitarnej ( odwodnienie) – opis stanu istniejącego oraz:

a/  ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania  kolektorów deszczowych wraz z

uzbrojeniem, studni chłonnych, rowów melioracyjnych , pompowni wód opadowych , skrzynek 
        rozsączających , separatorów ścieków  zaolejonych - wg metody oceny wizualnej, stosując 
        klasyfikację według systemu SOPO.

4.3.    w branży elektrycznej ( oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna)- opis stanu istniejącego 
          oraz:

a/   dla każdej z dróg ( ulic) wykonanie pomiarów:

- natężenia oświetlenia

- sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej (szybkie wyłączenie)

- rezystancji izolacji kabli zasilających i sterujących

- rezystancji  uziemienia,

b/  ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania  oświetlenia, biorąc pod uwagę  
       wykonane pomiary oraz  stan  techniczny słupów, opraw  i pozostałych elementów  oświetlenia;

c/  ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania  sygnalizacji świetlnej, biorąc pod uwagę  
wykonane pomiary oraz  stan  techniczny słupów, masztów, latarni sygnalizacyjnych  i pozostałych elementów  sygnalizacji świetlnej;

4.4.  ponadto dla każdej z dróg ( ulic) należy sporządzić:

-     ocenę estetyki w/w obiektów budowlanych i ich otoczenia,

-     dokumentację fotograficzną obiektów lub odcinków  w stanie  złym,

- końcowe wnioski co do wykonania niezbędnych prac remontowych w ceku  utrzymania  
   obiektu  na odpowiednim poziomie technicznym;

4.5.  W ocenie  stanu technicznego  każdej z dróg krajowych należy  zawrzeć ocenę poszczególnych 
         ulic  składających się na  ciąg danej drogi krajowej.

5.  Wyniki okresowej 5-letniej kontroli należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu( w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf):

- podpisane przez osobę uprawnioną protokoły z kontroli 5-letniej dla każdej z dróg,

- arkusze z przeglądu technicznego dróg,

- podpisane przez osoby uprawnione raporty  zbiorcze o stanie technicznym dla poszczególnych kategorii dróg w każdej z branż;

- mapy tematyczne  przedstawiające stan techniczny dla poszczególnych kategorii dróg w każdej

z  branż – 3 egzemplarze w  czytelnej skali;

- wyniki badań nośności dróg powiatowych i krajowych wraz z ich omówieniem;

-	sporządzenie raportu końcowego (podsumowania) wraz z opinią zawierającą ranking (kolejność) wykonania czynności (remontów bądź modernizacji) dróg w poszczególnych kategoriach oraz określenie szacunkowych potrzeb finansowych (na najbliższe 5 lat) w celu utrzymania infrastruktury drogowej w mieście na dobrym poziomie.

-
6.  Wykonane przeglądy muszą zostać potwierdzone wpisami w książkach dróg.

### CZĘŚĆ  II.  Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy

| Lp | Element | Wartość robót netto [zł] | VAT [zł] | Wartość robót brutto [zł] | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiary parametrów oświetlenia dróg gminnych |  |  |  |  |
| 2. | Ocena stanu technicznego dróg gminnych - branża drogowa - branża sanitarna - branża elektryczna |  |  |  |  |
|  | Razem drogi gminne |  |  |  |  |
| 3. | Pomiary parametrów oświetlenia dróg powiatowych |  |  |  |  |
| 4. | Ocena stanu technicznego dróg powiatowych: - branża drogowa - branża sanitarna - branża elektryczna |  |  |  |  |
| 5. | Badanie nośności dróg powiatowych |  |  |  |  |
|  | Razem drogi powiatowe |  |  |  |  |
| 6. | Pomiary parametrów oświetlenia dróg krajowych |  |  |  |  |
| 7. | Ocena stanu technicznego dróg krajowych - branża drogowa - branża sanitarna - branża elektryczna |  |  |  |  |
| 8. | Badanie nośności dróg krajowych |  |  |  |  |
|  | Razem drogi krajowe |  |  |  |  |
| 9 | Raport końcowy z opinią |  |  |  |  |
| 12. | OGÓŁEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: