Załącznik nr 2

do umowy WEZ/           /2012 z dnia ........................2012

WYKAZ   PRAC

„ Bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń fontann na terenie miasta Świnoujście w

latach 2013-2014 ”

Fontanny :

1.  Wielorzędowa, posadowiona  na  promenadzie  nadmorskiej  przy  ul. Uzdrowiskowej na

wysokości ul. Trentowskiego w Świnoujściu.

2.  Okrągła z  kamienia, posadowiona  na promenadzie nadmorskiej przy ul. Uzdrowiskowej

na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego w Świnoujściu.

3.  Dwie fontanny  posadowione  na  Placu  Chrobrego  oraz źródełko na Placu Centralnym

zlokalizowanych  w Zabytkowym Parku Zdrojowym w Świnoujściu,

4.  Fontanna „łzy” zlokalizowana na Placu Rybaka w Świnoujściu,

5.   Fontanna „ śruba” posadowiona przy ul. Piłsudskiego w Świnoujściu

6.  Fontanny pływające – 2 sztuki  do   zamontowania  przy  nabrzeżu  nr 2 ( obok pomostu) u

zbiegu ulic Wybrzeże Władysława IV i Placu Wolności w Świnoujściu oraz w zbiorniku wodnym Zabytkowego Parku Zdrojowego przy ul. Jachtowej.

7.   Fontanna „ wodotryski” oraz ciek wodny głębokości 5cm długości około 60m.

Bieżąca eksploatacja i konserwacja  ww. fontann w okresie letnim tj. od 15 kwietnia do 31  października,  obejmuje w szczególności:

Ad.pkt 1,2 i 3

-  okresowe płukanie filtrów piaskowych – nie rzadziej niż  raz w tygodniu,

-  dozowanie środków   dezynfekujących – raz w tygodniu,

-  sprawdzanie poziomu pH wody – raz w tygodniu,

-  sprawdzanie stężenia chloru – raz w tygodniu,

-  sprawdzanie poprawności działania systemu uzdatniania wody i instalacji

atrakcji wodnej – raz w tygodniu,

-  kontrola szczelności rurociągów i połączeń urządzeń – raz w tygodniu,

-  kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontann – bieżąca ( pompa, dysze, diody),

-  bieżąca kontrola i eksploatacja urządzeń zasilających i sterujących, zlokalizowanych w

komorze pomp,

-  kontrola stanu zużycia wody i energii elektrycznej oraz prawidłowości pomiaru – raz w

tygodniu,

-  czyszczenie prefiltrów  pomp – raz w tygodniu,

-  czyszczenie pomp ścieków oraz zbiorników ścieków z zanieczyszczeń –  wg potrzeb, nie

rzadziej - niż raz w tygodniu,

-  spuszczanie wody z niecek fontann,

-  spuszczanie wody z instalacji fontann,

-  czyszczenie niecki fontanny wielorzędowej przed jej uruchomieniem,

-  czyszczenie niecki fontanny okrągłej z kamienia nie mniej niż 3 razy w tygodniu,

-  demontaż dysz z zabezpieczeniem na okres zimowy – dotyczy pkt.3,

-  prowadzenie dziennika eksploatacji.

Uwaga!

Prace wykonywane w komorach pompowni winny być wykonywane  przy asekuracji drugiej osoby znajdującej się na zewnątrz.

Ad.pkt 4 i 5

-  okresowe czyszczenie filtrów – 2 razy w miesiącu,

-  kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontann – bieżąca,

-  kontrola stanu zużycia wody i energii elektrycznej oraz prawidłowości pomiaru – raz w

tygodniu ( zapis w dzienniku),

-  bieżąca kontrola i eksploatacja urządzeń zasilających i sterujących zlokalizowanych  w

skrzynkach  rozdzielczych,

-  czyszczenie niecek fontann nie mniej niż raz w tygodniu,

-  spuszczenie wody z niecek fontann,

-  spuszczenie wody z instalacji fontann wraz z demontażem i zabezpieczeniem pomp  na

okres zimowy,

Ad.pkt 6

-  montaż fontann w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( przywóz fontann z Bazy

Rybackiej),

-  okresowe czyszczenie filtrów – raz w miesiącu,

-  bieżąca kontrola i eksploatacja urządzeń zasilających i sterujących zlokalizowanych w

skrzynkach rozdzielczych,

-  kontrola stanu zużycia  energii  elektrycznej oraz prawidłowości pomiaru – raz w tygodniu

( zapis w dzienniku),

-  demontaż fontann,

-  przygotowanie urządzeń fontann do okresu zimowego,

-  czyszczenie całego urządzenia ultradźwiękami wraz z wywozem ( Baza Rybacka),

Ad.pkt 7

-  okresowe płukanie filtrów piaskowych – nie rzadziej niż  raz w tygodniu,

-  dozowanie środków   dezynfekujących i glonobójczych– raz w tygodniu,

-  sprawdzanie poziomu pH wody – raz w tygodniu,

-  sprawdzanie stężenia chloru – raz w tygodniu,

-  sprawdzanie poprawności działania systemu uzdatniania wody i instalacji

atrakcji wodnej – raz w tygodniu,

-  kontrola szczelności rurociągów i połączeń urządzeń – raz w tygodniu,

-  kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontann – bieżąca ( pompa, dysze, diody),

-  bieżąca kontrola i eksploatacja urządzeń zasilających i sterujących, zlokalizowanych w

komorze pomp,

-  kontrola stanu zużycia wody i energii elektrycznej oraz prawidłowości pomiaru – raz w

tygodniu ( zapis w dzienniku),

-  czyszczenie prefiltrów  pomp – raz w tygodniu,

-  czyszczenie pomp ścieków oraz zbiorników ścieków z zanieczyszczeń –  wg potrzeb, nie

rzadziej - niż raz w tygodniu,

-  spuszczanie wody z niecek fontann,

-  spuszczanie wody z instalacji fontann,

-  czyszczenie niecki fontanny  „ wodotryski”  przed jej uruchomieniem,

-  czyszczenie cieku wodnego nie mniej niż 3 razy w tygodniu,

-  demontaż dysz z zabezpieczeniem na okres zimowy,

Powyższe  fontanna  i  ciek  wodny  zostaną   włączone do eksploatacji  od 1 maja  2013 roku.

Zimowe utrzymanie fontann w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia każdego roku trwania umowy obejmuje sprzątanie fontann z zalegających na dnie zanieczyszczeń- na bieżąco. W terminie tym woda z fontann zostaje spuszczona a fontanny wyłączone zostają z eksploatacji.

Czynności związane z eksploatacją i konserwacją fontann należy wykonywać zgodnie z instrukcjami eksploatacji fontann wraz z urządzeniami i instalacjami zasilającymi w energię elektryczną wraz z urządzeniami zabezpieczającymi.

Zamawiający przekaże  w/w instrukcje Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA