#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Kołłątaja w Świnoujściu”

Roboty wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 3 do SIWZ, której wykaz zawiera załącznik nr 2.3 do SIWZ (zał. nr 3 do umowy), lecz z następującymi uwagami:

- W ramach przygotowania terenu należy uwzględnić (obiekty budowlane w postaci budynków zostały rozebrane w ramach innych zamówień):

- rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych (płyty żelbetowe drogowe: 3x1,5m; 3x0,8m; 1x0,5m; płyty typu YOMB 0,75x0,55m; trylinka; kostka granitowa 11x11) w ilości ok. 2344m2;

- rozebranie istniejących nawierzchni betonowych lub z gruzu betonowego i ceglanego – ok. 2546m2;

- rozebranie istniejących nawierzchni bitumicznych – ok. 1428m2;

- demontaż istniejących słupów i lamp oświetleniowych;

- rozebranie istniejącej rampy samochodowej, boksów i starego ogrodzenia (ok. 100m3);

- przewiezienie materiałów nadających się do ponownego użytku (płyt drogowych, słupów, elementów ogrodzenia itp.), wskazanych przez Zamawiającego na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości ok 5 km od placu budowy;

- utylizacja gruzu i złomu we własnym zakresie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie recyklingu betonowego z rozebranych elementów betonowych (z wyjątkiem płyt drogowych nadających się do ponownego użytku) jako materiału zamiennego pod podbudowy zasadnicze dla utwardzonych nawierzchni terenu targowiska. Warunkiem wykorzystania skruszonego betonu jest jego obróbka na frakcje o uziarnieniu, które uzyska pozytywne świadectwo dopuszczenia do zastosowania na podbudowy drogowe, wydane przez laboratorium drogowe zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga takiej organizacji robót, aby wjazd na teren budowy sprzętu ciężkiego i samochodów o ładowności powyżej 3,5 t nie odbywał się wjazdem przy budynku ul. Kołłątaja 5.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) - minimalnych określonych w dokumentacji projektowej,

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w dokumentacji projektowej,

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.