SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI  I

MAŁEJ ARCHITEKTURY

W  PARKU ZDROJOWYM (SEKTOR 1, 4, 5 i 6 ORAZ CZĘŚĆ SEKTORA 3) W  ŚWINOUJŚCIU W LATACH 2013-2014

_______________________________________________________________________

SPIS  TREŚCI

1.  	WSTĘP

2.  	MATERIAŁY

3.  	SPRZĘT

4. 	TRANSPORT

5.  	WYKONANIE ROBÓT

6.  	KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

7.  	OBMIAR ROBÓT

8.  	PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.  WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym (sektor 1, 4, 5 i 6 oraz część sektora 3)  w Świnoujściu w latach 2013-2014, o powierzchni około 42 ha.

1.2. 	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji prac utrzymania zieleni i czystości na terenie parku.

1.3. 	 Zakres robót objętych ST

1.3.1.   Zakres zleconej usługi  obejmuje:

- koszenie trawników	44. 730 m2

- koszenie łąk parkowych	24. 900m2

- koszenie pasów zieleni przy alejach parkowych  24.900m2

- pielęgnacja drzew	ok. 150szt.

- pielęgnacja krzewów 	ok. 3825m2

- śmietniczki 	106 szt.

- ławki 	61 szt.

- utrzymanie czystości 	ok. 42 ha

- Place zabaw	2

1.4 	Określenia podstawowe

    - Koszenie trawy - usuwanie części roślin trawiastych na określoną wysokość.

    - Zakładanie trawników - prace prowadzące do powstania nowego trawnika.

    - Pielęgnacja drzew i krzewów - usuwanie posuszu w koronie drzew, usuwanie posuszu w krzewach, wiosenne usuwanie odrostów drzew i krzewów.

    - Podcinka krzewów i żywopłotów – skrócenie na żądaną wysokość i uzyskanie pokroju krzewu.

    - Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roślin niepożądanych w danym miejscu.

    - Nawożenie - stosowanie nawozów organicznych i mineralnych do poprawy stosunku składników pokarmowych i struktury gleby.

    - Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

    - Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów.

    - Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

    - Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

    - Forma pienna - forma drzewa i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 180 - 220 cm, z wyraźnym nie przeciętym przewodnikiem i uformowana koroną.

    - Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

    - Mała architektura - ławki, śmietniczki,

    - Utrzymanie czystości - zbieranie nieczystości, likwidacja dzikich wysypisk, odśnieżanie alejek, likwidacja śliskości.

    - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskim normami i z opisem podanym w pkt. 5 "Wykonanie robót".

1.5 	Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność ze ST i ze szczegółowym wykazem prac.

2.  	MATERIAŁY

2.1. 	Preparaty impregnujące i powierzchniowe

Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez producentów posiadając właściwości grzybobójcze i maskująco - izolacyjne. Powinny one ograniczyć parowanie soków komórkowych i zapobiegać gniciu drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran powstających po cięciach.

2.2. 	Ściółka

Ściółką mogą być rozdrobnione produkty uzyskane z resztek organicznych, np: pocięta słoma, mokra skoszona trawa, trociny (wg Polskich Norm dla poszczególnych asortymentów).

2.3. 	Nawozy organiczne

Do nawozów organicznych należą: obornik, gnojowica, kompost (z resztek organicznych przetworzonych na pryzmach), torf i nawozy zielone, odpowiadające PN i BN (dla poszczególnych asortymentów).

2.4. 	Nawozy mineralne

Do nawozów mineralnych należą, dostarczane przez przemysł, zawiaski chemiczne lub ich mieszanki ,jak np. dostępne w handlu nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, wapienne oraz mikronawozy itp. odpowiadające PN i BN (dla poszczególnych asortymentów).

2.5. 	Środki ochrony roślin

Do chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin należą preparaty owadobójcze, grzybobójcze, przeciw gryzoniom, a także regulatory wzrostu roślin i herbicydy, odpowiadające np. PN i BN ( dla poszczególnych asortymentów).

2.6. 	Farby, lakiery:

Odporne na warunki atmosferyczne.

2.7. 	Piasek do posypywania alejek

Piasek, który będzie nadawał się do likwidacji śliskości podczas zimy.

- SPRZĘT

Sprzęt do utrzymania zieleni parkowej.

Wykonawca przystępujący do utrzymania zielni parkowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.1. 	Do utrzymania i sadzenia roślin - ręczne narzędzia do uprawy gleby i odchwaszczania.

3.2.	Do wycinki i podcinki drzew oraz pielęgnacji części nadziemnej roślin:

# piłę łańcuchową,

# piłę spalinową,

-	nożyce spalinowe,

-	sekator,

-	inne urządzenia ręczne do cięcia drewna,

-	platformę z balustradką na podnośniku samochodowym lub metodą alpinistyczną,

-	rębak,

-	dmuchawę.

  - Do ochrony roślin

-	cysternę do transportu cieczy,

- 	opryskiwacz w zależności od zakresu robót, agregowany z ciągnikiem lub przenośny do oprysków na mała skalę.

  - Do karczowania pni - frezarkę do pni, ew. spycharkę, ciągnik wyposażony w wyciągarkę.

  - Do koszenia trawy:

- kosiarki mechaniczne,

- ciągnik rolniczy z agregatem do koszenia trawy,

- ciągnik do koszenia trawy ze zbiornikiem na skoszoną trawę,

- kosiarki ręczne spalinowe,

- kosy żyłkowe,

- grabie do zdrabniania skoszonej trawy.

  - Do sprzątania liści:

- ciągnik z urządzeniem do zbierania liści,

- dmuchawy,

- grabie do zdrabniania liści,

  - Do sprzątania:

- ciągnik z przyczepą,

- samochód,

- worki,

- sprzęt do odśnieżania,

- piasek,

3.8.   Dopuszczalna masa całkowita sprzętu użytkowego wykorzystywanego do wykonywania prac w ramach umowy nie może przekraczać 3500 kg.

# TRANSPORT

Środki transportu:

4.1. 	Transport materiałów do wykonywania nasadzeń

Transport materiału roślinnego do nasadzeń można wykonywać dowolnymi środkami transportu. Drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem pędów, korzeni i bryły korzeniowej. Rośliny z bryłą korzeniową powinny mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach oraz powinny być zabezpieczone przed przesuszeniem i przemarznięciem.

Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynią ładunkową, zabezpieczającą rośliny przed wyschnięciem.

Ciągnik używany do oprysków winien być wyposażony w przekaźnik mocy i urządzenie, umożliwiające zagregowanie z opryskiwaczem.

4.2. 	Transport odpadów i innych materiałów

Do wywozu gałęzi, dłużnicy, chwastów, trawy i pozostałych resztek należy stosować dowolny środek transportu, zwykle ciągnik z przyczepą.

5.  	WYKONANIE ROBÓT

Wszystkie prace pielęgnacyjne należy wykonać na bieżąco z zachowaniem terminów obowiązujących przy pracach ogrodniczych.

5.1.	Koszenie trawników:

5.1.1. Z pozostawieniem masy zielonej – wykonanie koszenia trawy na wysokość 5-7cm zestawem maszyn (ciągnik + agregat do koszenia trawników), kosiarka ciągnikowa, koszarki ręczne lub kosy żyłkowe, pozostawienie skoszonej trawy na powierzchni trawnika bez grabienia, uprzątnięcie terenu z nieczystości stałych (papiery, butelki plastikowe, szkło itp.- wywóz na wysypisko), wyrównanie kretowisk,

    - Z zebraniem masy zielonej – wykonanie koszenia trawy na wysokość 5-7cm zestawem maszyn (ciągnik + agregat do koszenia trawników), kosiarka ciągnikowa, kosiarki ręczne lub kosy żyłkowe, zgrabienie skoszonej trawy na sterty,

    - Wywiezienie masy zielonej na tymczasowe składowisko odpadów zielonych lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce,

    - Uprzątnięcie terenu z nieczystości stałych (papiery, butelki plastikowe, szkło itp.- wywóz na wysypisko), wyrównanie kretowisk,

- 5.2.	Podcinka drzew:

- Usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew i krzewów uszkodzonych, uschniętych i złamanych roślin, wykonuje się ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową).

Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia:

- pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi,

- drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew,

- trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach.

Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo, krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

Cięcie cieńszych gałęzi drzew i krzewów liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

Rodzaje podcinek drzew:

5.2.1. Sanitarna – przy użyciu piły łańcuchowej lub sekatora oraz podnośnika z koszem,    usunięcie posuszu gałęziowego i obumarłych lub zainfekowanych gałęzi,

5.2.2. Formująca – przy użyciu piły łańcuchowej, nożyc do żywopłotu lub sekatora oraz podnośnika z koszem; korekcja korony dotyczy koron zdeformowanych i obejmuje usunięcie niepotrzebnych pędów konkurencyjnych i zapobieganiu niepożądanym kierunkom rozwoju korony,

5.2.3. Prześwietlająca – usunięcie przy użyciu piły spalinowej oraz podnośnika z koszem obejmuje cięcia, których celem jest zmniejszenie naporu oddziaływania wiatru, poprawy warunków świetlnych, prześwietlenie nie powinno przekraczać 5 - 10 % masy asymilacyjnej drzewa, jest wykonywane równomiernie w całej koronie drzewa,

5.2.4. Zrąbkowanie gałęzi i wywiezienie na tymczasowe składowisko odpadów zielonych lub wykorzystanie ich jako podściółka krzewów; pocięcie grubych konarów (gałęzi) i wywiezienie na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5.3. 	Podcinka krzewów:

- formowanie, wykonane przy użyciu nożyc spalinowych lub elektrycznych mające na celu uformowanie krzewów w zwartą bryłę oraz pobudzenie ich do wytworzenia młodych pędów,

- odmładzanie, wykonane za pomocą piły spalinowej lub elektrycznej oraz sekatora ręcznego, ma na celu usunięcie wszystkich uszkodzonych, chorych lub obumarłych pędów

- zrąbkowanie gałęzi i wywiezienie na tymczasowe składowisko odpadów zielonych lub wykorzystanie ich jako podściółka krzewów,

5.4. 	Frezowanie - obejmuje ręczne obkopanie pnia na głębokość umożliwiającą prawidłowe wykonanie prac; frezowanie odbywa się przy pomocy frezarki na głębokość minimum 20 cm poniżej powierzchni krawężnika. Po zakończeniu frezowania należy dół uzupełnić ziemią urodzajną i pozostawić do dalszego użytkowania (siew traw lub uzupełnienie nasadzeń innym drzewem), po zakończonej pracy teren należy uporządkować i odpady wywieść na tymczasowe składowisko odpadów zielonych.

5.5. 	Zgrabianie liści

Liście należy zgrabić na sterty i wywieźć je na tymczasowe składowisko odpadów zielonych.; uprzątnąć teren z nieczystości stałych ( papiery, butelki plastikowe, szkło itp.- wywóz na wysypisko), wyrównanie kretowisk.

5.6. 	Zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne drzew

Leczenie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi polega na oczyszczeniu powierzchni drzewa z martwych lub zainfekowanych warstw do „żywego drewna” a następnie zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni preparatem grzybobójczym,

5.7.  	Odchwaszczanie bylin i krzewów ozdobnych:

Ręczne usuwanie chwastów jednorocznych i wieloletnich, wygrabienie nieczystości stałych oraz liści, wywiezienie masy zielonej na tymczasowe składowisko odpadów zielonych i zakompostowanie.

5.8.	Inne zabiegi interwencyjne przy użyciu podnośnika z koszem, rębaka, piły spalinowej, szpadla, grabi, wału:

- usuwanie powalonych drzew nie później niż 1 dzień od zgłoszenia przez Zamawiającego, gałęzie należy zrąbkować i wywieźć na tymczasowe składowisko odpadów zielonych w celu dalszego wykorzystania (kompost lub wyściółka pod krzewy), pnie należy pociąć na bele o długości 1 metra i wywieźć w miejsce składowania, podnośnik z koszem, rębak, piły spalinowe

- uzupełnianie uszkodzonych trawników, ręczna wymiana powierzchni trawnika – wycięcie zniszczonej powierzchni, uzupełnienie żyzną ziemią, wysiew nasion, zwałowanie i wyrównanie powierzchni. Można także uzupełnić zniszczoną powierzchnię gotowym trawnikiem.

- grabienie kretowisk – ręczne wyrównanie powierzchni trawnika przy pomocy grabek,

5.9. 	Usuwanie drzew (zgodnie z wydaną decyzją):

- usunięcie gałęzi piłą łańcuchową,

- ułożenie gałęzi na stosie,

- pocięcie pnia na bele o długości ok. 1m lub na inny wymiar wskazany przez Zamawiającego,

- wywiezienie pociętego drewna w miejsce składowania,

- posprzątanie miejsca usuwania drzewa z pozostałości ściętych gałęzi, wygrabienie i wyrównanie terenu,

- do usuwania drzew należy wykorzystać podnośnik z koszem,

- zrąbkowanie gałęzi i wywiezienie na tymczasowe składowisko odpadów zielonych lub wykorzystanie ich jako podściółka krzewów,

- wywóz pociętego drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5.10. 	Utrzymanie w należytym stanie technicznym małej architektury:

- usuwanie aktów wandalizmu,

- ustawianie w miejsce docelowe poprzewracanych ławek i koszy na śmieci,

- naprawa ławek,

- malowanie ławek,

- utrzymanie w czystości ławek,

- malowanie urządzeń zabawowych,

- wymiana piasku w piaskownicach,

- naprawa, malowanie i dezynfekcja koszy na śmieci,

5.11. 	Utrzymanie czystości w parku:

- zbieranie nieczystości,

- likwidacja wyrastających traw i chwastów wzdłuż alejek i przy ławkach parkowych na ok. 1m szerokości,

- likwidacja śliskości na nawierzchniach alejek,

- odśnieżanie alejek,

  - Utrzymanie czystość na placach zabaw:

- Wywóz nieczystość ze śmietniczek,

- Mycie i dezynfekcja śmietniczek,

- Zbieranie nieczystości,

5.13.    Bezpieczeństwo na placach zabaw:

- Codzienna kontrola urządzeń zabawowych pod względem stanu technicznego, dokręcenia połączeń elementów zabawowych, śrub, łożysk a w razie uszkodzenia elementów zabawowych zabezpieczenia urządzeń taśmą i powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego, bieżącego, pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonywania napraw,

- Niezwłoczny Demontaż zniszczonych elementów oraz montaż nowych po dostarczeniu przez Zamawiającego,

6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORU PRAC

6.1.	Wykonawca powinien wykonywać prace zgodnie z szczegółowym wykazem prac w poszczególnych miesiącach,

6.2 	Odbiór i ocena wykonanych prac będzie przeprowadzana po upływie każdego miesiąca przez uprawnionego przedstawiciela zamawiającego, przez podpisanie protokołu odbioru wykonanych prac.

6.3. 	Na przestrzeni całego miesiąca Zamawiający będzie kontrolować na bieżąco jakość i zakres prac. Wszelkie zaniedbania Wykonawcy stwierdzone podczas kontroli będą powodowały pomniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie do prac, których nie wykonano i okresu czasu występowania zaniedbań oraz dodatkowe naliczanie kar umownych.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:

- szt. (sztuka): dotyczy usuwania drzew i krzewów, podcinki sanitarnej drzew, frezowania pni, leczenia drzew, ławek, śmietniczek itp.,

- m² (metr kwadratowy): dotyczy koszenia, wywozu skoszonej trawy, podcinania żywopłotów i krzewów, odchwaszczania,

- ha (hektar) dotyczy sprzątania,

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ustalenia dotyczące płatności określone są w umowie, zgodnie z kwotami ryczałtowymi podanymi w "Szczegółowym Wykazie Prac" na dany miesiąc.