SZCZEGÓŁOWY   WYKAZ  PRAC

od stycznia do grudnia

PARK ZDROJOWY  I, IV, V i VI  sektor

I sektor ok.   11,03 ha

IV,V i VI sektor ok. 28,97 ha

część sektora III ok. 2,00 ha

Dane inwentaryzacyjne:

I sektor

- pow. trawnika                         34.500 m2

- pow. żywopłotów                    2.825 m2

w tym:

wysokie                           1.960 m2

niskie                                  865 m2

- pow. chodnika                           1.000 m2

- pow. alejek gruntowych            4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych         2.000 m2

- śmietniczki                                      80 szt.

- ławki                                                23 szt.

- pow. trawnika                               1.700m²

- pow. plac zabaw			1380m2

Dane inwentaryzacyjne:

IV,V i VI  sektor

- pow. alejek gruntowych                   8.000 m²

- pow. alejek żwirowych                    1.120 m²

- pas zieleni :                    szerokość   -  10m

długość      -  2000m

- łąki parkowe                           około 24.900 m

- pow. pasa zieleni przy  alejach parkowych      36.000 m2

- pow. krzewów ozdobnych           350 m2

- śmietniczki                                     5 szt

- ławki                                              4 szt

Dane inwentaryzacyjne:

Część sektora III wraz Placem na Rozdrożu

- powierzchnia ogólna                         18247m2

- powierzchnia alejek			3485m2

- powierzchnia terenów zieleni            13250m2

- trawniki do koszenia		8230m2

- teren zadrzewiony			5020m2

- ławki					27szt.

- śmietniczki				16 szt.

- plac zabaw				1512m2

STYCZEŃ

PARK ZDROJOWY  I  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pow. trawnika                              34.500 m2

- pow. żywopłotów                          2.825 m2

w tym:

wysokie                                  1.960 m2

niskie                                        865 m2

- pow. chodnika                                1.000 m2

- pow. alejek gruntowych                 4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych              2.000 m2

- śmietniczki                                         80 szt.

- ławki                                                   23 szt.

- pow. trawnika                                 1.700m²

- pow. placu zabaw		         1380m2

# Prace do wykonania

prace  porządkowe

- trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

- ławki 23 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek, ( materiał Wykonawcy)

- utrzymywanie ławek w czystości,

- śmietniczki 80 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( raz w tygodniu do godz. 10.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

- konserwacja urządzeń zabawowych,

- kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa

zamiatanie chodników i alejek lub odśnieżanie i posypywanie piaskiem, zbieranie nieczystości, :

do godz. 10.00

-     zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

- zimowe utrzymanie chodników, alejek według potrzeb ( piasek Wykonawcy) ,

- odgarnianie chodników i alejek ze śniegu,

1 raz w tygodniu : poniedziałek– z wyłączeniem odśnieżania  i posypywania piaskiem, które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędna dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

+ obowiązujący VAT

......................................................................

cena netto za prace  w miesiącu styczniu

..............................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu styczniu

##### LUTY

PARK ZDROJOWY    I sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pow. trawnika                              34.500 m2

- pow. żywopłotów                          2.825 m2

w tym:

wysokie                                  1.960 m2

niskie                                         865 m2

- pow. chodnika                                1.000 m2

- pow. alejek gruntowych                 4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych              2.000 m2

- śmietniczki                                         80 szt.

- ławki                                                   23 szt.

- pow. trawnika                                 1.700m²

- pow. placu zabaw			1380m2

# Prace do wykonania

prace  porządkowe

- trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

- ławki 23 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymywanie ławek w czystości,

- śmietniczki 80 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( raz w tygodniu do godz. 10.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

    - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

- konserwacja urządzeń zabawowych,

- kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa

zamiatanie chodników i alejek lub odśnieżanie i posypywanie piaskiem, zbieranie nieczystości, :

do godz. 10.00

-     zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- posypywanie piaskiem oblodzonych chodników według potrzeb ( piasek Wykonawcy ),

- odgarnianie chodników i alejek ze śniegu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

- 1 raz w tygodniu : poniedziałek – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem, które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejach.

prace interwencyjne

-    usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub  Konserwatora Zabytków,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

+   obowiązujący VAT

......................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu lutym

..............................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu lutym

###### MARZEC

PARK ZDROJOWY    I  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pow. trawnika                              34.500 m2

- pow. żywopłotów                          2.825 m2

w tym:

wysokie                                  1.960 m2

niskie                                         865 m2

- pow. chodnika                                1.000 m2

- pow. alejek gruntowych                 4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych              2.000 m2

- śmietniczki                                         80 szt.

- ławki                                                   23 szt.

- pow. trawnika                                 1.700m²

- pow. placu zabaw			1380m2

# Prace do wykonania

prace konserwacyjne i porządkowe

  - trawniki

    - w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

  - żywopłoty i krzewy

- odmładzanie starych żywopłotów i krzewów,

- usuwanie posuszu,

- formowanie i prześwietlanie roślin od około połowy miesiąca, dopóki nie zacznie się wegetacja roślin,

- natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz,

3.   drzewa

- przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych , sanitarnych i technicznych ( w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. plac zabaw

    - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

    - konserwacja urządzeń zabawowych,

    - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa

prace porządkowe

1.   ławki 23 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek  ( materiał Wykonawcy),

- utrzymywanie  ławek w czystości,

2.   śmietniczki 80 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietniczek na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( raz w tygodniu do godz. 10.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

zamiatanie chodników i alejek lub odśnieżanie i posypywanie piaskiem,  zbieranie nieczystości, :

do godz. 10.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zimowe utrzymanie chodników i alejek ( piasek Wykonawcy),

- odgarnianie chodników i alejek ze śniegu,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- zgrabianie liści z trawnika,

- wybieranie liści z krzewów,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

- 1 raz w tygodniu : poniedziałek

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

+ obowiązujący VAT

......................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu marcu

..............................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu marcu

###### KWIECIEŃ

PARK ZDROJOWY    I sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pow. trawnika                              34.500 m2

- pow. żywopłotów                          2.825 m2

- w tym:

wysokie                                  1.960 m2

niskie                                         865 m2

- pow. chodnika                                1.000 m2

- pow. alejek gruntowych                 4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych              2.000 m2

- śmietniczki                                         80 szt.

- ławki                                                   23 szt.

- pow. trawnika                                 1.700m²

- pow. placu zabaw			1380m2

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- żywopłoty i krzewy

- cięcie, usuwanie zbędnych pędów,

- skracanie zbyt długich gałęzi aby pobudzić roślinę do zagęszczania się,

- formowanie krzewów i żywopłotów,

- natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz,

2.  trawniki

- dokładne zgrabienie trawnika ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą),

- uzupełnianie pustych miejsc przesianą ziemią wraz z obsianiem trawą ( ziemia i trawa

Wykonawcy),

- pielęgnacja ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą),

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

3.  plac zabaw

      - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

      - konserwacja urządzeń zabawowych,

      - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa

prace porządkowe

1.  ławki 23 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawienie uszkodzonych ławek

- pomalowanie na kolor uzgodniony z Zamawiającym ( farba i materiał Wykonawcy ),

- utrzymywanie ławek w czystości,

2.  śmietniczki 80 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- malowanie w  uzgodnieniu z Zamawiającym (farba i materiał do naprawy Wykonawcy),

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 2 razy w tygodniu do godz. 10.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

zamiatanie  chodników i alejek , zbieranie nieczystości:

do godz. 10.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- zgrabianie liści z trawnika,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

- 2 razy w tygodniu : poniedziałek, piątek

prace interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

-     wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

+ obowiązujący  VAT

......................................................................

cena netto za prace w miesiącu kwietniu

.............................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu kwietniu

###### MAJ

PARK ZDROJOWY    I  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pow. trawnika                              34.500 m2

- pow. żywopłotów                          2.825 m2

- w tym:

wysokie                                  1.960 m2

niskie                                      0.865 m2

- pow. chodnika                                1.000 m2

- pow. alejek gruntowych                 4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych              2.000 m2

- śmietniczki                                         80 szt.

- ławki                                                   23 szt.

- pow. trawnika                                 1.700m²

- pow. placu zabaw			1380m2

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- trawniki

- koszenie trawnika:

- koszenie co 10 dni ( zgodnie ze sztuką ogrodniczą ),

- w czasie suszy  trawnik należy kosić rzadziej (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

1. ławki 23 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie w czystości,

2. śmietniczki 80 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek (3 razy w tygodniu do godz. 10.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

- konserwacja urządzeń zabawowych,

- kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

- malowanie urządzeń zabawowych – części drewnianych i metalowych na kolor uzgodniony z Zamawiającym,

- wymiana piasku w piaskownicach do głębokości 20cm,

zamiatanie chodników i alejek , zbieranie nieczystości, :

do godz. 10.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- zgrabianie liści z trawnika,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

3 razy w tygodniu : poniedziałek, czwartek, sobota

prace  interwencyjne

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi ),

- usuwanie wiatrołomów,

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwacja Zabytków,

- wywóz natychmiast po sprzątnięciu,

+ obowiązujący  VAT

......................................................................

cena netto za   prace  w miesiącu maju:

..........................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu maju

CZERWIEC

PARK ZDROJOWY    I  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pow. trawnika                              34.500 m2

- pow. żywopłotów                          2.825 m2

- w tym:

wysokie                                  1.960 m2

niskie                                         865 m2

- pow. chodnika                                1.000 m2

- pow. alejek gruntowych                 4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych              2.000 m2

- śmietniczki                                         80 szt.

- ławki                                                   23 szt.

# pow. trawnika                                 1.700m²

- pow. placu zabaw			1380m2

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- trawniki

- koszenie trawnika

- koszenie  trawnika co 10 dni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),

- w czasie suszy  trawnik należy kosić rzadziej (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta leśne (dziki) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

1. ławki 23 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

2. śmietniczki  80 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 4 razy w tygodniu do godz. 09.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

  - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

  - konserwacja urządzeń zabawowych,

  - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , zbieranie nieczystości:

do godz. 09.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- zgrabianie liści z trawnika i krzewów,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

4 razy w tygodniu:   poniedziałek, środa, piątek, sobota

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

- wywóz natychmiast po sprzątaniu,

+ obowiązujący  VAT

......................................................................

cena netto  prace w miesiącu czerwcu

..............................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu czerwcu

LIPIEC

PARK ZDROJOWY          I sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pow. trawnika                              34.500 m2

- pow. żywopłotów                          2.825 m2

- w tym:

wysokie                                  1.960 m2

niskie                                         865 m2

- pow. chodnika                                1.000 m2

- pow. alejek gruntowych                 4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych              2.000 m2

- śmietniczki                                         80 szt.

- ławki                                                   23 szt.

- pow. trawnika                                 1.700m²

- pow. placu zabaw		         1380m2

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- trawniki

- koszenie trawnika

- koszenie trawnika co 10 dni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),

- w czasie suszy trawnik należy kosić rzadziej ( zgodnie z sztuką ogrodniczą ),

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

1.  ławki 23 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu (materiał Wykonawcy),

- ustawianie ławek na miejsce,

- utrzymanie ławek w czystości,

- śmietniczki 80 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 5 razy w tygodniu do godz. 09.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

- konserwacja urządzeń zabawowych,

- kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , zbieranie nieczystości, :

do godz. 09.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- zgrabianie liści z trawnika,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

5  razy w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażająca życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków,

- wywóz natychmiast po  sprzątaniu,

+ obowiązujący  VAT

...................................................................

cena netto za  prace w miesiącu lipcu

..............................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu lipcu

SIERPIEŃ

PARK ZDROJOWY    I  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pow. trawnika                              34.500 m2

- pow. żywopłotów                          2.825 m2

- w tym:

wysokie                                  1.960 m2

niskie                                         865 m2

- pow. chodnika                                1.000 m2

- pow. alejek gruntowych                 4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych              2.000 m2

- śmietniczki                                         80 szt.

- ławki                                                   23 szt.

- pow. trawnika                                 1.700m²

- pow. placu zabaw		         1380m2

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- trawniki

- koszenie trawnika:

- koszenie  trawnika co 10 dni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),

- w czasie suszy trawnik należy kosić rzadziej ( zgodnie z sztuką ogrodniczą ),

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

- żywopłoty i krzewy

- cięcie żywopłotów i krzewów:

- cięcie, usuwanie zbędnych nowych pędów,

- skracanie zbyt długich gałęzi aby pobudzić roślinę do zagęszczania się,

- formowanie żywopłotów,

- natychmiastowe zgrabienie pędów pozostałych po cięciu i wywóz,

prace porządkowe

  - ławki  23 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu (materiał Wykonawcy), ustawianie ławek na miejsce,

- utrzymanie ławek w czystości,

  - śmietniczki  80 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 5 razy w tygodniu do godz. 09.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

  - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

  - konserwacja urządzeń zabawowych,

  - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , zbieranie nieczystości, :

do godz. 09.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- zgrabianie liści z trawnika,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

5  razy w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków,

- natychmiastowe posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący VAT

......................................................................

cena netto za prace  w  miesiącu sierpniu

...........................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu sierpniu

WRZESIEŃ

PARK ZDROJOWY    I  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pow. trawnika                              34.500 m2

- pow. żywopłotów                          2.825 m2

- w tym:

wysokie                                  1.960 m2

niskie                                         865 m2

- pow. chodnika                                1.000 m2

- pow. alejek gruntowych                 4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych              2.000 m2

- śmietniczki                                         80 szt.

- ławki                                                   23 szt.

- pow. trawnika                                 1.700m²

- pow. placu zabaw		         1380m2

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- trawniki

- koszenie  trawnika co dwa tygodnie (zgodnie z sztuką ogrodniczą),

- w czasie suszy trawnik należy kosić rzadziej ( zgodnie z sztuką ogrodniczą ),

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

1.  ławki 23 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu ( materiał Wykonawcy),

- ustawianie ławek na miejsce,

- utrzymanie ławek  w czystości,

2. śmietniczki 80 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietniczek  na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 3 razy w tygodniu do godz. 09.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

  - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

  - konserwacja urządzeń zabawowych,

  - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , zbieranie nieczystości, :

do godz. 09.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- wygrabienie liści z terenu placu zabaw ( raz w tygodniu),

- zgrabianie liści z trawnika,

- zgrabianie liści kasztanowca białego -  1 raz w tygodniu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

3 razy w tygodniu: poniedziałek, czwartek, sobota,

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

- natychmiastowe sprzątnięcie i wywiezienie,

+  obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w  miesiącu wrześniu

......................................................................

razem cena brutto za całość prac w miesiącu wrześniu

PAŹDZIERNIK

PARK ZDROJOWY   I  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pow. trawnika                              34.500 m2

- pow. żywopłotów                          2.825 m2

- w tym:

wysokie                                  1.960 m2

niskie                                         865 m2

- pow. chodnika                                1.000 m2

- pow. alejek gruntowych                 4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych              2.000 m2

- śmietniczki                                         80 szt.

- ławki                                                   23 szt.

- pow. trawnika                                 1.700m²

- pow. placu zabaw		         1380m2

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- trawniki

- koszenie trawnika raz w miesiącu ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ),

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

1.  ławki 23 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu (materiał Wykonawcy),

- ustawianie ławek na miejsce,

- utrzymanie ławek w czystości,

2. śmietniczki  80 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 2 razy w tygodniu do godz. 10.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

  - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

  - konserwacja urządzeń zabawowych,

  - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , zbieranie nieczystości, zgrabianie liści z trawników :

do godz. 10.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- wygrabienie liści z terenu placu zabaw ( raz w tygodniu),

- zgrabianie liści z trawnika,

- zgrabianie liści kasztanowca białego   - 1 raz w tygodniu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

2 razy w tygodniu: poniedziałek, piątek

prace interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków,

- natychmiastowe posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący   VAT

....................................................................

cena netto  prace  w miesiącu październiku

......................................................................

razem cena brutto za całość prac w miesiącu październiku

###### LISTOPAD

PARK ZDROJOWY   I sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pow. trawnika                              34.500 m2

- pow. żywopłotów                          2.825 m2

w tym:

wysokie                                  1.960 m2

niskie                                         865 m2

- pow. chodnika                                1.000 m2

- pow. alejek gruntowych                 4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych              2.000 m2

- śmietniczki                                         80 szt.

- ławki                                                   23 szt.

- pow. trawnika                                 1.700m²

- pow. placu zabaw		         1380m2

# Prace do wykonania

prace porządkowe

  - trawniki

    - w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

  - ławki 23 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu (materiał Wykonawcy),

- ustawianie ławek na miejsce,

- utrzymanie ławek w czystości,

  - śmietniczki 80 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 1 raz w tygodniu do godz. 10.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

  - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

  - konserwacja urządzeń zabawowych,

  - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , lub odśnieżanie i posypywanie piaskiem, zbieranie nieczystości do godz. 10.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- wygrabienie liści z terenu placu zabaw ( raz w tygodniu),

- zgrabianie liści z trawnika,

- zgrabianie liści kasztanowca białego - 1 raz w tygodniu,

- zimowe utrzymanie chodników i alejek według potrzeb,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

1 raz w tygodniu: poniedziałek –  z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem, które to czynności  należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

- wywóz natychmiast po sprzątnięciu,

+ obowiązujący  VAT

....................................................................

cena netto  prace  w miesiącu listopadzie

......................................................................

razem cena brutto za całość prac w miesiącu listopadzie

###### GRUDZIEŃ

PARK ZDROJOWY    I  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pow. trawnika                              34.500 m2

- pow. żywopłotów                          2.825 m2

w tym:

wysokie                                  1.960 m2

niskie                                         865 m2

- pow. chodnika                                1.000 m2

- pow. alejek gruntowych                 4.500 m2

- pow. alejek utwardzonych              2.000 m2

- śmietniczki                                         80 szt.

- ławki                                                   23 szt.

- pow. trawnika                                 1.700m²

- pow. placu zabaw		         1380m2

# Prace do wykonania

prace porządkowe

- trawniki

  - w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

- ławki 23 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

- śmietniczki 80 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 1 raz w tygodniu do godz. 10.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

- konserwacja urządzeń zabawowych,

- kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek lub zimowe utrzymanie, zbieranie nieczystości:

do godz. 10.00

- zamiatanie chodników i alejek,

- odśnieżanie chodników i alejek,

- posypywanie piaskiem ( piasek Wykonawcy),

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

1 razy w tygodniu: poniedziałek – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem,     które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i

bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwatora Zabytków ,

- posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu grudniu

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu grudniu

## STYCZEŃ

# PARK  ZDROJOWY  IV,V,VI sektor

Dane inwentaryzacyjne :

- pas zieleni  wzdłuż ulic :            szerokość   10m

### Jachtowej i Mieszka I       długość   2000m

- łąki parkowe pow.              24.900m²

- pow. pasa zieleni

przy alejach parkowych    36.000m²

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 5 szt.

- ławki                                           4 szt.

#### Prace do wykonania

#### Prace porządkowe

- trawniki

  - w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

- ławki  4 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

- śmietniczki  5 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 1 raz w tygodniu do godz. 10.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- sprzątanie wokół śmietniczek

zimowe utrzymanie, zbieranie nieczystości:

do godz. 10.00

- odśnieżanie  alejek spacerowych,

- posypywanie piaskiem ( piasek Wykonawcy),

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

- 1 razy w tygodniu: poniedziałek – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem,     które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po  alejkach spacerowych.

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków,

- posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu styczniu

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu styczniu

## LUTY

# PARK  ZDROJOWY  IV,V VI sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pas zieleni  wzdłuż ulic :                     szerokość   10m

### Jachtowej i Mieszka I                     długość   2000m

- łąki parkowe pow.              24.900m²

- pow. pasa zieleni

przy alejach parkowych    36.000m²

- pow. krzewów ozdobnych      350m²

- śmietniczki                                 5 szt.

- ławki                                           4 szt.

#### Prace do wykonania

#### Prace porządkowe

  - trawniki

#### w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

  - ławki  4 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

  - śmietniczki  5 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 1 raz w tygodniu do godz. 10.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- sprzątanie wokół śmietniczek

zimowe  utrzymanie, zbieranie nieczystości,  :

do godz. 10.00

- odśnieżanie  alejek spacerowych,

- posypywanie piaskiem ( piasek Wykonawcy),

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- likwidacja dzikich wysypisk – raz w miesiącu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

- 1 raz  w tygodniu: poniedziałek – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem,    które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po  alejkach spacerowych.

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (połamanych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

- posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu luty

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu luty

MARZEC

# PARK  ZDROJOWY    IV,V, VI  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pas zieleni  wzdłuż ulic :                     szerokość   10m

### Jachtowej i Mieszka I                     długość   2000m

- łąki parkowe pow.              24.900m²

- pow. pasa zieleni

przy alejach parkowych    36.000m²

- pow. krzewów ozdobnych      350m²

- śmietniczki                                 5 szt.

- ławki                                           4 szt.

#### Prace do wykonania

#### Prace porządkowe

  - trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

  - ławki  4 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

  - śmietniczki  5 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 1 raz w tygodniu do godz. 10.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- sprzątanie wokół śmietniczek

zimowe utrzymanie, zbieranie nieczystości:

do godz. 10.00

- odśnieżanie  alejek spacerowych,

- posypywanie piaskiem ( piasek Wykonawcy),

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- likwidacja dzikich wysypisk – raz w miesiącu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

- 1 razy w tygodniu: poniedziałek – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem, które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po  alejkach spacerowych.

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

- posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu marcu

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu marcu

## KWIECIEŃ

# PARK  ZDROJOWY   IV,V VI      sektor

Dane  inwentaryzacyjne:

- pas zieleni  wzdłuż ulic :                     szerokość   10m

### Jachtowej i Mieszka I                     długość   2000m

- łąki parkowe pow.              24.900m²

- pow. pasa zieleni

przy alejach parkowych    36.000m²

- pow. krzewów ozdobnych      350m²

- śmietniczki                                 5 szt.

- ławki                                           4 szt.

#### Prace do wykonania

#### Prace  konserwacyjne i porządkowe

1.  krzewy

- cięcie , usuwanie zbędnych nowych pędów,

- skracanie zbyt długich gałęzi aby  pobudzić roślinę do zagęszczania się,

- formowanie krzewów,

- natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz,

- trawniki

a)   w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

1. ławki  4 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawa uszkodzonych ławek i pomalowanie na kolor uzgodniony z Zamawiającym (farba i materiał do naprawy ławek - Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

2. śmietniczki  5 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- pomalowanie śmietniczek w przypadku złego stanu estetycznego, w uzgodnieniu z Zamawiającym ( materiał Wykonawcy),

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 1 raz w tygodniu do godz. 10.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- sprzątanie wokół śmietniczek

zbieranie nieczystości,  :

do godz. 10.00

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- likwidacja dzikich wysypisk – raz w miesiącu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

1 raz w tygodniu: poniedziałek

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi)

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków,

- posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu kwietniu

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu kwietniu

###### MAJ

##### PARK  ZDROJOWY    IV,V,VI  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pas zieleni  wzdłuż ulic :                     szerokość   10m

### Jachtowej i Mieszka I                     długość   2000m

- łąki parkowe pow.              24.900m²

- pow. pasa zieleni

przy alejach parkowych    36.000m²

- pow. krzewów ozdobnych      350m²

- śmietniczki                                 5 szt.

- ławki                                           4 szt.

#### Prace do wykonania

#### Prace konserwacyjne i porządkowe

1.  trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

2. ławki  4 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawa uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

3. śmietniczki  5 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 2 razy w tygodniu do godz. 09.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- sprzątanie wokół śmietniczek

zbieranie nieczystości:

do godz. 9.00

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- likwidacja dzikich wysypisk – raz w miesiącu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

2 razy w tygodniu poniedziałek,  piątek,

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi)

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją  Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

- posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu maju

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu maju

###### CZERWIEC

##### PARK  ZDROJOWY   IV,V,VI sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pas zieleni  wzdłuż ulic :                     szerokość   10m

### Jachtowej i Mieszka I                     długość   2000m

- łąki parkowe pow.              24.900m²

- pow. pasa zieleni

przy alejach parkowych    36.000m²

- pow. krzewów ozdobnych      350m²

- śmietniczki                                 5 szt.

- ławki                                           4 szt.

#### Prace do wykonania

#### Prace konserwacyjne i porządkowe

1.  rabaty krzewów ozdobnych

- spulchnianie motyką i pielenie, ( chwasty  należy usuwać natychmiast po ich pojawieniu się),

- usuwanie przyrostów,

- usuwanie na bieżąco usychających kwiatostanów,

- natychmiastowe posprzątanie  i wywóz,

2.  trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

1. ławki  4 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

2. śmietniczki  5 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 1 raz w tygodniu do godz. 09.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- sprzątanie wokół śmietniczek

zbieranie nieczystości:

do godz. 09.00

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- likwidacja dzikich wysypisk - raz w miesiącu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

2 razy w tygodniu : poniedziałek , piątek

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu czerwcu

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu czerwcu

###### LIPIEC

##### PARK  ZDROJOWY   IV,V,VI  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pas zieleni  wzdłuż ulic :                     szerokość   10m

### Jachtowej i Mieszka I                     długość   2000m

- łąki parkowe pow.              24.900m²

- pow. pasa zieleni

przy alejach parkowych    36.000m²

- pow. krzewów ozdobnych      350m²

- śmietniczki                                 5 szt.

- ławki                                           4 szt.

#### Prace do wykonania

#### Prace konserwacyjne i porządkowe

1.  rabaty krzewów ozdobnych

- spulchnianie motyką i pielenie, (chwasty  należy usuwać natychmiast po ich pojawieniu się),

- usuwanie przyrostów,

- natychmiastowe posprzątanie  i wywóz,

2.  trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

- koszenie pasa zieleni wzdłuż ulic Jachtowej i Mieszka I,

- koszenie łąk parkowych,

1 raz w miesiącu

prace porządkowe

1. ławki  4 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawa uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

2. śmietniczki  5 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 2 razy w tygodniu do godz. 09.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- sprzątanie wokół śmietniczek

zbieranie nieczystości:

do godz. 09.00

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- likwidacja dzikich wysypisk - raz w miesiącu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

2 razy w tygodniu : poniedziałek , piątek

prace interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (połamanych i zwisających gałęzi)

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją  Wydziału lub

- Konserwatora Zabytków,

- posprzątanie i wywóz

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu lipcu

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu lipcu

###### SIERPIEŃ

##### PARK  ZDROJOWY  IV,V,VI  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pas zieleni  wzdłuż ulic :                     szerokość   10m

### Jachtowej i Mieszka I                     długość   2000m

- łąki parkowe pow.              24.900m²

- pow. pasa zieleni

przy alejach parkowych    36.000m²

- pow. krzewów ozdobnych      350m²

- śmietniczki                                 5 szt.

- ławki                                           4 szt.

#### Prace do wykonania

#### Prace konserwacyjne i porządkowe

1.  rabaty krzewów ozdobnych

- spulchnianie motyką i pielenie, (chwasty  należy usuwać natychmiast po ich pojawieniu się),

- usuwanie przyrostów,

- natychmiastowe posprzątanie  i wywóz,

2.  krzewy

- cięcie, usuwanie zbędnych nowych pędów,

- formowanie krzewów,

- posprzątanie i wywóz,

3.  trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

1. ławki  4 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

2. śmietniczki  5 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 1 raz w tygodniu do godz. 10.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- sprzątanie śmieci wokół śmietniczek

zbieranie nieczystości:

do godz. 10.00

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- likwidacja dzikich wysypisk - raz w miesiącu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

2 razy w tygodniu : poniedziałek , piątek

prace interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją  Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

- posprzątanie i wywóz

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu sierpniu

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu sierpniu

## WRZESIEŃ

##### PARK  ZDROJOWY   IV,V,VI  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pas zieleni  wzdłuż ulic :                     szerokość   10m

### Jachtowej i Mieszka I                     długość   2000m

- łąki parkowe pow.              24.900m²

- pow. pasa zieleni

przy alejach parkowych    36.000m²

- pow. krzewów ozdobnych      350m²

- śmietniczki                                 5 szt.

- ławki                                           4 szt.

#### Prace do wykonania

#### Prace konserwacyjne i porządkowe

1.  rabaty krzewów ozdobnych

- spulchnianie motyką i pielenie, (chwasty  należy usuwać natychmiast po ich pojawieniu się),

- usuwanie przyrostów,

- natychmiastowe posprzątanie  i wywóz,

2.  trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace  porządkowe

1. ławki  4 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

2.  śmietniczki  5 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 2 razy w tygodniu do godz. 09.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- sprzątanie wokół śmietniczek

zbieranie nieczystości:

do godz. 09.00

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- likwidacja dzikich wysypisk - raz w miesiącu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

2 razy w tygodniu : poniedziałek, piątek

prace interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją  Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

- posprzątanie i wywóz

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu wrześniu

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu wrześniu

## PAŹDZIERNIK

##### PARK  ZDROJOWY   IV,V,VI  sektor

- pas zieleni  wzdłuż ulic :                     szerokość   10m

### Jachtowej i Mieszka I                     długość   2000m

- łąki parkowe pow.              24.900m²

- pow. pasa zieleni

przy alejach parkowych    36.000m²

- pow. krzewów ozdobnych      350m²

- śmietniczki                                 5 szt.

- ławki                                           4 szt.

#### Prace do wykonania

#### Prace konserwacyjne i porządkowe

1.  rabaty krzewów ozdobnych

- spulchnianie motyką i pielenie, (chwasty  należy usuwać natychmiast po ich pojawieniu się),

- usuwanie przyrostów,

- natychmiastowe posprzątanie  i wywóz,

2.  trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

- koszenie pasa zieleni wzdłuż ulic Jachtowej i Mieszka I,

- koszenie łąk parkowych,

1 raz w miesiącu

prace porządkowe

1. ławki  4 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

2.  śmietniczki  5 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 2 razy w tygodniu do godz. 09.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- sprzątanie wokół śmietniczek

zbieranie nieczystości:

do godz. 10.00

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- likwidacja dzikich wysypisk - raz w miesiącu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

2 razy w tygodniu : poniedziałek , piątek

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu październiku

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu październiku

## LISTOPAD

# PARK  ZDROJOWY  IV,V,VI  sektor

Dane inwentaryzacyjne:

- pas zieleni  wzdłuż ulic :                     szerokość   10m

### Jachtowej i Mieszka I                     długość   2000m

- łąki parkowe pow.              24.900m²

- pow. pasa zieleni

przy alejach parkowych    36.000m²

- pow. krzewów ozdobnych      350m²

- śmietniczki                                 5 szt.

- ławki                                           4 szt.

#### Prace do wykonania

#### prace porządkowe

1.  trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

2.  ławki  4 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

3. śmietniczki  5 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 2 razy w tygodniu do godz. 09.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- sprzątanie wokół śmietniczek

zimowe utrzymanie, zbieranie nieczystości,  :

do godz. 10.00

- odśnieżanie  alejek spacerowych,

- posypywanie piaskiem ( piasek Wykonawcy),

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

1 razy w tygodniu: poniedziałek – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania   piaskiem, które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po  alejkach spacerowych.

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (połamanych i zwisających gałęzi)

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją  Organu,

- posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu listopadzie

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu  listopadzie

# GRUDZIEŃ

# PARK  ZDROJOWY IV,V,VI  sektor

- pas zieleni  wzdłuż ulic :                     szerokość   10m

### Jachtowej i Mieszka I                     długość   2000m

- łąki parkowe pow.              24.900m²

- pow. pasa zieleni

przy alejach parkowych    36.000m²

- pow. krzewów ozdobnych      350m²

- śmietniczki                                 5 szt.

- ławki                                           4 szt.

#### Prace do wykonania

#### prace porządkowe

1.  trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

2. ławki  4 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

3. śmietniczki  5 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 2 razy w tygodniu do godz. 09.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- sprzątanie wokół śmietniczek

zimowe utrzymanie, zbieranie nieczystości,  :

do godz. 10.00

- odśnieżanie  alejek spacerowych,

- posypywanie piaskiem ( piasek Wykonawcy),

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

1 razy w tygodniu: poniedziałek – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem,   które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po  alejkach spacerowych.

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (połamanych i zwisających gałęzi)

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją  Organu,

- posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu grudniu

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu  grudniu

STYCZEŃ

# PARK  ZDROJOWY  część sektora III wraz z placem na Rozdrożu

Dane inwentaryzacyjne :

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 16 szt.

- ławki                    		     27 szt.

- pow. placu zabaw		     1512m²

- pow. alejek utwardzonych	     3485m²

- pow. terenów zieleni		     13250m²

- trawniki do koszenia	     	     8230m²

- teren zadrzewiony 	                 5020m²

# Prace do wykonania

prace  porządkowe

- trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

  - ławki 27 szt.

    - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

    - naprawianie uszkodzonych ławek, ( materiał Wykonawcy)

    - utrzymywanie ławek w czystości, odśnieżanie

  - śmietniczki 16 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( raz w tygodniu do godz. 10.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

  - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

  - konserwacja urządzeń zabawowych,

  - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek lub odśnieżanie i posypywanie piaskiem, zbieranie nieczystości, :

do godz. 10.00

-     zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

- zimowe utrzymanie chodników, alejek według potrzeb ( piasek Wykonawcy) ,

- odgarnianie chodników i alejek ze śniegu,

1 raz w tygodniu : poniedziałek– z wyłączeniem odśnieżania  i posypywania piaskiem, które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędna dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

+ obowiązujący VAT

......................................................................

cena netto za prace  w miesiącu styczniu

..............................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu styczniu

##### LUTY

# PARK  ZDROJOWY  część sektora III wraz z placem na Rozdrożu

Dane inwentaryzacyjne :

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 16 szt.

- ławki                    		     27 szt.

- pow. placu zabaw		     1512m²

- pow. alejek utwardzonych	     3485m²

- pow. terenów zieleni		     13250m²

- trawniki do koszenia	     	     8230m²

- teren zadrzewiony 	                 5020m²

# Prace do wykonania

prace  porządkowe

- trawniki

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

2.   ławki 27 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymywanie ławek w czystości,

  - śmietniczki 16 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( raz w tygodniu do godz. 10.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

  - plac zabaw

    - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

    - konserwacja urządzeń zabawowych,

    - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek lub odśnieżanie i posypywanie piaskiem, zbieranie nieczystości, :

do godz. 10.00

-     zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- posypywanie piaskiem oblodzonych chodników według potrzeb ( piasek Wykonawcy ),

- odgarnianie chodników i alejek ze śniegu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

- 1 raz w tygodniu : poniedziałek – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem, które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejach.

prace interwencyjne

-    usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub  Konserwatora Zabytków,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

+   obowiązujący VAT

......................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu lutym

..............................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu lutym

###### MARZEC

# PARK  ZDROJOWY  część sektora III wraz z placem na Rozdrożu

Dane inwentaryzacyjne :

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 16 szt.

- ławki                    		     27 szt.

- pow. placu zabaw		     1512m²

- pow. alejek utwardzonych	     3485m²

- pow. terenów zieleni		     13250m²

- trawniki do koszenia	     	     8230m²

- teren zadrzewiony 	                 5020m²

# Prace do wykonania

prace konserwacyjne i porządkowe

- trawniki

  - w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

- żywopłoty i krzewy

- odmładzanie starych żywopłotów i krzewów,

- usuwanie posuszu,

- formowanie i prześwietlanie roślin od około połowy miesiąca, dopóki nie zacznie się wegetacja roślin,

- natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz,

3.   drzewa

- przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych , sanitarnych i technicznych ( w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - plac zabaw

    - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

    - konserwacja urządzeń zabawowych,

    - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

prace porządkowe

1. ławki 27 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek  ( materiał Wykonawcy),

- utrzymywanie  ławek w czystości,

2. śmietniczki 16 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietniczek na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek (  2 razy w tygodniu do godz. 10.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

zamiatanie chodników i alejek lub odśnieżanie i posypywanie piaskiem,  zbieranie nieczystości, :

do godz. 10.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zimowe utrzymanie chodników i alejek ( piasek Wykonawcy),

- odgarnianie chodników i alejek ze śniegu,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- zgrabianie liści z trawnika,

- wybieranie liści z krzewów,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

- 2 razy w tygodniu : poniedziałek i piątek - z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem, które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejach.

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

+ obowiązujący VAT

......................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu marcu

..............................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu marcu

###### KWIECIEŃ

# PARK  ZDROJOWY  część sektora III wraz z placem na Rozdrożu

Dane inwentaryzacyjne :

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 16 szt.

- ławki                    		     27 szt.

- pow. placu zabaw		     1512m²

- pow. alejek utwardzonych	     3485m²

- pow. terenów zieleni		     13250m²

- trawniki do koszenia	     	     8230m²

- teren zadrzewiony 	                 5020m²

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- żywopłoty i krzewy

  - cięcie, usuwanie zbędnych pędów,

  - skracanie zbyt długich gałęzi aby pobudzić roślinę do zagęszczania się,

  - formowanie krzewów i żywopłotów,

  - natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz,

  - usuwanie drzew w wieku do 10 lat, na których usunięcie nie jest wymagana zgoda, wskazanych przez Zamawiającego

2. trawniki

- dokładne zgrabienie trawnika ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą),

- uzupełnianie pustych miejsc przesianą ziemią wraz z obsianiem trawą ( ziemia i trawa Wykonawcy),

- pielęgnacja ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą),

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

  - plac zabaw

    - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

    - konserwacja urządzeń zabawowych,

    - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

      - alejki

- uzupełnianie ubytków w nawierzchni (materiał Wykonawcy) kruszywem tego samego gatunku i jej zagęszczenie

prace porządkowe

1.  ławki 27 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawienie uszkodzonych ławek i pomalowanie na kolor uzgodniony z Zamawiającym ( farba i materiał do naprawy Wykonawcy ),

- utrzymywanie ławek w czystości,

2.  śmietniczki 16 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- w przypadku złego stanu  estetycznego śmietniczek malowanie w  uzgodnieniu z Zamawiającym (farba i materiał do naprawy Wykonawcy ),

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 3 razy w tygodniu do godz. 10.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

zamiatanie  chodników i alejek , zbieranie nieczystości:

do godz. 10.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- zgrabianie liści z trawnika,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

- 3 razy w tygodniu : poniedziałek, czwartek, sobota

prace interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

-     wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

+ obowiązujący  VAT

......................................................................

cena netto za prace w miesiącu kwietniu

.............................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu kwietniu

###### MAJ

# PARK  ZDROJOWY  część sektora III wraz z placem na Rozdrożu

Dane inwentaryzacyjne :

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 16 szt.

- ławki                    		     27 szt.

- pow. placu zabaw		     1512m²

- pow. alejek utwardzonych	     3485m²

- pow. terenów zieleni		     13250m²

- trawniki do koszenia	     	     8230m²

- teren zadrzewiony 	                 5020m²

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- trawniki

- koszenie trawnika:

  - koszenie co 10 dni ( zgodnie ze sztuką ogrodniczą ),

  - w czasie suszy  trawnik należy kosić rzadziej (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),

  - w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

- ławki 27 szt.

  - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

  - naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

  - utrzymanie w czystości,

- śmietniczki 16 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek (3 razy w tygodniu do godz. 10.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

3.   plac zabaw

  - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

  - konserwacja urządzeń zabawowych,

  - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , zbieranie nieczystości, :

do godz. 10.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- zgrabianie liści z trawnika,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

3 razy w tygodniu : poniedziałek, czwartek, sobota

prace  interwencyjne

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi ),

- usuwanie wiatrołomów,

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwacja Zabytków,

- wywóz natychmiast po sprzątnięciu,

+ obowiązujący  VAT

......................................................................

cena netto za   prace  w miesiącu maju:

..........................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu maju

CZERWIEC

# PARK  ZDROJOWY  część sektora III wraz z placem na Rozdrożu

Dane inwentaryzacyjne :

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 16 szt.

- ławki                    		     27 szt.

- pow. placu zabaw		     1512m²

- pow. alejek utwardzonych	     3485m²

- pow. terenów zieleni		     13250m²

- trawniki do koszenia	     	     8230m²

- teren zadrzewiony 	                 5020m²

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- trawniki

- koszenie trawnika

  - koszenie  trawnika co 10 dni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),

  - w czasie suszy  trawnik należy kosić rzadziej (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),

  - w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta leśne (dziki) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

- ławki 27 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

- naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

- utrzymanie ławek w czystości,

  - śmietniczki 16 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 4 razy w tygodniu do godz. 09.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

  - plac zabaw

    - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

    - konserwacja urządzeń zabawowych,

    - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , zbieranie nieczystości:

do godz. 09.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- zgrabianie liści z trawnika i krzewów,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

4 razy w tygodniu:   poniedziałek, środa, piątek, sobota

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

- wywóz natychmiast po sprzątaniu,

+ obowiązujący  VAT

......................................................................

cena netto  prace w miesiącu czerwcu

..............................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu czerwcu

LIPIEC

# PARK  ZDROJOWY  część sektora III wraz z placem na Rozdrożu

Dane inwentaryzacyjne :

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 16 szt.

- ławki                    		     27 szt.

- pow. placu zabaw		     1512m²

- pow. alejek utwardzonych	     3485m²

- pow. terenów zieleni		     13250m²

- trawniki do koszenia	     	     8230m²

- teren zadrzewiony 	                 5020m²

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- trawniki

- koszenie trawnika

- koszenie trawnika co 10 dni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),

- w czasie suszy trawnik należy kosić rzadziej ( zgodnie z sztuką ogrodniczą ),

- w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

- ławki 27 szt.

  - bieżące usuwanie aktów wandalizmu (materiał Wykonawcy),

  - ustawianie ławek na miejsce,

  - utrzymanie ławek w czystości,

- śmietniczki 16 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 5 razy w tygodniu do godz. 09.00)

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

  - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

  - konserwacja urządzeń zabawowych,

  - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , zbieranie nieczystości, :

do godz. 09.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- zgrabianie liści z trawnika,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

5  razy w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażająca życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków,

- wywóz natychmiast po  sprzątaniu,

+ obowiązujący  VAT

...................................................................

cena netto za  prace w miesiącu lipcu

..............................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu lipcu

SIERPIEŃ

# PARK  ZDROJOWY  część sektora III wraz z placem na Rozdrożu

Dane inwentaryzacyjne :

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 16 szt.

- ławki                    		     27 szt.

- pow. placu zabaw		     1512m²

- pow. alejek utwardzonych	     3485m²

- pow. terenów zieleni		     13250m²

- trawniki do koszenia	     	     8230m²

- teren zadrzewiony 	                 5020m²

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

    - trawniki

- koszenie trawnika:

      - koszenie  trawnika co 10 dni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),

      - w czasie suszy trawnik należy kosić rzadziej ( zgodnie z sztuką ogrodniczą ),

      - w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

    - żywopłoty i krzewy

- cięcie żywopłotów i krzewów:

- cięcie, usuwanie zbędnych nowych pędów,

- skracanie zbyt długich gałęzi aby pobudzić roślinę do zagęszczania się,

- formowanie żywopłotów,

- natychmiastowe zgrabienie pędów pozostałych po cięciu i wywóz,

prace porządkowe

- ławki  27 szt.

    - bieżące usuwanie aktów wandalizmu (materiał Wykonawcy),

    - ustawianie ławek na miejsce,

- utrzymanie ławek w czystości,

      - śmietniczki  16 szt.

        - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

        - wywóz śmieci ze śmietniczek ( 5 razy w tygodniu do godz. 09.00)

    - utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

      - plac zabaw

        - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

        - konserwacja urządzeń zabawowych,

        - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , zbieranie nieczystości, :

do godz. 09.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- zgrabianie liści z trawnika,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

5  razy w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków,

- natychmiastowe posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący VAT

......................................................................

cena netto za prace  w  miesiącu sierpniu

...........................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu sierpniu

WRZESIEŃ

# PARK  ZDROJOWY  część sektora III wraz z placem na Rozdrożu

Dane inwentaryzacyjne :

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 16 szt.

- ławki                    		     27 szt.

- pow. placu zabaw		     1512m²

- pow. alejek utwardzonych	     3485m²

- pow. terenów zieleni		     13250m²

- trawniki do koszenia	     	     8230m²

- teren zadrzewiony 	                 5020m²

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- trawniki

  - koszenie  trawnika co dwa tygodnie (zgodnie z sztuką ogrodniczą),

  - w czasie suszy trawnik należy kosić rzadziej ( zgodnie z sztuką ogrodniczą ),

  - w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

    - ławki 27 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu ( materiał Wykonawcy),

- ustawianie ławek na miejsce,

- utrzymanie ławek  w czystości,

- śmietniczki 16 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietniczek  na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 3 razy w tygodniu do godz. 09.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

  - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

  - konserwacja urządzeń zabawowych,

  - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , zbieranie nieczystości, :

do godz. 09.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- wygrabienie liści z terenu placu zabaw ( raz w tygodniu),

- zgrabianie liści z trawnika,

- zgrabianie liści kasztanowca białego -  1 raz w tygodniu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

3 razy w tygodniu: poniedziałek, czwartek, sobota,

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

- natychmiastowe sprzątnięcie i wywiezienie,

+  obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w  miesiącu wrześniu

......................................................................

razem cena brutto za całość prac w miesiącu wrześniu

PAŹDZIERNIK

# PARK  ZDROJOWY  część sektora III wraz z placem na Rozdrożu

Dane inwentaryzacyjne :

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 16 szt.

- ławki                    		     27 szt.

- pow. placu zabaw		     1512m²

- pow. alejek utwardzonych	     3485m²

- pow. terenów zieleni		     13250m²

- trawniki do koszenia	     	     8230m²

- teren zadrzewiony 	                 5020m²

# Prace do wykonania

Prace konserwacyjne i porządkowe

- trawniki

  - koszenie trawnika raz w miesiącu ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ),

  - w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

prace porządkowe

    - ławki 27 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu (materiał Wykonawcy),

- ustawianie ławek na miejsce,

- utrzymanie ławek w czystości,

- śmietniczki  16 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

- wywóz śmieci ze śmietniczek ( 2 razy w tygodniu do godz. 10.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

  - plac zabaw

    - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

    - konserwacja urządzeń zabawowych,

    - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , zbieranie nieczystości, zgrabianie liści z trawników :

do godz. 10.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- wygrabienie liści z terenu placu zabaw ( raz w tygodniu),

- zgrabianie liści z trawnika,

- zgrabianie liści kasztanowca białego   - 1 raz w tygodniu,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

2 razy w tygodniu: poniedziałek, piątek

prace interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków,

- natychmiastowe posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący   VAT

....................................................................

cena netto  prace  w miesiącu październiku

......................................................................

razem cena brutto za całość prac w miesiącu październiku

###### LISTOPAD

# PARK  ZDROJOWY  część sektora III wraz z placem na Rozdrożu

Dane inwentaryzacyjne :

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 16 szt.

- ławki                    		     27 szt.

- pow. placu zabaw		     1512m²

- pow. alejek utwardzonych	     3485m²

- pow. terenów zieleni		     13250m²

- trawniki do koszenia	     	     8230m²

- teren zadrzewiony 	                 5020m²

# Prace do wykonania

prace porządkowe

  - trawniki

    - w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

  - ławki 27 szt.

- bieżące usuwanie aktów wandalizmu (materiał Wykonawcy),

- ustawianie ławek na miejsce,

  - śmietniczki 16 szt.

    - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

    - wywóz śmieci ze śmietniczek ( 1 raz w tygodniu do godz. 10.00),

- utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

- plac zabaw

  - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

  - konserwacja urządzeń zabawowych,

  - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek , lub odśnieżanie i posypywanie piaskiem, zbieranie nieczystości do godz. 10.00

- wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,

- odcinanie darni przy krawężnikach,

- zamiatanie chodników i alejek,

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- wygrabienie liści z terenu placu zabaw ( raz w tygodniu),

- zgrabianie liści z trawnika,

- zgrabianie liści kasztanowca białego - 1 raz w tygodniu,

- zimowe utrzymanie chodników i alejek według potrzeb,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

1 raz w tygodniu: poniedziałek –  z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem, które to czynności  należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu ( uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwatora Zabytków,

- wywóz natychmiast po sprzątnięciu,

+ obowiązujący  VAT

....................................................................

cena netto  prace  w miesiącu listopadzie

......................................................................

razem cena brutto za całość prac w miesiącu listopadzie

###### GRUDZIEŃ

# PARK  ZDROJOWY  część sektora III wraz z placem na Rozdrożu

Dane inwentaryzacyjne :

- pow. krzewów ozdobnych         350m²

- śmietniczki                                 16 szt.

- ławki                    		     27 szt.

- pow. placu zabaw		     1512m²

- pow. alejek utwardzonych	     3485m²

- pow. terenów zieleni		     13250m²

- trawniki do koszenia	     	     8230m²

- teren zadrzewiony 	                 5020m²

# Prace do wykonania

prace porządkowe

- trawniki

  - w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,

    - ławki 27 szt.

      - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,

      - naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy),

      - utrzymanie ławek w czystości,

        - śmietniczki 16 szt.

          - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,

          - wywóz śmieci ze śmietniczek ( 1 raz w tygodniu do godz. 10.00),

          - utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),

            - plac zabaw

              - bieżące usuwanie aktów wandalizmu,

              - konserwacja urządzeń zabawowych,

              - kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,

zamiatanie chodników i alejek lub zimowe utrzymanie, zbieranie nieczystości:

do godz. 10.00

- zamiatanie chodników i alejek,

- odśnieżanie chodników i alejek,

- posypywanie piaskiem ( piasek Wykonawcy),

- zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,

- sprzątanie placu zabaw,

- wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,

1 razy w tygodniu: poniedziałek – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem,     które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i

bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.

prace  interwencyjne

- usuwanie wiatrołomów,

- usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi),

- wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub

Konserwatora Zabytków ,

- posprzątanie i wywóz,

+ obowiązujący VAT

....................................................................

cena netto za  prace  w miesiącu grudniu

......................................................................

Razem cena brutto za całość prac w miesiącu grudniu