## ZAKRES RZECZOWY

## zamówienia pn.:

„ Dostawa dźwigu dla osób niepełnosprawnych jego montaż oraz częściowa przebudowa istniejącego szybu dźwigu towarowego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego15 w Świnoujściu”

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczne dźwigu :

- wysokość podnoszenia 6,45 m,

- drzwi przystankowe wychylne jednoskrzydłowe szer. 0.9 m malowane proszkowo z samozamykaczami, drzwi na przystankach po tej samej stronie,

- ilość przystanków  - 3,

- udźwig 400 kg/4 osoby,

- prędkość jazdy nie mniejsza niż 0,15 m/s,

- platforma nie przelotowa dostosowana do wymiarów przebudowanego szybu,

- doprowadzone zasilanie – istniejące w bibliotece po dźwigu towarowym,

- szyb istniejący murowany wykończony tynkiem wapiennym kat. III na całej wysokości podnoszenia wymiary szybu: 168 cm x 123cm (możliwość poszerzenia głębokości o około 60-70 cm),

-  gł. podszybia – 600 mm,

- gł. nadszybia – 1900 mm.

Zamontowany obecnie dźwig towarowy do demontażu to tzw. dźwig mały produkcji „Bolęcin”.

Oferta winna uwzględniać również rozruch praz udział w odbiorze Dozoru Technicznego.

- WARUNKI DOSTAWY I MONTAŻU

a) 	Materiały, z których zostanie wykonany dźwig i jego wyposażenie muszą odpowiadać wymogom PN-EN oraz posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań.

b) 	Po zakończeniu prac montażowych, Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu protokoły potwierdzające przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym obowiązujących pomiarów, prób i sprawdzeń oraz instrukcję obsługi dźwigu.