#### Zakres rzeczowy robót obejmujących wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie Gimnazjum Publicznego nr 2 przy

#### ul. Kościuszki 11  w Świnoujściu

Wymiary linii ogrodzenia terenu boiska: 24,30 m x 18,30 m

Zakres prac:

1. Roboty ziemne:

- korytowanie gruntu rodzimego terenu boiska gł. koryta 80 cm,

- podsypka z piasku płukanego (warstwa odsączająca) – gr. 30 cm (frakcja 0-2mm),

- geowłóknina separująca  250gl/m2 z wkładem polipropylenowym,

- piasek plażowy gr. 50 cm (piasek plażowy należy przetransportować z miejsca na plaży

wskazanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” w Świnoujściu - nie należy

wyceniać kosztu piasku).

2. Roboty ogrodzeniowe:

- demontaż istniejącego ogrodzenia z gotowych paneli ogrodzeniowych z prętów gr. 6mm

malowanych farbą poliestrową: od strony boiska „ORLIK” (około 18 m)   oraz od strony

boiska asfaltowego (około 24 m) z wykorzystaniem elementów ogrodzenia – deska cokołu.

Zdemontowane panele ogrodzeniowe należy protokołem przekazać do Gimnazjum

Publicznego nr 2.

- ogrodzenie wszystkich boków boiska do wysokości 4 m z paneli stalowych ocynkowanych

ogniowo i malowanych farbą poliestrową w kolorze RAL 6005, grubość pręta stalowego

paneli 6mm. Panele osadzone na słupkach stalowych i cokołach prefabrykowanych

żelbetowych o wys. deski cokołowej 40 cm (2x20cm) ponad poziom powierzchni boiska.

Cokół ma stanowić rodzaj bandy zapobiegającej

rozsypywaniu się piasku. W ogrodzeniu zamontować furkę wejściową szer. 1,0 m.

- dodatkowo pomiędzy ścianę budynku gimnazjum a ww. ogrodzenie boiska należy

zamontować bramę wjazdową szer. 4 m z furtką (szer. 1 m).

3. Wyposażenie boiska:

- osadzenie tulei w betonie i montaż słupków stalowych do gry w piłkę siatkową plażową

(słupki i tuleje do montażu posiada zamawiający).

- dostarczenie i rozłożenie plandeki chroniącej piasek przed wiatrem i  zanieczyszczeniami.

Plandeka powinna pokryć całą powierzchnię boiska (może być w dwóch częściach)

materiał plandeki powinien być trwały odporny na wilgoć, paroprzepuszczalny. Plandeka

powinna posiadać obszyte brzegi z wykonanymi na nich otworami (metalowe rozety) do

mocowania jej do pow. boiska za pomocą metalowych „szpilek” namiotowych  długości

około 50 cm.