Załącznik nr 1

OPS OBEKTÓW

MELIORACJI  NA WARSZOWIE

I.    RÓW  A      (hm + 11 - hm 8+69 i hm 9_00 – hm 12 +21)

- Długość rowu  otwartego – 747 m;

- Długość rurociągów pełnych Ø  600 - 188 m;

- Długość rurociągu drenarskiego Ø 600  - 202 m;

- Długość przepustów Ø 600 – 28 m;

- Szerokość dna 0,80 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

- Spadek dnia na rurociągach 0,25%;

II.  RÓW A-1    (hm 0 + 00 – hm 4 + 57)

- Długość rowu otwartego  - 127 m;

- Długość rurociągów Ø  600 - 306 m;

- Długość przepustów Ø  600 - 24 m;

- Szerokość dna 0,50 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

- Spadek dnia na rurociągach 0,25%;

III RÓW A-2 (hm 0+ 00 – hm 5 + 78)

- Długość rowu otwartego  - 522 m;

- Długość rurociągów Ø  600 - 11 m;

- Długość przepustów Ø  600 - 18 m;

- Długość przepustów Ø  400 - 27 m;

- Szerokość dna 0,50 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

- Spadek dnia na rurociągach 0,25%;

IV RÓW A-3 (hm 0 + 00 – hm 5 + 28)

- Długość rowu otwartego  - 323 m;

- Długość rurociągów Ø  600 - 172 m;

- Długość rurociągu drenarskiego - 33 m;

- Szerokość dna 0,50 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

- Spadek dnia na rurociągach 0,25%;

V RÓW A-4 (hm 0 + 00 -  hm 0 + 90)

- Długość rowu otwartego  - 90 m;

- Szerokość dna 0,50 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

VI   POMPOWNIA  I RUROCIĄG  TŁOCZNY

- Średnica wewnętrzną pompowni Ø 3000 mm;

- Średnica zewnętrzna pompowni  Ø 3380 mm;

- Wysokość technologiczna zbiornika H+5,85 m;

- Układ pomp 1+1 awaryjna;

- Długość rurociągu tłocznego L=95 (rurociąg tłoczny częściowo jest zlokalizowany ma ternie portu morskiego EUROTERMINAL, długość tego odcinka LPM=62m);

- Średnica rurociągu tłocznego Ø 400 mm;

VII  ZBIORNIK  WYRÓWNAWCZY

- Szerokość zbiornika w dnie B=4,0 m;

- Długość zbiornika w dnie L=8,0 m;

- Nachylenie skarpy – 1:0,6;

- Umocowanie płytami betonowymi ażurowymi na geowłókninie;

VIII  RUROCIĄG  ODPROWADZAJĄCY  WODĘ GRAWITACYJNĄ

- Długość rurociągu L=346 m;

- Rurociąg w całości zlokalizowany na terenie portu morskiego;

- Spadek dna 0,25%;

IX   STUDZIENKI  POMIAROWE 4 szt. – PIEZOMETRY

- Wysokość piezometrów 3 m;

X  DODATKOWE  INFORMACJE

- Lokalizacja piezometrów:

- piezometr nr 1 w sąsiedztwie boiska szkolnego na działce nr 2 obręb ewidencyjny nr 0012, w pobliżu rowu A-3 w hm 3 + 27;

- prezenter nr 2  na działce 264 obręb ewidencyjny 0014

- piezometr nr 3 na działce  265/5  obręb ewidencyjny 0014, w sąsiedztwie rowu A w hm 12 + 21;

- piezometr nr 4 na działce 171 obręb ewidencyjny 0014, w sąsiedztwie przepustu na rowie A.

2. Umocnienia

- gokarta h=0,15 ułożona na geowłóknienie z wypełnieniem komórek tłuczniem kamiennym w dnie i na skarpie na długości 50 cm, powyżej ziemią urodzajną