GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE

(Zamawiający)

# Świnoujście, 27.08.2013r

(miejscowość i data)

# Znak sprawy: BTI.272.1.60.2013

Oferenci składający ofertę

ZAPYTANIE CENOWE

1.	Zamawiający:  		GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE

nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia ofert na:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

2.1 Drzwi ognioodpornych, antywłamaniowych, jednoskrzydłowych o wymiarach 2000x900:

- z ościeżnicą metalową kątową o grubości minimum 3 mm

- cztery zawiasy na skrzydło

- pokryte obustronnie blachą stalową o grubości minimum 1,5 mm

a. Wyposażenie:

- zamek podklamkowy rozporowy na wkładkę klasa 7

- samozamykacz

- instrukcja montażu

b. Minimalne wymagania :

- odporność ogniowa minimum EI30 wg PN-EN 13501-2+A1:2009

- przenikalność cieplna Uw=2,5 (W/m2*K) wg PN-EN ISO10077-1:2007

- odporność na włamanie – klasa C wg PN-90/B-92270

- odporność na włamanie – klasa 4 wg PN-ENV 1627:2006

- odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie – klasa 6 wg PN-EN 12400:2400

- odporność na obciążenie wiatrem – klasa 5C wg PN-EN 12210:2001

- odporność na korozję – kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001

- wodoszczelność – klasa 3A wg PN-EN 12208:2001

- izolacja akustyczna minimum RW 47 dB wg PN-EN ISO717-1:1999

- przepuszczalność powietrza – klasa 2 wg PN-EN 12217:2005

- wytrzymałość mechaniczna – klasa 4 wg PN-EN 1192:2001

2.2 Kontroli dostępu z klawiaturą,

a. Zestaw musi zawierać:

-  wewnętrzny zamek szyfrowy

- zasilacz buforowy, wyjście 2A/13.8V, akumulator 7 Ah/12V

- instrukcję montażu.

- Minimalne wymagania:

- jedno wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V oraz dwa wyjścia tranzystorowe

- możliwość blokady dostępu, gdy zamek jest w trybie uzbrojenia

- programowalna długość kodów

- współpraca z czujnikiem otwarcia drzwi

- indeksowanie użytkowników

- możliwość podłączenia przycisku wyjścia od środka

- nieulotna pamięć

- kod administratora do celów programowania i zarządzania kodami użytkowników

- kod główny do zmiany aktualnego stanu uzbrojenia zamka

- zasilanie 10-15V

- 10 kodów użytkowników posiadających uprawnienia do otwarcia drzwi

- ochrona antysabotażowa

- możliwość czasowej blokady zamka po trzykrotnym wprowadzeniu

- certyfikat CE

3. Planowany termin podpisania umowy:   05.09.2013r.

4. Oczekiwany termin realizacji zamówienia:  do 30.09.2013r.

5. Okres gwarancji: 12 miesięcy

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Technologii Informacyjnych, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście – pok. 003, do dnia 02.09.2013r. lub elektronicznie na adres: tsoltysiak@um.swinoujscie.pl

7. Termin otwarcia ofert: – 02.09.2013r.

8. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury

9.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Teresa Sołtysiak  (Tel.: 91 321 23 09 , mail: tsoltysiak@um.swinoujscie.pl)

10. Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

……………………………………

Podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej

OFERTA CENOWA

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

NIP: ………………………………………… Regon:

Nr rachunku bankowego	..

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia …………………… r. dotyczącego dostawy:

a) drzwi ognioodpornych, antywłamaniowych, jednoskrzydłowych o wymiarach 2000x900:

- z ościeżnicą metalową kątową o grubości minimum 3 mm

- cztery zawiasy na skrzydło

- pokryte obustronnie blachą stalową o grubości minimum 1,5 mm

b) kontroli dostępu z klawiaturą, zestaw zawierający

-  wewnętrzny zamek szyfrowy

- zasilacz buforowy, wyjście 2A/13.8V, akumulator 7 Ah/12V

- instrukcję montażu.

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto……………………zł (słownie złotych ……………………………………….……

……………………………………………….)  +  podatek VAT …………………zł (słownie

złotych …………………………………..……………………….)

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i oferowane przeze mnie drzwi oraz urządzenie zawierają wszystkie elementy oraz spełniają minimum wymagań zawartych w pkt 2.1 i 2.2 opisu przedmiotu zamówienia. Załączam szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia …………………………………………………………

- Okres gwarancji ……………………………………………………………………………

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Dnia………………………		Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej ………………………

Pieczątka wykonawcy: ………………………………