#### Zakres rzeczowy robót ogrodzeniowych  terenu działki nr 443 obręb 6 przy ul. Piastowskiej w Świnoujściu

Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem:

Ogrodzenie działki przyjęto jako systemowe. Słupki stalowe ocynkowane w rozstawie co ok. 250 cm. W ogrodzeniu wykonać bramę wjazdową. Wysokość ogrodzenia 175 cm. Między słupkami w rozstawie co 50 cm – ściągi z linki stalowej . Na konstrukcji rozpięta siatka ocynkowana pleciona, nakładana z rolki h = 175 cm. Fundamentowanie słupków poniżej lokalnej strefy przemarzania.

Długości całości ogrodzenia :  107 m, wys. 175 cm

Specyfikacja materiałów:

##### Słupki

Słupki ogrodzeniowe wykonane z rury ocynkowanej wyprodukowanej zgodnie z normą DIN/EN-ISO 10025 PN – 88/H-84020, PN-73/H-93460. Słupki narożne i pośrednie są zamknięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Słupki podporowe i narożne – d 60,0 x 3,0 mm, pośrednie – d 48,3 x 3,0 mm.

Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona – ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadającym im normami EN), o właściwościach mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości. Oczko 45x45mm, średnica drutu min. 3,0mm.

Stopy betonowe

Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji ogrodzenia. Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadająca jej norma EN),

- klasa betonu B20,

- stopień mrozoodporności – W2,

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250

W ogrodzeniu wykonuje się bramę ogrodzeniową  dwuskrzydłową ocynkowaną o wym. szer. 3,00m x 175 cm wys.

Ogrodzenie po wykonaniu powinno być tak zakotwione poprzez słupki , aby wykazywało właściwą sztywność i stabilność.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.