Opis przedmiotu zamówienia:

Budynek  gospodarczy (komórki i pralnia): dwu kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ściany murowane z cegieł posadowiony na fundamentach betonowych, strop na belkach drewnianych, schody drewniane,dach drewniany jednospadowy pokryty papą bitumiczną. Posadzki betonowe, ścianki działowe ceramiczne, stolarka drzwiowa – drzwi ciesielskie drewniane.

Pow. zabudowy 36 m2,  wysokość budynku około  h=5,20 – 5,50 m..

Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem.

- całkowita (wraz z fundamentami) rozbiórka  budynku i oczyszczenie terenu z gruzu i materiałów porozbiórkowych.

- wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych,- oraz odpadów znajdujących się wewnątrz budynku na miejskie wysypisko odpadów na Wyspie Wolin wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za przyjęcie na wysypisko. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania osobie fizycznej odpadów betonu i gruzu ceglanego do utwardzenia powierzchni pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów przekazania odpadów ze wskazaniem osoby (podmiotu) przyjmującej, miejsca złożenia, ilości oraz pisemnym potwierdzeniem przez osobę (podmiot) przyjmującą  ww. odpady. Odpady wymagające utylizacji (papa) wymagają oddzielnego dokumentu przyjęcia na składowisko z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju złożonego odpadu „papa bitumiczna”.

- uporządkowanie terenu po rozbiórce (łącznie z ewentualnym nawiezieniem ziemi) do poziomu terenu przyległego.

Przewidywany termin  rozbiórki : do 24.09.2013 r..

Ofertę proszę złożyć na wypełnionym załączanym druku oferty.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. budynku oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.

Załączniki:

- Mapka sytuacyjna.

- Zdjęcia obiektów do rozbiórki.

- Druk oferty