Załącznik nr 2.1 do projektu umowy

Opis przedmiotu zamówienia

w ramach zamówienia publicznego nr WIM.271.1.26.2013

I    Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany wymieniony w załączniku       nr 2.2 do SIWZ w pozycjach 1, oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót wymieniona w załączniku 2.2  do SIWZ w poz.  2.

### II    Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie części działki  przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świnoujściu, na cele placu zabaw dla dzieci w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna Szkoła”.

Projektowany plac zabaw  został zlokalizowany w pobliżu istniejącego placu zabaw, jako kontynuacja funkcji rekreacyjnej terenu.

Przyjęto urządzenia zabawowe , których wysokość swobodnego upadku nie przekracza 210 cm.

Plac zabaw dla dzieci młodszych – w klasach 0 –III szkoły podstawowej. Plac o pow. ok. 240 m2 z wydzielonymi strefami:

-  do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej  - ok. 150 m2,

-  komunikacja  -  ok. 20 m2,

-  zieleń  -  ok. 70 m2.

Wszystkie montowane urządzenia i nawierzchnia bezpieczna placu zabaw muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa , deklaracje zgodności, - potwierdzające , że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi

Ilekroć w  dokumentacji i w STWiOR dla tej inwestycji jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zastosowanie

innych produktów należy uzgodnić z projektantem i inwestorem.