#### Zakres rzeczowy robót malarskich Sali gimnastycznej  w Zespole Szkół Publicznych nr 4 w Świnoujściu

Zakres prac:

- demontaż drabinek gimnastycznych – i ponowny montaż po robotach malarskich (6 kpl.)

- malowanie ścian emalią ftalową bez przygotowania powierzchni – konieczne tylko szpachlowania w miejscach uszkodzeń i odprysków oraz szpachlowanie przy listwach przypodłogowych – malowanie ścian do wysokości około 5 m,

- malowanie ścian farbą emulsyjną powyżej lamperii – około 1,50 m z wcześniejszym gruntowaniem lecz bez szpachlowania,

- malowanie emalią ftalową grzejników żeliwnych z wcześniejszym odkurzeniem i odtłuszczeniem pow. do malowania,

- malowanie parapetów okiennych lastrykowych emalią ftalową z przygotowaniem pow. do malowania – około 18 mb,

-    malowanie sufitu farbą emulsyjną z wcześniejszym zagruntowaniem lecz bez

szpachlowania,

-     przetarcie na mokro konstrukcji stalowej stropodachu bez malowania,

-      zabezpieczenie podłóg do prowadzenia robót malarskich,

-     sprzątanie po robotach malarskich.

Malowanie sufitów tylko z rusztowania na kółkach.

Kolory ścian i sufitu dopasowane do istniejących.

Wymiary sali gimnastycznej:  9,10 m x 17,90 m, wysokość około 6,50 m.