#### Zakres rzeczowy

w ramach zamówienia publicznego WEZ/ZP/271.1.9.2013

Przedmiot zamówienia stanowi: „Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świnoujściu.”

Zakres prac:

Prace rozbiórkowe elementów dachu z wywiezieniem materiałów porozbiórkowych na

wysypisko miejskie,

Impregnacja mykologiczna i ogniowa wszystkich elementów drewnianej więźby dachowej.

Wymiana pokrycia dachowego.

Wymiana drewnianych elementów wykończenia dachu - podbitki, wiatrownice, itp.

Wymiana obróbek blacharskich dachu i kominów

Wykonanie ław kominiarskich oraz założenie płotków przeciwśniegowych na części

Wysokiej połaci dachu budynku.

Wymiana rynien i rur spustowych ze zbiornikami.

Wymiana wywietrzaków dachowych kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem ich ponad

połać dachu.

Roboty remontowe kominów.

Roboty zabezpieczające – budynek użytkowany w czasie prowadzenia robót dachowych (nad wejściami do budynku należy wykonać bezpieczne  zadaszenia).

Zakres robót dotyczy części całości dachu budynku, jej wielkość oraz  lokalizację określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa.

Dach - wymiana pokrycia.

Remont dachu polegać będzie na całkowitej wymianie pokrycia dachowego. Przewiduje się demontaż istniejącej  blachy stalowej ocynkowanej falistej,  podbitki i obróbek blacharskich.

Na istniejących łatach (przewidziano do wymiany 25 % łat)  należy ułożyć nową blachę stalową powlekaną trapezową  jak na wykonanym wcześniej fragmencie połaci dachu kolor blachy dopasowany do istniejącej (czerwony).

Szacunkowa pow. dachu do wymiany pokrycia około 800 m2.

Wszystkie łaty, deskowanie, jak i istniejące elementy drewniane konstrukcji dachu, należy zabezpieczyć środkami grzybochronnymi oraz ogniochronnymi „Fobos” lub “Ogniochron do klasy NRO.

Prace wykończeniowe (elementy drewniane i opierzenia)

Przewiduje się  wymianę wszystkich obróbek blacharskich połaci dachu oraz kominów.

Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej, wszystkie łączenia blachy nie klejone lecz wyłącznie lutowane.

Należy wykonać nowe podbitki połaci dachowych w sposób analogiczny do istniejącego. Elementy drewniane podbitki wykonać z drewna sosnowego, impregnowanego i malowanego środkami   zabezpieczającymi przeciw wodnymi.

Podczas prac remontowych dachu, należy wymienić również wszystkie dachowe

wywietrzaki instalacji kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Nowe wywietrzaki powinny zostać

wykonane z elementów systemowych prefabrykowanych z blachy lub PCV.

Komunikacja dachowa i zabezpieczenie przed śniegiem

Na dachu budynku należy zmontować ławy i stopnie kominiarskie w celu umożliwienia

bezpiecznego dostępu do istniejących trzonów kominowych oraz płotki przeciwśniegowe zapobiegające destrukcji rynien oraz nie pozwalające na osuwanie się śniegu ze stromych połaci dachowych-  elementy systemowe długość około 45 m. Ławy kominiarskie i stopnie szerokości 25 cm, wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm z antypoślizgowym przetłoczeniem na powierzchni – zamontować na dojściach od okna wyłazowego do kominów, do każdego komina wykonać okno wyłazowe oddzielnie. Płotki śniegowe szerokości 20 cm, wykonane z kątownika stalowego 2,0 x 2,0 mm oraz z płaskownika gr. 2,0 mm, stanowiącego szczeble płotka należy zamontować w odległości ok. 40 cm od krawędzi okapu, w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Wszystkie elementy w kolorze zbliżonym do nowego pokrycia dachowego.

Elementy drewniane dachu

Wszystkie zniszczone korozją drewna, pęknięciami drewniane elementy dachu należy  wymienić na nowe lub po uzgodnieniu z zamawiającym wzmocnić.

Elementy drewniane lukarn wykonać z desek sosnowych dwustronnie struganych  zabezpieczonych środkami do impregnacji p. wodnej drwena w kolorze np. brązowym.

Wszystkie elementy drewniane w tym więźbę dachową należy zabezpieczyć środkami grzybochronnymi oraz ogniochronnymi „Fobos” lub “Ogniochron do klasy NRO.

Zamawiający przewiduje również wzmocnienie elementu drewnianego konstrukcji dachu kantówkami 20x6 cm na długości około 10 mb.

Rynny i rury spustowe

Przewiduje się częściową wymianę istniejących rynien i rur spustowych. Nowe rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm  zachowując dotychczasowe przekroje.

Wymiana rynien obejmuje:

- od strony ulicy odcinek około 9 mb,

- od strony dziedzińca wewnętrznego odcinki o długości około 17 mb

- wszystkie rynny na lukarnach i 2 dachach prostopadłych do budynku głównego,

Wymiana rur spustowych:

- od strony ulicy jeden pion wys. około 12 m,

- od strony dziedzińca wewn. – 4 piony około 48 m,

Kominy

Przewiduj się do remontu 4 kominy murowane. Luźne cegły należy przemurować, całość kominów należy wyspoinować, cegłę zaimpregnować.

Instalacja odgromowa

Przyjęta klasa ochrony odgromowej IV. Odtworzyć nową siatkę zwodów poziomych na remontowanym dachu zwody poziome wykonać drutem ocynkowanym ogniowo Ř10mm. Projektowaną siatkę zwodów poziomych połączyć za pomocą zwodów pionowych z wyprowadzeniami uziomu budynku. Przewody odprowadzające wykonać z pręta Fe-Zn Ř10mm na wspornikach ściennych jako zwody naprężne..

Metalowe rynny należy połączyć do zwodów instalacji odgromowej, metalowe rury

odprowadzające łączyć do przewodów odprowadzających na wysokości 0,3m od poziomu

gruntu. Do odbioru końcowego należy przedłożyć właściwy protokół skuteczności instalacji odgromowej.

Zamawiający przewiduje obicie starych tynków i położenie nowego tynku cementowo - wapiennego kat.III na części łączącej dach wysoki z dachem niskim – pow. około 10 m2.

Zalecana jest wizja lokalna remontowanego dachu.