#### Zakres rzeczowy robót remontowych tarasu w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Świnoujściu

Zakres prac:

Podest wejściowy do budynku przedszkola (wejście główne).

- demontaż  betonowych płytek posadzkowych wykończonych kamieniem płukanym z całej pow. podestu wejściowego ( około 8 m2), rozbiórka opierzeń blacharskich,

- demontaż istniejącej balustrady schodowej i ponowny jej montaż po robotach posadzkowych,

- przygotowania podłoża po zdjętych płytkach dla ułożenia izolacji poziomej na ww. podeście (zdjęcie starej zaprawy klejowej, wyrównanie podłoża, zamontowanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. nie mniejszej niż 0,55 mm stanowiących okap podestu – długość około 8 m, szer. w rozwinięciu 25 cm),

- położenie nowej izolacji p. wodnej 2 x papa termozgrzewalna typu  SBS,

- położenie posadzki z wcześniej zdemontowanych płytek posadzkowych na zaprawie klejowej właściwej dla  posadzek zewnętrznych. Zastosowanie fugowania ww. płytek fugą epoksydową,

- dostawa i montaż daszku zewnętrznego nad drzwiami wejściowymi szer. ok. 150 cm wykonanego z poliwęglanu na konstrukcji stalowej ozdobnej z odwodnieniem,

- naprawa tynku sufitu podestu z jego malowaniem emulsyjnym (pow. ok. 8 m2),

- wymiana wycieraczki stalowej wpuszczanej w posadzkę na nową ocynkowaną na gorąco fabrycznie wykończoną przed wejściem do przedszkola na poziomie piwnic.

Taras na I piętrze:

- skucie tynków cem.-wap. zewn.  na szerokości około 50 cm, pow. około 7 m2,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy położonej wcześniej wywiniętej izolacji tarasu z papy termozgrzewalnej na długości około 20 mb. Szer. w rozwinięciu około 30 cm,

- położenie nowych tynków zewn. cem. – wap. o pow. ok. 7 m2,

-     wykonanie dylatacji na posadzce korytarza na I piętrze przedszkola. Dylatacja obejmuje

wykonanie szczeliny dylatacyjnej posadzki szer. około 5-8 mm w 2 miejscach (dł. około 5 mb), osadzenie w wykonanej szczelinie sznura dylatacyjnego, naprawę uszkodzonej podczas prac wykładziny z płytek PCV.