Załącznik nr 2.1. do SIWZ.WO.DG.272.1.2013

ZAKRES  RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Wykonanie izolacji ścian wewnętrznych budynku Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5

- Korytarz:

a) wymiana płyt   kartonowo gipsowej  0,60 m od posadzki

b) skucie cokołu i ponowne jego położenie po wymianie nowej płyty gipsowo kartonowej i nowych tynków

c) skucie łuszczącego się tynku na wysokości 1,00 m

d) ręczne odgrzybianie powierzchni po skutych tynkach przez dwukrotne malowanie preparatem RENOGAL

e) ręczne wykonanie tynku renowacyjnego dwuwarstwowego z THERMOPAL-u SR 44

lub SR22 o łącznej gr 3 cm

f)wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej  dwurzędowej

g) malowanie całej powierzchni farbami przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych

2.   Pomieszczenie  P  09

a) zerwanie wykładziny dywanowej

b) dwukrotne wykonanie izolacji poziomej ( posadzka )  z  farbą odporną na ścieranie

c) wymiana płyt  kartonowo gipsowej 0,60 m 2x  od posadzki

d) skucie łuszczącego się tynku na wysokości 1,00 m

e) ręczne odgrzybianie powierzchni po skutych tynkach przez dwukrotne malowanie preparatem RENOGAL

f) wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej

g) ręczne wykonanie tynku renowacyjnego dwuwarstwowego z THERMOPAL – u SR 44

lub SR 22 o łącznej grubości 3 cm

h) malowanie całej powierzchni farbami przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych

3.   Pomieszczenie 12

a) zerwanie płyty kartonowo  gipsowej ( ściana zewnętrzna)

b) skucie łuszczącego się tynku na wysokość 1,00 m

c) skucie cokołu

d) ręczne odgrzybianie powierzchni po  skutych tynkach przez dwukrotne malowanie

preparatem RENOGAL

e) wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej

e) ręczne wykonanie tynku renowacyjnego dwuwarstwowego z THERMOPAL – u SR 44

lub SR 22

f) wykonanie cokołu z płytek glazurowych

g) malowanie całej powierzchni farbami przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych

4.    Pomieszczenie 11

a) skucie łuszczącego się tynku

b) ręczne odgrzybianie powierzchni po skutych tynkach przez dwukrotne malowanie preparatem RENOGAL

c) wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej

d) ręczne wykonanie tynku renowacyjnego dwuwarstwowego z THERMOPAL – u SR 44

lub SR 22

e) dwukrotne wykonanie izolacji poziomej ( posadzka )  z  farbą odporną na ścieranie

f) malowanie całej powierzchni farbami przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych

5.     Pomieszczenie 13, 14 i 15

a)  oczyszczenie pozostałości po starych tynkach

b) ręczne odgrzybianie powierzchni po skutych tynkach przez dwukrotne malowanie preparatem RENOGAL

c)wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej

d) skucie cokolików

e) dwukrotne wykonanie izolacji poziomej ( posadzki ) z  farbą odporną na ścieranie.

f) ręczne wykonanie tynku renowacyjnego dwuwarstwowego z THERMOPAL – u SR 44 lub SR22

g) malowanie całej powierzchni farbami przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych

6.   Pomieszczenie 06

a) skucie łuszczących się tynków na wysokość 1,50 m

b) ręczne odgrzybienie powierzchni po skutych tynkach przez dwukrotne malowanie preparatem RENOGAL

c) wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej

d) dwukrotne wykonanie izolacji poziomej ( posadzki ) z  farbą odporną na ścieranie

e) ręczne wykonanie tynku renowacyjnego dwuwarstwowego z THERMOPAL – u SR44 lub SR 22

f)malowanie całej powierzchni farbami przeznaczonymi do pomieszczeń wilgotnych

Uwagi :

1.we wszystkich pomieszczeniach wykonać wentylacje grawitacyjną

2. po robotach rozbiórkowych usunąć gruz z piwnic wraz z wywiezieniem

3. Przeniesienie regałów wraz z dokumentacją do innych pomieszczeń na czas remontu.

Piotr Walter