Świnoujście, dn. 31.10.2013 r.

Nr sprawy: WO.DG.271.1.2013

- Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ –WO.DG.271.1.2013

- Wykonawcy – uczestnicy postępowania.

Dotyczy:	 postępowania WO.DG.271.1.2013 pn. „Wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych budynku Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu”

Na podstawie art. 378 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.),  uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 28.10.2013 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu oraz publikując je na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza się zmianę metody wykonania przepony poziomej na metodę podcinania PRINZ, która przewiduje podcięcie budynku odcinkami po około 1 m i umieszczeniu w szczelinie izolacji grubości 2 mm z płyty polietylenowej, następnie wbiciu odpowiedniej grubości klinów z tworzywa sztucznego w miejsce cięcia, oraz wypełnienie pozostałej szczeliny wtłaczaną pod ciśnieniem, pęczniejącą zaprawę cementową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania przepony poziomej. Zakres    rzeczowy postępowania obejmuje technologię metodą iniekcji ciśnieniowej będącą kontynuacją wcześniej prowadzonych prac.

Pytanie nr 2

Czy dopuszcza się zmianę producenta tynku renowacyjnego i preparatu odgrzybiającego na wyroby firmy REMMERS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę producenta tynku i preparatów odgrzybiających na produkty o parametrach nie gorszych niż podane w Załączniku nr 2 .1. do SIWZ.WO.DG.271.1.2013.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Małgorzata Widurska