#### Zakres rzeczowy robót izolacji pionowej ścian zewnętrznych  w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu

Zakres prac:

- odkopanie części ściany zewnętrznej budynku wysokiego od strony zachodniej poniżej posadowienia posadzki piwnic (długość około 33 mb głębokość około 1,50m),

- przygotowanie odkrytych powierzchni ścian zewnętrznych do położenia izolacji z materiału superflex 10 wg technologii firmy Deitermann (osuszenie, odgrzybienie, naprawa istniejącego tynku w postaci tynku rapowanego cementowego,

-     wykonanie powłoki izolacyjnej przygotowanych ścian zewnętrznych z materiału superflex

10 wg technologii firmy Deitermann (20 cm ponad poziom gruntu),

-     położenie nowej wyprawy tynkarskiej cementowej kat. II na wykonaną izolację powyżej

terenu (ok. 20 cm),

-      zabezpieczenie powierzchni położonej izolacji styropianem gr. 1 cm,

-      zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu,

-      wykonanie opaski z płytek betonowych chodnikowych 50 cm x 50 cm wzdłuż izolowanej

ściany ze spadkiem od budynku

-      niwelacja ternu po wykonaniu izolacji z wyprofilowaniem spadku od budynku,

Uwaga! Wykonawca w swojej ofercie nie powinien uwzględniać wykonania wykopu oraz jego zasypania. Prace te zostaną przeprowadzone w uzgodnieniu z użytkownikiem (Szkoła Podstawowa nr 6)  przez osoby trzecie.

W robotach ziemnych Wykonawca powinien uwzględnić zagęszczenie zasypanego wykopu oraz dowiezienie brakującej do zasypania ziemi w przypadku jej braku po usunięciu gruzu wydobytego podczas odkopywania ściany.