r.

Zakres rzeczowy

dotyczącego wyboru wykonawcy robót objętych zadaniem pn.: „ Remont  sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. W.Witosa 12 w Świnoujściu.”

Zakres robót obejmuje:

1. Remont pomieszczeń natrysków przy szatni nowej sali gimnastycznej sala nr 4:

Pomieszczenie o wymiarach 4,80 m x 3,85 m i wys. h= 3,10 m

Prace rozbiórkowe: demontaż 4 szt. brodzików emaliowanych osadzonych na postumentach murowanych i obłożonych glazurą, demontaż przegród pionowych pomiędzy brodzikami wykonanych z płyt hpl , demontaż stelaży z zasłonami z folii, skucie istniejącej glazury przy brodzikach do wysokość 1,70 m.

Prace budowlano – instalacyjne: wykonanie przegród pomiędzy brodzikami (4 brodziki) murowanych z cegieł gr. ¼ cegły na zaprawie cementowo- wapiennej, zamontowanie nowych brodzików ze stali nierdzewnej z podłogą  z blachy ryflowanej dopasowanych wymiarami do wymurowanych kabin (4 szt.) łącznie z podejściami do odpływu kanalizacji ściekowej z dostępem do syfonów w celu ich czyszczenia.

Zamontowanie nowych baterii natryskowych ściennych z mocowaniem uchwytu na „słuchawkę” natryskową.

Przerobienie istniejącej instalacji wodnej  dla podejść pod ww. baterie natryskowe. Obecny system obejmował przycisk ścienny regulujący czas przepływu wody.

Wykonanie nowych okładzin z płytek glazurowanych do wysokości ościeżnicy drzwiowej na wymurowanych ściankach i ścianie po przebudowanej instalacji wodnej.

Malowanie pomieszczenia farbą emulsyjną powyżej glazury wraz z sufitem.

2. Remont pomieszczeń natrysków przy szatni nowej sali gimnastycznej sala nr 5:

Pomieszczenie o wymiarach 4,74 m x 3,70 m i wys. h= 3,10 m

Prace rozbiórkowe: demontaż 4 szt. brodzików emaliowanych osadzonych na postumentach murowanych i obłożonych glazurą, demontaż przegród pionowych pomiędzy brodzikami wykonanych z płyt hpl , demontaż stelaży z zasłonami z folii, skucie istniejącej glazury przy brodzikach..

Prace budowlano – instalacyjne: wykonanie przegród pomiędzy brodzikami (4 brodziki) murowanych z cegieł gr. ¼ cegły na zaprawie cementowo- wapiennej, zamontowanie nowych brodzików ze stali nierdzewnej z podłogą  z blachy ryflowanej dopasowanych wymiarami do wymurowanych kabin (4 szt.) łącznie z podejściami do odpływu kanalizacji ściekowej z dostępem do syfonów w celu ich czyszczenia.

Zamontowanie nowych baterii natryskowych ściennych z mocowaniem uchwytu na „słuchawkę” natryskową.

Przerobienie istniejącej instalacji wodnej  dla podejść pod ww. baterie natryskowe. Obecny system obejmował przycisk ścienny regulujący czas przepływu wody.

Wykonanie nowych okładzin z płytek glazurowanych do wysokości ościeżnicy drzwiowej na wymurowanych ściankach i ścianie po przebudowanej instalacji wodnej.

Malowanie pomieszczenia farbą emulsyjną powyżej glazury wraz z sufitem.

3. Remont sanitariatu dziewcząt  pom.78 II p.

Wymiary sanitariatu: 3,40m x 2,80m + 3,40m x 2,90m + 3,40m x 2,85m

wysokość pomieszczeń 3,12 m.

Zakres robót: skucie glazury na ścianach , skucie posadzek, wymiana instalacji wodnej z rur ocynkowanych na PE łączonych metodą zgrzewania, wymiana instalacji kanalizacyjnej na instalację PCV schowaną w ścianach, posadzce  lub zabudowaną z przewidzianymi rewizjami do jej czyszczenia. Wymiana baterii umywalkowych ściennych na baterie umywalkowe stojące z wykonaniem podejść instalacyjnych do umywalek, wymiana umywalek na nowe o takich samych gabarytach wraz z syfonami umywalkowymi i montażem tzw. półnogi przy każdej umywalce.

Zamontowanie zaworów kulowych odcinających dla instalacji wodnej zabudowane z łatwym dostępem. Wymiana misek ustępowych na tzw. kompakty wraz z zaworami płuczkowymi.

Wymiana stolarki drzwiowej do kabin wraz z ościeżnicami stalowymi. Drzwi łazienkowe pełne z kratką wentylacyjną białe z zamkiem łazienkowym, klamką.

Okładziny ścian płytkami glazurowymi prostokątnymi do wysokości ościeżnicy drzwiowej. Glazura gat. I dobrej jakości ,kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym.

Nnowe okładziny posadzek z płytek gresowych gat. I kolor do uzgodnienia z zamawiającym.

Wymiana instalacji elektrycznej na nową (oświetlenie i 2 gniazda wtykowe), wymiana opraw oświetleniowych na nowe hermetyczne.

Malowanie ścian powyżej glazury i sufitów farba emulsyjną z przygotowaniem pow. do malowania – gładź gipsowa gr. 3mm.Przy robotach malarskich montaż narożników na ościeżach okiennych. Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

4. WC przy szatni na sali gimnastycznej.

Wymiary pomieszczenia: 1,90m x 0.90 m wysokość h= 3,12m

Zakres robót: skucie glazury ze ścian oraz skucie posadzki, wymiana instalacji wodnej na PE łączona metodą zgrzewaną, wymiana umywalki wraz z baterią umywalkową stojącą wraz z syfonem umywalkowym i półnogą.Wymiana miski ustępowej na kompakt ze spłuczką , montaż zaworu odcinającego instalacje wodna w wc. Położenie nowej glazury na ścianach do wys. ościeżnicy drzwiowej, kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Wszystkie instalacje ukryte w ścianach lub zabudowane. Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz gniazd wtykowych – 1 gniazdko. Wymiana oprawy oświetleniowej na nową hermetyczną.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące: wywóz gruzu na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach budowlanych i malarskich.

## WYKONAWCA: