Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki obiektów gospodarczych  położonych przy ul. Konstytucji 3-go Maja 15a, oraz oddzielnie Konstytucji 3-go Maja 28 w Świnoujściu.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo - kosztorysowej:

- projekt rozbiórki budowlano – wykonawczy wielobranżowy: architektura, konstrukcja, wraz

z kompletem uzgodnień, opinii i sprawdzeń wymaganych   przepisami dla tego rodzaju obiektu w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branży budowlanej,

- kosztorysy inwestorskie i  przedmiary robót .

Projektant zapewni wykonanie dokumentacji projektowej określonych powyżej z należytą starannością w zakresie niezbędnym rozbiórki obiektu, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

Oddzielne dla ul. Konstytucji 3-go Maja 15a oraz dla Konstytucji 3-go Maja 28 projekty w ilości po 5 egz., kosztorys inwestorski po 2 egz., przedmiary po 2 egz., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 1 egz.

Obiekty gospodarcze przy ul. Konstytucji 3-go Maja 15a.

Przedmiot opracowania obejmuje oficynę 15a położoną na działce nr 137/7 (obiekt na mapie 137/6.3, komórki gospodarcze na działce nr 138 (obiekt na mapie 138.1) oraz dwu kondygnacyjny komórkowiec położony na działce 137/7 i 134/1 (obiekt na mapie 137/6.1 oraz 134.2.1).

Opis obiektów:

Budynek oficyny(137/6.3) dwu kondygnacyjny , bez podpiwniczenia wybudowany w okresie międzywojennym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: ściany murowane z cegły, strop nad parterem na belkach drewnianych ze ślepym pułapem, ścianki działowe murowane, schody wewn. drewniane, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, stropodach konstrukcji drewnianej, poszycie dachu z desek, pokrycie papowe. Budynek oficyny przylega  bezpośrednio do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 15.

Pow. zabudowy : 209 m2,

Wysokość budynku:  około 6,50 m.

Dokumentacja projektowa powinna również szczegółowo określić sposób prowadzenia prac rozbiórkowych na styku rozbieranego budynku oficyny z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. W części północnej oficyny do budynku przylegają garaże samochodowe murowane, które nie podlegają rozbiórce.

Budynek z szeregowymi komórkami gospodarczymi (138.1) parterowy, bez podpiwniczenia murowany z bloczków gazobetonowych oraz cegieł, posadzki betonowe, dach drewniany kryty papą bitumiczną, drzwi ciesielskie drewniane.

Komórkowiec 2 kondygnacyjny (137/6.1 oraz 134.2.1) , bez podpiwniczenia, wolno stojący,

wykonany w technologii tradycyjnej: ściany murowane z cegły, strop nad parterem na belkach drewnianych ze ślepym pułapem, schody zewnętrzne żelbetowe, balustrady (schodowa i tarasowa) stalowe, ścianki działowe murowane, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, stropodach konstrukcji drewnianej, poszycie dachu z desek, pokrycie papowe.

Obiekt zlokalizowany przy ul. Konstytucji 3-go Maja 28.

Położony jest na działce nr 114/3 , stanowi zespół komórek gospodarczych w zabudowie szeregowej. Budynek parterowy wolnostojący, bez podpiwniczenia. Ściany murowane z cegły gr. 25 cm, ścianki działowe murowane z cegły gr. 12 cm. Dach drewniany, poszycie z desek, pokrycie dachu papa bitumiczna.

Oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oddzielnie dla Konstytucji 15a oraz Konstytucji 3-go Maja 28.

Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF . Zapis zostanie wykorzystany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Zaleca się dokonać wizji lokalnej obiektów stanowiących przedmiot opracowania.

Informacje dodatkowe: Leszek Kozłowski  – Inspektor Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami – tel. 091 321 57 17.