Opis przedmiotu zamówienia:

Budynek gospodarczy Ul. Miodowa 8 – Świnoujście Karsibór (działka nr 330/49 obr. 19) – roboty zabezpieczające.

1. Usunięcie gruzu z przewróconej ściany ceglanej na składowisko odpadów – wymagana karta złożonego odpadu (gruzu).

2. Przygotowanie stelażu drewnianego do przykręcenia płyt osb na całości powierzchni ściany szczytowej. W  pasie dolnym pozostawić murowany fragment ściany (zaizolować p. wilgociowo  -  izolacja  pionowa np. dysperbitem) i do niej zamocować płytę osb.

3. Przykręcić do przygotowanego stelażu drewnianego płytę osb wodoodporną  grubości min.  2,5 cm na całej powierzchni ściany szczytowej.

4. Do powierzchni ściany szczytowej z płyty osb zamocować łaty drewniane o przekroju

6x5cm dla zamocowania blachy trapezowej. Wszystkie łaty impregnowane, przeciw grzybom pleśniom i ognioochronnie środkiem np. fobos.

5. Montaż do przygotowanych łat drewnianych blachy trapezowej powlekanej gr. min. 0,60 mm w kolorze czerwonym przykręcanej za pomocą wkrętów z uszczelką, długość zakładu nie mniejsza niż 20 cm.

6. Wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (w kolorze jak blacha trapezowa) na połączeniu nowo wykonanej ściany osłonowej z dachem oraz połączeniu istniejących ścian podłużnych z nową ścianą szczytową.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. budynku oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.

Załączniki:

- Mapka sytuacyjna.

- Zdjęcia obiektu do remontu.

- Druk oferty