WIM.271.1.13.2014                                                                   Świnoujście, dnia 20.03.2014 r.

1.	Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.13.2014

2.	Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono WIM.271.1.13.2014

Dotyczy:	odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 20.03.2014r. dotyczące treści WIM.271.1.13.2014 p.n. „Przebudowa istniejącego skateparku przy ul. Matejki 17a w Świnoujściu”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia Wykonawcy z dnia 05.03.2014 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie z dnia 20.03.2014 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

# Pytanie

W zakresie rzeczowym zamówienia publicznego jest mowa o tym, że urządzenia (przeszkody) skateparku powinny zostać wykonane metodą torkretowania (nakładanie betonu pod ciśnieniem, wylewane na miejscu), natomiast w projekcie budowlanym jest mowa o prefabrykatach. Dlatego kierując się ogólnym dobrem danej inwestycji zwracamy się z zapytaniem do zamawiającego – czy zamawiający dopuści wykonanie przeszkód w technologii półprefabrykatów?

Technologia ta jest połączeniem technologii prefabrykowanej i technologii wylewania elementów na miejscu, łączy ich zalety oraz eliminuje wady. Jest to stosunkowo szybka metoda budowania, ponieważ szalunki, zbrojenie, okucia oraz szkielet elementów ze styropianu są przygotowywane  w fabryce, na placu budowy zostają złożone i tak przygotowane elementy zostają zalane mieszanką betonową i zatarte. Technologia ta eliminuje wady technologii prefabrykatów  tj. brak łączeń elementów (łączenia obniżają jakość elementu, zmniejszają komfort jazdy) elementy są elementami monolitycznymi, zbrojenie elementów jest bezpośrednio połączone z płytą żelbetową  co eliminuje częsty problem klawiszowania elementów prefabrykowanych (w przypadku klawiszowania elementów skateparku  posiadającego najazd np. bank, guarter, funbox elementy nie nadają się do użytkowania – załącznik 1 i 2). Jakość przeszkód wykonanych tą metodą jest wyższa niż prefabrykatów, a brak potrzeby specjalistycznego transportu może obniżyć ostateczną cenę skateparku.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń (przeszkód) w technologii rozumianej przez pytającego jako technologia półprefabrykatów.