Załącznik nr 2.2 do

SIWZ.OSiR.ZP.1./2014

Załącznik nr 2 do umowy

OSiR/         /2014

z dnia        2014 r.

Zakres rzeczowy

do postępowania nr OSiR.ZP.1.2014 dotyczącego wyboru wykonawcy robót objętych zadaniem pn.: „Remont budynku sanitarnego nr 1 na terenie Kempingu „RELAX” w  Świnoujściu.”

Zakres robót obejmuje:

Roboty budowlane:

- rozbiórka istniejącej okładziny ścian panelem plastikowym na ruszcie drewnianym.

- rozbiórka części ścianek wydzielających kabiny sanitarne celem uzyskania większych powierzchni,

- skucie istniejącej glazury na ścianach,

- rozbiórka posadzek terakotowych,

- wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne  zlokalizowane w nowym miejscu,

- wykonanie naprawy  podłoża  pod posadki, położenie izolacją  poziomej w technologii

„folia w płynie”,

- obłożenie pozostawionych ścian płytkami glazurowanymi gatunek I, średnia klasa cenowa, rodzaj płytek, ich kolor oraz kolor fugi  do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji,

- zabudowa instalacji wod.- kan. w ścianach,

- dostawa i montaż nowych kabin z systemowych elementów ścianek na metalowych stopkach,

- nadbudowa ścianek wydzielających sanitariat damski od męskiego,

- zaimpregnowanie elementów drewnianych konstrukcji dachu impregnatem oleistym w kolorze brązowym,

- nadbudowa ścianek zewnętrznych dla eliminacji dostępu liści i ptaków itp. Nadbudowę do krokwi dachowych wykonać z płyty osb wodoodpornej grubości 2 cm łączonych na wpust i pióro lub zakładkowo, płyta położona dwustronnie na stelażu drewnianym. W płytach zamontować przelotowe kratki wentylacyjne np. drzwiowe prostokątne z PCV – 10 szt. Płytę zagruntować i pomalować farbą akrylową do wymalowań zewnętrznych, całość nadbudowy dopasowana do istniejącego koloru ścian sanitariatu.

- dookoła sanitariatu istniejącą opaskę betonową naprawić i obłożyć płytkami antypoślizgowymi gresowymi, kolor płytek oraz fugi  do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji robót,

- kompleksowy remont zmywalni zewnętrznej: zerwanie paneli poliwinylowych, położenie  okładzin ściennych z płytek glazurowanych , wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na nowy nierdzewny zlewozmywak gospodarczy dwukomorowy na stelażu (nogach) ze stali nieraz., wymiana baterii zlewozmywakowej, wymiana posadzki z płytek terakotowych antypoślizgowych.

Roboty sanitarne:

Instalację zimnej wody w budynku sanitariatu nr 1 należy podłączyć do istniejącego przyłącza wodociągowego znajdującego się  przy ścianie północnej budynku.

W pomieszczeniu pralni zimną wodę należy podłączyć do istniejącej instalacji w budynku zgodnie z częścią rysunkową projektu.

W celu zapewnienia c.w.u. w budynku sanitariatu nr 1 instalację należy podłączyć do istniejących zbiorników na ciepłą wodę użytkową. Lokalizacja zbiorników pozostaje bez zmiany. W pomieszczeniu pralni c.w.u. należy podłączyć do istniejącej instalacji w budynku zgodnie z projektem.

Przewody należy wykonać z rur wielowarstwowych łączonych za pomocą połączeń mechanicznych zaciskowych.

Rozprowadzenia c.w.u. oraz wody zimnej należy zaizolować otuliną do izolowania  ciepło i zimnochronnego rurociągów z pianki PE o lambda 0,37 W/m.xK. Zimną wodę w celu zabezpieczenia przed roszeniem należy otulić pianką o gr. min. 5mm, natomiast ciepłą wodę

Użytkową grubościami zgodnymi z warunkami technicznymi. Instalacja wod. – kan. zabudowana tam gdzie istnieje możliwość przykryta glazurą.

Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory kulowe mufowe. Baterie umywalkowe stojące  z przyciskiem czasowym wypływu wody,  natryskowe do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji (nie produkcji chińskiej).

Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur i kształtek PCV przeznaczonych dla kanalizacji wewnętrznej łączonych na uszczelki gumowe.

Wpięcie poziomów kanalizacyjnych dla sanitariatu nr 1 przewidziano do istniejącej studni rewizyjnej . Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić spadki, drożność oraz stan techniczny istniejącego przykanalika.

W celu odpowietrzenia pionów należy wykonać wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku. Podejścia do przyborów należy poprowadzić ze spadkiem 3%.

Przewiduje się zastosowanie standardowych urządzeń sanitarnych z białej porcelany, wc typu compakt, umywalkę z syfonem i półnogą, natrysk z tworzywa sztucznego (np. akrylowy) brodzik powinien mieć łatwy dostęp do czyszczenia syfonu. Nogomyje akrylowe - ., pisuary ceramiczne białe. Kratki wpustów posadzkowych ze stali nierdzewnej.

Roboty elektryczne.

Instalację zasilającą odbiorniki w pomieszczeniach zaprojektowano przewodami YDYp 750V układanymi pt.. jako instalację standardową.

Wyłączniki należy instalować na wys. 1,4m, gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach suchych na wys. 0,2m lub 0.9m, gniazda w łazience i pomieszczeniu socjalnym na wys. 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach instalować osprzęt podtynkowy oraz łączniki podtynkowe 10A.

W pomieszczeniach suchych instalować gniazda wtyczkowe podtynkowe 10A/Z, a w łazienkach instalować gniazda bryzgoszczelne p/t.

Obwody gniazd wtyczkowych prowadzić równolegle do ścian i stropów lub w posadzkach w rurkach PVC, puszki końcowe stosować głębokie z odgałęźnikiem instalacyjnym.

W pomieszczeniach dobrano oprawy oświetleniowe SQARE 1x28W IP54 Lena Lighting.

Zaprojektowano połączenia wyrównawcze miejscowe. Do lokalnego zacisku uziemiającego

należy przyłączyć wszystkie części przewodzące obce ( metalowe rury wody, c.o, kanalizacji,

metalowe wanny i baseny itp.). Lokalny zacisk uziemiający należy przyłączyć za pomocą LY16 do zacisku PE w tablicach rozdzielczych.

Zgodnie z PN-IEC 60-364, jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym

zastosowano samoczynne dostateczne szybkie wyłączenie zasilania, w przypadku

przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych i różnicowoprądowych oraz połączenia wyrównawcze.

Zastosowane wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki samoczynne zapewniają dostateczne szybkie, zgodne z normą, wyłączenie zasilania. Instalację wewnętrzną zaprojektowano w układzie TN-S.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.

Zakres zamówienia  nie obejmuje robót w sanitariacie  nr 2 który ujmuje dokumentacja projektowa.

Szczegółowy zakres robót obejmuje dokumentacja projektowa. Załączone do SIWZ przedmiary robót służą jedynie pomocniczo dla opracowania oferty, podstawa do wyceny jest załączona branżowa dokumentacja techniczna.

## WYKONAWCA: