WIM.271.1.19.2014                                                                     Świnoujście, dnia 2014-04-18

1.	Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.19.2014

2.	Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono WIM.271.1.19.2014

Dotyczy:	uzupełnienie odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 02.04.2014r. oraz odpowiedź na pytanie z dnia 08.04.2014r. dotyczące treści WIM.271.1.19.2014 p.n. „Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze – I etap”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia Wykonawców w dniach 02.04.2014r. i 08.04.2014r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie z dnia 02.04.2014 r. wraz z uzupełnioną odpowiedzią Zamawiającego:

# Pytanie nr 8

W projekcie Ośrodka żeglarskiego przyjęto wiele elementów drewnianych występujących na zewnątrz budynku. Projekt i ST nie określają żadnych parametrów, jakim powinno odpowiadać drewno. W związku z istnieniem na rynku wielu materiałów drewnianych, drewnopodobnych przeznaczonych do powyższego – jedne są tańsze w zakupie, a  w eksploatacji wymagają corocznej konserwacji lub droższe w zakupie, a niewymagające tak dużych nakładów na konserwację – proszę o podanie gatunku i sposobu zabezpieczenia (impregnacji) drewna, jakie wykonawca ma użyć na:

- Deski tarasowe na legarach na tarasie

- Szczeble i pochwyty balustrady na tarasie

Odpowiedź nr 8

- Parametry drewna na budowę tarasu:

Drewno naturalne można zastąpić kompozytem drewna (WPC), spełniającym następujące parametry:

Kolor - dobór koloru wymaga konsultacji z projektantem na podstawie proponowanego przez wykonawcę wzornika. Produkt powinien gwarantować stabilność koloru na wysokim poziomie. Przykładowy profil - Szerokość: 14,5 cm, Wysokość: 2,9cm, Długość: 400 cm, deski komorowe, zawartość drewna 45%, dopuszcza się zastosowanie innych profili o parametrach porównywalnych lub wyższych. Do montażu desek należy zastosować systemowe elementy mocujące i legary oraz systemowe elementy wykończeniowe, deski ryflowane. Wszystkie prace wykonać zgodnie z instrukcja montażu producenta.

W przypadku zastosowania drewna naturalnego, powinno ono posiadać następujące parametry:

Dopuszczalne gatunki drewna: twarde drewna egzotyczne, modrzew. Szerokość desek minimum 12cm - preferowane są nawet szersze. Grubość desek min. 2cm. Deski ryflowane W przypadku łączenia desek a długości należy zastosować dodatkowy legar i szczelinę dylatacyjną. Zaleca się ewentualne zastosowanie podkładek dystansowych i legarów kompozytowych oraz desek zakończonych kapinosem. Impregnacja - 2 krotne olejowanie obustronne przed zamontowaniem oraz trzeci raz po zamontowaniu. Zamiennie do powyższej metody można zastosować impregnację ciśnieniową i 1 krotne olejowanie.

- Parametry drewna na budowę ogrodzenia:

Drewno naturalne można zastąpić kompozytem drewna. W tym przypadku też należy skonsultować wybrany kolor i profile z projektantem, kolor powinien być ten sam jak dla desek tarasowych.

Deski ogrodzenia z drewna naturalnego przyjęto 1,5x16 cm. Można zastosować rodzime gatunki drewna takie, jak np. świerk impregnowanych ciśnieniowo, a następnie malowanych olejem lub bejcolakierem. Dopuszczalna jest zmiana desek na węższe, ale przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczby tak żeby nie zwiększyć prześwitu miedzy deskami.

- Elewacje i balustrady:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania systemu imitacji drewna np. takiego jaki oferuje firma dryvit, ale każdorazowo materiał zamienny musi być oceniony pod względem technologii i sposobu jego zastosowania dlatego ostatecznie możliwość takiej zmiany będzie można ocenić dopiero rozpatrując konkretną propozycję wykonawcy. Przy zastosowaniu drewna naturalnego na elewacjach można bazować na rodzimych gatunkach drewna takich jak np. świerk impregnowanych ciśnieniowo a następnie malowanych olejem lub bejcolakierem.

Pytanie z dnia 08.04.2014r. wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 1

W dokumentacji zamieszczonej na stronie brak jest detalu ramy R1 i więźby dachowej, co uniemożliwia przeprowadzenie dokładnej analizy kosztów wykonania tych elementów konstrukcyjnych.\

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o wyżej wymienione rysunki.

Odpowiedź nr 1:

Rama R1 jest elementem prefabrykowanym który powinien zostać dostarczony przez wyspecjalizowany w konstrukcjach drewnianych zakład prefabrykacji. Rysunki wykonawczo- warsztatowe wykonują zakłady prefabrykacji w ramach zamówienia konstrukcji dostosowując go do swoich możliwości technologicznych i stosowanych standardów i rozwiązań. Podstawą zamówienia są gabaryty elementu.  Nad halą nie występuje niezależna więźba dachowa.