Zakres rzeczowy zamówienia

### Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z usunięciem wad i podniesieniem estetyki nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1    w Świnoujściu.

### Zakres robót:

### -  oczyszczenie myjką ciśnieniową (karcher) poliuretanowej nawierzchni płyty boiska, bieżni sprinterskiej  i bieżni do zeskoczni w dal ,

### - wykonanie warstwy wykończeniowej nakładanej metodą natrysku pod ciśnieniem, będącą mieszaniną granulatu EPDM i kompozycji poliuretanowej ( płyta boiska, bieżnia sprinterska i bieżnia do zeskoczni w dal, łącznie z krawężnikami okalającymi boisko i bieżnie),

### -  malowanie linii  oznaczających boiska oraz linii oddzielających tory biegowe na obu bieżniach,

### -  regulacja mocowania siatki na piłkochwytach (z uzupełnieniem karabinków i szekli),

### -  wykonanie odwodnienia skrzyni do zeskoku w dal (nawiercenie 5 otworów Ø 20 mm w betonowym dnie skrzyni -  gr. ok. 5 cm),

### -  usunięcie zabrudzeń  z poliuretanu na nawierzchni z kostki betonowej - ok. 10 m² oraz z 2 słupów oświetleniowych, stalowych, ocynkowanych (niski stopień zabrudzenia).

### Zestawienie powierzchni

| Lp. | Element | Jedn. miary | Ilość | Kolor nawierzchni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boisko wielofunkcyjne | m² | 800,0 | pomarańcz |  |
| 2 | Bieżnia sprinterska | m² | 365,0 | niebieski |  |
| 3 | Bieżnia do zeskoku w dal | m² | 56,50 | niebieski |  |

### Przewidywany termin wykonania zamówienia: 30.07.2014 r.

### Cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania.

### W celu dokonania oględzin ww. boiska oraz w celu uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania, proszę kontaktować się z Krzysztofem Jaworskim – podinspektorem w Wydziale Inżyniera Miasta, pokój 310, tel. 91 321-26-64.