Zakres rzeczowy

dotyczącego wyboru wykonawcy robót objętych zadaniem pn.: „ Remont oświetlenia sali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. W. Witosa 12 w Świnoujściu.”

Zakres robót obejmuje:

Wymiary  Sali sportowej : 18 m x 32  m = 576 m ², wysokość h= 9 m

Zakres robót: zastosować oprawy oświetleniowe ESSYSTEM 3559001 PG2 250 H lub równoważne. Ilość opraw dobrać tak, aby uzyskać średnie natężenie oświetlenia powyżej 350 lx. Przewody do opraw YDY 3 X 2, 5 mm²   (możliwość wykorzystania istniejących przewodów jeśli są  zgodne z w/w typem).

Każdy rząd opraw zasilić osobnym obwodem.

Przebudować istniejącą tablicę rozdzielczą elektryczną do sterowania oświetleniem dla potrzeb

nowego projektu sali sportowej.

Każdy obwód powinien posiadać osobne zabezpieczenie.

Każdy obwód powinien być załączony osobnym wyłącznikiem.

Oprawy powinny być wyposażone w siatkę ochronną oraz raster, przeciw olśnieniowy. Wykonawca powinien przedstawić projekt wykonawczy spełniający powyższe warunki. Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej między innymi projekt powinien zawierać obliczenia parametrów fotometrycznych.

Istniejącą instalację wraz z oprawami należy zdemontować i wyzłomować.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące: wywóz odpadów na składowisko

## WYKONAWCA: