#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr BGM.272.ZP.3.2014, wyboru wykonawcy na wykonanie dostaw i usług związanych z realizacją zadania pn.: „ Wykonanie nowej instalacji sieci strukturalnej w Biurze Geodety Miasta Urzędu Miasta Świnoujście, w budynku mieszczącym się w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/3

Roboty wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 3 do umowy, lecz z n/w uwagami:

- Okablowanie poziome ma być prowadzone 4-parowym podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP kat. 6A ISO (wymagane oznaczenie na kablu) w osłonie trudnopalnej LSFRZH (Low Smoke Fire Retardant Zero Halogen)

- Z uwagi na nieznajomość dokładnego przebiegu innych istniejących instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynku, Wykonawca zobowiązuje się zachować szczególną ostrożność w czasie wykonywania prac

W dokumentacji projektowej wskazano produkty gotowe, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczone do dostawy i zastosowania. Produkty te stanowią przykłady urządzeń i  elementów  jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach dostawy sprzętu i materiałów. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	parametrów technicznych  minimalnych określonych w specyfikacji technicznej m.in. takich jak ilość portów, rozmiar tablicy adresów MAC, funkcje zarządzania, pojemność przełączania, przepustowość, opóźnienia, zużycie energii,

-	obudowy

-	gwarancji

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.