#### OPIS    PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”.

- Informacje ogólne.

Terenem przeznaczonym pod budowę jest  działka  nr 243/29 obręb 5 o łącznej powierzchni 7898 m2 przy ul. Bydgoskiej  w Świnoujściu. Dla wyznaczonego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmujący obszar  przyjęty uchwałą nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r.  poz. 1858). Teren oznaczony jest symbolem OG/U.II.B.31 –  z przeznaczeniem dla potrzeb powszechnych gminy.

Przewiduje się budowę parterowego, 8-oddziałowego przedszkola (z możliwością rozbudowy o dodatkowe dwa oddziały w przyszłości), przeznaczonego do  edukacji przedszkolnej dzieci 2,5-5 letnich.  Zakłada się, że bezpośrednim użytkownikiem przedszkola o charakterze integracyjnym będzie 200 dzieci  w  tym dwie grupy dzieci niepełnosprawnych (młodsza i starsza), także dzieci  poruszające się na wózkach  inwalidzkich. W przedszkolu pracę znajdzie 20 nauczycieli oraz 18 pracowników administracyjno-socjalnych.                                                                                                  Budynek przedszkola jednokondygnacyjny (dopuszcza się drugą kondygnację z częścią administracyjno-socjalną), dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2.  Zakres rzeczowy i funkcjonalno-użytkowy budynku przedszkola:

- 8 sal dydaktycznych, każda  z dostępem do szatni i łazienki dla dzieci oraz  magazynem leżaków;

- duża sala gimnastyczna z widownią na 150-200 miejsc i pomieszczeniem magazynowym z możliwością podzielania na dwie mniejsze akustycznie wyciszone  sale (będzie 8 grup dzieci, każda minimum dwa razy w tygodniu obowiązkowe zajęcia ruchowe);

- sala rehabilitacyjna;

- gabinet logopedyczny;

- gabinet dydaktyczno-terapeutyczny;

- sala doświadczania świata o pow ok. 25 m²;

- sala komputerowa (dostosowana na 10-14 stanowisk komputerowych)

- kuchnia z zapleczem ( zgodnie ze stosownymi przepisami);

- gabinet dyrektora;

- gabinet wicedyrektora;

- pokój nauczycielski z biblioteką;

- gabinet administracyjno-księgowy na dwie osoby;

- pomieszczenie referenta;

- szatnie dla pracowników;

- wc dla personelu;

- toaleta dla niepełnosprawnych;

- pomieszczenie na odzież czystą;

- pomieszczenie na odzież brudną;

- pralnia:

- pomieszczenie konserwatora i pracownika do prac lekkich (ogrodnik);

- archiwum;

- minimum 2 toalety dostępne od zewnątrz.

3.    Plan zagospodarowanie terenu

- boisko do gier zabawowych (nawierzchnia bezpieczna);

- usypana górka saneczkowa;

- mała architektura (pergole, ławki, kosze na śmieci, inne)

- letni ogród- (plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, nasadzenia, trawniki)- wydzielone strefy dla różnych grup wiekowych,

- ogród zimowy (patio, lub oranżeria)

- ogrodzenie terenu

- pomieszcznie na wózki i zabawki zewnętrzne (wiata):

- parking.

- Zieleń (uwzględnić maksymalizację pozostawienia zieleni-zadrzewienia dotychczasowego)

4. Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Wykonanie wariantowego projektu koncepcyjnego (minimum dwa warianty w tym: jeden, przedszkole zaprojektowane w systemie tradycyjnym, drugi w systemie modułowym) obejmującego: budynek przedszkola oraz zagospodarowanie terenu, wraz z wizualizacją i oszacowaniem kosztów wariantów i podwariantów.

Każdy wariant projektu koncepcyjnego należy opracować w dwóch wersjach - podwariantach:

- zgodnie z wymogami dotyczącymi standardu energetycznego budynków,

- zgodnie z zapisami programu priorytetowego LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.

Wymagania wynikające z programu priorytetowego LEMUR – Energooszczędne Budynki   Użyteczności Publicznej.

- projekt powinien być zgodny z Wytycznymi Technicznymi (tzw. załącznik nr 3 do    programu LEMUR) dot. energooszczędności budynków dla NFOŚiGW. Projektowany

budynek przedszkola na etapie jego eksploatacji powinien uzyskać klasę A energooszczędności.

b) dokumentacja powinna spełniać wszystkie warunki, dotyczące wymogów aplikacyjnych dla budynków określonych w warunkach konkursowych NFOŚiGW.

- opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskania dofinansowania z programu LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń;

- dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały  i urządzenia, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W Przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne;

- dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona, ponadto trwale oprawiona

- w opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku.

4a.    W zakres zamówienia obejmującego prace projektowe wchodzić będzie:

-   opracowanie mapy do celów projektowych;

- wykonanie wariantowego projektu koncepcyjnego, minimum dwa warianty z podwariantami ( pkt 2) z oszacowaniem kosztów;

-    wykonanie analizy kosztów budowy, eksploatacji, odtworzenia instalacji i urządzeń dla podwariantów

-	pozyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów;

-	badania i  opracowanie  materiałów  geotechnicznych  podłoża gruntowego warunków    	 w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich;

-	wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż niezbędnych do kompleksowej realizacji  zadania (tj. architektury wraz z technologią kuchni, konstrukcji, zagospodarowania terenu, ciągów komunikacyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, niskoprądowych, CO i innych wymaganych stosownymi przepisami) na podstawie zaakceptowanego projektu koncepcyjnego;

- 	dokumentacja projektowa instalacji niskoprądowych powinna  zawierać projekty: instalacji dzwonkowej, nagłośnieniowej, komputerowej, internetowej, telefonicznej oraz antywłamaniowej i monitoringu;

-   	wykonanie projektu aranżacji wnętrz przedszkola z uwzględnieniem wyposażenia,

-	opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z rozbiciem na elementy i branże;

-	opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

-		dokonanie wszelkich uzgodnień i uzyskanie pozytywnych opinii wymaganych odrębnymi przepisami niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

### -      przygotowanie dokumentów niezbędnych do trwałego wyłączenia gruntu z   produkcji   leśnej: opisu taksacyjnego (z uwzględnieniem pozostawienia części istniejącego zadrzewienia).

# Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi w tym zakresie oraz opatrzyć klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna obejmować wszystkie części umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

# 4b. 	Opracowana dokumentacja w szczególności winna być zgodna z:

# Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

# rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

# zamówieńUstawą  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

# Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.);

# rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.);

# rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2013 r. nr  poz. 1129 z późn. zm.);

# Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r.  poz. 1235 z późn. zm.);

# Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r.  poz. 1232 z późn. zm.);

# rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397),

# Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.);

# rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130, poz. 1389),

# rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

# oraz z innymi niewymienionymi, obowiązującymi w dacie przekazania opracowania przepisami, pozwalającymi na uzyskanie pełnych uzgodnień projektu i pozwolenia na realizację inwestycji oraz gwarantującymi uzyskanie planowanego dofinansowania dla budynku charakteryzującego się najwyższą klasą energooszczędności a tym samym możliwość dotacji 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej z programu LEMUR. W przypadku zmian w przepisach, pociągających za sobą potrzebę uzyskania nowych decyzji bądź uzgodnień, wykonawca ma obowiązek ich pozyskania. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie obowiązki na dzień przekazania jej zamawiającemu.

# 4c.  Wykonawca zobowiązany jest do czynnego włączania się w proces uzyskiwania    wymaganych decyzji i uzyskania decyzji ostatecznej na realizację inwestycji.

# 4d.	Obowiązkiem wykonawcy  jest także wykonanie innych opracowań poza wszystkimi   w/w (w zależności od warunków stawianych przez uzgadniających). Wykonawca zobowiązany jest także przygotować wnioski i materiały a także czynnie włączać się w uzyskiwanie decyzji administracyjnych oraz natychmiastowo uzupełniać wnioski, operaty itp. - na każde wezwanie organów udzielających pozwoleń i zamawiającego, w celu uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych, do uzyskania pozwolenia na realizację włącznie.

# 4e. 	Projekt powinien zawierać klauzulę stwierdzającą kompletność opracowania
i przydatność celowi, jakiemu ma służyć. Projektant, a także sprawdzający do projektu budowlanego dołączają oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

# 4f. 	Wykonawca przekaże zamawiającemu następującą dokumentację w ilości egzemplarzy,   w wersji papierowej:

# -	projekt koncepcyjny dwu-wariantowy (z podwariantami)	po 3 egz.

# -	kompleksowy projekt budowlany we wszystkich branżach	6 egz

# - 	projekt aranżacji wnętrz z uwzględnieniem wyposażenia	6 egz.

# -	projekty wykonawcze w poszczególnych branżach	po 6 egz.

# -	kosztorysy inwestorskie z rozbiciem na elementy i branże	po 3 egz.

# -	przedmiary robót z rozbiciem na elementy i branże	po 3 egz.

# -	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z rozbiciem na branże	po 6 egz.

# -	pozostałe dokumenty (mapy, wypisy, wyrysy, decyzje, opinie,	 uzgodnienia itp.) w oryginale lub potwierdzonej za zgodność kopi 	po 1 egz.

Wszystkie opracowania wykonawca przekaże zamawiającemu również po 1 egz. w wersji elektronicznej, w plikach nie przekraczających 2 MB o rozszerzeniu pdf i cad (dotyczy projektów, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych) i jednocześnie o rozszerzeniu ath (dla przedmiarów, kosztorysów).

Przewiduje się opracowanie dokumentacji w następujących etapach:

- I ETAP – opracowanie koncepcji w dwóch wariantach wraz z oszacowaniem kosztów

-  koncepcja przedszkola w systemie modułowym z podwariantem,

-  koncepcja przedszkola w systemie tradycyjnym z podwariantem.

i zaprezentowanie ich w siedzibie zamawiającego. W prezentacji wezmą udział przedstawiciele wykonawcy, zamawiającego i przyszłego użytkownika.

- II ETAP – na podstawie zaakceptowanego projektu koncepcyjnego opracowanie i dostarczenie kompleksowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych wszystkich branż, projektu aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z niezbędnymi dokumentami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dostarczenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

W cenie dokumentacji wykonawca powinien przewidzieć wszystkie koszty, również koszty wykonania innych dokumentów, opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań odpowiednich organów, dostawców mediów oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika taka konieczność.

5.    Założenia wyjściowe do kosztorysowania

- Dane ogólne

- Obiekt…………………… budynek  8-oddziałowego Przedszkola Miejskiego,

- Lokalizacja obiektu……….  Świnoujście, ul. Bydgoska,

- Nr działki………………... 243/29  obręb 5,

- Powierzchnia działki……. 7.898 m²

- Opis działki……………… działka w całości zalesiona.

- Dane dotyczące robót przygotowawczych i ziemnych

- wycinka drzew i  krzewów:  wartość całości uzyskanego drewna wynikającą z szacunku brakarskiego ująć jako odrębny rozdział kosztorysu,

- wywóz gałęzi i pozostałości po wycince na odl. 10 km, i utylizacja,

- Wywóz karczy na odl. 10 km i utylizacja,

- usunięcie humusu i jego zagospodarowanie: mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm na odkład z ponownym wykorzystaniem przy zagospodarowaniu terenu,

- odległość odwozu urobku ziemnego z wykopów:  do 10 km,

- Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych

- sposób wykonania i transportu betonów i zapraw: betony z wytwórni centralnych  odl. do 5 km, zaprawy wytwarzane na placu budowy,

- wykonywanie robót z rusztowań: rusztowania systemowe, rozliczenie rusztowań w pozycji wydzielonej,

- deskowania: deskowania systemowe, rozliczenie deskowań w poz. wydzielonej,

Przedmiar robót powinien być zgodny z projektem (opis, rysunek), numeracja pozycji przedmiaru zgodna z numeracją pozycji kosztorysowej.

Kosztorys należy sporządzić w sposób pozwalający określić koszty wykonania poszczególnych elementów budynku i zagospodarowania terenu.

6.  Nadzór autorski

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto wykonywanie obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r.  poz. 1409 z późn. zm.).

W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie:

- stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem,

- niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje,

- udział w organizowanych radach budowy i naradach technicznych,

- kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu  w dniu roboczym potwierdzona stosownym wpisem w dzienniku budowy,

- obecność w miejscu realizacji inwestycji na uzasadnione wezwanie zamawiającego 
z zastrzeżeniem, że data obecności zostanie poprzedzona stosownym powiadomieniem na 3 dni przed planowanym terminem spotkania.

Ponadto zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane projektant sprawujący nadzór autorski ma prawo:

-	wstępu na teren budowy,

-	dokonywania zapisów w dzienniku budowy, w tym żądania w formie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych gdy stwierdzi możliwość powstania zagrożenia lub gdy roboty są wykonywane niezgodnie z projektem.

W cenie za nadzór autorski wykonawca przewidział wszystkie koszty związane z    wykonywaniem nadzoru autorskiego.

Cena ryczałtowa za przedmiot umowy określona na podstawie wypełnionego przez wykonawcę formularza „Wykaz wycenionych elementów” według wzoru załącznika 2.1. do projektu umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu umowy, także w tych przypadkach, gdy nie zostały one wymienione w umowie.

Z powyższym zakresem zapozna(łem/liśmy) się:

.......................................................................

podpis / podpisy osób upoważnionych