Opis przedmiotu zamówienia:

Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 przy ul. Kościuszki 11

w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje remont 5 sal  lekcyjnych (19, 20, 28, 36,37)  na położonych na dwóch kondygnacjach budynku szkolnego. Prace remontowe obejmują roboty elektryczne  - zgodnie z dokumentacją projektową oraz  roboty malarskie po wykonanych  robotach elektrycznych.

Zakres robót malarskich:

malowanie ścian do wysokości ościeżnicy drzwiowej (ok. 2 m) jako lamperie emalią ftalową matową z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni do malowania jak dla lamperii w tym pokostowanie. Ponad lamperią  malowanie farbą emulsyjną z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni ścian do malowania. Przygotowanie ścian to również –  częściowa naprawa tynków (około 10 m2), położenie gładzi szpachlowej grubości 3 mm na całości ścian i sufitów( gładź na ścianach  winna posiadać cechy właściwej twardości podłoża uniemożliwiając łatwe zarysowania ścian w użytkowaniu), kolory ścian pastelowe do uzgodnienia z Zamawiającym.

Malowanie sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni do malowania – naprawa pęknięć i ubytków tynku, gładź szpachlowa gr. 3mm.

Malowanie rur i grzejników c.o. farbą olejną (specjalną dla grzejników) z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni do malowania (usunięcie łuszczącej się farby, brudu, kurzu).

Dostawa i montaż narożników ochronnych z PCV na krawędziach ścian przy drzwiach wejściowych do wysokości 1,50m (kątownik 3x3cm)

Dostawa i montaż odbojnic ściennych z PCV szerokości 20 cm na wysokości stolików i ławek  w ilości około 40 m. Profil odbojnic w formie taśm ściennych z zaokrąglonymi krawędziami nie gorszy niż firmy C/S Polska Sp.z o.o. – Kobylanka. Kolor odbojnic pastelowy do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zakres robót obejmuje również zabezpieczenie podłóg i okien folią oraz  mycie podłóg po robotach malarskich.

Wszystkie materiały użyte w procesie remontu winny posiadać właściwe atesty, aprobaty techniczne, świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w tego typu szkolnych obiektach.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin pomieszczeń sal lekcyjnych.  W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.