URZĄDZENIA  MELIORACYJNE  ZLEWNIA Nr 4

W DZIELNICY PRZYTÓR -ŁUNOWO W ŚWINOUJCIU

- Rów odwadniający  R 12 (0+22 - 9+86)

- długość 564 m

- głębokość ok.1,20 m

- szerokość dna rowu ok. 0,75 m

- nachylenie skarpy rowu 1:1

- umocnienie skarp i dna rowu za pomocą geokraty h+15 cm na geowółknienie, wypełnienie komórek geokraty do rzędnej 0,00 m n.p.m tuczeniem kamiennym, powyżej gurtem rodzimym z obsiewem trawy,

- Rów odwadniający  R 12 -1 (0+00 - 0+88)

- długość 88 m

- głębokość ok.1,20 m

- szerokość dna rowu ok. 0,75 m

- nachylenie skarpy rowu 1:1

- umocnienie skarp i dna rowu za pomocą geokraty h+15 cm na geowółknienie, wypełnienie komórek geokraty do rzędnej 0,00 m n.p.m tuczeniem kamiennym, powyżej gurtem rodzimym z obsiewem trawy,

- Rurociąg tłoczny PE zakończony klapą zwrotną (0+00 – 3+72)

- Ø 315 mm

- długość 372 m

- Rurociąg odpływowy Wipro ( 3+82 – 4+22)

- Ø 40 cm

- długość  40 m

- Rurociąg osłonowy (0+85 – 1+00)

- Ø 400 mm

- długość 9 m

- Przepusty 4 szt.

- żelb. Ø 60 cm L=15 (4+60)

- żelb Ø 60 cm L=14 (5+87)

- żelb Ø 60 cm L=10 (7+41)

- żelb Ø 60 cm L=14 (8+76)

- Studzienka wlotowa z kratą  szt. 1 (4+22)

- Komory zasuw 3 szt. (3+74,5)

- Pompownia odwadniająca (3+79)

- średnicy wewnętrznej 7,20 m

- H 4,70 m

- 3 szt. pompy o wydajności 43,3 l/s w tym jedna rezerwowa

-  szafka sterownicza