Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Budynek  oficyny z komórkami gosp.

Powierzchnia zabudowy: 330,00 m²

Długość : 29,56 m

Szerokość: 13,30 m,

Wysokość: 7,30 m

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z załączoną dokumentacją projektową rozbiórki. Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót rozbiórkowych na styku z istniejącym budynkiem mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 15.

Zakres obejmuje również rozbiórkę zabudowy gospodarczej przyległej do rozbieranej oficyny - komórki gospodarcze murowane. Z uwagi na możliwość odstąpienia od rozbiórki komórek przy oficynie (lokatorzy  są niezdecydowani czy je rozbierać) proszę w cenie ofertowej podać jako składnik wyceny same komórki przy oficynie (np. Cena ofertowa całości robót rozbiórkowych  …….zł , w tym komórki gosp. przy oficynie ….. zł).

Budynek  gospodarczy piętrowy (komórkowiec).

Powierzchnia zabudowy: 68,20 m²

Długość : 7,37 m

Szerokość: 10,06 m,

Wysokość: 4,92 m

Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem.

- całkowita (wraz z fundamentami) rozbiórka  obiektów ,  oczyszczenie terenu z gruzu i materiałów porozbiórkowych,

- naprawa ściany budynku mieszkalnego nr 15 ul. Konstytucji 3 go Maja do której przylegał rozbierany budynek oficyny. Naprawa obejmuje wszelkie zamurowania, uzupełnienie ubytków ściany, położenie tynku cementowo – wapiennego kat. III w miejscu rozebranej oficyny,

- wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych,- oraz odpadów znajdujących się wewnątrz obiektów na miejskie wysypisko odpadów na Wyspie Wolin wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za przyjęcie na wysypisko. Zamawiający wymaga dokumentu składowania odpadów na składowisko miejskie dla gruzu i odpadów komunalnych. Odpady wymagające utylizacji (papa) wymagają oddzielnego dokumentu przyjęcia na składowisko z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju złożonego odpadu „papa bitumiczna”.

- uporządkowanie terenu po rozbiórce: niwelacja terenu z nawiezieniem ziemi w miejscu prowadzonych wykopów fundamentu do poziomu terenu przyległego. Teren po rozbiórce powinien być zniwelowany, czysty od gruzu, odpadów, śmieci oraz estetycznie zagrabiony. Teren wokół obiektów rozbieranych, drogi wyjazdowe z gruzu  należy doprowadzić do stanu pierwotnego nie pogorszonego.

- Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób w sposób  jak najmniej uciążliwy dla sąsiednich czynnych budynków mieszkalnych.

Dodatkowe wymagania:

- Z uwagi na prowadzenie prac rozbiórkowych objętych pozwoleniem na budowę wykonawca zapewni zatrudnienie kierownika rozbiórki z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, Wykonawca załączy do oferty kopię takich uprawnień.

- Wykażą, że wykonali należycie w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej dwie roboty rozbiórkowe, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Przez pojedynczą robotę rozbiórkową odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom rozbiórkową stanowiącą przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie rozbiórkę budynku lub innego obiektu, o wartości wykonywanych przez wykonawcę robót  nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie złotych:  pięćdziesiąt tysięcy) .

Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje lub bezusterkowy protokół odbioru końcowego).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat geodezyjny powykonawczy zdejmujący rozebrany obiekt z zasobów geodezyjnych miasta.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Zalecana jest wizja lokalna terenu rozbiórki. W celu dokonania oględzin w/w. budynku oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.